Laboratório 8: Configuração de iBGP e eBGP
Objetivo: Configurar sessões iBGP dentro de um AS e sessões eBGP entre AS’s.
Tópicos: Configuração de iBGP full-mesh, configurações básicas de eBGP.
Componentes:
- 4 Roteadores Cisco 1941:
  - R1 (Brisanet, AS100)
  - R2 (IFCE Campus Fortaleza, AS200)
  - R3 (Unilab, AS300)
  - R4 (Segundo Roteador Interno no AS200)
- Conexões Seriais e Ethernet
- Computadores para Teste de Conectividade:
  - PC1 (Conectado a R1)
  - PC2 (Conectado a R2)
  - PC3 (Conectado a R3)
  - PC4 (Conectado a R4)
Observação Importante: Interfaces Seriais no Roteador 1941
Os roteadores Cisco 1941 não possuem interfaces seriais nativas; portanto, é necessário adicionar um módulo serial para configurar as interfaces seriais. No Packet Tracer, isso pode ser feito da seguinte forma:
1. Adicionar Módulo Serial (WIC-2T) ao Roteador 1941:
  1. Selecione o roteador no Packet Tracer e vá para a aba de “Physical”.
  2. Desligue o roteador (switch off).
  3. Adicione o módulo WIC-2T ao slot vazio do roteador.
  4. Ligue o roteador novamente (switch on).
Passo a Passo para Configuração
Passo 1: Configuração da Topologia no Cisco Packet Tracer
1. Adicione os 4 roteadores Cisco 1941 na área de trabalho:
  1. R1 (Brisanet, AS100)
  2. R2 (IFCE Campus Fortaleza, AS200)
  3. R3 (Unilab, AS300)
  4. R4 (Segundo Roteador Interno no AS200)
2. Adicione os módulos WIC-2T aos roteadores para suporte a interfaces seriais.
3. Adicione quatro computadores para teste de conectividade:
  1. PC1 (Conectado a R1)
  2. PC2 (Conectado a R2)
  3. PC3 (Conectado a R3)
  4. PC4 (Conectado a R4)
4. Conecte os roteadores usando conexões seriais:
  1. Conexão Serial entre R1 e R2:
    1. Conecte a interface Serial0/1/0 de R1 à interface Serial0/0/0 de R2 usando um cabo serial DCE/DTE.
  2. Conexão Serial entre R2 e R3:
    1. Conecte a interface Serial0/0/1 de R2 à interface Serial0/1/0 de R3 usando um cabo serial DCE/DTE.
  3. Conexão Serial entre R2 e R4 (iBGP):
    1. Conecte a interface Serial0/1/0 de R4 à interface Serial0/1/0 de R2 usando um cabo serial DCE/DTE.
5. Conecte cada computador ao respectivo roteador usando cabos Ethernet:
  1. PC1 à interface GigabitEthernet0/0 de R1.
  2. PC2 à interface GigabitEthernet0/0 de R2.
  3. PC3 à interface GigabitEthernet0/0 de R3.
  4. PC4 à interface GigabitEthernet0/0 de R4.
Passo 2: Configuração das Interfaces e IPs
Configuração de R1 (Brisanet, AS100):
R1> enable
R1# configure terminal
R1(config)# interface serial0/1/0
R1(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
R1(config-if)# clock rate 64000
R1(config-if)# no shutdown

R1(config)# interface gigabitethernet0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown

Configuração de R2 (IFCE Campus Fortaleza, AS200):
R2> enable
R2# configure terminal
R2(config)# interface serial0/0/0
R2(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
R2(config-if)# no shutdown

R2(config)# interface serial0/0/1
R2(config-if)# ip address 10.0.2.1 255.255.255.252
R2(config-if)# clock rate 64000
R2(config-if)# no shutdown

R2(config)# interface gigabitethernet0/0
R2(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R2(config-if)# no shutdown

Configuração de R3 (Unilab, AS300):
R3> enable
R3# configure terminal
R3(config)# interface serial0/1/0
R3(config-if)# ip address 10.0.2.2 255.255.255.252
R3(config-if)# no shutdown

R3(config)# interface gigabitethernet0/0
R3(config-if)# ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
R3(config-if)# no shutdown

Configuração de R4 (Segundo Roteador Interno no AS200):
R4> enable
R4# configure terminal
R4(config)# interface serial0/1/0
R4(config-if)# ip address 10.0.2.5 255.255.255.252
R4(config-if)# clock rate 64000
R4(config-if)# no shutdown

R4(config)# interface gigabitethernet0/0
R4(config-if)# ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
R4(config-if)# no shutdown

Configuração dos PCs:
- PC1: 192.168.1.2/24 com gateway 192.168.1.1
- PC2: 192.168.2.2/24 com gateway 192.168.2.1
- PC3: 192.168.3.2/24 com gateway 192.168.3.1
- PC4: 192.168.4.2/24 com gateway 192.168.4.1
Passo 3: Configuração do BGP
Configuração do BGP em R1 (Brisanet, AS100):
R1(config)# router bgp 100
R1(config-router)# neighbor 10.0.0.2 remote-as 200
R1(config-router)# network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0

Configuração do BGP em R2 (IFCE Campus Fortaleza, AS200):
R2(config)# router bgp 200
R2(config-router)# neighbor 10.0.0.1 remote-as 100
R2(config-router)# neighbor 10.0.2.2 remote-as 300
R2(config-router)# neighbor 10.0.2.5 remote-as 200
R2(config-router)# network 192.168.2.0 mask 255.255.255.0

Configuração do BGP em R3 (Unilab, AS300):
R3(config)# router bgp 300
R3(config-router)# neighbor 10.0.2.1 remote-as 200
R3(config-router)# network 192.168.3.0 mask 255.255.255.0

Configuração do BGP em R4 (Segundo Roteador Interno no AS200):
R4(config)# router bgp 200
R4(config-router)# neighbor 10.0.2.1 remote-as 200
R4(config-router)# network 192.168.4.0 mask 255.255.255.0

Verificação e Testes
Verifique as sessões BGP em cada roteador:
R1# show ip bgp summary
R2# show ip bgp summary
R3# show ip bgp summary
R4# show ip bgp summary

Verifique as rotas BGP em cada roteador:
R1# show ip bgp
R2# show ip bgp
R3# show ip bgp
R4# show ip bgp

Teste a conectividade usando pings:
  1. Ping de PC1 (Brisanet) para PC3 (Unilab)
  2. Ping de PC2 (IFCE) para PC4 (Segundo Roteador Interno no AS200)