## Slide 1: Aplicação e Evolução da Rede de Acesso

## Slide 2
A rede de acesso na rede de telecomunicações está localizada na borda da rede e é responsável por acessar e fazer convergir vários serviços de usuários finais.
O acesso por cabo tem uma longa história na rede de telecomunicações e tem desempenhado um papel importante. Em termos de evolução tecnológica, a largura de banda de acesso aumenta com os requisitos de serviço do acesso de voz de banda estreita pura a xDSL, acesso de banda larga por cabo coaxial e, em seguida, acesso óptico.
A tecnologia de acesso óptico P2MP baseada em PON não é apenas amplamente usada na camada de acesso da rede de telecomunicações, mas também é amplamente usada como a tecnologia de LAN mainstream na rede do campus. Ele fornece uma tecnologia de acesso mais poderosa para transportar serviços.
Notes: xDSL: Linha de assinante digital
PON: rede óptica passiva

## Slide 3
Ao concluir este curso, você estará apto a:
  Descrever a posição da rede de acesso de comunicação por cabo na rede de telecomunicações.
  Descrever o histórico de evolução e as características técnicas das tecnologias de acesso de comunicação por cabo.
  Descrever as características e vantagens da tecnologia PON.
  Dominar a aplicação típica de tecnologias de comunicação por cabo baseadas em PON em redes de campus.
  Dominar o encapsulamento e o desencapsulamento de dados Ethernet na rede PON.

## Slide 4
Visão geral e evolução da rede de acesso
Recursos da tecnologia PON e aplicações típicas
Processo de encapsulamento de dados para rede PON

## Slide 5: Conceitos Básicos de Rede de Acesso em Rede de Telecomunicações
Uma rede de acesso (AN – Access Network) é um sistema de implementação que consiste numa série de entidades de transmissão (tais como recursos de linha e recursos de transmissão) entre uma interface de nó de serviço (SNI) e uma interface de rede de usuário (UNI), e fornece as capacidades necessárias ao portador para a prestação de serviços de telecomunicações. (definido pela ITU-T)
Rede de Acesso
Switch SPC/dispositivo de agregação de banda larga
Quadro de distribuição
Dispositivo de rede de acesso
Notes: A rede de acesso refere-se a todas as máquinas e dispositivos de linha entre o switch local e o terminal do usuário. A rede de acesso é diretamente conectada a um grande número de usuários e vários sistemas de aplicativos, e fornece vários serviços para os usuários através de vários meios de transmissão. A rede de acesso é a maior parte da rede de telecomunicações e, em geral, representa metade do investimento na rede.
A largura de banda é dividida em rede de acesso de banda estreita e rede de acesso de banda larga. Os serviços de banda estreita e de banda larga são classificados com base na quantidade de dados que precisa ser transmitida. Geralmente, uma largura de banda maior que 2 Mbps pertence à banda larga. Os serviços de banda estreita incluem vozes e faxes. Os serviços de banda larga incluem navegação on-line, vídeos, jogos, HDTV e outros.
AN:Rede de acesso
SNI:Interface do Nó de Serviço
UNI:Interface de Rede do Usuário

## Slide 6: Posição da rede de acesso na rede de telecomunicações
Internet
Rede de
Telecomunicações
MAN
3G/4G/5G
Estação base
OLT
MGW
ONU
ONU
ONU
Rede de acesso rádio
Rede de acesso de banda larga com fio
Rede PSTN
Fibra óptica
Linha de cobre
Notes: MAN: Rede Metropolitana (Metropolitan Area Network), também conhecida como MAN, é uma rede de computadores que abrange uma área geográfica maior do que uma LAN (Local Area Network), mas menor do que uma WAN (Wide Area Network). Ela geralmente abrange uma cidade ou área metropolitana.
OLT: Terminal de Linha Óptica (Optical Line Terminal), ou OLT, é um dispositivo utilizado em redes de fibra óptica para transmitir e receber sinais ópticos. Ele é responsável por enviar e receber dados para e das ONUs (Optical Network Units) em redes de acesso por fibra óptica.
ONU: Unidade de Rede Óptica (Optical Network Unit), ou ONU, é um dispositivo utilizado em redes de fibra óptica que se conecta à OLT (Optical Line Terminal) e fornece conexão de banda larga para usuários finais, como residências ou empresas.
MGW: Gateway de Comutação de Mídia (Media Gateway), ou MGW, é um dispositivo que realiza a conversão de diferentes formatos de mídia, como voz, vídeo e dados, entre redes de comunicação. Ele é frequentemente usado em sistemas de telecomunicações para permitir a interoperabilidade entre diferentes tipos de redes.
PSTN: Rede Telefônica Pública Comutada (Public Switched Telephone Network), ou PSTN, é a rede convencional de telefonia fixa que utiliza circuitos comutados para transmitir chamadas telefônicas. É a infraestrutura tradicional de telefonia que tem sido substituída, em grande parte, por tecnologias digitais e IP.

## Slide 7: Histórico: Ampliação de serviços ao usuário desenvolvendo as tecnologias de acesso
Voz
Somente a comunicação de voz está envolvida. Os serviços de banda estreita exigem largura de banda fixa da rede.
Navegação na Web
Navegação simples na Web, visualização de texto e imagens;
Mensagens instantâneas simples, transmissão de texto e imagens.
Jogo e Vídeo Online
Jogos online
Vídeo online
Músicas online
Mensagem Instantânea com Vídeo
Jogos e vídeos de alta definição
Jogos online em alta definição
vídeo online de alta definição
IPTV
Música de alta qualidade
Mensagens instantâneas de alta definição
4K e vários serviços
vídeo de 4K/IPTV
Acesso a vários serviços, como vigilância por vídeo
Requisito de largura de banda

## Slide 8: Principais tecnologias de acesso à banda larga
Tecnologia de acesso com fio | Tecnologia de acesso sem fio
Linha de assinante digital(xDSL) Fibra Híbrida Coaxial(HFC) Comunicação de linha de energia (PLC) LAN Ethernet(Mídia de par trançado) | Sem fio (GPRS / EDGE、3G) WIFI Transmissão de Dados por Satélite
Acesso óptico(PON、Acesso ópticoEthernet) | 4G/LTE, 5G e outras tecnologias Transmissão de dados por satélite Wi-Fi 6
Desenvolvimento
Notes: A tecnologia de comunicação de linha de energia é um modo de comunicação da portadora que usa linhas de energia (baixa tensão, média tensão ou CC) como o meio para transmitir dados e informações.
A Rede Coaxial de Fibra Híbrida (HFC) é uma rede coaxial de fibra híbrida (HFC). Os sinais ópticos são a portadora primária e os sinais de RF são as portadoras secundárias. Os sinais são voz, dados e imagem.
xDSL: Linha de Assinante Digital (x Digital Subscriber Line) é uma família de tecnologias de acesso à Internet de alta velocidade que utiliza linhas telefônicas existentes para transmitir dados digitais.
HFC: Híbrido de Fibra e Coaxial (Hybrid Fiber-Coaxial) é uma tecnologia de acesso à Internet que utiliza uma combinação de fibras ópticas e cabos coaxiais para transmitir dados.
PLC: Comunicação pela Rede Elétrica (Power Line Communication), ou PLC, é uma tecnologia que utiliza as linhas de energia elétrica para transmitir dados, permitindo a criação de redes locais ou acesso à Internet através da rede elétrica.
LAN: Rede Local (Local Area Network), ou LAN, é uma rede de computadores que abrange uma área geográfica limitada, como um edifício ou um campus.
PON: Rede Óptica Passiva (Passive Optical Network), ou PON, é uma tecnologia de fibra óptica que utiliza divisores passivos para fornecer serviços de banda larga a múltiplos usuários finais.
GPRS: Serviço de Pacote de Rádio Geral (General Packet Radio Service), ou GPRS (2G), é uma tecnologia de comunicação sem fio de dados que permite a transmissão de pacotes de dados em redes móveis.
EDGE: Taxa de Dados Aprimorada para Evolução Global (Enhanced Data rates for GSM Evolution), ou EDGE (2G), é uma tecnologia de comunicação móvel que oferece taxas de transferência de dados mais rápidas em redes GSM.
LTE: Evolução de Longo Prazo (Long-Term Evolution), ou LTE 4G, é uma tecnologia de comunicação móvel de alta velocidade que oferece altas taxas de transferência de dados em redes móveis.
Wi-Fi: Uma tecnologia de rede sem fio que permite a conexão de dispositivos à Internet e a outros dispositivos por meio de ondas de rádio. Geralmente, é usada para criar redes locais sem fio em ambientes como residências, escritórios e locais públicos.

## Slide 9: Desenvolvimento da tecnologia xDSL
Meados - anos 70
Final dos anos 80
Início dos
anos 90
Tempo
Final da década de 90
ISDN
HDSL
ADSL
VDSL
ADSL2+
Tecnologia xDSL
Início do século XXI
VDSL2
Notes: xDSL:x Digital Subscriber Line,a tecnologia que utiliza sinais de alta frequência (superior a 4 KHz) em linhas telefônicas tradicionais para modulação e demodulação a fim de fornecer serviços de acesso à Internet de banda larga. Devido ao espectro mais alto do que os sinais de voz normais, a linha telefônica ainda pode transmitir voz quando usar xDSL para acessar à Internet. DSL é uma tecnologia desenvolvida pela indústria de telecomunicações para utilizar milhões de quilômetros de circuitos de linha de cobre em todo o mundo. Portanto, também é chamada de tecnologia de acesso a circuito de linha de cobre.
Em seguida, vamos rever a origem e o desenvolvimento da tecnologia xDSL.
  A origem da tecnologia de acesso de loop de linha de cobre pode ser rastreada até meados da década de 1970. Para resolver o problema do acesso multisserviços, a ITU-T propôs a ideia de usar a linha de assinante digital da rede digital de serviços integrados, ou seja, a tecnologia ISDN. A tecnologia ISDN é a primeira geração da tecnologia DSL.
  O ISDN tem duas taxas de interface: BRI e PRI. A BRI pode alcançar 144 kbit/s, e a PRI pode atingir 2.048 Mbit/s ou 1.544 Mbit/s.
  No final da década de 1980, com o desenvolvimento da tecnologia de processamento de sinal digital, HDSL (High Bit Rate Digital Subscriber Line) apareceu, que permite 2.048 Mps ou 1.544 Mbps de taxa de transmissão.
  No início da década de 1990, engenheiros da Bell Communications Research perceberam que serviços assimétricos também poderiam ser suportados, com taxas em uma direção muito mais altas do que na outra. Esta assimetria é muito adequada para a experiência de vídeo sob demanda, pelo que a tecnologia ADSL, nomeadamente a tecnologia de linha de assinante digital assimétrica, é desenvolvida.
BRI: Interface de Acesso Básico (Basic Rate Interface), ou BRI, é um tipo de linha de assinante que fornece dois canais de voz e um canal de dados em redes ISDN (Rede Digital de Serviços Integrados). É comumente usado para conexões de voz e dados em sistemas telefônicos.
PRI: Interface de Acesso Primário (Primary Rate Interface), ou PRI, é outro tipo de linha de assinante utilizado em redes ISDN. Ele fornece múltiplos canais de voz e dados, sendo comumente usado para conexões de maior capacidade, como em sistemas telefônicos de empresas.
HDSL: Linha Digital de Assinante de Alta Velocidade (High-bit-rate Digital Subscriber Line), ou HDSL, é uma tecnologia de linha de assinante que oferece uma taxa de transmissão mais alta do que as linhas DSL convencionais. Ela é usada para transmissão de dados de alta velocidade e pode ser usada em distâncias relativamente curtas.
ADSL: Linha de Assinante de Digital Assimétrica (Asymmetric Digital Subscriber Line), ou ADSL, é uma tecnologia DSL que oferece diferentes taxas de transmissão para upstream (envio de dados) e downstream (recebimento de dados). Geralmente, a taxa de download é mais rápida do que a taxa de upload. É comumente usada para acesso à Internet em residências e pequenas empresas.
VDSL: Linha de Assinante Digital de Muito Alta Velocidade (Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line), ou VDSL, é uma tecnologia DSL que oferece taxas de transmissão ainda mais altas do que o ADSL. Ela também possui diferenças entre as taxas de upload e download, mas a diferença tende a ser menor do que no ADSL. O VDSL é frequentemente usado para transmissão de dados de alta velocidade e também pode ser utilizado para serviços como IPTV (televisão por IP).

## Slide 10
Notes: Com o desenvolvimento da tecnologia de linha de assinante digital, considera-se a tecnologia com uma taxa mais elevada do que a ADSL. No final da década de 1990, surgiu a tecnologia VDSL. VDSL2 tornou-se o modo de acesso mainstream na última milha da rede atual FTTx devido à sua alta largura de banda dentro de 1 km (taxa teórica pode chegar a 100 Mbit/s). O VDSL2 permite que os usuários desfrutem de serviços mais ricos através do acesso de alta velocidade à Internet. No entanto, como a VDSL2 ocupa uma banda de alta frequência, a diafonia entre as linhas é uma consequência. Como resultado, a largura de banda do acesso de vários pares é obviamente menor do que a do acesso de um único par. A vetorização melhora a taxa de VDSL2 eliminando o crosstalk.

## Slide 11: Resumo de desempenho xDSL
Tecnologia xDSL | Simetria | Taxa de transmissão | Distância máxima de transmissão (km) | Par de fios | POTS suportado ou não
ADSL | Assimétrico | Taxa de transmissão máxima para interfaces a downstream: 8 Mbit/s; taxa de transmissão máxima para interfaces a upstream: 640 kbit/s | 5 | 1 | Suporta
ADSL2+ | Assimétrico | Taxa de transmissão máxima para interfaces a downstream: 24 Mbit/s; taxa de transmissão máxima para interfaces a upstream: 1,5 Mbit/s | 6 | 1 | Suporta
VDSL | Simétrico/ Assimétrico | Taxa de transmissão máxima para interfaces a downstream: 52 Mbit/s; taxa de transmissão máxima para interfaces a upstream: 26 Mbit/s | 1,5 | 1 | Suporta
VDSL2 | Simétrico/ Assimétrico | Taxa máxima de transmissão para as interfaces a upstream e a downstream: 100 Mbit/s | 3 | 1 | Suporta
G.fast | Simétrico/ Assimétrico | Velocidade máxima: 1 Gbit/s | 0,25 | 1 | Suporta
Notes: ADSL fornece taxas de transmissão assimétricas. A taxa de downstream é de até 8 Mbit/s do dispositivo de acesso para o lado do usuário. Indica a taxa upstream, ou seja, a taxa do lado do usuário para o dispositivo de acesso. O valor varia de 16 kbit/s a 640 kbit/s. A distância máxima de transmissão pode atingir 5 km. A DSL é especialmente concebida para operar em frequências superiores à banda de frequência de voz e para operar na mesma linha que os serviços telefônicos normais.
A VDSL suporta transmissão simétrica e assimétrica. Taxa máxima a upstream: 26 Mbit/s; taxa máxima a downstream: 52 Mbit/s. A distância máxima de transmissão pode atingir 1,5 km. O serviço VDSL pode ser transmitido na mesma linha com o serviço telefônico comum e o serviço ISDN.
VDSL2 (G.993.2) é baseado na tecnologia discreta de modulação multi-tom (DMT). Este padrão usa a tecnologia ADSL2+ para fornecer transmissão de longa distância e aumenta a taxa de transmissão de dados VDSL de 70/30 Mbit/s para 100 Mbit/s. O espectro VDSL2 aumentou de 12 MHz para 30 MHz, a fim de alcançar uma taxa de transmissão tão elevada numa gama de até 350 metros. Simultaneamente, o poder de transmissão foi aumentado para 20 dBm, a fim de satisfazer a procura do mercado por parte dos operadores de rede.
O G.fast (também chamado de Giga DSL) torna possível alcançar a taxa de acesso FTTH usando linhas de cobre existentes, trazendo acesso à linha de cobre para a era gigabit.

## Slide 12: Serviços de Dados e Voz Através do xDSL
Divisor
Divisor
Modem
DSLAM
Filtro passa-baixo
Filtro passa-baixo
Filtro passa-baixo
Filtro passa-baixo
Voz
Dados
Modem
DSLAM
Notes: DSLAM:Multiplexador de Acesso de Linha de Assinante Digital (Digital Subscriber Line Access Multiplexer). O DSLAM é um aparelho central de vários sistemas DSL. Ele recebe todas as linhas DSL e agrega tráfego.
Cabos de par trançado transmitem sinais de voz e informações digitais de alta frequência através do mesmo cabo, implementando transmissão simultânea de serviços de voz e dados. Os serviços de voz são transmitidos por sinais de baixa frequência (300-3400 Hz) e os serviços de dados são transmitidos por sinais de alta frequência (20 kHz-4,4 MHz/12 MHz).
Na rede de acesso xDSL, os divisores são usados no CO e no CPE para separar e combinar sinais de baixa e alta frequência. Os sinais de voz de baixa frequência são conectados ao switch PSTN (rede de telefonia comutada pública) ou ao telefone POTS (serviço de telefonia tradicional) por meio do divisor para transmitir informações de voz comuns.;Sinais digitais de alta frequência são enviados ao modem DSLAM ou DSL.
CO: Central Office (Escritório Central) refere-se ao local onde a operadora de telecomunicações possui equipamentos para fornecer serviços de comunicação aos assinantes. Também é conhecido como Central Telefônica.
CPE: Customer Premises Equipment (Equipamento nas Instalações do Cliente) é o equipamento de telecomunicações que fica nas instalações do cliente e é usado para se conectar à rede de telecomunicações. Exemplos comuns de CPE incluem modems DSL, roteadores e telefones.
POTS: Plain Old Telephone Service (Serviço Telefônico Simples) refere-se ao tradicional serviço telefônico analógico padrão, que utiliza cabos de cobre para transmitir sinais de voz. É a forma básica de serviço telefônico sem recursos avançados de dados ou serviços digitais.

## Slide 13: xDSL: contradição entre largura de banda e distância efetiva de transmissão
Telefone
ADSL/ADSL2+
VDSL2
Vetorização
SuperVetor
G.fast
NG.fast
Distância (m)
Taxa De Bits(Mbps)
5000
2000
1000
500
100
50
2002
2004
1876
2012
2015
2020
Voz
ADSL
VDSL2/Vetorização
SuperVetor
G.fast
4 K
2,2 M
17 M
35 M
106 M
Faixa de frequência (Hz)
25º
100
300
1000
5000
Notes: Com o aumento da largura do espectro, a diafonia entre as linhas de cobre aumenta acentuadamente e a distância de transmissão se torna mais curta. Inicialmente, os sinais de voz transportados por linhas de cobre são sinais de baixa frequência com a frequência de 4 kHz. A distância de transmissão dos sinais de voz é de até 5 km. Para a tecnologia de acesso G.fast, a frequência é expandida para 106 MHz, a taxa máxima pode alcançar 1000 Mbit/s e a distância típica é encurtada para cerca de 100 m.

## Slide 14: Acesso óptico resolve o conflito entre distância e largura de banda
Cobre
Fibra
xDSL
VDSL2/vetorização/super vetor
G.fast
ONT
2,5 Gbps downstream /1,25 Gbps upstream
2,5 Gbps downstream /1,25 Gbps upstream
1 Gbps, o que há de mais avançado em faixa de 250 m
2,5 Gbps downstream /1,25 Gbps upstream
Fibra
Fibra
2~20 Mbps
3,5-6 km
100~300 Mbps
GPON Alcance lógico da distância de transmissão: 60km
GPON
GPON
GPON
Notes: Grande largura de banda e boa escalabilidade. A largura de banda de acesso de fibra óptica é grande, atendendo aos requisitos flexíveis de largura de banda dos usuários agora e no futuro. O GPON fornece acesso de alta largura de banda nas direções upstream e downstream, com a taxa upstream de 1,244 Gbit/s e a taxa downstream de 2,488 Gbit/s.
Acesso P2MP (ponto a multiponto), economizando fibras ópticas de backbone. As fibras na CO são divididas e depois retiradas de múltiplas fibras ópticas domésticas, economizando recursos de fibra óptica.
PON (Passive Optical Network, rede óptica passiva), baixo OPEX. Sem componentes ativos na linha, sem manutenção e sem consumo de energia elétrica.
Baixa perda de fibra e ampla cobertura. Atenda aos requisitos de construção de redes de "grande capacidade e poucos escritórios". Fibras óticas são usadas para a transmissão. O raio de cobertura da camada de acesso PON pode atingir dezenas de quilômetros.
OPEX: Operating Expenses (Despesas Operacionais) são os custos associados às operações normais de uma empresa ou organização. Isso inclui os gastos contínuos necessários para manter e administrar uma operação em funcionamento, como salários, aluguel, suprimentos e outros custos operacionais.
ONT: Optical Network Terminal (Terminal de Rede Óptica) é um dispositivo usado em redes de fibra óptica, especialmente em redes de acesso de fibra até o usuário (FTTx). A ONT é instalada nas instalações do cliente e atua como um ponto de terminação para a conexão de fibra óptica, convertendo o sinal óptico em sinais elétricos utilizáveis pelos dispositivos do cliente, como roteadores ou telefones.

## Slide 15: Dispositivos PON típicos
1
2
2
3.
1. OLT
2. ONU/MxU
3. ONT
ONU montado em rack (PoE)
xDSL+POTS ou MxU com portas ETH
MA/EA 5800-X17/X15
21/19 polegadas em forma de quadro OLT
Terminal ETH+POTS+WiFi de pequena capacidade
Gateway doméstico
Notes: OLT: Optical Line Terminal (Terminal de Linha Óptica) é um equipamento em redes de fibra óptica que serve como ponto central de controle para gerenciar várias ONUs (Optical Network Units) ou ONTs (Optical Network Terminals) em uma rede FTTx (Fiber to the x). A OLT é responsável pelo controle da transmissão óptica e pelo gerenciamento das conexões de fibra.
ONU: Optical Network Unit (Unidade de Rede Óptica) é um dispositivo usado em redes FTTx para converter sinais ópticos em sinais elétricos utilizáveis pelos dispositivos do cliente. Também é conhecida como ONT (Optical Network Terminal) em alguns contextos.
MxU: Multi-user eXtension Unit (Unidade de Extensão Multiusuário) é um dispositivo usado para estender a capacidade de uma OLT em redes FTTx. Ele permite a conexão de várias ONUs ou ONTs adicionais.
MDU: multi-dwelling unit
ONT: Optical Network Terminal (Terminal de Rede Óptica) é um dispositivo usado em redes de fibra óptica para conectar o cliente à rede. Ele converte o sinal óptico em sinais elétricos para uso nos dispositivos do cliente, como roteadores, telefones e computadores.

## Slide 16: Normas técnicas PON
PON
APON
GPON
EPON
Padrão internacional
ITU
G.983.x
Padrões chineses
YD/T
1090-2000
ITU
G.984.x
Padrões chineses
YD/T
1949-2009
IEEE 802.3ah
Padrões chineses
YD/T
1475-2006
APON: Rede óptica passiva baseada em ATM
GPON: rede óptica passiva com capacidade para Gigabit
EPON: Redes ópticas passivas Ethernet
O BPON usa o modo de encapsulamento ATM e é usado principalmente para transportar serviços ATM. À medida que a tecnologia ATM se torna obsoleta, a tecnologia BPON também desaparece. Na rede ativa, o GPON é a tecnologia de acesso óptico mainstream mais amplamente utilizada.
Padrão internacional
Padrão internacional

## Slide 17: Evolução da direção dos padrões de tecnologia PON
GPON
2,5 G/1,25 G
GPON 100G
Utilização comercial
em 2007
EPON
1,25G/1,25G
EPON 100G
Utilização comercial em 2007
10G GPON simétrico
10G EPON
10G/10G ou 10G/1G
40~80G
TWDM PON
10G GPON assimétrico 10G/2,5G
NG-PON flexível
50 G
1G/2,5 G
10 G
Taxa de Comprimento de Onda Único
Utilização comercial em 2012
Utilização comercial em 2016
Utilização comercial em 2018
Utilização comercial em 2012
100 G

## Slide 18
Visão geral e evolução da rede de acesso
Recursos da tecnologia PON e aplicações típicas
Processo de encapsulamento de dados para rede PON

## Slide 19: Vantagens da tecnologia de acesso PON
Grande largura de banda e boa escalabilidade; a largura de banda de acesso óptico é grande, atendendo aos requisitos flexíveis de largura de banda dos usuários e fornecendo acesso de alta largura de banda nas direções upstream e downstream.
Acesso ponto a multiponto (P2MP), economizando fibras ópticas de backbone e módulos ópticos; as fibras na CO são divididas e, em seguida, retiradas de várias fibras ópticas domésticas, economizando recursos de fibra óptica.
Rede óptica passiva (PON), baixo OPEX; nenhum componente ativo é implantado na linha e são necessários manutenção livre e consumo de energia.
Baixa perda de fibra e ampla cobertura; o raio de cobertura do acesso PON pode chegar a dezenas de quilômetros.
Alta segurança; sem crosstalk em comparação com xDSL e outras tecnologias. Criptografia AES128 na direção downstream.
Acesso óptico ponto a ponto
CO
Acesso óptico ponto a multiponto
CO
Notes: A rede óptica ponto a ponto tem as vantagens de atender aos requisitos de largura de banda do cliente, isolamento de serviço e alta segurança.
  Desvantagens: baixa utilização da fibra e aumento do custo linear com o número de usuários. Além disso, quando os usuários estão densamente distribuídos, fatores como a capacidade dos dispositivos de CO, a densidade de cabeamento e a ocupação da sala do equipamento de distribuição devem ser considerados.
Com base nas desvantagens acima, uma topologia de rede estruturada em árvore, ou seja, uma rede óptica ponto a multiponto (P2MP), é desenvolvida para resolver esse problema. Uma fibra óptica de backbone transmite sinais da sala de equipamentos para a calçada, divide os sinais e, em seguida, se conecta ao terminal do usuário. Em comparação com a rede óptica ponto a ponto, é possível economizar 50% de fibras ópticas e módulos ópticos. A rede óptica ponto a multiponto atualmente inclui uma rede óptica ativa (AON, Ative Optical Network) e uma rede óptica passiva (PON, Passive Optical Network).
Rede ótica ativa é uma rede que utiliza dispositivos ativos de transmissão de fibra óptica, como comutadores ópticos e dispositivos optoeletrônicos ativos, entre o dispositivo CO e a unidade de distribuição do utilizador. Os dispositivos ativos precisam ser configurados e mantidos durante a implantação da rede. O custo de manutenção é alto. Além disso, a fonte de alimentação na rua é difícil.
Uma rede óptica passiva ponto a multiponto. Fibras ópticas da sala de equipamentos aos usuários são todas passivas. O divisor óptico passivo é usado para dividir fisicamente os sinais ópticos na linha de backbone e, em seguida, conectar os sinais ópticos aos usuários. Comparado com o modo ponto-a-ponto ativo, este modo salva os módulos ópticos ativos e não requer interruptores ópticos. Passivo significa que o consumo de energia de toda a rede é baixo. Os dispositivos passivos externos melhoram a capacidade de anti-interferência, fornecem alta confiabilidade e são fáceis de manter, o que reduz significativamente os custos de manutenção. A tecnologia PON (ponto a multiponto) passiva é a principal tecnologia de acesso óptico.

## Slide 20: Aplicação típica do acesso PON em redes de telecomunicações
Internet
Rede de backbone IP da operadora
Roteador principal
Roteador de agregação
BRAS
BRAS
BRAS
SR
OLT
OLT
OLT
ONT
ONU
ONU
Voz
MAN
AN
Rede Backbone
Camada de núcleo
Camada de agregação
Camada de acesso
HSI
IPTV
Voz
HSI
Linha privada da empresa
VOD
Usuários domésticos
Usuário corporativo
Usuário corporativo
Fibra ótica
Par trançado
Notes: BRAS: Broadband Remote Access Server (Servidor de Acesso Remoto de Banda Larga) é um dispositivo usado em redes de acesso à Internet para autenticar e controlar o acesso dos clientes à rede. Ele desempenha um papel importante na conexão de clientes de banda larga, como DSL e cabo, à Internet.
SR: Service Router (Roteador de Serviço) é um tipo de dispositivo de rede que encaminha tráfego entre diferentes redes ou segmentos de rede. É usado para encaminhamento de pacotes e fornecimento de serviços de rede.
OLT: Optical Line Terminal (Terminal de Linha Óptica) é um equipamento em redes de fibra óptica que serve como ponto central de controle para gerenciar várias ONUs (Optical Network Units) ou ONTs (Optical Network Terminals) em uma rede FTTx (Fiber to the x). A OLT é responsável pelo controle da transmissão óptica e pelo gerenciamento das conexões de fibra.
ONU: Optical Network Unit (Unidade de Rede Óptica) é um dispositivo usado em redes FTTx para converter sinais ópticos em sinais elétricos utilizáveis pelos dispositivos do cliente. Também é conhecida como ONT (Optical Network Terminal) em alguns contextos.
HSI: High-Speed Internet (Internet de Alta Velocidade) refere-se a serviços de acesso à Internet de alta velocidade, como DSL, cabo ou fibra óptica, que oferecem velocidades mais rápidas do que as tecnologias de acesso à Internet mais antigas, como dial-up.
IPTV: Internet Protocol Television (Televisão por Protocolo de Internet) é um sistema de distribuição de conteúdo de TV e vídeo usando protocolos de Internet. Permite a transmissão de programas de TV e vídeos sob demanda pela Internet.
VoD: Video on Demand (Vídeo sob Demanda) refere-se a um serviço que permite aos usuários selecionar e assistir a vídeos ou programas de TV em momentos de sua escolha.
AN: Access Network (Rede de Acesso) refere-se à parte de uma rede de telecomunicações que conecta os assinantes às instalações de telecomunicações centrais, como a OLT em uma rede FTTx.

## Slide 21: Aplicação Típica de Acesso PON em Redes de Campus
Voz
HSI
IPTV
CPI
PA
Voz
CPI
PA
Telefone IP
HSI
HSI
HSI
CPI
PA
PA
Switch de acesso
Switch de agregação
Switch de agregação
Switch de Núcleo
Switch de Núcleo
Firewall
Firewall
Roteador de saída
Roteador de saída
Switch de Núcleo
Switch de Núcleo
Firewall
Firewall
Roteador de saída
Roteador de saída
OLT
OLT
ONU
ONU
LAN tradicional
POL
POL
Fibra ótica
Par trançado
Switch de acesso
Switch de acesso
Notes: POL: LAN óptica passiva
A tecnologia PON fornece uma nova opção para a construção da rede de acesso ao campus. A LAN totalmente óptica construída com base na tecnologia PON é chamada POL.
Comparada com a LAN tradicional, a distância entre o OLT e a ONU não é limitada pelo caminho ótico. A ONU está mais próxima do nó de informação do que do comutador de acesso. A OLT implementa a convergência da informação e tem uma maior integração.
Escritório integrado: suporte unificado de terminais do tipo corredor; fonte de alimentação PoE, resolvendo o problema da fonte de alimentação difícil.
Escritório independente: uma tabela e uma linha, fornecendo largura de banda gigabit; conecta-se a telefones IP e PCs, simplificando a operação em rede.
Open office: PoE, fornecendo energia para Wi-Fi e câmeras; suporte unificado de serviços de escritório (telefone).
A educação em nuvem e o e-learning exigem larguras de banda grandes e redes confiáveis que podem suportar uma evolução suave.
Os campi exigem cobertura total de Wi-Fi, autenticação uniforme com fio/wireless e roaming ininterrupto.
Os campi precisam de desktop em nuvem, rolamento uniforme para multi-serviço e fácil planejamento de rede, cabeamento e O&M.

## Slide 22
Notes: A solução de campus totalmente óptico usa uma rede de fibra óptica para realizar todos os serviços em vários cenários. Redes ODN passivas fornecem maior confiabilidade e suportam expansão flexível (arquitetura P2MP) e evolução (PON/10G PON/40G PON).
Use dispositivos WDM para multiplexar sinais CATV e sinais GPON em uma fibra ótica para transmissão para dormitórios ou apartamentos.
Uma fibra óptica é usada para transportar todos os tipos de serviços em salas de aula, escritórios e áreas de atividade ao ar livre.
A solução do hotel POL integra serviços de vigilância sem fio, com fio, vídeo, voz e quarto de hóspedes e propõe o conceito de hotel inteligente totalmente óptico e o modo de rolamento de serviço "um quarto, uma fibra e vários serviços" para atender aos requisitos de rolamento de vários sistemas de informações do hotel e simplificar a rede e o gerenciamento.

## Slide 23
Visão geral e evolução da rede de acesso
Recursos da tecnologia PON e aplicações típicas
Processo de Encapsulamento de Dados para Rede PON

## Slide 24: Encapsulamento de Dados do Sistema PON (Upstream)
Fibra ótica
Par trançado
1
PC
ONU
Divisor Óptico
OLT
Switch principal
2
3.
1
Quadro Ethernet
2
Encapsulamento de quadro Ethernet
em quadro PON
CRC
PTI
ID da porta
PLI
3
PON restaurando
quadro Ethernet
Cabeçalho de Quadro GEM 5 bytes
Carga de Quadro GEM
Inter packed gap
Preamble
SFD
DA
SA
Length Type
Client Data
FCS
EOF
Inter packed gap
Preamble
SFD
DA
SA
Length Type
Client Data
FCS
EOF
Notes: Quando os dados do usuário entram no sistema PON, o encapsulamento e o desencapsulamento de PON precisam ser executados. Os processos de encapsulamento de dados de diferentes tecnologias PON são semelhantes. Esta seção usa o GPON como exemplo.
Passo 1: Quadros Ethernet gerados pelo PC entram na ONU.
Passo 2: O quadro Ethernet (endereço MAC de destino até a sequência de verificação de quadro) é extraído e adicionado com o cabeçalho de quadro GEM. O relatório de largura de banda dinâmica e a sobrecarga da camada física são adicionados ao cabeçalho do quadro GEM para formar um quadro upstream completo. Executa a conversão elétrico-óptica e transmite sinais ópticos ao OLT através de fibras ópticas em um horário especificado.
Passo 3: Depois de processar as informações de cabeçalho do quadro PON, o OLT extrai e restaura os quadros Ethernet carregados. O quadro Ethernet é adicionado com campos como o preâmbulo e, em seguida, transmitido ao switch da camada superior.
Os objetos de encapsulamento PON incluem quadros de dados Ethernet, dados de voz e dados T1/E1.
GEM:Modo/Método de encapsulamento GPON,Modo de encapsulamento GPON
PLI:Indica o tamanho da carga útil. O valor é 12 bits. Ou seja, a carga útil de cada quadro GEM pode conter um máximo de 4095 bytes.
ID de porta:12 bits, identificando IDs de porta 4096 GEM.
PTI:Indica o tipo de carga de 3 bits. O último bit indica se o pacote é o último segmento.
HEC:13 bits, controle de erro de cabeçalho.

## Slide 25: Encapsulamento de dados do sistema PON (downstream)
3
MAC1 PC1
ONU1
Divisor óptico
OLT
Switch principal
2
1
MAC2 PC2
ONU2
MAC3 PC3
4
1
Quadros Ethernet
2
Encapsulamento de quadros Ethernet em quadros PON
4
Restauração de quadros GEM para quadros Ethernet
3
Filtrando portas GEM nas Nações Unidas
Fibra ótica
Par trançado
Intervalo
Preâmbulo
SFD
DA（MAC1）
SA（MAC3）
Compr./Tipo
Client Data
FCS
EOF
Intervalo
Preâmbulo
SFD
DA （MAC2）
SA （MAC3）
Compr./Tipo
Client Data
FCS
EOF
Quadro Ethernet1
Quadro Ethernet2
DA（MAC1）
SA（MAC3）
Compr./Tipo
Client Data
FCS
GEM Header1
PCBd
DA （MAC2）
SA （MAC3）
Compr./Tipo
Client Data
FCS
GEM Header2
Intervalo
Preâmbulo
SFD
DA（MAC1）
SA（MAC3）
Compr./Tipo
Client Data
FCS
EOF
DA（MAC1）
SA（MAC3）
Compr./Tipo
Client Data
FCS
GEM Header1
Notes: Passo1: PC3 se comunica com PC1 e PC2, respectivamente. O OLT recebe dois quadros Ethernet enviados para PC1 e PC2, respectivamente. O endereço MAC de origem é MAC3 e os endereços MAC de destino são MAC1 e MAC2.
Passo 2: Quando um quadro Ethernet entra no OLT, diferentes cabeçalhos de quadro GEM são adicionados. O quadro GEM é combinado e encapsulado em um quadro downstream, e o cabeçalho do quadro de controle físico downstream é adicionado.
Passo 3: Depois de receber os frames PON, ONU1 filtra e extrai os frames GEM relacionados a si mesmo.
Passo 4: A ONU1 extrai e restaura os frames Ethernet. Adicione um preâmbulo e envie-o para PC1.

## Slide 26
(Single Choice) Qual das seguintes afirmações sobre as vantagens da solução POL em um campus é verdadeira? ( )
Vários serviços podem acessar a mesma rede, o que atende ao requisito de simplificação da rede.
Baixo TCO. O custo de construção da rede é menor, o sistema é estável e os gastos com manutenção são reduzidos.
Grande largura de banda e boa escalabilidade. Com base na infraestrutura de fibra atual, a rede pode ser atualizada para redes 10G e 40G.
A rede cobre uma grande área e a transmissão por fibra ótica não é limitada pela distância. Portanto, a rede pode cobrir uma área com pontos de informação densos ou esparsos.
Notes: Resposta:
  ABC

## Slide 27
(Single Choice) Which of the following statements about the advantages of the POL solution in a campus are true? （ ）
Multiple services can access the same network, which meets the network simplification requirement.
Low TCO. The network construction cost is lower, the system is stable, and the maintenance expenditure is reduced.
Large bandwidth and good scalability. Based on the current fiber infrastructure, the network can be upgraded to 10G and 40G networks.
The network covers a large area, and optical fiber transmission is not limited by the distance. Therefore, the network can cover an area with dense or sparse information points.
Notes: Answer：
  ABCD。

## Slide 28
Após anos de desenvolvimento, a tecnologia de acesso de banda larga com fio evoluiu da tecnologia xDSL baseada em cobre para a tecnologia de acesso óptico.
A tecnologia PON é a principal tecnologia de acesso óptico. Ele não é aplicado apenas à rede de acesso de telecomunicações, mas também gradualmente à rede de campus. É uma tecnologia inovadora que é ambientalmente amigável, econômica e eficiente.
O sistema PON pode encapsular quadros de dados Ethernet, dados de voz e dados T1/E1. Ele recebe e envia quadros de dados Ethernet ao se interconectar com dispositivos de comunicação de dados e executa encapsulamento e desencapsulamento relacionados a PON no sistema.