## Slide 1: Fundamentos XG(S)-PON

## Slide 2
Nos últimos anos, com o rápido desenvolvimento do mercado global de acesso e da operação de serviços completos, os padrões existentes de tecnologia de rede óptica passiva (PON) enfrentam novas demandas de atualização em termos de requisitos de largura de banda, capacidades de suporte a serviços e melhorias de desempenho em dispositivos de nós de acesso e dispositivos auxiliares.
XG(S)-PON (10G GPON) é uma tecnologia GPON de próxima geração aprimorada que evolui a partir dos padrões tecnológicos GPON existentes.

## Slide 3
Após a conclusão deste curso, você será capaz de:
  Descrever os princípios técnicos do XG(S)-PON.
  Descrever a solução típica de aplicação do XG(S)-PON.

## Slide 4
Visão Geral do Sistema
Princípios Técnicos do XG(S)-PON
Topologias Típicas de Rede XG(S)-PON
Evolução do GPON para o XG(S)-PON

## Slide 5: Evolução da tecnologia GPON
XG-PON: Modo assimétrico do XG(S)-PON.
XGS-PON: Modo simétrico do XG(S)-PON.
XG-PON e XGS-PON pertencem à fase tecnológica do GPON de 10G. Portanto, são coletivamente chamados de XG(S)-PON neste documento. Se as duas tecnologias forem diferentes, use o nome específico.
GPON
2,5G/1,25G
XG-PON
10G/2,5G
XGS-PON
10G/10G
Itinerário evolutivo da tecnologia GPON
Notes: Em 2004, o ITU-T Q2 começou a estudar e analisar a possibilidade de evolução do GPON para o PON de próxima geração.
Em setembro de 2007, o segundo trimestre lançou oficialmente o plano de comprimento de onda aprimorado para padronizar a coexistência de sistemas GPON e PON de próxima geração.
Em novembro de 2007, o roteiro de padronização XG-PON foi oficialmente determinado no segundo trimestre. Visando baixo custo, alta capacidade, ampla cobertura, serviço completo e alta interoperabilidade, a pesquisa e a formulação dos padrões técnicos PON da próxima geração foram promovidas rapidamente.
Em outubro de 2009, a primeira fase do padrão XG-PON, ou seja, os requisitos gerais do sistema PON de próxima geração (ITU-T G.987.1) e a especificação PMD da camada física (ITU-T G.987.2), foi divulgado oficialmente na reunião plenária do SG15 no segundo trimestre.
Em junho de 2010, a Huawei lançou as especificações GTC da camada de convergência XG-PON (ITU-T G.987.3) e as especificações OMCI da camada de gerenciamento (ITU-T G.988).
Em junho de 2016, ITU-T G.9807.1 definiu o padrão XGS-PON (rede óptica passiva simétrica com capacidade de 10 Gigabits).

## Slide 6: Por que o XG(S)-PON é necessário ?
O XG(S)-PON é uma tecnologia GPON de próxima geração aprimorada, que evolui a partir dos padrões tecnológicos existentes do GPON. Ele resolve principalmente os seguintes problemas da rede GPON:
  Com o desenvolvimento de serviços de alta largura de banda, uma largura de banda maior é necessária. A tecnologia GPON não consegue fornecer largura de banda suficiente para atender a esses requisitos.
  As tecnologias de acesso no lado do usuário estão sendo continuamente inovadas, e a largura de banda de acesso do usuário está aumentando constantemente. A tecnologia GPON se tornará um gargalo de largura de banda.
  A razão de divisão (split ratio) e a distância de transmissão afetam diretamente o investimento na construção da rede.

## Slide 7: Alocação de espectro de tecnologias PON
A alocação de espectro do GPON e do XG(S)-PON é a seguinte:
1260
1280
1290
1330
1480
1500
1575
1580
XG(S)-PON
Uplink
GPON
Uplink
GPON
Downlink
XG(S)-PON
Downlink
Comprimento de onda nm
1270
1310
1577
1490
O GPON e o GPON de 10G utilizam diferentes comprimentos de onda, mas podem compartilhar a mesma fibra óptica.

## Slide 8: Comparação entre especificações técnicas GPON e XG(S)PON
Item | GPON | XG(S)-PON | 
 |  | XG-PON | XGS-PON
Faixa de Comprimento de Onda | Downstream: 1480-1500 nm Uplink: 1260-1360 nm | Downstream: 1575–1580 nm Uplink: 1260-1280 nm | Downstream: 1575–1580 nm Uplink: 1260-1280 nm
Taxa de Linha | Downstream: 2,48832 Gbit/s Upstream 1,24416 Gbit/s/2,48832 Gbit/s | Downstream: 9,95328 Gbit/s Upstream: 2,48832 Gbit/s | Downstream: 9,95328 Gbit/s Upstream: 9,95328 Gbit/s
Orçamento de Potência Óptica | Classe A: 5-20 dB Classe B: 10-25 dB Classe C: 15-30 dB Classe C+: 17-32 dB | N1 (14 – 29 dB) N2 (16 – 31 dB) Pode ser estendido para 33/35 dB | N1 (14 – 29 dB) N2 (16 – 31 dB) Pode ser estendido para 33/35 dB
Distância Lógica Máxima | 60 km | ≥ 60 km (padrão: 100 km) | ≥ 60 km (padrão: 100 km)
Razão de Divisão Máxima | 1:64 (protocolo padrão: 1:128) | ≥ 1:64 (protocolo padrão: 1:256) | ≥ 1:64 (protocolo padrão: 1:256)
Criptografia de Linha | Direção downstream | Direção Upstream/Downstream | Direção Upstream/Downstream
Estrutura do Quadro | GEM | xGEM | xGEM
Autenticação | Autenticação unidirecional ONU para OLT | Autenticação bidirecional ONU e OLT | Autenticação bidirecional ONU e OLT

## Slide 9: Arquitetura
XG(S)-PON: Interface XG(S)-PON
SNI: interface do lado do serviço
UNI: interface do lado do usuário
CPE: terminal de usuário
Nó de serviço
OLT
CPE
ONU
ONU
XG(S)-PON
XG(S)-PON
divisor óptico
SNI
ODN
UNI
Notes: A rede XG(S)-PON consiste em OLT, ONU e ODN. O OLT é um dispositivo de agregação localizado no CO para encerrar o protocolo PON.
Uma ONU é uma unidade ou terminal do lado do usuário localizado no cliente e que fornece várias interfaces para os usuários.
Um ODN consiste em fibras ópticas e um ou mais divisores ópticos passivos (POSs) e conecta o OLT e a ONU.
Componentes:
  XG(S)-PON: Interface XG(S)-PON.
  SNI (Service Node Interface): Interface do lado do serviço.
  ODN (Optical Distribution Network): Rede de distribuição óptica, incluindo divisores ópticos (optical splitter).
  UNI (User-Network Interface): Interface do lado do usuário.
  CPE (Customer Premises Equipment): Equipamento do cliente.
Descrição do Fluxo na Arquitetura:
  O nó de serviço (Service Node) conecta-se ao OLT (Optical Line Terminal) por meio da interface SNI.
  O OLT transmite os sinais para a rede de distribuição óptica (ODN).
  No ODN, um divisor óptico distribui os sinais para múltiplos ONU (Optical Network Units).
  As ONU interagem com os equipamentos dos usuários finais (CPE) por meio da interface UNI.

## Slide 10
Visão Geral do Sistema
Princípios Técnicos do XG(S)-PON
  Conceitos Básicos
  Principais Tecnologias
Topologias Típicas de Rede XG(S)-PON
Evolução do GPON para o XG(S)-PON

## Slide 11: Modo de multiplexação de dados do XG(S)-PON
O XG(S)-PON utiliza transmissão bidirecional por fibra única e aplica a tecnologia WDM (Multiplexação por Divisão de Comprimento de Onda).
Para separar os sinais de múltiplos usuários em uma única fibra óptica, são utilizadas as seguintes tecnologias:
  A tecnologia de broadcast é usada para fluxos de dados na direção downstream.
  A tecnologia TDMA (Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo) é usada para fluxos de dados na direção upstream.
1577 nm
1270 nm
divisor óptico
ONU
ONU
ONU
OLT
Notes: WDM: Multiplexação por divisão de comprimento de onda
TDMA: acesso múltiplo por divisão de tempo

## Slide 12: Dados Downstream do XG(S)-PON
Modo de broadcast: O comprimento do quadro de descida (downstream) do XG(S)-PON é fixado em 125 us. Neste modo, todas as ONUs podem receber os mesmos dados. Porém, os dados de diferentes ONUs são diferenciados pelo ID da porta XGEM, e as ONUs recebem seus próprios dados por filtragem.
divisor óptico
ONU1
ONU3
ONU2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
OLT
Notes: O comprimento do quadro de 125 µs é derivado da frequência padrão de 8 kHz usada em sistemas de transmissão TDM (Time Division Multiplexing), como o E1/T1 e outros serviços baseados em POTS (Plain Old Telephone Service).
O uso de quadros de 125 µs é um requisito especificado nas recomendações ITU-T G.984 (GPON) e G.987 (XG-PON). Esse padrão global garante interoperabilidade entre equipamentos de diferentes fabricantes.
O comprimento fixo do quadro permite que o GPON, XG-PON e XGS-PON suportem de forma eficiente serviços legados (como voz e dados TDM) sem a necessidade de conversões complexas ou buffers adicionais.
Quadros menores (como o de 125 µs) ajudam a manter a latência baixa e previsível, um fator essencial para serviços em tempo real, como voz e vídeo.
O comprimento fixo do quadro facilita a implementação de TDMA (Time Division Multiple Access) no upstream, pois as ONU recebem janelas de tempo dentro do mesmo intervalo de quadro. Isso simplifica a alocação dinâmica de banda (DBA).

## Slide 13: Dados Upstream do XG(S)-PON
Modo TDMA: Na direção upstream, o XG(S)-PON transmite os dados no modo TDMA. O enlace de subida (upstream) é dividido em diferentes intervalos de tempo (timeslots). Os intervalos de tempo são alocados para cada ONU de acordo com o campo do mapa de largura de banda upstream do quadro downstream.
divisor óptico
ONU1
ONU3
ONU2
1
2
3
1
2
3
OLT
1
2
3

## Slide 14: Mapeamento de Serviços - Downstream
Na direção downstream:
  Todos os serviços são encapsulados nas portas GEM da unidade de processamento de serviço e transmitidos para todas as ONU conectadas à porta do XG(S)-PON (Broadcast).
  Cada ONU filtra os dados recebidos com base no ID da porta GEM.
  Apenas os dados que pertencem à ONU específica são retidos e desencapsulados.
  Os serviços desencapsulados são enviados ao dispositivo do usuário pela interface de serviço da ONU.
PON
OLT
Porta
Porta
Porta
Porta
Porta
Porta
Porta
Porta
Porta
Porta
ONU
Filtro de porta GEM
ONU
Filtro de porta GEM
ONU
Filtro de porta GEM

## Slide 15: Mapeamento de serviço XG(S)-PON - Upstream
As portas GEM e T-CONTs dividem as redes PON em conexões virtuais para implementar a multiplexação de serviços.
GEM: Modo de encapsulamento GPON
T-CONT: Contêiner de Transmissão
Mapeamento entre serviços e portas GEM ou T-CONTs
PON
ONU
ONU
ONU
T-CONT
T-CONT
T-CONT
T-CONT
Porta
Porta
Porta
Porta
Porta
Porta
Porta
Porta
Identificado
por ONU-ID
Identificado
por Alloc-ID
Identificado
por Port-ID
Notes: Na direção upstream, o modo TDMA (Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo) é utilizado para organizar e transmitir os dados.
Processo de Transmissão Upstream:
  Mapeamento de Serviços:
    Os serviços gerados pelos usuários são mapeados para diferentes portas GEM na ONU.
    Essas portas GEM são, então, mapeadas para T-CONTs (Contêineres de Transmissão), que organizam os dados para envio ao OLT.
  Recepção no OLT:
    O OLT recebe os dados e realiza a demodulação das portas GEM contidas nos T-CONTs.
    Após a demodulação, as cargas úteis (payloads) das portas GEM são enviadas ao chip MAC do XG(S)-PON, que processa os dados.
    Por fim, o chip MAC transfere as cargas úteis para a unidade de processamento de serviço correspondente, para que os serviços sejam tratados.
Porta GEM (GPON Encapsulation Mode):
  Define um canal virtual de serviço entre o OLT e a ONU.
  Funciona como um "túnel" para transportar fluxos de serviço, similar ao conceito de VPI/VCI em conexões ATM.
  Cada porta GEM é identificada de forma única por um ID de Porta XGEM.
  O OLT aloca o ID da Porta XGEM com base na porta do sistema XG(S)-PON.
  Uma porta GEM pode transportar um ou mais tipos de serviços.
T-CONT (Contêiner de Transmissão):
  É a unidade básica de controle para os fluxos de serviços upstream no sistema XG(S)-PON.
  Todos os serviços mapeados em portas GEM devem ser atribuídos a um T-CONT para organização e transmissão.
  O OLT utiliza o modo de agendamento DBA (Dynamic Bandwidth Allocation) para transmitir os dados no upstream.
  Um T-CONT pode transportar uma ou várias portas GEM, dependendo da configuração do usuário.
  Cada T-CONT é identificado de forma única por um Alloc-ID.
  O Alloc-ID também é alocado pelo OLT com base na porta do sistema XG(S)-PON.
  Cada ONU suporta múltiplos T-CONTs, que podem ser configurados para diferentes tipos de serviço

## Slide 16: Quadro XGEM
O quadro XGEM é a menor unidade de transporte de serviços na tecnologia XG(S)-PON e representa a estrutura de encapsulamento mais básica. Todos os serviços são encapsulados em quadros XGEM para transmissão.
Cabeçalho XGEM
Carga útil XGEM
PLI
14 bits
Key Index
2 bits
XGEM PORT ID
16 bits
Opções
18 bits
LF
1 bit
HEC
13 bits
Quadro XGEM
Notes: Um quadro XGEM consiste em um cabeçalho de quadro e uma carga útil de dados.
Campos do Cabeçalho XGEM:
  PLI (Payload Length Indicator - 14 bits): Indica o comprimento da carga útil.
  Key Index (2 bits): Identifica a chave de criptografia utilizada.
  XGEM Port ID (16 bits): Identifica a porta XGEM associada ao serviço.
  Options (18 bits): Contém configurações adicionais.
  LF (Last Fragment - 1 bit): Indica se o quadro é o último fragmento de uma sequência.
  HEC (Header Error Control - 13 bits): Usado para verificar e corrigir erros no cabeçalho.

## Slide 17
Visão Geral do Sistema
Princípios Técnicos do XG(S)-PON
  Conceitos Básicos
  Principais Tecnologias
Topologias Típicas de Rede XG(S)-PON
Evolução do GPON para o XG(S)-PON

## Slide 18: Por que o Ranging é necessário?
Para o OLT, as distâncias lógicas entre diferentes ONU e o OLT variam, e o RTD (Round Trip Delay) entre o OLT e cada ONU muda de acordo com o tempo e as condições ambientais. Como as ONU transmitem dados no modo TDMA, somente uma ONU pode transmitir dados de cada vez pela porta PON do OLT. Sem a sincronização adequada, colisões podem ocorrer quando células upstream são transmitidas por múltiplas ONU simultaneamente.
ONU1
ONU2
ONU3
OLT
divisor óptico
colisão
Notes: Para evitar tal colisão, a função de distanciamento (ranging) é habilitada quando a ONU se registra pela primeira vez. Medindo o atraso do loop entre cada ONU e o OLT e inserindo o valor Td do atraso de equalização (EqD) correspondente, as distâncias lógicas de todas as ONUs ao OLT são as mesmas, evitando assim a colisão de células upstream.

## Slide 19: Transmissão de células com Ranging
Para evitar tal colisão, a função de ranging é habilitada quando a ONU se registra pela primeira vez. Medindo o atraso de loop entre cada ONU e o OLT e inserindo o valor Td do atraso de equalização (EqD - equalization delay) correspondente, as distâncias lógicas de todas as ONUs ao OLT são as mesmas, evitando assim a colisão de células upstream.
ONU1
ONU2
ONU3
OLT
divisor óptico
Garantia de distanciamento
Td1
Td2
Td3
Notes: Nota: Durante a variação, a OLT precisa abrir janelas para suspender os canais de transmissão upstream de outras ONUs.

## Slide 20: Tecnologia óptica/elétrica em rajada
Na direção upstream do sistema XG(S)-PON, os dados são transmitidos no modo de multiplexação por divisão de tempo (TDM). Cada ONU pode transmitir dados apenas dentro do intervalo de tempo permitido.
Nos intervalos de tempo que não pertencem à ONU, o sinal de transmissão do módulo óptico precisa ser desativado para que outras ONU possam operar normalmente.
Para a recepção de dados upstream no lado do OLT, os dados enviados por cada ONU precisam ser recebidos em rajada, conforme os intervalos de tempo definidos.
Os módulos ópticos da ONU e do OLT devem suportar transmissão e recepção de dados em rajada, respectivamente.

## Slide 21: Transmissão em rajada no lado da ONU
O distanciamento (ranging) garante que as células enviadas por diferentes ONUs não colidam entre si no OLT. No entanto, a precisão do alcance é limitada, que geralmente é 1 bit positivo ou negativo. Existem vários bits de tempo de proteção (mas não um múltiplo inteiro de bits) entre as células enviadas por diferentes ONUs. Se o módulo óptico do lado da ONU não suportar transmissão em rajada, os sinais transmitidos serão sobrepostos e o sinal será distorcido.
ONU1
ONU2
ONU3
OLT
óptico
divisor
Módulo óptico em rajada
Módulo óptico contínuo

## Slide 22: Recepção em rajada no lado OLT
Como a distância entre cada ONU e o OLT é diferente, a atenuação do sinal óptico é diferente para cada ONU. Portanto, os níveis de potência dos pacotes recebidos pela OLT em diferentes intervalos de tempo podem ser diferentes. Se o módulo óptico no lado OLT não suportar o processamento rápido de alterações de potência óptica em rajada, os sinais podem não ser restaurados adequadamente (os sinais são válidos apenas quando o nível do sinal for superior ao limite. Se o nível do sinal for inferior ao limite, os sinais não podem ser restaurados.)
Limite
Limite
Módulo óptico contínuo
Módulo óptico em rajada
Recuperação de sinal
Recuperação de sinal

## Slide 23: Fundamentos do DBA
Atribuição Dinâmica de Banda (DBA - Dynamic Bandwidth Assignment): O OLT ajusta e aloca dinamicamente a largura de banda upstream para a ONU, com base nos requisitos de tráfego de serviços burst upstream da ONU.
Isso não apenas satisfaz a necessidade de largura de banda da ONU, mas também melhora a utilização da largura de banda no sistema PON.
Algoritmo DBA
lógica
Relatório DBA
Mapa BW
Time slot
T-CONT
T-CONT
T-CONT
Agendador ONU
ONU
OLT
Plano de controle
Plano de dados
Notes: O sistema XG(S)-PON usa o modo SBA+DBA para usar efetivamente a largura de banda.
  O SBA aloca largura de banda para serviços TDM para garantir alta QoS .
  Outros serviços podem usar DBA para alocar largura de banda dinamicamente.
  A implementação do DBA está intimamente relacionada ao mecanismo de garantia de QoS .
  O sistema XG(S)-PON suporta alocação dinâmica de largura de banda por meio de relatórios de status e monitoramento de serviço OLT (relatórios sem status).
Existem três mecanismos para reportar o status do XG(S)-PON ao DBA:
  PLOu -DBA Ind Estadual; (Alocação dinâmica de largura de banda de indicação de estado de unidade de operações de camada física)
  DBRu -DBA sobreposto;
  DBA de carga útil; ( leva em consideração o conteúdo dos pacotes de dados ( payload ) transmitidos na rede )
O mecanismo de implementação da função DBA é o seguinte:
  O OLT ou ONU realiza detecção de congestionamento.
  Reporte o status de congestionamento à OLT.
  Atualize a largura de banda alocada pela OLT de acordo com os parâmetros especificados.
  A OLT envia a concessão de acordo com a largura de banda recém-alocada e o tipo de T-CONT.
  Gerencia operações de DBA.

## Slide 24: Base para Implementação do DBA - T-CONT
Contêineres de Transmissão (T-CONTs): recebe dinamicamente a concessão emitida pela OLT, gerencia a alocação de largura de banda upstream na camada de convergência de transmissão do sistema PON e melhora a largura de banda upstream do sistema PON.
Tipo de largura de banda
  FB, AB, NAB e BE
Tipo T-CONT
  Tipo 1
  Tipo 2
  Tipo 3
  Tipo 4
  Tipo 5
Largura de
banda Garantida
Largura de banda Adicional
Reservado para relatórios de OAM e comprimento de fila
Largura de banda de melhor esforço
Largura de banda não garantida
Largura de banda garantida
Largura de banda fixa
T-CONT tipo5
Tipo4
Tipo3
Tipo2
Tipo1
Largura de
Banda Máxima
Largura de Banda
Compartilhada
Capacidade
Total do Enlace
Notes: FB: Serviços de Voz sobre IP (VoIP), Serviços de Vídeo em Streaming, Serviços de Videoconferência, Serviços de Acesso Remoto.
AB: serviços que exigem uma alocação garantida de largura de banda, onde uma quantidade mínima de largura de banda é reservada para esses serviços, independentemente da demanda ou da carga de tráfego na rede. Serviços de videoconferência de alta qualidade, Aplicações de streaming de vídeo em alta definição, Serviços de jogos online, sistemas de processamento de transações financeiras ou sistemas de monitoramento e controle em tempo real.
NAB: serviços que não exigem uma alocação garantida de largura de banda e podem operar de forma adaptativa, compartilhando recursos com outros serviços. Navegação na web, Redes sociais, Aplicações de compartilhamento de arquivos, Streaming de áudio, Atualizações de software.
SER:

## Slide 25: Relação entre tipo T-CONT e tipo de largura de banda
Com base na prioridade do serviço, o sistema define o SLA para cada ONU para limitar a largura de banda do serviço.
A largura de banda máxima e a largura de banda mínima limitam a largura de banda de cada ONU. A largura de banda garantida varia de acordo com a prioridade do serviço. Geralmente, o serviço de voz tem a prioridade mais alta, o serviço de vídeo tem a segunda prioridade mais alta e o serviço de dados tem a prioridade mais baixa.
A OLT permite a largura de banda com base no serviço, SLA e condições reais da ONU. Um serviço com prioridade mais alta pode ter largura de banda maior.
Tipo de largura de banda | Tipo T-CONT |  |  |  | 
 | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo3 | Tipo4 | Tipo5
BW fixa (Largura de banda fixa) | X | Não | Não | Não | X
BW garantida (largura de banda garantida) | Não | Y | Y | Não | Y
BW máxima (Largura de banda máxima) | Z=X | Z=Y | Z>Y | Z | Z> X + Y
Notes: Os T-CONTs são classificados em cinco tipos. Durante o agendamento do serviço upstream, diferentes tipos de T-CONTs são selecionados com base nos tipos de serviço. Cada tipo de largura de banda T-CONT possui recursos específicos de QoS , que se refletem principalmente na garantia de largura de banda. Os recursos de QoS são classificados em largura de banda fixa, largura de banda garantida, largura de banda garantida/máxima, largura de banda máxima e modo híbrido (correspondendo ao Tipo 1 ao Tipo 5 de cinco tipos de T-CONT).

## Slide 26: Por que a criptografia é necessária ?
O XG(S)-PON utiliza a tecnologia de broadcast na direção downstream. A fibra óptica do backbone e os dados divididos na mesma porta PON são iguais. Todas as ONUs recebem os mesmos dados. Como garantir que os dados de uma ONU não sejam analisados por outras ONUs?
Os dados de broadcast upstream e downstream podem ser criptografados usando um algoritmo de criptografia (algoritmo criptográfico AES-CTR+) por XG(S)-PON.
  Advanced Encryption System (AES) é um algoritmo de criptografia internacional.
  Criptografa apenas a carga no quadro GEM.
  O sistema XG(S)-PON troca e atualiza periodicamente a chave AES, o que melhora a confiabilidade dos dados da linha.
Notes: A tecnologia de criptografia de linha pode impedir que dispositivos não autorizados roubem informações e causem riscos à segurança.
A criptografia de linha XG(S)-PON suporta criptografia bidirecional nas direções upstream e downstream para garantir a transmissão bidirecional segura de pacotes de dados.

## Slide 27: Processo de Criptografia de Linha
Para evitar os riscos causados pela quebra da chave de criptografia, uma tecnologia de substituição de chave é utilizada para atualizar continuamente a chave de criptografia, melhorando assim a segurança.
3
3
1
1
2
Encriptação
Decriptação
Decriptação
Decriptação
1
3
3
2
1
1
Usuário 1
Usuário 2
Usuário 3
1
3
3
2
1
1
1
3
3
2
1
1
1
3
3
2
1
1
OLT
ONU
ONU
ONU
Notes: Recursos e aplicativos
  O algoritmo de criptografia de linha não aumenta a carga nem ocupa a largura de banda.
  O algoritmo de criptografia de linha não causa atraso na transmissão.
  A função de criptografia de linha é recomendada para cenários que possuem altos requisitos de segurança de linha.

## Slide 28: FEC (Correção de Erros Direta)
A Correção de Erros Direta (FEC, do inglês Forward Error Correction) é utilizada para melhorar a qualidade de transmissão das linhas.
O funcionamento do FEC em uma porta XG(S)-PON é descrito da seguinte forma:
  A função FEC é suportada apenas na direção downstream (sentido da OLT para a ONU).
  Suporte ao FEC tanto nas direções upstream (sentido da ONU para a OLT) quanto downstream.
  Por padrão, o FEC está habilitado nas direções upstream e downstream..
Notes: Recursos e cenários de aplicativos
  Alto desempenho em tempo real sem retransmissão .
  É necessária uma sobrecarga extra de largura de banda. (Os usuários precisam selecionar a qualidade de transmissão e a largura de banda com base nos requisitos do local.)
  Este método é aplicável aos serviços que são verificados e corrigidos pelo ponto final depois que os dados chegam ao ponto final. Não é aplicável aos serviços que possuem mecanismo de retransmissão.
  Usado para transmissão de dados quando a condição da rede é ruim.
  Este recurso pode ser usado para serviços que possuem baixos requisitos de atraso. Se a retransmissão for usada, o atraso aumenta.

## Slide 29
Visão Geral do Sistema
Princípios Técnicos do XG(S)-PON
Topologias Típicas de Rede XG(S)-PON
Evolução do GPON para o XG(S)-PON

## Slide 30: Rede FTTx
O XG(S)-PON está em conformidade com a arquitetura de rede P2MP da rede PON. Semelhante ao GPON, o XG(S)-PON pode ser aplicado ao cenário de rede
Notes: FTTH (fibra para casa)
FTTC (fibra até o meio-fio)
FTTB (fibra para o edifício)
FTTO (fibra para o escritório)
FTTM (Fibra para a estação base de mobilidade)
FTTD (fibra até a porta)

## Slide 31: Rede Empresarial XG(S)-PON
Roteador
Serviço de Armazenamento
OLT
divisor óptico
ONU
ONT
Softswitch
Ponto de acesso sem fio
Sistema de monitoramento predial
Vigilância de segurança
PC
TC
Voz
TV
Única fibra monomodo
Rede principal

## Slide 32
Visão Geral do Sistema
Princípios Técnicos do XG(S)-PON
Topologias Típicas de Rede XG(S)-PON
Evolução do GPON para o XG(S)-PON

## Slide 33: XG(S)-PON e GPON compatilham uma ODN
1260
1280
1290
1330
1480
1500
1575
1580
1550
1560
 central para upstream XG(S)-PON : 1270 nm
 central para upstream GPON : 1310 nm
 central para downstream GPON: 1490 nm
 central para downstream XG(S)-PON: 1577 nm
 central para vídeo RF: 1555 nm
Os comprimentos de onda XG(S)-PON e GPON não se sobrepõem. Portanto, eles podem compartilhar uma rede ODN por meio de multiplexação por divisão de comprimento de onda (WDM).
1490nm
GPON ONU
GPON ONU
XG(S)-PON
ONU
GPON OLT
XG(S)-PON
OLT
Vídeo RF
1310 nm
1577 nm
1270 nm
1555 nm
GPON ONU
XG(S)-PON
ONU
WDM1r
Notes: Os comprimentos de onda upstream e downstream do XG(S)-PON não se sobrepõem aos do GPON. Portanto, XG(S)-PON e GPON podem compartilhar uma rede ODN por meio de multiplexação por divisão de comprimento de onda (WDM).

## Slide 34: Visão geral da evolução suave de GPON para XG(S)-PON
ONU GPON
OLT
2.Atualize o NMS
1. Adicione uma placa de serviço XG(S)-PON
3. Adicione WDM ou divisor óptico
4. Substitua a ONU GPON ou adicione uma ONU XG(S)-PON
1. Atualização OLT
2. Atualização EMS
3. Adicione WDM ou divisor óptico.
4. Adicione uma ONU XG(S)-PON.
ONU GPON
ONU XG(S)-PON
Notes: Reutilize a plataforma OLT e atualize a OLT adequadamente.
  A OLT suporta o uso híbrido de placas GPON e placas XG(S)-PON.
  Atualize o software OLT para uma versão que suporte XG(S)-PON
Reutilize o NMS.
  Atualize o software NMS para uma versão que suporte XG(S)-PON
Reutilizar ODN
  Os comprimentos de onda GPON e XG(S)-PON não se sobrepõem e podem compartilhar um ODN.
  Diferentes modos de evolução alteram ligeiramente o ODN. Para obter detalhes, consulte a solução de evolução específica.
GPON ONU e XG(S)-PON ONU
  ONUs XG(S)-PON podem ser adicionadas ou ONUs GPON podem ser gradualmente substituídas.

## Slide 35: Evolução suave de GPON para XG(S)-PON
GPON OLT
divisor óptico
2-4GE
GPON ONU
GPON ONU
Antes da Evolução
Rede FTTx GPON
Notes: Na rede GPON FTTx, o OLT utiliza a placa de serviço GPON para acessar o GPON ONU antes da evolução. A seguir descrevemos diversas soluções para evolução de GPON para XG(S)-PON.

## Slide 36: Solução Evolution 1 - Adicionando Multiplexadores WDM1r
GPON OLT
divisor óptico
2-4GE
GPON ONU
XG(S)-PON ONU
XG(S)-PON OLT
WDM1r
2-10GE
1
2
3
Solução de evolução 1
Notes: Solução Evolution 1: Adicione multiplexadores WDM1r. O WDM1r é configurado para realizar multiplexação por divisão de comprimento de onda em um comprimento de onda GPON e um comprimento de onda XG(S)-PON, de modo a transmitir o comprimento de onda GPON e o comprimento de onda XG(S)-PON em uma mesma rede ODN.
Adicione uma placa de serviço XG(S)-PON à OLT. (Se o slot OLT na rede ativa suportar apenas capacidade de comutação de 10 Gbit/s e não puder atender aos requisitos de encaminhamento da placa de serviço XG(S)-PON, substitua a placa de controle.)
Adicione um multiplexador WDM1r externo. (Observação: a perda de inserção do multiplexador WDM1r aumenta cerca de 1,5 dB. É necessário ajustar a perda de inserção para evitar esse problema.)
  Corte a fibra do backbone da porta GPON para o multiplexador WDM1r,
  A porta XG(S)-PON também está conectada ao multiplexador WDM1r,
  O WDM1r multiplexa o comprimento de onda GPON e o comprimento de onda XG(S)-PON e os transmite para o ODN.
Adicione ONUs XG(S)-PON ou ONUs GPON na rede ativa.
Depois que todas as ONUs na rede ativa forem comutadas para ONUs XG(S)-PON, remova o multiplexador WDM1r e conecte o ODN à porta XG(S)-PON.

## Slide 37: Solução Evolution 1 - Removendo o Multiplexador WDM1r
XG(S)-PON OLT
divisor óptico
2-10GE
XG(S)-PON ONU
XG(S)-PON ONU
Depois da Evolução
Remova o multiplexador WDM1r.
Notes: Depois que todas as ONUs na rede ativa forem comutadas para ONUs XG(S)-PON, remova o multiplexador WDM1r e conecte o ODN à porta XG(S)-PON.

## Slide 38: Solução Evolution 2 - Usando placas Combo GPON e XG(S)-PON
GPON OLT
divisor óptico
2-4GE
GPON ONU
XG(S)-PON ONU
XG(S)-PON OLT
2-10GE
1
2
3
Adicionando uma placa Combo GPON&XG(S)-PON
Solução de Evolução 2
Notes: Solução Evolution 2 – Placa combinada GPON&XG(S)-PON. Esta solução pode implementar multiplexação ODN sem adicionar dispositivos WDM1r externos.
  Um usuário adiciona uma placa de serviço combinada GPON&XG(S)-PON a um OLT. (Se o slot OLT na rede ativa suportar apenas capacidade de comutação de 10 Gbit/s e não puder atender aos requisitos de encaminhamento da placa de serviço XG(S)-PON, substitua a placa de controle.)
  Corte a fibra óptica do backbone da porta GPON para a placa combinada.
  Adicione ONUs XG(S)-PON ou substitua ONUs GPON na rede ativa.

## Slide 39: Solução Evolution 2 - Usando placas Combo GPON e XG(S)-PON
XG(S)-PON OLT
divisor óptico
2-10GE
XG(S)-PON ONU
XG(S)-PON ONU
Depois da Evolução
Notes: A placa combinada GPON&XG(S)-PON possui um módulo WDM1r integrado, que pode implementar uma evolução suave sem adicionar um multiplexador WDM1r externo.

## Slide 40: Evolução da solução combinada GPON para XG(S)-PON
GPON SFP
XG(S)-PON SFP+
WDM1r
GPON&XG(S)-PON XFP/SFP+ combinado
GPON ONU
XG(S)-PON ONU
  Módulo óptico três em um combo PON: GPON SFP, XG(S)-PON SFP+ e WDM1r
  Evolução de GPON para XG(S)-PON, multiplexação ODN, sem WDM1r externo
GPON
GPON&XG(S)-PON
OLT
×
Para evoluir GPON para XG(S)-PON, apenas a fibra óptica do backbone conectada à porta GPON precisa ser migrada para a porta combo.
XG(S)-GPON e GPON compartilham um ODN e não requerem um multiplexador WDM1r externo.
Notes: O módulo óptico três em um integra o módulo óptico GPON SFP, o módulo óptico XG(S)-PON SFP+ e o módulo óptico WDM1r para formar um módulo óptico XFP combinado.
O uso do módulo óptico três em um pode implementar a evolução suave de GPON para XG(S)-PON sem alterar a rede ODN original e adicionar o multiplexador WDM1r externo.
O módulo óptico PON combinado suporta comprimentos de onda de recepção de 1310 nm e 1270 nm. O comprimento de onda de transmissão pode ser 1490 nm ou 1577 nm.

## Slide 41
Qual dos seguintes comprimentos de onda é usado na direção upstream de uma porta XG(S)-PON?
  A. 1310nm
  B. 1490nm
  C. 1577nm
  D. 1270nm
No sistema XG(S)-PON, qual dos seguintes modos de multiplexação de dados é usado na direção upstream?
  Unicast
  Broadcast
  TDMA
  WDM
Notes: Resposta de referência:
  D.
  C.

## Slide 42
Neste curso, aprendemos:
  Conceitos Básicos da Rede de Acesso
  Fundamentos Técnicos XG(S)-PON
  Solução XG(S)-PON e rede típica