## Slide 1: Fundamentos e aplicações do xDSL

## Slide 2
Quais tecnologias xDSL existem? Como são implementados? Quais as diferenças entre eles?

## Slide 3
Compreender as tecnologias xDSL.
Compreender os princípios técnicos do ADSL/ADSL2+.
Familiarize-se com as tecnologias VDSL/VDSL2.
Compreender a configuração básica do ADSL/ADSL2+

## Slide 4
Visão geral da tecnologia xDSL Princípios técnicos ADSL/ADSL2+
Introdução à tecnologia VDSL/VDSL2 Exemplo de configuração do serviço GPON MxU HSI

## Slide 5: Padrão DSL
Organizações internacionais relacionadas:
Padrões DSL:
G.991.1 Padrões HDSL de primeira geração G.991.2 Padrão HDSL de segunda geração (HDSL2 ou SDSL) G.992.1 Padrão ADSL de taxa completa (G.dmt)
G.992.2 Padrão ADSL sem divisor (G.lite)
G.993 Futuro padrão com VDSL.
Processo de Handshake DSL G.994.1 (G.hs)
Visão geral da DSL G.995.1 Processo de teste DSL G.996.1 (G.test)
G.997.1 Ferramenta de manutenção da camada física DSL (G.oam)
TM6 Work Team: responsável pelos padrões de acesso DSL
Comitê T1E1: responsável pelas interfaces de rede, alimentação e proteção
Equipe de Trabalho T1E1.4: Responsável pela padronização do acesso DSL
Notes: Atualmente, existem muitas organizações trabalhando em padrões DSL. As organizações mais importantes são o American National Standards Institute (ANSI), o European Telecommunications Standards Institute (ETSI) e a União Internacional de Telecomunicações (UIT). No ANSI, o comitê T1E1 é responsável pelas interfaces de rede, alimentação e proteção, e o grupo de trabalho T1E1.4 é responsável pela padronização do acesso DSL. No ETSI, o grupo de trabalho TM6 é responsável pelos padrões de acesso DSL.
ANSI e ETSI são organizações padrão regionais, enquanto a ITU é uma organização padrão global. Atualmente, a UIT define os seguintes padrões DSL:
  G.991.1 padrão HDSL de primeira geração G.991.2 segunda geração HDSL padrão (HDSL2 ou SDSL)
  G.992.1 padrão ADSL de taxa completa (G.dmt)
  Padrão ADSL G.992.2 sem divisor (G.lite)
  G.993 é reservado futuro padrão VDSL Processo de handshake DSL G.994.1 (G.hs)
  Visão geral da DSL G.995.1 Processo de teste DSL G.996.1 (G.test)
  G.997.1 Ferramenta de manutenção da camada física DSL (G.oam)

## Slide 6: Padrão ADSL
G.992.1 Anexo A —— ADSL sobre POTS
  Os espectros a montante e a jusante são de 25–138 kHz e 138–1104 kHz, respectivamente. ADSLs desse tipo são classificados em ADSLs sem sobreposição e sobreposição e mais comumente usados.
G.992.1 Anexo B —— ADSL sobre RDIS
  Suporta ISDN e ADSL no mesmo par trançado.
G.992.1 Anexo C
  Este é um ADSL no ambiente de crosstalk G.961 (ISDN) com duplex de divisão de tempo. É usado principalmente no Japão.
G.992.2: G.Lite ou splitterless ADSL
  The upstream spectrum is the same as that of the Annex A. The downstream spectrum is 138–552 kHz. The upstream and downstream transmission rates are 512 Kbps and 1536 Kbps respectively.
Notes: G.991.1 first generation HDSL standard
G.991.2 second generation HDSL standard (HDSL2 or SDSL)
G.992.1 full-rate ADSL standard (G.dmt)
G.992.2 ADSL standard without splitter (G.lite)
G.993 is reserved future VDSL standard
G.994.1 DSL handshake process (G.hs)
G.995.1 DSL overview
G.996.1 DSL test process (G.test)
G.997.1 DSL physical layer maintenance tool (G.oam)

## Slide 7: Padrão ADSL2
G.992.3
  ADSL2 é desenvolvido com base em ADSL e foi criado em junho de 2002.
  Nos anexos I e J do ponto G.992.3, é acrescentado o suporte para o modo de lacete digital completo. O anexo I é aplicável ao cenário em que o par de rotas adjacente é POTS e o anexo J é aplicável ao cenário em que o par de rotas adjacentes é RDIS.
  G.992.3 O anexo L é o chamado ADSL2 ou READSL2 de longa distância.
G.992.5
  Com base no ADSL2, o ADSL2+ estende a faixa de frequência a jusante de 1.104 MHz para 2.208 MHz, e o número de subbandas aumenta de 256 para 512. Portanto, a taxa a jusante aumenta muito.

## Slide 8: Padrão VDSL2
G.993.2
  O padrão de transmissão G.993.2 (VDSL2), como a tecnologia DSL de última geração, é baseado na tecnologia DMT (Discrete Multi-tone Modulation). Neste padrão, a tecnologia ADSL2+ é usada para fornecer transmissão de longa distância, e a taxa máxima de transmissão de dados do VDSL é aprimorada de 70/30 Mbps para simétrica de 100 Mbps. Para alcançar uma taxa de transmissão tão alta em uma faixa de 350 metros, o espectro do VDSL2 aumentou de 12 MHz para 30 MHz. Além disso, a potência de transmissão aumentou para 20 dBm para atender aos requisitos de transmissão de anel médio e alto.
Notes: Na UIT-T, a numeração padrão é G.993.2, que é um padrão formal lançado pela UIT-T em maio de 2005. Para lançar o padrão VDSL2, a ITU formulou o padrão RFC3728 MIB em outubro de 2004.

## Slide 9
Visão geral da tecnologia xDSL Princípios técnicos ADSL/ADSL2+
Introdução à tecnologia VDSL/VDSL2 Exemplo de configuração do serviço GPON MxU HSI

## Slide 10: Visão geral do ADSL
Recursos ADSL
  Taxa de upstream: 640 Kbps; taxa downstream: 8 Mbps ADSL: linha de assinante digital assimétrica
  O mesmo par trançado transmite voz e dados ao mesmo tempo.
Padrão ADSL
G.992.1(G.dmt)
Especificações técnicas ADSL de taxa completa
Especificações técnicas ADSL de taxa completa
  Especificações técnicas ADSL sem divisor de sinal
G.992.2(G.lite)
T1.413
Par trançado
Splitter
ATU-C
ATU-R
Splitter
Notes: ADSL é uma tecnologia DSL com taxas de transmissão assimétricas nas direções upstream e downstream. Aqui, a transmissão a montante refere-se à transmissão do lado do utilizador para o escritório central, e a transmissão a jusante refere-se à transmissão do escritório central para o lado do utilizador.
A taxa de transmissão ADSL downstream pode atingir até 8 Mbps, mas a taxa máxima de transmissão upstream é de 640 Kbps. A taxa a jusante é muito maior do que a taxa a montante.
A tecnologia ADSL pode transmitir sinais de dados e sinais de voz analógicos tradicionais ao mesmo tempo no mesmo par trançado.
ADSL é uma tecnologia de acesso amplamente utilizada devido às suas características técnicas e facilidade de uso.
  Em primeiro lugar, a transmissão assimétrica de ADSL é de especial importância. Por um lado, em muitas aplicações DSL, os usuários geralmente obtêm uma grande quantidade de dados da rede de backbone, mas transmitem muito menos dados para a rede de backbone. Por exemplo, quando um usuário acessa a Internet e os serviços de vídeo sob demanda (VoD), uma grande quantidade de dados precisa ser baixada a uma taxa alta, mas apenas alguns endereços e comandos simples são enviados para a rede de backbone. Por outro lado, a transmissão assimétrica pode reduzir muito o crosstalk próximo.
  Em segundo lugar, em comparação com outras tecnologias DSL, o ADSL torna possível fornecer serviços de voz tradicionais no mesmo par trançado ao mesmo tempo. Dessa forma, o custo de roteamento de cabos é economizado.

## Slide 11
Notes: Em outubro de 1998, a UIT lançou oficialmente os padrões ADSL recomendados. G.992.1 e G.992.2.
  G.992.1 também é chamado de G.dmt. Ele define as especificações técnicas ADSL de taxa completa. A taxa máxima de transmissão a jusante é de 6.144 Mbps e a taxa máxima de transmissão a montante é de 640 Kbps.
  G.992.2 também é chamado de G.lite. Ele define as especificações técnicas ADSL sem usar divisores de sinal. Neste tipo de sistema ADSL, nenhum divisor é necessário, o que reduz a complexidade e o custo de instalação do dispositivo, mas traz o efeito colateral de taxas de sinal reduzidas. A taxa máxima a jusante é de 1,536 Mbps e a taxa máxima a montante é de 512 Kbps.

## Slide 12: Composição do sistema ADSL padrão G.dmt
Par trançado
Splitter
ATU-C
ATU-R
Splitter
Notes: Esta é a estrutura de um sistema ADSL em conformidade com o padrão G.dmt. O ATU-R refere-se ao modem no lado do assinante ADSL. A taxa de transmissão ADSL é alta o suficiente para suportar uma rede doméstica ou uma LAN de pequeno escritório. Os dados enviados de um PC entram primeiro na rede doméstica ou do escritório. Em seguida, o ATU-R converte os dados em sinais que podem ser transmitidos na linha telefônica. Para transmitir sinais de dados e voz na mesma linha telefônica ao mesmo tempo, o ATU-R e o telefone são conectados ao divisor POTS, e a transmissão híbrida de sinais de dados e voz em um par trançado é implementada em diferentes faixas de frequência.
Depois de chegar a um CO, sinais mistos de voz e dados são separados por um divisor no lado do CO. Os sinais de voz são transmitidos através da rede telefónica, e os sinais de dados são transmitidos através da rede de dados de alta velocidade. ATU-C refere-se ao modem ADSL CO. No lado do CO, cada assinante tem um divisor independente conectado ao ATU-C. Portanto, uma rede DSL usa transmissão de linha privada ponto a ponto. Depois de passar pelo ATU-C, os dados são enviados para o multiplexador de acesso DSL (DSLAM), que agrega várias linhas de assinante para transmitir fluxos de dados a uma taxa mais alta. O DSLAM se conecta à rede de backbone por meio de interfaces de rede de alta velocidade, como ATM ou STM, e envia dados para servidores de provedores de serviços de rede por meio da rede de dados de alta velocidade. Atualmente, os dispositivos DSLAM são geralmente vinculados a dispositivos ATU-C.

## Slide 13: Composição do sistema ADSL padrão G.Lite
Linha telefônica
G.Dmt
Modem ADSL
G.lite
ADSL Modem
POTS
splitter
G.lite standard ADSL system structure
ATU-C
ATU-R
ATU-R
CO side splitter
Notes: No padrão G.dmt, um divisor é usado no lado do assinante para separar os sinais de dados e voz por frequência para garantir que os dois tipos diferentes de sinais possam ser transmitidos no mesmo par trançado. No entanto, instalar um divisor pode ser muito complicado. Técnicos experientes são necessários para instalar e comissionar o divisor e as linhas telefônicas podem precisar ser reconstruídas até certo ponto. Portanto, espera-se que o ADSL possa ser usado sem divisor. O padrão G.lite é, portanto, formulado para implementar ADSL sem divisor.
Nesta figura, a parte superior mostra a estrutura do sistema ADSL no padrão G.dmt, e a parte inferior mostra a estrutura do sistema ADSL no padrão G.lite. A diferença é que o G.lite ADSL não tem divisor, os sinais fora de banda tornam-se sinais de ruído de interferência e a transmissão de dados e voz interferem entre si. Devido à influência da interferência, a taxa de transmissão do G.lite é muito menor do que a do G.dmt. No padrão G.dmt da UIT, as taxas máximas de transmissão downstream e upstream são de 6.144 Mbps e 640 Kbps, respectivamente. No padrão G.lite, as taxas máximas de transmissão downstream e upstream são de 1.536 Mbps e 512 Kbps, respectivamente. Pode-se ver que a taxa de transmissão a jusante do G.lite ADSL é bastante reduzida.

## Slide 14: Tecnologia de Separação de Sinais
0-4 kHz
26 kHz
Sinais de voz comuns
Sinais ADSL
Voz
Dados
Low-pass filter
High-pass filter
Low-pass filter
High-pass filter
Voz
Dados
Twisted-pair cable
Splitter at the user end
Modem
CO splitter
DSLAM
Notes: No ADSL, os dados e a voz devem ser transmitidos em bandas de frequência separadas. O ADSL usa uma banda de frequência superior a 30 kHz, enquanto os sinais de voz comuns estão em uma faixa de frequência inferior a 4 kHz. Os divisores são usados para separar os dados da voz por banda de frequência.
Um divisor consiste em um grupo de filtros passa-baixa/passa-alta de 3 portas. O filtro passa-baixa pode filtrar permite que apenas sinais de voz de baixa frequência passem e suprime a interferência de sinais de dados. O filtro passa-alta permite que apenas sinais de dados de alta frequência passem e suprime a interferência dos sinais de voz. Os sinais de voz e dados são filtrados por um divisor no lado do assinante e, em seguida, transmitidos no mesmo par trançado em diferentes bandas de frequência. Cada divisor do lado do assinante mapeia um divisor do lado do CO que separa os sinais mistos de voz/dados transmitidos no par trançado. Um divisor do lado do CO também consiste em um grupo de filtros passa-baixa/passa-alta de 3 portas no qual o filtro passa-alta separa os sinais de dados, enquanto o filtro passa-baixa separa os sinais de voz. Após a separação, os sinais de voz são transmitidos através da rede PSTN e os sinais de dados são transmitidos através de uma rede dedicada de troca de dados de alta velocidade. Dessa forma, a transmissão de dados não é restrita pelo sistema PSTN, podendo atingir uma taxa muito superior a 64 Kbps.

## Slide 15: Princípio da Intercalação
21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Sequência de bits (sem intercalar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Sequência de bits (intercalada) | 1 | 8 | 15 | 2 | 9 | 16 | 3 | 10 | 17 | 4 | 11 | 18 | 5 | 12 | 19 | 6 | 13 | 20 | 7 | 14 | 21
Erro de intermitência |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Bit RX (sem intercalação)) | 1 | 2 | x | x | x | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Bit recebido (intercalado) | 1 | x | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | x | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | x | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Escreva da FEC
Leia no canal
Processo de desintercalação:
Escrever a partir do canal
Leia a FEC
Profundidade D = 3
Palmo N = 7
21……6, 5, 4, 3, 2, 1
……16, 9, 2, 15, 8, 1
21……6, 5, 4, 3, 2, 1
Processo de intercalação:
Notes: A definição de parâmetros interleaver tem um enorme impacto no desempenho do serviço ADSL. Para facilitar a compreensão dos parâmetros de intercalação, introduzimos os princípios de funcionamento de um interleaver em detalhe usando um modo de intercalação típico como exemplo.
Primeiro, vamos ver como um interleaver processa dados na extremidade de transmissão. Os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6... e 21 a serem transmitidos saem de um codificador de correção de erro de encaminhamento (FEC) e são armazenados em uma matriz com 3 linhas e 7 colunas linha por linha. Depois que a matriz estiver cheia, os elementos serão enviados para o canal coluna por coluna. Este é o processo de intercalação de um interleaver. Na extremidade de recebimento, como o interleaver desintercala e restaura o fluxo de dados original? A extremidade de recebimento grava os dados recebidos coluna por coluna em uma matriz com o mesmo tamanho. Depois que a matriz estiver cheia, a extremidade de recebimento lê os dados linha por linha, restaura os dados originais e envia os dados ao FEC para decodificação. Este é o processo de desintercalação de um intercalador.

## Slide 16
Notes: Então, qual é o benefício de um interleaver para processar erros de intermitência? Vejamos este exemplo.
  A sequência dos elementos a serem enviados é 1, 2, 3, 4, 5, 6..., e 21. Supondo que uma interferência de burst com um comprimento de 3 ocorre durante a transmissão e corrompe 3 bits consecutivos, os elementos que atingem a extremidade de recepção tornam-se 1, 2, x, x, x, 6, 7, 8, 9, 10 e 21 se nenhuma intercalação for realizada. Três erros consecutivos no fluxo de bits recebido podem resultar em uma falha do FEC.
  Se a intercalação for realizada, a sequência de elementos que atingem a extremidade de transmissão torna-se 1, 8, 15, 2, 9, 16, 3, 10, 17, 4, 11, 18, 5, 12, 19, 6, 13, 19, 7, 14 e 21.
  Após a intercalação, se ocorrerem 3 erros de bits consecutivos e os elementos 15, 2 e 9 forem afetados, a sequência de elementos recebidos pela extremidade de recebimento após a de-intercalação será 1, x, 3, 4, 5, 6, 7, 8, x, 10, 11, 12, 13, 14, x, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Pode-se observar que os erros de burst consecutivos são separados em 3 erros não consecutivos pelo interleaver. Dessa forma, esses erros podem ser corrigidos através do FEC.
Neste exemplo, o FEC pode corrigir erros de intermitência não mais do que 3. O número de linhas de matriz é a profundidade intercaladora D (3 neste exemplo), e o número de colunas de matriz é a extensão intercaladora N (7 neste exemplo), que é igual ao número de códigos FEC.
Um interleaver real geralmente tem parâmetros D e N maiores. Assumindo que a sequência FEC com códigos N pode corrigir erros de burst B, uma matriz interleaver D x N pode corrigir erros de burst com um comprimento máximo de B x D. Pode-se ver que a intercalação aumenta a capacidade anti-interferência e traz melhor estabilidade do sistema, mas a intercalação causa um atraso. Em cenários de aplicativos reais, se a intercalação deve ser usada e como definir parâmetros de intercalação precisam ser determinadas com base nos requisitos de serviço.

## Slide 17: Inicializando o sistema ADSL
Finalidade para inicializar o sistema ADSL:
Antes que o ATU-C e o ATU-R comecem a funcionar, teste o desempenho do canal real, coordene as configurações de transmissão entre o ATU-C e o ATU-R (como as larguras de banda upstream e downstream e o número de subbandas) e troque vários parâmetros para estabelecer um link de comunicação utilizável.
Solicitação de ativação e processo de confirmação
Treinamento do transceptor
Análise de canais
Troca de parâmetros
Processo de inicialização do sistema ADSL:
Solicitação de ativação
ATU-R
ATU-C
O processo de inicialização pode ser acionado pelo ATU-R ou ATU-C.
Notes: O número de subportadoras disponíveis mencionado acima depende do resultado da análise do canal durante a inicialização do sistema ADSL. Esta parte descreve o processo de inicialização ADSL em detalhes.
O objetivo da inicialização ADSL é testar o desempenho do canal real, coordenar as configurações de transmissão entre o ATU-C e o ATU-R (como as larguras de banda upstream e downstream e o número de subbandas) e trocar vários parâmetros para estabelecer um link de comunicação utilizável antes que o ATU-C e o ATU-R comecem a funcionar.
O processo de inicialização pode ser acionado pelo ATU-R ou ATU-C.
Na inicialização acionada pelo ATU-C, o ATU-C envia uma solicitação de ativação e aguarda uma resposta do ATU-R após a ativação do sistema, perda de sinais ou conclusão de autoverificação. O ATU-C realiza este processo por no máximo 2 vezes. Se o ATU-R não responder, o ATU-C aguardará que o ATU-R envie uma solicitação de ativação ou aguardará que a rede envie uma instrução de nova avaliação.
Na inicialização acionada pelo ATU-R, o ATU-R envia solicitações de ativação continuamente após a conclusão da ativação ou verificação automática para iniciar a inicialização.
O processo de inicialização ADSL pode ser dividido em quatro etapas: solicitação e confirmação de ativação, treinamento do transceptor, análise de canal e troca de parâmetros.

## Slide 18
Notes: Na etapa de solicitação de ativação e confirmação, a comunicação de handshake necessária é executada para se preparar para a inicialização. Geralmente, a inicialização é acionada após a ativação do sistema, perda de sinais ou conclusão de auto-verificação. Nesta etapa, os transceptores ATU-R e ATU-C são habilitados e iniciam o handshake de inicialização, atendendo ao protocolo G.hs mencionado acima.
Por meio do treinamento do transceptor e da análise do canal, o transceptor pode determinar as características da transmissão do sinal e os parâmetros de transmissão relacionados.
Durante a troca de parâmetros, um receptor local troca seus parâmetros com um transmissor remoto para corresponder aos processos de envio e recebimento. Os parâmetros a serem trocados incluem o número de bits modulados por cada subportadora DMT, taxa de transmissão e assim por diante. Para garantir o desempenho ideal do sistema, todos os parâmetros são determinados com base no treinamento do transceptor e na análise do canal.
Após a conclusão da inicialização, o sistema entra no estado normal de funcionamento.

## Slide 19: Padrão ADSL2
ADSL2 é desenvolvido com base em ADSL e foi criado em junho de 2002 (G.992.3).
A divisão da banda de frequência ADSL2 é semelhante à ADSL atual (as bandas de frequência a montante e a jusante são ambas de até 1104 kHz). Teoricamente, a taxa máxima de downstream pode chegar a 12 Mbps e a taxa máxima de upstream pode chegar a 1,2 Mbps.
Nos anexos I e J do ponto G.992.3, é acrescentado o suporte para o modo de lacete digital completo. O anexo I é aplicável ao cenário em que o par de rotas adjacente é POTS e o anexo J é aplicável ao cenário em que o par de rotas adjacentes é RDIS.
G.992.3 O anexo L é o chamado ADSL2 ou READSL2 de longa distância

## Slide 20: Comparação entre ADSL2+ e ADSL
Melhor desempenho Função de teste de banda larga Menor potência de transmissão
O ADSL2+ fornece uma taxa mais alta para assinantes em um loop curto dentro de 2,5 km. Em grandes e médias cidades da China, mais de 80% dos loops de assinantes estão dentro dos 2,5 km.
Notes: O padrão ADSL2 adota um modo de modulação aprimorado, que pode reduzir melhor o impacto do ruído de linha nos sinais, obter maior ganho de codificação de linha e aumentar a taxa de conexão. O ADSL2 usa bits de sobrecarga variáveis com uma taxa de sobrecarga de 4 a 32 Kbps, enquanto a taxa de sobrecarga ADSL é fixa em 32 Kbps. Pode-se considerar que o ADSL2 aumenta a velocidade em 50 Kbps e a distância de transmissão em 200 m em comparação com o ADSL (6% maior área de cobertura).
O padrão ADSL2 exige que o ruído da linha e a atenuação do sinal de cada operadora no modo DMT sejam testados para determinar se os serviços ADSL podem ser provisionados na linha. Ele também requer monitoramento em tempo real sobre conexões ADSL.
O padrão ADSL2 implementa o controle de energia baseado em tráfego. Quando uma grande quantidade de dados precisa ser transmitida, por exemplo, durante o download de arquivos grandes, a potência da linha aumenta para o nível de potência ADSL padrão L0. Quando uma pequena quantidade de dados ou nenhum dado precisa ser transmitido, por exemplo, durante a navegação em páginas da Web, a energia diminui para L2 e L3 especificadas nos níveis de energia ADSL2. Diminuir a potência da linha pode efetivamente reduzir o crosstalk entre pares de linhas.

## Slide 21: Principais características do ADSL2+ (1)
Novos modos de execução são adicionados.
  Anexo I, que especifica um modo digital completo com um espectro compatível com o do anexo A (ADSL sobre POTS). Neste modo, não há serviço POTS, o espectro upstream é de 3 a 138 kHz, o número de subbandas é 31 e a largura de banda upstream é maior que 1 Mbps.
  Anexo J, que especifica um modo digital completo com um espectro compatível com o do anexo B (ADSL sobre RDIS). Neste modo, a banda de frequência upstream é estendida para 3–276 kHz, um máximo de 64 subbandas upstream são suportadas, e a taxa máxima upstream atinge 2,3 Mbps.
  Anexo M, que alarga a largura de banda a montante do ADSL sobre o POTS. Neste modo, o número de sub-bandas a montante começa a partir de 6 e aumenta para 32, 36, 40, 44... até 63, dependendo do requisito de largura de banda.
  Anexo L (READSL2) que alarga a distância de transmissão.
Notes: Novos modos de execução são adicionados.
Existem 3 modos de execução ADSL: ADSL sobre POTS (ADSL anexo A em que o serviço POTS existe no mesmo par de linhas), ADSL sobre ISDN (ADSL anexo B em que o serviço POTS existe no mesmo par de linhas) e ADSL anexo C (ADSL no ambiente de crosstalk TCM-ISDN, que é usado principalmente no Japão). Além dos 3 modos anteriores, os seguintes modos são adicionados ao ADSL2/ADSL plus:
Anexo I, que especifica um modo digital completo com um espectro compatível com o do anexo A (ADSL sobre POTS). Neste modo, não há serviço POTS na linha, o espectro upstream é de 3 a 138 kHz, o número de subbandas é de 31 e a largura de banda upstream é maior que 1 Mbps.
Anexo J, que especifica um modo totalmente digital com um espectro compatível com o do anexo B (ADSL sobre RDIS). Neste modo, não há serviço ISDN na linha (usado quando ADSL sobre ISDN coexiste), a banda de frequência upstream é estendida para 3–276 kHz, um máximo de 64 subbandas upstream são suportadas, e a taxa máxima upstream atinge 2,3 Mbps.
Anexo M, que alarga a largura de banda a montante do ADSL sobre o POTS. Nesse modo, o número de subbandas a montante começa em 6 e aumenta para 32, 36, 40, 44,... até 63, dependendo do requisito de largura de banda. Deste modo, com a mesma potência total de transmissão, o anexo M atinge a taxa de transmissão a montante do anexo J e atinge a taxa de transmissão a jusante do anexo B em modos de sobreposição e não sobreposição.
Anexo L (READSL2) que alarga a distância de transmissão.
Além disso, o padrão ADSL suporta apenas interfaces STM (como interface PCM) e ATM (UTOPIA), enquanto ADSL2/ADSL plus também fornece interfaces PTM (pacote) para transportar HDLC em ADSL no modo de transmissão não-ATM.

## Slide 22: Principais características do ADSL2+ (2)
Maior taxa de transmissão
  A taxa de modulação é melhorada, o ganho de codificação é melhorado, a sobrecarga do cabeçalho do quadro é reduzida, a máquina de estado de inicialização é melhorada e um algoritmo de processamento de sinal aprimorado é adotado. O ADSL2 melhora a eficiência da modulação, tornando obrigatória a codificação em treliça e a codificação em constelação de 1 bit.
  Menos sobrecarga: No padrão ADSL de primeira geração, a sobrecarga é fixada em 32 Kbps. No ADSL2, a taxa de sobrecarga pode ser ajustada dentro de 4-64 Kbps, o que gera efeitos óbvios no caso de uma linha de transmissão de linha.
  O ADSL2plus usa uma frequência mais ampla (tom 32–511) e mais subbandas (512) para suportar uma taxa máxima downstream de 24 Mbps.

## Slide 23: Main Features of ADSL2+ (3)
Distribuição de espectro ADSL, ADSL2 e ADSL2+
ADSL2+
ADSL2
POTS
UPSTREAM
DOWNSTREAM
0.14MHZ
1.1MHZ
2.2MHZ

## Slide 24: Main Features of ADSL2+ (4)
Comparação de taxas entre ADSL2 e ADSL2+
Chart: COMPRIMENTO DO LAÇO (Kilofeet)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ADSL2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12 | 11 | 9 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 4
ADSL2+ | 26.5 | 26.5 | 25.5 | 23 | 19.5 | 16 | 12 | 9 | 7.3 | 6 | 5 | 3.5

## Slide 25: Main Features of ADSL2+ (5)
Maior distância de transmissão Menor consumo de energia
L0
L2
L3
6am
12pm
6pm
12am
ADSL
ADSL2
ENERGIA
TEMPO DECORRIDO
Notes: Maior distância de transmissão
  ADSL2/ADSL plus suporta uma distância de transmissão não inferior a 6,5 km a taxas de 192 Kbps/96 Kbps. ADSL2 suporta a constelação de 1 bits, enquanto ADSL suporta uma constelação mínima de 2 bits.
  ADSL2 anexo L adota nova divisão de espectro. Quando a distância excede 4 km, as sub-bandas acima do tom 128 são desligadas, e a potência de transmissão das sub-bandas com tons mais baixos são aumentadas para estender a distância de transmissão.
  A sobrecarga do quadro pode ser configurada de forma flexível para fornecer uma largura de banda de 28 Kbps, o que é muito importante na transmissão de longa distância.
  A ordenação de tons e os tons piloto determinados por um receptor podem reduzir a probabilidade de falhas de ativação devido a tons piloto ADSL com um SNR excessivamente baixo. Além disso, os 2 bits nos tons piloto podem aumentar a largura de banda em 8 Kbps.

## Slide 26
Notes: Menor consumo de energia
  A margem de ruído é reduzida pela redução da potência de transmissão. Dessa forma, o consumo de energia desnecessário é economizado enquanto a estabilidade do sistema é garantida.
  O novo modo L2 de baixo consumo reduz a potência de transmissão para 30% da potência normal quando nenhum dado é transmitido. No modo L2, a energia é suficiente para transmitir apenas mensagens de gerenciamento necessárias e sinais de sincronização (por exemplo, constelação de 1 bit). A energia pode ser rapidamente restaurada quando os dados do assinante são transmitidos.
  O CO e o CPE do ADSL2/ADSL plus fornecem a função de corte de energia na faixa de 0 a 40 dB para reduzir efetivamente a potência de transmissão durante a operação normal. (Em um sistema ADSL, somente o CO tem essa função na faixa de 0 a 12dB.)

## Slide 27: Principais características do ADSL2+ (6)
Funcionamento estável e excelente compatibilidade de espectro Função de diagnóstico de linha
Adaptação à taxa dinâmica Vinculação de taxa
Melhor interoperabilidade
Notes: Funcionamento mais estável e melhor compatibilidade de espectro
  O receptor determina a ordenação do tom com base no resultado da análise do canal e seleciona o melhor tom como tom piloto, tornando as conexões ADSL mais estáveis.
  Os tons são desativados durante o treinamento. A extremidade de recepção testa a distribuição do sinal de interferência de RF (RFI) para evitar RFI e reduzir o crosstalk para outros pares de linhas.
  Excelente adaptabilidade dinâmica: A troca de bits aprimorada altera dinamicamente a taxa de linha.
  O corte de energia para um máximo de 40 dB no receptor e transmissor reduz o eco e o crosstalk próximos.
  O receptor determina o tom piloto para evitar falhas de ativação causadas por conectores de ponte de linha ou interferência AM.
  O processo de treinamento é encurtado para recuperar rapidamente a sincronização de conexão de erros.
Função de diagnóstico de linha
  Suporta a função de teste dual-end. O CO e o CPE podem ser treinados, e os parâmetros da linha podem ser obtidos através de um processo de teste de linha dedicado.
Adaptação à taxa dinâmica
  A tecnologia Seamless Rate Adaptive (SRA) é usada para resolver interferências de crosstalk e AM e ajustar a taxa de conexão sem ser percebida pelos assinantes para se adaptar às mudanças do ambiente.

## Slide 28
Notes: Vinculação de taxa
  Para fornecer QoSs diferente para diferentes clientes, o ADSL2 adota a tecnologia IMA para ligar dois ou mais fios de cobre como uma conexão ADSL, o que pode aumentar de forma flexível a taxa de acesso.
Melhor interoperabilidade
  O ADSL2/ADSL plus divide o transceptor ADSL em várias subcamadas de acordo com as funções.
    Subcamada de convergência do protocolo de transmissão (TPS-TC)
    Subcamada de convergência do meio físico (PMS-TC)
    Subcamada física média (PMD)
    Subcamada de convergência de protocolo de gerenciamento (MPS-TC) para interfaces de gerenciamento de rede
  Cada subcamada é encapsulada e as mensagens entre as subcamadas são definidas. Dessa forma, dispositivos de diferentes fornecedores podem se comunicar entre si.

## Slide 29
Visão geral da tecnologia xDSL Princípios técnicos ADSL/ADSL2+
Introdução à tecnologia VDSL/VDSL2 Exemplo de configuração do serviço GPON MxU HSI

## Slide 30: Visão geral do VDSL
Características da tecnologia VDSL:
  Linha de assinante digital de taxa de bits muito alta A taxa de transmissão chega a 52 Mbps.
  Simétrico e assimétrico Distância de transmissão: 300 m a 1,5 km
  Compatível com serviços tradicionais de voz e RDIS
Modulação DMT e PAC
A banda de frequência adota o padrão G.998, com taxa máxima de 22 Mbps.
A banda de frequência adota o padrão G.997 com uma taxa máxima de 14 Mbps.
Padrões americanos formulados por T1E1.4
Normas europeias formuladas pela equipa TM6 da ESTI
Notes: Os dois tipos anteriores de tecnologias DSL, ADSL e SHDSL, têm uma taxa de transmissão máxima de 8 Mbps. VDSL, que é a abreviação de linha de assinante digital de alta velocidade é uma nova geração de tecnologia DSL de alta velocidade.
VDSL pode atingir uma taxa de transmissão máxima de 52 Mbps em pares trançados comuns. Ele fornece várias taxas de transmissão e vários modos de trabalho, incluindo transmissão simétrica e assimétrica, para atender aos requisitos de diferentes clientes. Como a taxa de transmissão do VDSL é alta, os pares trançados usados no VDSL são mais curtos, geralmente de 300 m a 1 km. O comprimento dos pares trançados é inversamente proporcional à taxa de transmissão.
Em comparação com o ADSL, o VDSL usa uma banda de frequência mais alta do que as frequências PSTN e ISDN em pares trançados. Por conseguinte, o VDSL é compatível com os serviços telefónicos tradicionais existentes, bem como com os serviços RDIS. VDSL também usa filtros passivos como divisores de sinal para suportar a transmissão de voz e ISDN. Os princípios básicos de funcionamento do VDSL são semelhantes aos do ADSL.
VDSL é uma tecnologia de transmissão de vídeo e dados sobre a banda de frequência de voz. Ele fornece vários modos de trabalho e pode transmitir dados a uma alta taxa dentro de uma curta distância. Essa tecnologia permite que as operadoras de telecomunicações usem pares trançados existentes para transmitir serviços de banda larga, como VoD e acesso à Internet de alta velocidade. Atualmente, o sistema VDSL reconhecido internacionalmente está em conformidade com o padrão americano formulado por T1E1.4 e padrão europeu formulado por ESTI TM6. Ambos os padrões adotam o padrão G.998 e os modos de modulação DMT/CAP. A diferença é que o padrão americano adota o padrão G.998 para planejamento de banda base para fornecer uma taxa mais alta de 22 Mbps, enquanto o padrão europeu adota o padrão G.998 para planejamento de banda base para fornecer uma taxa mais alta de 14 Mbps.

## Slide 31: Relação entre as taxas VDSL e as distâncias definidas pela UIT
Embora a taxa de transmissão do VDSL seja alta, a distância de transmissão é muito menor do que a do ADSL.
Taxa Distância | Taxa de Downstream (Mbps) | Taxa de Upstream (Mbps) | Distância (m)
Assimétrico–curta distância | 52 | 6.4 | 300
Assimétrico–média distância | 26 | 3.2 | 1000
Assimétrico–longa distância | 13 | 1.6 | 1500
Simétrica–curta distância | 26 | 26 | 300
Symmetric–medium distance | 13 | 13 | 1000
Symmetric–long distance | 6.5 | 6.5 | 1500
Notes: Embora a taxa de transmissão do VDSL seja alta, a distância de transmissão é muito menor do que a do ADSL. Isso ocorre porque a transmissão de alta velocidade requer modos de modulação complexos, codificação de constelação densa e características de canal excepcionais, mas o comprimento das linhas de transmissão pode representar impactos negativos no desempenho do canal.
No estágio inicial do projeto VDSL, a UIT divide as capacidades de transmissão VDSL em transmissões de longa, média e curta distância em modos de transmissão assimétricos e simétricos.

## Slide 32: Modelo de Referência do Sistema VDSL
Camada superior rede interface
CO Transceptor
Splitter
Splitter
VTU-R
Unidade de serviço
Dispositivo CO
Dispositivo do usuário
VTU-O
Par trançado
Notes: Este é o modelo de referência do sistema VDSL. Os módulos básicos incluem dispositivos VDSL no lado do CO e do assinante. Os dispositivos em ambos os lados são conectados por pares trançados através de seus próprios divisores. A outra extremidade do dispositivo CO está conectada a uma ONU, e a outra extremidade do dispositivo assinante está conectada a um dispositivo de rede ou a uma pequena LAN.
VTU-O é a abreviação de unidade transceptora VDSL na ONU, e tem a mesma função que o modem do lado CO ATU-C no ADSL. VTU-R é a abreviação de unidade transceptora VDSL no controle remoto e tem a mesma função que o modem do lado do assinante ATU-R em ADSL.
Interfaces de rede definidas por aplicativos: Diferentes interfaces de dados são usadas para agregar dados de protocolos de camada superior para formar fluxos de dados unificados a serem transmitidos em canais rápidos e lentos, conforme necessário. Os fluxos de dados são enviados para a camada inferior para enquadramento. Ao mesmo tempo, os quadros de dados independentes do aplicativo da camada inferior são divididos e usados por diferentes interfaces e protocolos de aplicativo.
Em VDSL, um divisor semelhante ao do ADSL é usado para separar sinais de dados de sinais de voz/ISDN tradicionais.

## Slide 33: História de desenvolvimento do VDSL2
A União Internacional de Telecomunicações (UIT) concluiu recentemente a formulação de uma nova especificação técnica que permite que as operadoras globais de telecomunicações forneçam os "super" serviços triplos integrando serviços de vídeo, Internet e voz, com uma taxa 10 vezes mais rápida do que a do ADSL comum.
As recomendações da UIT-T sobre VDSL2 permitem que as operadoras de telecomunicações forneçam televisão de alta definição (HDTV), vídeo sob demanda (VoD), videoconferência, acesso à Internet de alta velocidade e serviços avançados de voz VoIP por meio de linhas telefônicas de cobre padrão, dando às operadoras de telecomunicações a capacidade de competir com provedores de cabo e operadores de satélite.

## Slide 34: Vantagens do VDSL2
A taxa pode chegar a 10 vezes a taxa ADSL média, e a taxa máxima pode chegar a 100 Mbps a 0 distância, suportando efetivamente a reprodução tripla de serviços de vídeo, Internet e voz.
VDSL2 não só tem a capacidade de transmissão de longa distância da tecnologia ADSL2+, mas também aumenta a taxa de transmissão de dados do VDSL de 70 Mbps (downstream) /30 Mbps (upstream) para 100 Mbps (downstream) /100 Mbps (upstream). Para alcançar uma taxa de transmissão tão alta dentro de 350 metros, a frequência de trabalho do VDSL2 é aumentada de 12 MHz para 30 MHz.
Para atender aos requisitos de acesso de loops de média e longa distância, a potência de transmissão do VDSL2 é aumentada para 20 dBm, e a tecnologia de cancelamento de eco também é especificada, de modo que o desempenho da transmissão seja semelhante ao do ADSL em cenários de transmissão de longa distância.

## Slide 35
Visão geral da tecnologia xDSL Princípios técnicos ADSL/ADSL2+
Introdução à tecnologia VDSL/VDSL2 Exemplo de configuração do serviço GPON MxU HSI
  Porta ADSL2+ Porta VDSL2

## Slide 36: Caso de configuração do GPON MxU ADSL2+
Tipo | Porta MxU | C-VLAN | PVC | Tabela de tráfego | GEM | DBA | TCONT | S-VLAN
HSI | ADSL 0/1/1 | 10 | 0/35 | Index 4: 4M | 1 | 10 | 4 | 2012

## Slide 37: Configuração do lado OLT(1/3)
Configurar perfil ONT
Add MxU
MA5600T(config)#interface gpon 0/2
MA5600T(config-if-gpon-0/2)#ont add 0 1 sn-auth 3230313192E95441 snmp ont-lineprofile-id 21
MA5600T(config)#ont-lineprofile gpon profile-id 21
MA5600T(config-gpon-lineprofile-21)#tcont 3 dba-profile-id 11 //NMS
MA5600T(config-gpon-lineprofile-21)#gem add 4 eth tcont 3 //NMS
MA5600T(config-gpon-lineprofile-21)#gem mapping 4 4 vlan 4000 //NMS
MA5600T(config-gpon-lineprofile-21)#mapping-mode vlan
MA5600T(config-gpon-lineprofile-21)#tcont 4 dba-profile-id 10 //HSI
MA5600T(config-gpon-lineprofile-21)#gem add 1 eth tcont 4 //HSI
MA5600T(config-gpon-lineprofile-21)#gem mapping 1 1 vlan 10 //HSI
MA5600T(config-gpon-lineprofile-21)#commit
Notes: Adicionar o MxU ao OLT
  Criar perfil de linha GPON ONU 21 e vincular T-CONT 3 ao perfil DBA 11 para NMS, vincular T-CONT 4 ao perfil DBA 10 para HSI.
  Adicione a porta GEM 4 para transmitir fluxos de tráfego de gerenciamento e a porta GEM 3 para transmitir fluxos de serviço VoIP.
  Mapeie a porta de serviço de gerenciamento (a ID CVLAN é 4000) para a porta GEM 4 e mapeie a porta de serviço do serviço HSI (a ID CVLAN é 10) para a porta GEM 1.
    O ONU é conectado à porta GPON 0/2/0 através de um divisor óptico. O ID da ONU é 1. O SN da ONU é 3230313192E95441. O modo de gerenciamento é SNMP e o perfil de linha 21 está vinculado.

## Slide 38: Configuração do lado OLT(2/3)
Configurar VLAN e IP de gerenciamento em banda
Ping na ONU para testar a conectividade
MA5600T(config)#Ping 172.16.48.2
  Reply from 172.16.48.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
  ….
  Reply from 172.16.48.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
MA5600T(config)#vlan 4000 smart //NMS
MA5600T(config)#port vlan 4000 0/19 0 //NMS
MA5600T(config)#service-port vlan 4000 gpon 0/2/0 ont 1 gemport 4 multi-service user-vlan 4000 rx-cttr 6 tx-cttr 6 //NMS
MA5600T(config)#interface vlanif 4000
MA5600T(config-if-vlanif-4000)#ip address 172.16.48.250 16
MA5600T(config-if-gpon-0/2)#ont ipconfig 0 1 static ip-address 172.16.48.2 mask 255.255.0.0 gateway 172.16.0.1 vlan 4000
Notes: Configurar VLAN e IP de gerenciamento em banda
  Crie a VLAN 4000 inteligente e adicione a porta upstream 0/19/0 a ela.
  Configure a porta do serviço de gerenciamento, a ID da VLAN de gerenciamento para 4000, a ID da porta GEM para 4 e a ID da CVLAN para 4000. No OLT, a taxa da porta de serviço inband não é limitada. Portanto, use o perfil de tráfego padrão 6.
    Para telnet para a ONU a partir da OLT e, em seguida, configurar a ONU, você precisa configurar as VLANs de gerenciamento em banda e os endereços IP da OLT e da ONU na OLT. Configure o endereço IP de gerenciamento em banda para 172.16.48.250, Configure o endereço IP estático do ONU 1 para 172.16.48.2 e o ID da VLAN de gerenciamento para 4000 (o mesmo que o do OLT).

## Slide 39: Configuração do lado OLT(3/3)
Configurar a VLAN do serviço HSI
Em seguida, telnet para o MXU, faça a configuração no MXU.
MA5600T(config)#vlan 2012 smart //HSI
MA5600T(config)#vlan attrib 2012 q-in-q //HSI
MA5600T(config)#port vlan 2012 0/19 0 //HSI
MA5600T(config)#service-port vlan 2012 gpon 0/2/0 ont 1 gemport 1 multi-service user-vlan 10 rx-cttr 6 tx-cttr 6 //HSI
MA5600T(config)#telnet 172.16.48.2
      …
      >>User name:root
      >>User password:mduadmin
Notes: Configurar a VLAN de serviço HSI e a porta de serviço
  Crie uma VLAN de serviço e adicione uma porta upstream a ela. O ID da VLAN é 2012 e a VLAN é uma VLAN inteligente, o atributo VLAN é QinQ. Adicionar porta upstream 0/19/0 à VLAN 2012.
  Criar porta de serviço conectada ao ONU 1. SVLAN ID para 2012, GEM port ID para 1, vincular perfil de tráfego 6 e CVLAN ID para 10.

## Slide 40: Configuração do lado MxU(1/2)
Configurar o perfil de linha ADSL2+.
Ative a porta ADSL2+ e vincule o perfil de linha à porta ADSL2+
NOTA: adsl line-profile quickadd, Esse comando é usado para adicionar rapidamente um perfil de linha ADSL2+. Um perfil de linha ADSL2+ fornece parâmetros para uma porta ADSL2+ quando ela é ativada. Quando você precisar ativar portas ADSL2+ usando novos parâmetros de linha, execute este comando para configurar um novo perfil de linha ADSL2+. Depois que um perfil de linha é configurado com êxito, ele pode ser usado diretamente para ativar portas.
MxU(config)#interface adsl 0/1
MxU(config-if-adsl-0/1)#deactivate 1
MxU(config-if-adsl-0/1)#activate 1 profile-index 4
MxU(config)#adsl line-profile quickadd 4
Notes: Configurar o perfil de linha ADSL2+
  Adicionar perfil de linha ADSL2+ 4 e usar as configurações padrão para os parâmetros.
Ativar a porta ADSL2+ com perfil de linha
  Ative a porta ADSL2+ 0/1/1 e vincule o modelo de linha 4 a ela.
huawei(config)#adsl line-profile add{ <cr>|profile-index<U><2,999> }:4
  > Deseja nomear o perfil (y/n) [n]:
  > Escolha o tipo de valor padrão 0-adsl 1-adsl2+ (0~1) [1]:
  > Você definirá a configuração básica para o modem? (y/n)[n]:
  > Selecione o modo de canal 0-intercalado 1-rápido (0~1) [0]:
  > Você vai definir atraso intercalado? (y/n)[n]:y
  > Máximo downstream atraso intercalado (0~255 ms) [6]:9
  > Máximo upstream atraso intercalado (0~255 ms) [6]:8
  > Selecione a forma de adaptação da taxa de transmissão downstream:
  > 0-fixo 1-adaptAtStartup (0~1) [1]:
  > Você definirá a margem SNR para o modem? (y/n)[n]:
  > Você vai definir parâmetros para a taxa? (y/n)[n]:y
  > Taxa de transmissão mínima em downstream (32~8160 Kbps) [32]:64
  > Taxa de transmissão máxima em downstream (64~8160 Kbps) [6144]:2048
  > Taxa de transmissão mínima em upstream (32~896 Kbps) [32]:
  > Taxa de transmissão máxima em upstream (32~896 Kbps) [640]:512

## Slide 41: Configuração lateral do MxU(2/2)
Configurar o perfil de tráfego.
Crie uma VLAN. Adicionar uma porta upstream à VLAN.
Adicionar uma porta de serviço à VLAN.
MxU(config)#service-port vlan 10 adsl 0/1/1 vpi 0 vci 35 multi-service user-vlan untagged rx-cttr 14 tx-cttr 14
MxU(config)#vlan 10 smart
MxU(config)#port vlan 10 0/0 1
MxU(config)#traffic table ip index 14 cir 4096 priority 1 priority-policy tag-In-Package
Notes: Configurar o perfil de tráfego.
  Adicione o perfil de tráfego 4 e defina o CIR como 4 Mbit/s. A prioridade é 1, vincule o perfil de tráfego 4 e a política de prioridade é agendada pela prioridade que os pacotes têm.
Configurar VLAN
  Configure a SVLAN, a VLAN ID 10. Adicione a porta upstream 0/0/1 a essas VLAN.
  Criar porta virtual de serviço. O SVLAN é 10, VPI 0, VCI 35, CVLAN untagged.

## Slide 42: Configuração do modem
http://192.168.1.1
  nome de usuário padrão:admin
  senha padrão:admin

## Slide 43: Configuração do PC
Definir o PPPoE

## Slide 44
Visão geral da tecnologia xDSL Princípios técnicos ADSL/ADSL2+
Introdução à tecnologia VDSL/VDSL2 Exemplo de configuração do serviço GPON MxU HSI
  Porta ADSL2+ Porta VDSL2

## Slide 45: Caso de configuração do GPON MxU VDSL2
Tipo | Porta MxU | C-VLAN | Tabela de tráfego | GEM | DBA | TCONT | S-VLAN
HSI | VDSL 0/2/1 | 20 | Index 8: 8M | 2 | 10 | 5 | QinQ 2000

## Slide 46: Configuração do lado OLT
(No caso do MxU é adicionado, não é necessário adicioná-lo novamente.)
Modificar perfil ONT (adicionar a porta gem e o mapeamento VLAN)
Configurar a VLAN do serviço HSI
MA5600T(config)#ont-lineprofile gpon profile-id 21
MA5600T(config-gpon-lineprofile-21)#tcont 5 dba-profile-id 10 //HSI
MA5600T(config-gpon-lineprofile-21)#gem add 2 eth tcont 5 //HSI
MA5600T(config-gpon-lineprofile-21)#mapping-mode vlan
MA5600T(config-gpon-lineprofile-21)#gem mapping 2 2 vlan 20 //HSI
MA5600T(config-gpon-lineprofile-21)#commit
MA5600T(config)#vlan 2000 smart //HSI
MA5600T(config)#vlan attrib 2000 q-in-q //HSI
MA5600T(config)#port vlan 2000 0/19 0 //HSI
MA5600T(config)#service-port vlan 2000 gpon 0/2/0 ont 1 gemport 2 multi-service user-vlan 20 rx-cttr 6 tx-cttr 6 //HSI

## Slide 47: Configuração do lado MxU(1/2)
Configurar o perfil de linha VDSL2.
Configurar o perfil de canal VDSL2.
Configurar o modelo de linha VDSL2.
Ative a porta VDSL2 0/2/1 e vincule o modelo de linha 3 a ela.
MxU(config)#interface vdsl 0/2
MxU(config-if-vdsl-0/2)#deactivate 1
MxU(config-if-vdsl-0/2)#activate 1 template-index 3
MxU(config)#vdsl line-template quickadd 3 line 5 channel1 5 100 100
MxU(config)#vdsl channel-profile quickadd 5
MxU(config)#vdsl line-profile quickadd 5
Notes: Perfil de linha VDSL Quickadd
  Esse comando é usado para adicionar rapidamente um perfil de linha de linha 2 (VDSL2) de assinante digital de altíssima velocidade. Para criar um arquivo de configuração ou definir rapidamente um ou vários parâmetros em um perfil e outros parâmetros usando os valores padrão, execute este comando. Depois disso, o novo perfil de linha VDSL2 pode ser vinculado a um perfil de canal VDSL2 para formar um modelo de linha VDSL2 que é usado para ativar a porta.

## Slide 48: Configuração do lado MxU(2/2)
Configurar o perfil de tráfego.
Crie uma VLAN. Adicionar uma porta upstream à VLAN.
Adicionar uma porta de serviço à VLAN.
MxU(config)#service-port vlan 20 vdsl mode ptm 0/2/1 multi-service user-vlan untagged rx-cttr 18 tx-cttr 18
MxU(config)#vlan 20 smart
MxU(config)#port vlan 20 0/0 1
MxU(config)#traffic table ip index 18 cir 8116 priority 1 priority-policy tag-In-Package

## Slide 49: Quadro de Consultas
Status do quadro de consulta
MxU(config)#display board 0
  ----------------------------------------------------------
  SlotID BoardName Status SubType0 SubType1 Online/Offline
  --------------------------------------------------------
  0 H831CCUB Active_normal GP1A ASDA
  1 H835ADLE Normal
  2 H835VDGE Normal
  3 H838ASRB Failed Offline
  4
  5 H831PDIA Normal
  ------------------------------------------------------

## Slide 50: Consultar porta ADSL
Estado da porta adsl de consulta
MxU(config)#display board 0/3
  -----------------------------------------------------------------------------
  Port Port Type Port Status Line Profile Alarm Profile Ext Profile
  -----------------------------------------------------------------------------
  0 ADSL Deactivated 1024 1 --
  1 ADSL Deactivated 1024 1 --
  2 ADSL Activated 4 1 --
  3 ADSL Deactivated 1024 1 --
  4 ADSL Deactivated 1024 1 --
  5 ADSL Deactivated 1024 1 --
  -----------------------------------------------------------------------------

## Slide 51: Consultar porta VDSL
Estado da porta vdsl de consulta
MxU(config)#display board 0/1
  -----------------------------------------------------------------------------
  Port Port Type Port Status Line Profile Alarm Profile Ext Profile
  -----------------------------------------------------------------------------
  0 VDSL Deactivated Disable 3 1
  1 VDSL Deactivated Disable 3 1
  2 VDSL Activated Disable 3 1
  3 VDSL Deactivated Disable 3 1
  4 VDSL Deactivated Disable 3 1
  5 VDSL Deactivated Disable 3 1
  -----------------------------------------------------------------------------

## Slide 52
Qual das seguintes opções é a frequência máxima de trabalho do VDSL2?
A. 2.2 MHz
B. 10 MHz
C. 30 MHz
D. 100 MHz
Notes: Answers：
  C

## Slide 53
Padrões de tecnologia xDSL Princípios técnicos ADSL/ADSL2/ADSL2+
Introdução ao VDSL/VDSL2