## Slide 1: Protocolos PPP e PPPoE

## Slide 2
O protocolo PPP (Point-to-Point Protocol) e o PPPoE (Point-to-Point Protocol Over Ethernet) integram as funções de escalabilidade e controle de gerenciamento da tecnologia LAN mais econômica – protocolos Ethernet e ponto a ponto (P2P). Usando protocolos PPP & PPPoE, provedores de serviços de rede e operadoras de telecomunicações podem usar tecnologias confiáveis e conhecidas para acelerar a implantação de serviços de Internet de alta velocidade. PPP e PPPoE tornam mais fácil para os provedores de serviços fornecer serviços de acesso de banda larga que suportam vários usuários usando linhas de assinante digital, modems a cabo ou conexões sem fio.

## Slide 3
Após a conclusão deste curso, você será capaz de:
  Descrever os princípios básicos do PPP.
  Descrever o processo de troca de pacotes LCP e NCP.
  Descrever os princípios básicos do PPPoE.

## Slide 4
Protocolo PPP Protocolo PPPoE

## Slide 5: Introdução ao PPP
O PPP é um protocolo de camada de link ponto a ponto (P2P) e é usado para transmitir dados P2P em links síncronos e assíncronos full-duplex.
Mapeamento entre o protocolo PPP e a pilha de protocolos ISO.
Camada de Aplicação
Camada de Apresentação
Camada de Sessão
Camada de Transporte
Camada de Rede
Camada de Enlace
Camada Física
PPP protocol
Notes: PPP é um protocolo de camada de link ponto a ponto. Ele é usado para transmissão de dados ponto a ponto em links síncronos e assíncronos full-duplex. O protocolo PPP tem as seguintes vantagens::
  O PPP suporta transmissão síncrona e assíncrona. Os protocolos de camada de link de dados, como X.25 e Frame Relay (FR), suportam apenas transmissão síncrona, enquanto o SLIP suporta apenas transmissão assíncrona.
  O protocolo PPP tem boa escalabilidade. Por exemplo, quando o protocolo PPP precisa ser transportado no link Ethernet, o PPP pode ser estendido para PPPoE.
  O PPP fornece o protocolo LCP (Link Control Protocol) para negociar parâmetros da camada de link.
  O PPP fornece vários protocolos de controle de rede (NCPs), como IPCP e IPXCP, para negociar parâmetros de camada de rede e oferecer melhor suporte aos protocolos de camada de rede.
  O PPP fornece os protocolos de autenticação Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP) e Password Authentication Protocol (PAP) para garantir a segurança da rede.
  Mecanismo sem retransmissão, baixa sobrecarga de rede e velocidade rápida.

## Slide 6: Componentes do protocolo PPP
Protocolo de Controle de Link (LCP - Link Control Protocol) do PPP Protocolo de Controle de Rede (NCP - Network Control Protocol ) do PPP
Encapsulamento de Datagramas Multiprotocolo O protocolo PPP consiste em 3 partes: Link Control Protocol (LCP), Network Control Protocol (NCP) e protocolo PPP estendido (como Multilink Protocol). Com o desenvolvimento das tecnologias de rede, a largura de banda da rede não é mais um gargalo. Portanto, a aplicação de protocolos de extensão PPP é cada vez menor, e as pessoas tendem a ignorar protocolos de extensão PPP.

## Slide 7: Formato de quadro de dados PPP
Flag
Flag
Endereço
Controle
Protocolo
FCS
Informação
1B
1B
2B
O valor padrão é1500.
0x7E
0xFF
0x03
1B
2B
1B
0x7E
Notes: Quando falamos sobre o formato de encapsulamento de pacotes PPP, temos que mencionar o protocolo HDLC primeiro. O HDLC é o protocolo de camada de link de dados mais comumente usado. É derivado do protocolo SDLC. Muitos protocolos comuns de camada de link de dados são encapsulados com base no formato de encapsulamento HDLC. O protocolo PPP não é exceção. Ele também usa o formato de quadro de delimitação HDLC.
O formato de encapsulamento de quadro PPP é descrito da seguinte maneira::
  Cada quadro de dados PPP começa e termina com um byte de sinalizador (Flag), que é 0x7E.
  O byte imediatamente após o byte de sinalizador inicial é o campo de endereço, que é 0xFF. Sabemos que a rede é em camadas e que ela se comunica entre si na camada de peer, e que a camada inferior fornece serviços para a camada superior. Quando a camada de mesmo nível se comunica com a camada local, o endereço de mesmo nível precisa ser obtido primeiro. Para redes diferentes, o endereço MAC, o endereço X.121 e o endereço ATM do peer precisam ser obtidos na camada de link de dados. Na camada de rede, a extremidade local precisa saber o endereço IP e o endereço IPX da extremidade do peer. Na camada de transporte, o número da porta de protocolo do peer end precisa ser conhecido. Por exemplo, se dois hosts em uma Ethernet desejam se comunicar entre si, o remetente precisa obter o endereço MAC do peer. Ao contrário de uma rede de difusão ou acesso multiponto, cada host em um link PPP deve ter um endereço exclusivo para se identificar. Um link PPP pode identificar exclusivamente um host em um link PPP. Portanto, as duas extremidades de um link PPP não precisam saber o endereço da camada de link uma da outra, de acordo com o protocolo, esse byte é preenchido com o endereço de transmissão de todos os 1s.
  Como o campo de endereço, o campo de controle de um quadro de dados PPP não tem sentido. De acordo com o protocolo, as duas partes de comunicação preenchem o conteúdo do campo de controle com 0x03.

## Slide 8
Notes: No que diz respeito ao protocolo PPP, o campo do protocolo e o campo da informação são os mais preocupados. O campo Protocolo é usado para distinguir o conteúdo dos pacotes de dados transportados no campo Informações de um quadro de dados PPP. O conteúdo do campo de protocolo deve estar em conformidade com o mecanismo de extensão de endereço ISO 3309. De acordo com o mecanismo, o campo protocolo deve ser preenchido com um número ímpar. Ou seja, o bit menos significativo do byte de ordem baixa deve ser 1 e o bit menos significativo do byte de ordem alta deve ser 0. Se o campo de protocolo do quadro de dados PPP enviado pelo remetente não atender aos requisitos anteriores, o receptor considerará o quadro de dados como irreconhecível. Em seguida, o receptor envia um pacote Protocol-Reject para o remetente. A parte final do pacote Protocol-Reject é completamente preenchida com o pacote rejeitado.
Por padrão, o comprimento máximo do campo de informações não pode exceder 1500 bytes, incluindo o conteúdo do campo de preenchimento (não mostrado na figura, porque o campo de preenchimento faz parte do campo de informações). O tamanho do campo de informações de 1500 bytes é igual ao valor padrão do parâmetro MRU (Unidade Máxima de Recebimento) no protocolo PPP. Em aplicações reais, o comprimento máximo de encapsulamento do campo de informações pode ser negociado conforme necessário. Se o comprimento do campo de informações for inferior a 1500 bytes, o campo de informações pode ser preenchido, mas as informações acolchoadas não são obrigatórias. Se o campo de informação acolchoado for acolchoado, as duas extremidades da comunicação devem ser capazes de identificar a informação útil e inútil. A unidade de transmissão máxima (MTU) é a mais utilizada na configuração de equipamentos de comunicação. Para um dispositivo, a MTU e a MRU são usadas para a camada de rede. Geralmente, a MRU de um dispositivo é vários bytes maior que a MTU, o que depende do dispositivo de cada fornecedor.
O campo CRC é usado principalmente para verificar se o quadro de dados PPP é transmitido corretamente. O mecanismo para garantir a transmissão do quadro de dados é bom. No entanto, mais despesas gerais são introduzidas, o que pode aumentar o atraso da interação na camada de aplicação.

## Slide 9: Pacotes comuns transportados por quadros de dados PPP
O comprimento do campo de protocolo é de dois bytes que são usados para especificar o tipo de protocolo usado no campo de informações. A estrutura deste campo é a mesma do mecanismo de extensão de campo de endereço ISO3309.
0x0021
FCS
Pacotes de dados IP
0xC021
FCS
Pacotes de dados LCP
0x8021
FCS
Pacotes de dados NCP
Notes: Para se adaptar a ambientes de rede complexos e mutáveis, o protocolo PPP fornece um protocolo LCP (Link Control Protocol) para configurar e testar links de comunicação de dados. O protocolo LCP pode ser usado para negociar opções de parâmetros de configuração do protocolo PPP, processar quadros de dados de diferentes tamanhos, detectar loops e erros de link e encerrar links.
O protocolo NCP do PPP fornece uma família de protocolos para diferentes camadas de rede. Os protocolos de controle de rede comuns incluem o IPCP para a rede TCP/IP e o IPXCP para a rede SPX/IPX. O protocolo IPCP é o mais utilizado. Os parâmetros NCP são negociados entre duas extremidades de uma rede P2P principalmente para comunicar os endereços da camada de rede de ambas as extremidades.

## Slide 10: Diagrama de transição de status do PPP (1)
Fase de link indisponível
Fase de configuração do link
Fase de Verificação
Fase de protocolo da camada de rede
Fase de término do link
Pacote LCP
Falha
1
2
3
4
5
Fase de indisponibilidade de link: também é chamada de fase de indisponibilidade da camada física. O link PPP precisa começar e terminar a partir desta fase. Quando as duas extremidades de um link de comunicação detectam que o link físico está ativado (geralmente quando sinais da portadora são detectados no link), eles transitam da fase atual para a próxima fase (fase de configuração do link). Se o link for desconectado, o link também retornará a essa fase.
Notes: Se duas extremidades de um dispositivo de comunicação de dados (um roteador neste documento) quiserem configurar a comunicação ponto a ponto usando PPP, elas deverão enviar pacotes LCP para configurar links (links de teste). Depois que as opções de parâmetro de configuração da LCP são negociadas, as duas extremidades do link determinam o modo de autenticação com base nos parâmetros de autenticação negociados no pacote Configure-Request da LCP. Por padrão, as duas extremidades não se autenticam. Em vez disso, eles entram diretamente na negociação dos parâmetros de configuração do NCP. Depois que vários processos de configuração são concluídos, as duas extremidades de uma conexão ponto a ponto podem começar a transmitir pacotes de dados da camada de rede através do link estabelecido. Neste caso, o link completo está disponível. O link é desconectado somente quando uma das extremidades recebe um pacote de fechamento de link do LCP ou NCP (geralmente, o protocolo não exige que o NCP tenha a capacidade de fechar o link. Portanto, o pacote de dados para fechar o link é enviado na fase de negociação LCP ou na fase de sessão do aplicativo). A camada física não consegue detectar a operadora ou o administrador desliga o link, dessa forma, a sessão PPP é encerrada.
os parâmetros de link são configurados usando o LCP (Link Control Protocol). A máquina de estado LCP nesta fase muda de acordo com diferentes eventos. Quando o link não está disponível, a máquina de estado LCP está no estado inicial ou inicial. Depois que a LCP detecta que o link físico está disponível, a máquina de estado da LCP é alterada. Depois que o link é desconectado, o link também retorna para essa fase. Na prática, essa fase dura pouco tempo e só detecta a existência do dispositivo peer.

## Slide 11: Transição de estado PPP (2)
Fase de protocolo da camada de rede
Fase de link indisponível
Fase de configuração do link
Fase de Verificação
Fase de término do link
Pacote LCP
Falha
1
2
3
4
5
Fase de configuração do link: PPP é a fase mais crítica e complexa. Nesta fase, alguns pacotes de configuração são enviados para configurar links de dados. Esses parâmetros não incluem os exigidos pelo protocolo de camada de rede. Depois que os pacotes de dados são trocados, a próxima fase é iniciada. A próxima fase pode ser a fase de autenticação ou a fase de protocolo de camada de rede. A próxima fase é selecionada de acordo com a configuração dos dispositivos em ambas as extremidades do link (geralmente configurada pelo usuário). Por padrão, o módulo PPP do NAS ou BAS precisa oferecer suporte à autenticação PAP ou CHAP.
Notes: Nesta fase, a máquina de estado LCP muda duas vezes. Em primeiro lugar, a máquina de estado muda de inicial ou inicial para Request-Sent quando a camada de link de dados está disponível e recebe um evento UP da camada física. Após essa alteração, a LCP envia um pacote Config-Request para configurar o link de dados. Quando uma das partes recebe um pacote Config-Ack, a máquina de estado LCP muda novamente para o estado Aberto. A parte que recebe o pacote Config-Ack conclui a fase atual e entra na próxima fase. Observe que as operações de configuração de link são independentes em ambas as extremidades de uma comunicação. Quaisquer pacotes não-LCP recebidos nesta fase serão descartados. Em configurações reais, pode haver muitas situações nesta fase. O protocolo LCP descreve detalhadamente essas possíveis situações. No entanto, alguns casos de solução de problemas podem lhe dar uma melhor compreensão.

## Slide 12: Transição de estado PPP (3)
Fase de link indisponível
Fase de configuração do link
Fase de Verificação
Fase de protocolo da camada de rede
Fase de término do link
Falha
1
2
3
4
5
Na maioria dos casos, os dispositivos em ambas as extremidades de um link precisam ser autenticados antes de entrar na fase de protocolo da camada de rede. Por padrão, os dispositivos em ambas as extremidades não se autenticam. Nesta fase, os modos de autenticação PAP e CHAP são suportados. O modo de autenticação é determinado com base no resultado da negociação entre as duas partes na fase de configuração do link.
Pacote LCP
Notes: A detecção de qualidade de link também ocorre ao mesmo tempo, mas o protocolo não permite que a detecção de qualidade de link atrase o processo de autenticação sem um limite de tempo. Nesta fase, somente o protocolo de controle de link, o protocolo de autenticação e os pacotes de dados de detecção de qualidade são suportados. Outros pacotes de dados são descartados. Se um pacote Config-Request for recebido novamente nesta fase, o protocolo PPP voltará para a fase de configuração do link

## Slide 13: Transição de estado PPP (4)
Fase de link indisponível
Fase de configuração do link
Fase de Verificação
Fase de protocolo da camada de rede
Fase de término do link
Pacote LCP
Falha
1
2
3
4
5
Fase do protocolo da camada de rede: Depois que o PPP conclui as fases anteriores, cada protocolo de camada de rede (IP, IPX e AppleTalk) executa configurações usando os protocolos de controle de rede correspondentes, e cada protocolo NCP pode ser ativado e desativado a qualquer momento. Quando a máquina de estado de um NCP muda para o estado Aberto, o PPP pode começar a enviar pacotes de dados da camada de rede no link. Se um pacote Config-Request for recebido nesta fase, o protocolo PPP voltará para a fase de configuração do link.
Fase de término de rede: o PPP pode encerrar o link a qualquer momento se a operadora for perdida, a autorização falhar, a detecção de qualidade do link falhar ou um administrador desligar o link manualmente.
Notes: Na fase de configuração do link, os pacotes de terminação de link LCP podem ser trocados para desligar o link. Quando o link é desligado, a camada de link instrui a camada de rede a executar operações relacionadas e desliga o link à força através da camada física. Para o protocolo NCP, não há necessidade de desligar o link PPP.

## Slide 14: Formato de pacotes de dados LCP
Formato de encapsulamento PPP
Formato de encapsulamento de pacotes LCP
Formato de encapsulamento da opção de parâmetro de configuração em pacotes de dados LCP
Protocolo
Informações
Flag
Código
Comprimento
Dados
Comprimento
Tipo
Dados
0xC021
Notes: Os pacotes de dados LCP são trocados durante a configuração do link. Como carga útil de pacotes PPP, os pacotes LCP são encapsulados no campo de informações de quadros de dados PPP. Nesse caso, o campo de protocolo de um quadro de dados PPP é fixo para 0xC021, mas o campo de informações muda durante a fase de configuração do link, contendo muitos tipos de pacotes a serem distinguidos pelos campos correspondentes. A figura mostra um modo de encapsulamento comum para pacotes de dados LCP.
O comprimento do campo de código é de um byte, que é usado para identificar o tipo de um pacote de dados LCP. Na fase de configuração do link, se o receptor receber um pacote LCP com um campo de código que não pode ser identificado, ele enviará um pacote LCP Code-Reject para o remetente.
O campo de sinalizador também contém 1 byte, que é usado para corresponder a pacotes de solicitação e resposta. Geralmente, na fase de configuração do link, ambas as extremidades da comunicação enviam vários pacotes Config-Request que podem ter os mesmos campos de dados, mas campos de sinalizador diferentes. O ID de um pacote Config-Request geralmente começa a partir de 0x01 e é incrementado em 1. Depois que o peer recebe o pacote Config-Request, ele responde com um pacote (Config-Ack, Config-Nak ou Config-Reject) com o mesmo ID do pacote Config-Request. Depois de receber o pacote de resposta, o remetente do pacote Config-Request compara o pacote de resposta com o pacote Config-Request para determinar a próxima operação.
Conteúdo do campo de comprimento = Comprimento total do byte (campo de código + campo de sinalizador + campo de comprimento + campo de dados). Os bytes não indicados pelo campo de comprimento são considerados como bytes de preenchimento e ignorados. Além disso, o conteúdo do campo de comprimento não pode exceder o valor MRU.
O conteúdo do campo de dados varia dependendo dos pacotes de dados LCP.

## Slide 15: Classificação de pacotes de dados LCP
Pacote de configuração de link
Pacote de terminação de link
Pacote de manutenção de link
Usado para configurar um link; incluindo pacotes Configure-Request, Configure-Ack, Configure-Nak e Configure-Reject
Usado para encerrar um link; incluindo pacotes Terminate-Request e Terminate-Reply
Usado para gerenciar e comissionar um link; incluindo pacotes Code-Reject, Protocol-Reject, Echo-Request, Echo-Reply e Discard-Request
Os pacotes de terminação de link são classificados em pacotes Terminate-Request e Terminate-Reply. Os pacotes LCP fornecem um mecanismo para desligar uma conexão P2P. Se uma parte quiser desligar um link, ela enviará continuamente pacotes Terminate-Request até receber um pacote Terminate-Reply do peer. Depois de receber um pacote Terminate-Request, o receptor deve responder com um pacote Terminate-Rep, aguardar que o peer end desconecte o link e, em seguida, concluir todas as operações de desligamento do link na extremidade local.
Notes: O campo de dados de um pacote de terminação de link LCP é diferente daquele de um pacote de configuração de link. Um pacote de terminação de link não precisa carregar opções de parâmetro de configuração. Os IDs dos pacotes de terminação de link também devem ser consistentes. Um link é encerrado somente quando o pacote Terminate-Reply é recebido.

## Slide 16: Tipos das opções de parâmetro de configuração
Tipo de Negociação | Tipo de pacote de negociação | Tipo de Negociação | Tipo de pacote de negociação
0x01 | Maximum-Receive-Unit | 0x05 | Magic-Number
0x02 | Async-Control-Character-Map | 0x06 | Reserved
0x03 | Authentication-Protocol | 0x07 | Protocol-Field-Compression
0x04 | Quality-Protocol | 0x08 | Address-And-Control-Field-Compression
Notes: Os pacotes de configuração de link são diferentes dos outros 2 tipos de pacotes e são usados para negociar as opções de parâmetro de configuração do link. Portanto, os campos de dados desse tipo de pacotes precisam carregar várias opções de parâmetros de configuração.
Os pacotes de configuração de link incluem pacotes Config-Request, Config-Ack, Config-Nak e Config-Reject.
Quando um link precisa ser configurado entre as duas partes comunicantes, qualquer uma das partes precisa enviar pacotes Config-Request que carregam as opções de parâmetro de configuração a serem negociadas.
Ao receber um pacote Config-Request, o receptor seleciona um dos 3 tipos de pacote restantes para responder ao pacote de solicitação com base nas seguintes condições:
  Se os campos de tipo de todas as opções de parâmetro de configuração podem ser identificados. Um pacote Config-Request pode carregar várias opções de parâmetros de configuração ao mesmo tempo, mas um dispositivo de comunicação que ofereça suporte ao protocolo PPP não necessariamente oferece suporte a todas as opções de configuração. Mesmo que uma opção de configuração seja suportada, a função também pode ser desativada em aplicativos reais. Por exemplo, um dispositivo que suporta o protocolo PPP pode desativar todas as opções de configuração e suportar apenas 0x01 e 0x03. Nesse caso, se um pacote Config-Request recebido da extremidade do peer contiver a opção de configuração 0x04, a extremidade local considerará a opção de parâmetro de configuração como não identificável e a negociação da opção de parâmetro de configuração falhará.
  Se os campos de tipo de todas as opções de parâmetro de configuração são aceitáveis. Um peer que pode identificar opções de parâmetro de configuração em um pacote Config-Request recebido não aceita necessariamente a negociação. Por exemplo, se uma parte quiser que o número mágico seja definido como todos 0, mas o peer end quiser defini-lo de outra forma, a negociação falhará.
Os pacotes de resposta são selecionados com base nas 2 duas condições para responder aos pacotes de solicitação de configuração.

## Slide 17: Pacote de configuração de link (1)
Uma interação
Roteador B
Config-Request
Config-Ack
1
2
Roteador A
Notes: Se o receptor de um pacote Config-Request puder identificar todas as opções de parâmetro de configuração e aceitar as opções de parâmetro, o receptor colocará as opções de parâmetro de configuração sem qualquer alteração no campo de dados de um pacote Config-Ack e enviará o pacote Config-Ack como uma resposta ao remetente da solicitação. De acordo com o protocolo, a sequência de opções de parâmetros de configuração não pode ser alterada. Depois que o remetente Config-Request recebe o pacote Config-Ack da extremidade do peer, a próxima fase é iniciada.

## Slide 18: Pacote de configuração de link (2)
Interação secundária (1)
Roteador B
Config-Request
Config-Nak
1
2
Roteador A
Config-Request
Config-Ack
3
4
Notes: Se o receptor de um pacote Config-Request puder identificar todas as opções de parâmetro de configuração, mas aceitar apenas algumas das opções de parâmetro, o receptor retornará um pacote Config-Nak que contém apenas opções de parâmetro de configuração inaceitáveis e os valores aceitáveis para o remetente da solicitação. Ao receber o pacote Config-Nak, o remetente da solicitação envia outro pacote Config-Request com opções de parâmetro aceitáveis iguais às do anterior e opções de parâmetro inaceitáveis definidas para os valores aceitáveis para o receptor (conforme especificado no pacote Config-Nak).

## Slide 19: Pacote de configuração de link (3)
Segunda Interação (2)
Roteador B
Config-Request
Config-Reject
1
2
Roteador A
Config-Request
Config-Ack
3
4
Notes: Se o receptor de um pacote Config-Request não puder identificar todas as opções de parâmetro de configuração, o receptor retornará um pacote Config-Reject que contém apenas opções de parâmetro cujo campo de tipo não pode ser identificado para o remetente da solicitação. Ao receber o pacote Config-Reject , o remetente da solicitação envia outro pacote Config-Request com opções de parâmetro identificáveis iguais às do anterior e opções de parâmetro não identificáveis excluídas.
Pode-se ver que a fase de configuração do link pode envolver várias rodadas de negociações, dependendo dos dispositivos nas duas extremidades de um link P2P. As duas partes de um link PPP concluem independentemente o processo de negociação de suas respectivas opções de parâmetros de configuração.

## Slide 20: Pacote de configuração de link (4)
Múltiplas interações
Roteador B
Config-Request
Config-Reject
1
2
Roteador A
Config-Request
Config-Nak
3
4
Config-Request
Config-Ack
5
6

## Slide 21: Número Mágico
O número mágico é um parâmetro importante no processo de configuração do link. Esse parâmetro é negociado na mensagem Config-Request para evitar loops.
Encapsulamento PPP
Config-Request ID=1 M=1
Config-Request ID=1 M=1
Config-Nak ID=4 M=2
Config-Nak ID=4 M=2
Config-Request ID=2 M=2
Config-Request ID=2 M=2
Encapsulamento PPP
Encapsulamento PPP
Notes: O número mágico é negociado em pacotes LCP Config-Request e pode ser usado por outros tipos de pacotes LCP, como pacotes Echo-Request, Echo-Reply e Quality-Protocol. O protocolo PPP não exige a negociação do número mágico. Se o número mágico não for negociado entre as duas partes, mas precisar ser usado em alguns pacotes LCP, o número mágico será preenchido como 0. Se o número mágico for negociado, ele será definido para o resultado da negociação.
O número mágico precisa ser negociado em todos os dispositivos atuais e é enviado nos parâmetros de opção de configuração de um pacote Config-Request. Um número mágico é gerado por um dispositivo de comunicação aleatoriamente e deve ser exclusivo em um link de dados para evitar conflitos de comunicação. Geralmente, um número mágico é o número de série, endereço de hardware de rede ou relógio de um dispositivo. A possibilidade de que as duas partes gerem o mesmo número mágico não pode ser eliminada, mas deve ser evitada, se possível. Se dois dispositivos do mesmo fabricante estiverem interligados, eles podem gerar o mesmo número mágico, pois o método para gerar números mágicos é o mesmo para os dispositivos produzidos pelo mesmo fabricante.
Os números mágicos são usados para verificar se existe um loop em um link. Ao receber um pacote Config-Request, o receptor compara o pacote com o Config-Request recebido da última vez. Se os dois pacotes contiverem números mágicos diferentes, nenhum loop existirá no link. Se os números mágicos forem os mesmos, o receptor considera que um loop pode existir no link, e mais confirmação é necessária. Nesse caso, o receptor envia um pacote Config-Nak carregando um novo número mágico e não envia nenhum pacote Config-Request antes de receber um pacote Config-Request ou Config-Nak. Há duas possibilidades nesse cenário:

## Slide 22
Notes:   Não há loop no link, mas as duas partes geram o mesmo número mágico. A probabilidade desse cenário é muito baixa. Depois de receber um pacote Config-Nak, o receptor envia um pacote Config-Request contendo um número mágico igual ao do pacote Nak. Depois de receber o pacote Config-Request, o peer compara o pacote Config-Request recebido com o anterior. Se os números mágicos forem diferentes, o par determinará que não há loop no link.
  Existe um loop no link e um pacote Config-Nak retorna ao remetente após um período de tempo. Nesse caso, o remetente compara o pacote Config-Nak com o enviado da última vez. Se os números mágicos nos pacotes forem os mesmos, a possibilidade de um loop no link aumenta. De acordo com o protocolo, se uma parte recebe um pacote Config-Nak, ela envia outro pacote Config-Nak com o mesmo número mágico do Config-Nak. Nesse caso, os pacotes Config-Request e Config-Nak são gerados continuamente no link. Depois que o número de pacotes Config-Request e Config-Nak atinge um determinado valor, o receptor determina que existe um loop no link.
No entanto, em aplicativos reais, existem 2 métodos para determinar se um loop existe dependendo de como um dispositivo implementa o protocolo PPP. O primeiro método é descrito acima. Esse processo se repete até que a máquina de estado LCP receba um evento Down, retorne às fases de inicialização e inicie uma nova rodada de negociação. O segundo método não altera o estado da máquina de estado LCP. Em vez disso, a máquina de estado permanece no estado de envio da solicitação. Nesse caso, o dispositivo que suspeita de um loop no link precisa enviar continuamente pacotes de solicitação de eco para verificar se o loop de link foi removido. Depois que um pacote de solicitação de eco é recebido, considera-se que o loop de link é removido e o processo PPP subsequente pode continuar.

## Slide 23: Autenticação PAP (handshake bidirecional)
Encapsulamento PPP
Roteador A
Roteador B
Parte verificada
Autenticador
Nome de usuário/senha
Aceitar/Rejeitar
Notes: O protocolo PPP também fornece parâmetros de configuração de autenticação opcionais. Por padrão, as duas extremidades da comunicação P2P não se autenticam. Um pacote LCP Config-Request pode carregar apenas uma opção de autenticação por vez (PAP/CHAP conforme configurado em um dispositivo interconectado com o dispositivo PPP). Um dispositivo geralmente oferece suporte a um modo de autenticação padrão (PAP para a maioria dos dispositivos). Depois de receber um pacote de solicitação de configuração, o receptor responde com um pacote Config-Ack se ele suportar o modo de autenticação na opção de parâmetro de configuração; caso contrário, ele responde com um pacote Config-Nak contendo o modo de autenticação suportado. Se o remetente da solicitação receber um pacote Config-Ack, a autenticação será iniciada. Se o remetente da solicitação receber um pacote Config-Nak, ele responderá ao peer dependendo se ele oferece suporte ao modo de autenticação proposto no pacote Config-Nak. Se sim, o remetente da solicitação responde com um novo Config-Request (contendo o protocolo de autenticação proposto no pacote Config-Nak); caso contrário, o remetente da solicitação responderá com um pacote Config-Reject e as duas partes não poderão passar pela autenticação. Nesse caso, um link PPP não pode ser configurado.
O PPP oferece suporte a dois protocolos de autorização: Protocolo de Autenticação de Senha (PAP) e Protocolo de Autenticação de Mão de Desafio (CHAP).
Antes de usar o PAP para autenticação, dois dispositivos devem determinar qual é o autenticador e qual é o autenticado. Na verdade, duas extremidades que estão interligadas através do PPP podem funcionar como autenticador e parte autenticada. Geralmente, o PAP usa autenticação em apenas uma direção. Antes de usar o PAP nos dispositivos em ambas as extremidades, você precisa executar determinadas configurações nos dispositivos.

## Slide 24
Notes: .
A autenticação PAP é um handshake de 2 vias. Na fase de configuração do link, se a autenticação PAP for usada, a parte de autenticação enviará um pacote Config-Request com a opção de parâmetro de configuração de autenticação. Depois de receber o pacote de solicitação de configuração, a parte autenticada só precisa retornar um pacote correspondente ao peer end de acordo com sua própria situação. Se os dois dispositivos em ambas as extremidades usarem autenticação bidirecional PAP, ou seja, a parte autenticada também precisar autenticar a outra parte, a parte autenticada precisará enviar um pacote de solicitação contendo as opções de parâmetro de configuração de autenticação. Em resumo, se a autenticação PAP for usada durante a configuração do link PPP entre dois dispositivos P2P, a parte autenticadora deverá enviar um pacote Config-Request contendo a opção de parâmetro de configuração de autenticação com um campo de dados definido como 0xC023
Quando uma das partes em um processo de comunicação recebe o pacote Config-Ack do peer, ela entra na fase de autenticação da fase de configuração do link. Nesse caso, a parte autenticada precisa enviar um pacote de solicitação de autenticação PAP para a autenticação. O pacote de solicitação carrega um nome de usuário e uma senha. Depois de receber o pacote de solicitação de autenticação, a parte de autenticação pesquisa o banco de dados local de acordo com o conteúdo real no pacote. Se o banco de dados tiver uma opção consistente com o nome de usuário e a senha, a parte autenticadora enviará uma resposta de autenticação ao peer, indicando que a autenticação foi bem-sucedida. Se o nome de usuário não corresponder à senha, a parte autenticadora enviará uma resposta indicando uma falha de autenticação ao peer. Se ambas as extremidades estiverem configuradas como partes de autenticação, a fase de protocolo de camada de rede será iniciada somente depois que a autenticação for bem-sucedida em ambas as direções. O status do link será alterado novamente para link indisponível se a autenticação em qualquer direção falhar.

## Slide 25: Autenticação CHAP (handshake tridirecional)
Encapsulamento PPP
Roteador A
Roteador B
Parte verificada
Autenticador
Retribui
Aceitar/Rejeitar
Desafio
Notes: Em comparação com a autenticação PAP, a autenticação CHAP é mais segura. Na autenticação PAP, o nome de usuário e a senha são enviados diretamente para a parte autenticadora em texto sem formatação, o que não é o caso na autenticação CHAP.
O CHAP é um protocolo de handshake de 3 vias. Ele transmite nomes de usuário na rede sem senhas. Portanto, o CHAP é mais seguro que o PAP. Ao contrário do PAP, que exige que a parte autenticada envie um pacote de solicitação de autenticação quando a autenticação é iniciada, o CHAP exige que a parte autenticadora envie um pacote aleatório com seu nome de host. Esse processo é chamado de desafio. Ao receber a solicitação de autenticação, a parte autenticada extrai o nome do host e pesquisa a chave correspondente em seu banco de dados em segundo plano. Em seguida, a parte autenticada gera um pacote de resposta usando o algoritmo de criptografia MD5 com base na chave, ID do pacote e pacote aleatório recebido da parte autenticadora. A parte autenticada envia o pacote de resposta com seu nome de host para a parte autenticadora. Ao receber a resposta da parte autenticada, a parte autenticadora extrai o nome de usuário da parte autenticada e pesquisa a chave correspondente no banco de dados local. Em seguida, a parte de autenticação gera um resultado usando o algoritmo de criptografia MD5 com base na chave, ID de pacote reservado e pacote aleatório. A parte autenticadora compara o resultado com a resposta retornada pela parte autenticada. Se as informações forem consistentes, a parte autenticadora retornará um pacote ACK; caso contrário, ele retorna um pacote Nak.

## Slide 26: Negociação de endereço estático IPCP
Os endereços IP são configurados para dispositivos de comunicação ponto a ponto.
Router B
Roteador A
192.168.0.1
192.168.0.2
Meu endereço IP é 192.168.0.1.
Entendi.
Meu endereço IP é 192.168.0.2.
Entendi.
Notes: O IPCP usa o mesmo mecanismo de negociação e tipo de pacote que o LCP. O IPCP não invoca a LCP, mas seu processo de trabalho e tipo de pacote são os mesmos da LCP.
A negociação de endereço IP é classificada em negociação de configuração estática e negociação de configuração dinâmica.
Como mostrado na figura, os endereços IP dos roteadores em ambas as extremidades são 192.168.0.1/30 e 192.168.0.2/30, respectivamente.
O processo de negociação de endereço IP estático é o seguinte:
  Cada extremidade envia um pacote Configure-Request que contém o endereço IP configurado localmente.
  Depois de receber o pacote Configure-Request, cada extremidade verifica o endereço IP no pacote. Se o endereço IP for um endereço IP unicast válido e for diferente do endereço IP configurado localmente (não ocorre conflito de endereço IP), cada extremidade considerará que a extremidade do peer pode usar o endereço IP e responderá com um pacote Configure-Ack.

## Slide 27: Negociação de endereço dinâmico IPCP
Na comunicação ponto a ponto, uma extremidade define um endereço IP e a outra extremidade obtém um endereço IP da extremidade ponto a ponto.
Meu endereço IP é 0.0.0.0
O endereço é inválido. Use 192.168.0.1.
Meu endereço IP é 192.168.0.2
Entendi.
Meu endereço IP é 192.168.0.1
Entendi.
Roteador B
Roteador A
192.168.0.2
Notes: O processo dinâmico de negociação de endereços IP é o seguinte:
  O roteador A envia um pacote Configure-Request para o roteador B. O pacote contém um endereço IP 0.0.0.0, indicando que o endereço IP é solicitado ao par.
  Depois de receber o pacote Configure-Request, o Roteador B considera que o endereço IP (0.0.0.0) transportado no pacote é inválido e responde com um pacote Configure-Nak carregando um novo endereço IP 192.168.0.1.
  Depois de receber o pacote Configure-Nak, o roteador A atualiza o endereço IP local e envia um pacote Configure-Request contendo o novo endereço IP 192.168.0.1.
  Depois de receber o pacote Configure-Request, o Roteador B considera o endereço IP contido no pacote Configure-Request válido e responde com um pacote Configure-Ack.
  Além disso, o roteador B envia um pacote Configure-Request ao roteador A para solicitar o endereço IP 192.168.0.2. O roteador A considera o endereço IP 192.168.0.2 válido e retorna um pacote Configure-Ack.

## Slide 28
Protocolo PPP Protocolo PPPoE

## Slide 29: Histórico do PPPoE
O PPP exige que as duas partes se comuniquem entre si no modo ponto-a-ponto, não aplicável à Ethernet de transmissão e outras redes de acesso múltiplo. O protocolo PPPoE é, portanto, formulado para fornecer não apenas um método de acesso de banda larga para assinantes que usam acesso Ethernet de ponte, mas também controle de acesso e carregamento convenientes. Cada usuário de acesso estabelece uma sessão PPP exclusiva. Portanto, o endereço MAC do dispositivo de acesso remoto deve ser conhecido antes de uma sessão é estabelecida. O protocolo PPPoE pode obter o endereço MAC de um dispositivo usando o protocolo de descoberta.
Notes: Com o desenvolvimento das tecnologias de rede de banda larga, as aplicações das principais tecnologias de acesso à banda larga, como xDSL, modem a cabo e Ethernet, estão a todo vapor. Ao mesmo tempo, os operadores de rede estão confusos. Independentemente de qual tecnologia de acesso é usada, como gerenciar efetivamente os assinantes obter lucros do investimento em rede são suas principais preocupações. Portanto, o carregamento torna-se fundamental para várias tecnologias de acesso à banda larga. No modelo Ethernet tradicional, não há o conceito de carregamento de assinante. Os assinantes podem obter endereços IP para acessar a Internet ou não podem acessar a Internet. Os engenheiros da IETF desenvolveram o protocolo PPPoE para transmitir pacotes de dados PPP na Ethernet (usando dispositivos NAS para encerrar pacotes PPP do assinante). Depois que o protocolo é estabelecido, os fabricantes de dispositivos de rede também lançam servidores de acesso de banda larga (BASs) com suas próprias marcas. Esses BASs suportam não apenas o encerramento de pacotes de dados PPPoE, mas também muitos outros protocolos.
O protocolo PPPoE fornece um padrão para conectar vários hosts em uma rede de difusão (como uma Ethernet) a um concentrador de acesso remoto (também chamado de servidor de acesso de banda larga). Nesse modelo de rede, cada host assinante precisa inicializar independentemente sua própria pilha de protocolos PPP. Além disso, usando recursos do protocolo PPP, os assinantes podem ser cobrados e gerenciados em uma rede de transmissão. Para estabelecer e manter uma relação P2P entre hosts e concentradores de acesso em uma rede de transmissão, uma sessão P2P exclusiva deve ser estabelecida entre cada host e o concentrador de acesso.

## Slide 30: Pacote PPPoE
DMAC
Tipo
6 B
6 B
46-1500 B
4 B
PPPoE
FCS
2 B
SMAC
Ver
Código
4b
4b
2 B
ID de Sessão
Comprimento
1B
Tipo
PayLoad
2 B
VER: indica a versão PPPoE. O valor é 0x01.
Tipo: indica o tipo. O valor é 0x01.
Código: indica o tipo de pacote PPPoE. Valores diferentes indicam diferentes tipos de pacotes PPPoE.
ID da sessão: ID da sessão PPPoE. Ele define uma sessão PPPoE junto com o Ethernet SMAC e DMAC.
Comprimento: indica o comprimento da carga útil de um pacote PPPoE, excluindo o comprimento do cabeçalho Ethernet e do cabeçalho PPPoE.
Notes: O processo de inicialização do PPPoE é muito importante. Ele não só precisa determinar a relação lógica um-para-um na rede de transmissão, mas também prepara as condições necessárias para a sessão PPPoE, como o ID de sessão exclusivo alocado pelo concentrador de acesso. Antes de apresentar o histórico do PPPoE, analisaremos o formato de encapsulamento dos quadros Ethernet. Todos os pacotes de dados PPPoE são encapsulados nos campos de dados (área de carga útil) dos quadros Ethernet para transmissão.
O formato de quadro Ethernet não é estranho para a maioria dos engenheiros de rede. Atualmente, a maioria das redes utiliza a versão Ethernet 2.0. Portanto, EthernetII é amplamente utilizado como um padrão industrial factual.
  O endereço de destino Ethernet (endereço MAC de destino) e o endereço de origem Ethernet (endereço MAC de origem) são os endereços de camada de link de dados mais comumente usados. Eles são classificados em endereços unicast, endereços multicast e endereços broadcast. Unicast e endereços de difusão são usados no protocolo PPPoE. Para um protocolo de camada de link de dados, como PPP, a comunicação de endereço de camada 2 é diferente das comunicações comuns de camada 2.
  O campo do tipo Ethernet também é um dos mais preocupados. Foi mantido pela Xerox antes de 1997, e foi entregue à equipe IEEE802 mais tarde. Com base no conteúdo deste campo, o receptor de um pacote de dados pode identificar o tipo de protocolo transportado no campo de dados do pacote Ethernet. As duas fases do PPPoE distinguem-se pelo campo de tipo de pacotes Ethernet. Na fase de descoberta PPPoE, o campo Tipo Ethernet é definido como 0x8863. Na fase de sessão PPPoE, esse campo é definido como 0x8864.
  Um campo de dados (carga útil) carrega o pacote de dados indicado pelo campo de tipo. Todos os pacotes de dados PPPoE no protocolo PPPoE são encapsulados neste campo para transmissão.
  Um campo de verificação é usado para garantir a exatidão da transmissão do quadro de dados na camada de link.

## Slide 31: Processo de Estabelecimento da Sessão PPPoE
Fase | Descrição
Fase de descoberta | Obtém o endereço Ethernet peer e determina uma sessão PPPoE exclusiva.
Fase da sessão | Consiste em duas partes: fase de negociação de PPP e fase de transmissão de pacotes de PPP.
Fase de encerramento da sessão | Envia um pacote para encerrar uma sessão PPPoE a qualquer momento após a sessão ser estabelecida.
Notes: O PPPoE pode ser dividido em três fases: detecção, sessão e encerramento da sessão.
Quando um host deseja iniciar uma sessão PPPoE, ele precisa executar um processo de descoberta para identificar o endereço MAC do peer e, em seguida, determinar uma ID de sessão PPPoE exclusiva. Para esse fim, o PPPoE utiliza um protocolo de descoberta baseado no modelo cliente/servidor. Devido ao recurso de transmissão da Ethernet, o host (cliente) descobre todos os concentradores de acesso (servidores) nesse processo, seleciona um deles e estabelece uma conexão P2P com o peer de acordo com as informações obtidas. Depois que uma sessão PPP é configurada, a fase de descoberta PPPoE é concluída.
Após o início da fase de sessão PPPoE, o host e o concentrador de acesso transmitem dados PPP com base no protocolo PPP para realizar a negociação PPP e a transmissão de dados. Os pacotes de dados transmitidos nessa fase devem sempre conter o identificador de sessão determinado na fase de descoberta. Em casos normais, a fase de sessão é encerrada pelo protocolo PPP. No entanto, um pacote PADT também é definido no PPPoE para encerrar sessões. O host ou concentrador de acesso pode encerrar uma sessão enviando o pacote a qualquer momento após o início da sessão PPP.

## Slide 32: Classificação de pacotes de dados na fase de descoberta PPPoE
Fase | Descrição | Valor
PADI | Pacote inicial de descoberta PPPoE | 09
PADO | Pacote de descoberta PPPoE | 07
PADR | Pacote de solicitação de descoberta PPPoE | 19
PADS | Pacote de confirmação de sessão de descoberta PPPoE | 65
PADT | Pacote de terminação de descoberta PPPoE | a7
Notes: PADI: PPPoE discovery initial
PADO: PPPoE discovery
PADR: PPPoE discovery request
PADS: PPPoE discovery session acknowledgment
PADT: PPPoE discovery termination

## Slide 33: Pacote PADI
O cliente transmite um pacote PADI para descobrir o servidor de acesso.
Ethernet
1
BRAS
BRAS
BRAS
PADI
PADI
PADI
Broadcast packets
Notes: O endereço de destino é o endereço de difusão 0xffffffff e o endereço de origem é o endereço Ethernet do host. O valor de ETHER_TYPE é 0x8863, o valor de código é 0x09 e o valor de SESSION-ID é 0x0000. TAG_TYPE: Apenas um Service-Name indica o serviço solicitado pelo host. Pode haver qualquer número de outras tags. O comprimento de um pacote PADI não pode exceder 1484 bytes. O espaço precisa ser reservado para o campo TAG Relay-Session-Id.

## Slide 34: Pacote PADO
Depois de receber um pacote PADI, todos os servidores PPPoE comparam o serviço solicitado pelo cliente com os serviços que os servidores PPPoE podem fornecer. Se o serviço puder ser fornecido, os servidores PPPoE responderão com um pacote PADO no modo unicast.
Ethernet
1
BRAS
BRAS
BRAS
PADO
PADO
Unicast packet
Notes: O endereço de destino é o endereço Ethernet do host. O endereço de origem é o endereço Ethernet do concentrador de acesso. O valor de ETHER_TYPE é 0x8863, o valor de código é 0x07 e o valor de SESSION-ID é 0x0000. O valor de TAG_TYPE deve ter uma TAG AC-Name que contenha o nome do concentrador de acesso. Ele deve conter uma TAG de Nome de Serviço que seja a mesma que a PADI recebida e qualquer número de outras TAGs de Nome de Serviço indicando os serviços que o concentrador pode fornecer.

## Slide 35: Pacote PADR
O cliente PPPoE seleciona o servidor PPPoE cujo pacote PADO chega primeiro e retorna um pacote PADR no modo unicast.
Ethernet
1
BRAS
BRAS
BRAS
Unicast packet
PADR
Notes: O endereço de destino é o endereço Ethernet do concentrador de acesso e o endereço de origem é o endereço Ethernet do host. O valor de ETHER_TYPE é 0x8863, o valor de código é 0x19 e o valor de SESSION-ID é 0x0000. O valor de TAG_TYPE deve conter uma TAG do tipo Service-Name para especificar o serviço solicitado ao concentrador. Pode haver qualquer número de outras tags.

## Slide 36: Pacote PADS
O servidor PPPoE gera uma ID de Sessão PPPoE exclusiva e envia um pacote PADS para o cliente. A sessão foi configurada com êxito.
Ethernet
1
BRAS
BRAS
BRAS
Unicast packet
PADS
Notes: O endereço de destino é o endereço Ethernet do host e o endereço de origem é o endereço Ethernet do concentrador de acesso. O valor de ETHER_TYPE é 0x8863, o valor de código é 0x65 e o valor de SESSION-ID é um valor exclusivo especificado pelo concentrador para identificar uma sessão PPPoE. TAG_ TIPO: Contém uma tag do tipo Service-Name, indicando o serviço fornecido pelo concentrador para a sessão. Pode haver qualquer número de outras tags.
Depois que uma sessão é configurada, o cliente e o servidor PPPoE entram na fase de sessão PPPoE.

## Slide 37: Pacote PADT
Um pacote PADT é usado para notificar o final do peer do encerramento da sessão PPPoE.
Ethernet
1
BRAS
BRAS
BRAS
Unicast packet
PADT
Notes: Esse pacote pode ser enviado pelo host ou concentrador a qualquer momento após o estabelecimento de uma sessão. O endereço de destino é um único endereço Ethernet. O valor de ETHER_TYPE é 0x8863, o valor de código é 0xa7 e o valor de SESSION-ID é o SESSION-ID da sessão a ser encerrada. Nenhuma tag é necessária.
Em um pacote PATT, o endereço MAC de destino é um endereço unicast e o ID da sessão é o ID da sessão da conexão a ser fechada. Depois que um pacote PADT é recebido, a conexão é fechada.

## Slide 38: Fases da Sessão PPPoE
A negociação de PPP em uma sessão de PPPoE é a mesma de uma negociação de PPP comum, incluindo 3 fases: LCP, autenticação e NCP.
Após a negociação PPP de uma sessão PPPoE bem-sucedida, os dados PPP podem ser transmitidos.
Ethernet
1
BRAS
BRAS
BRAS
Negociação de parâmetros PPP
Notes: Depois que uma sessão PPPoE é configurada, os dados PPP são transmitidos entre o host e o dispositivo de acesso com base no protocolo PPP. Cada quadro Ethernet tem um único endereço. O valor de ETHER_TYPE é 0x8864, o valor de código é 0x00 e o valor de SESSION-ID permanece inalterado durante toda a sessão. O campo de carga útil PPPOE contém um pacote PPP.

## Slide 39: Exemplo para configurar o PPPoE-CHAP no processo de acesso do usuário PPP
User
BRAS
Radius Server
Negociação de PPPoE
Negociação de PPP
1.PADI
2.PADO
3.PADR
4.PADS
5. LCP negotiation (CHAP)
6.Challenge
7.Response
8.Access Request
9.Access Accept/Reject
10.Success/Failure
11. NCP negotiation
The user goes online.
Notes: Geralmente, um único usuário ou um usuário doméstico usa PPPoE para acessar a Internet. Depois de passar a autenticação RADIUS, o usuário obtém um endereço IP do BRAS.
  O cliente envia um pacote PADI para o ME60 para iniciar o acesso PPPoE.
  O servidor ME60 envia um pacote PADO para o cliente.
  O cliente envia um pacote PADR para o ME60.
  O ME60 gera um ID de sessão e o envia para o cliente através do PADS.
  O cliente e o ME60 realizam negociação PPP LCP para estabelecer uma conexão de camada de link. Além disso, a autenticação CHAP é usada.
  O ME60 envia um pacote de desafio de 128 bits para o cliente de autenticação.
  Depois de receber o pacote de desafio, o cliente executa o algoritmo MD5 na senha e no desafio e envia a senha e o desafio para o ME60 no pacote de resposta.
  O ME60 envia o desafio e o nome de usuário para o servidor RADIUS para autenticação.
  O servidor RADIUS determina se o usuário está autorizado com base nas informações do usuário e envia um pacote de êxito/falha de autenticação para o ME60. Se a autenticação for bem-sucedida, o servidor AAA enviará uma mensagem carregando parâmetros de negociação e atributos de serviço para autorizar o assinante. Se a autenticação falhar, o processo termina.
  O ME60 retorna o resultado da autenticação para o cliente.
  O usuário executa a negociação NCP (como IPCP) e obtém os parâmetros planejados, como o endereço IP através do ME60.

## Slide 40
Os três componentes do PPP incluem o modo de encapsulamento do PPP, LCP e NCP.
O protocolo PPP configura e testa links de dados por meio do protocolo LCP.
O PPP usa o NCP para configurar os parâmetros necessários para a comunicação na camada de rede entre dispositivos de comunicação ponto a ponto.
O número mágico é usado para evitar loops.
Princípios de autenticação PAP/CHAP O protocolo PPPoE inclui as fases de descoberta e sessão.