## Slide 1: Fundamentos do DHCP

## Slide 2
À medida que a escala de rede se expande e a complexidade da rede aumenta, a configuração de rede se torna cada vez mais complexa. Além disso, o número de computadores e dispositivos móveis (como laptops móveis ou terminais sem fio) aumenta acentuadamente, causando alterações frequentes de endereço IP e recursos IP insuficientes. O DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) é usado para alocar dinamicamente endereços IP para hosts.

## Slide 3
Após a conclusão deste curso, você será capaz de:
  Descrever o processo de interação DHCP.
  Descrever a estrutura de pacotes DHCP.
  Descrever o princípio de DHCP relay.

## Slide 4
Princípios básicos do DHCP Princípios de retransmissão DHCP
Aplicativo de rede DHCP

## Slide 5: O que é o DHCP
O DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) é um protocolo que fornece dinamicamente parâmetros de configuração para terminais da Internet. Quando um terminal envia um aplicativo, o servidor DHCP pode fornecer ao terminal parâmetros como o endereço IP, o gateway e o endereço do servidor DNS. A arquitetura básica do protocolo DHCP consiste em 3 funções: servidor DHCP, cliente DHCP e retransmissão DHCP (opcional).
Submeter uma solicitação.
Atribuir parâmetros como endereço IP.
Servidor
DHCP
Cliente
Pool de endereços IP
Notes: Em uma rede TCP/IP, cada estação de trabalho deve executar configurações básicas de rede antes de acessar a rede e seus recursos. Os principais parâmetros a serem configurados incluem endereço IP, máscara de sub-rede, gateway padrão e DNS. Informações adicionais, como diretivas de gerenciamento de IP, podem ser necessárias.
Em uma rede grande, garantir que todos os hosts tenham configurações corretas pode ser uma tarefa de gerenciamento difícil, especialmente para redes dinâmicas que contêm usuários móveis e laptops. Os computadores geralmente são movidos de uma sub-rede para outra e removidos da rede. A configuração manual ou a reconfiguração de um grande número de computadores pode levar muito tempo e erros na configuração do host IP podem causar falhas de comunicação de rede.
Portanto, um mecanismo é necessário para simplificar a configuração de endereços IP e implementar o gerenciamento centralizado de endereços IP. O protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) foi projetado pela IETF (Internet Engineering Task Force) para essa finalidade.
O DHCP pode reduzir os erros de configuração.
  O DHCP minimiza o número de erros causados pela configuração manual do endereço IP. Por exemplo, a possibilidade de alocar um endereço IP em uso para outro dispositivo é bastante reduzida.
DHCP reduz carga de trabalho de gerenciamento de rede.
  As configurações de TCP/IP são concluídas de forma centralizada e automática sem intervenção manual de um administrador de rede. Um administrador de rede pode definir as configurações de TCP/IP da rede global e de sub-redes específicas de maneira centralizada. As opções DHCP podem alocar automaticamente todos os valores TCP/IP adicionais aos clientes. Os endereços dos clientes devem ser atualizados com frequência. Por exemplo, um cliente de acesso remoto pode se mover para todos os lugares e precisa ser configurado de forma eficiente e automática quando é reiniciado em um novo local. Além disso, a maioria dos roteadores pode encaminhar solicitações de configuração DHCP, reduzindo a necessidade de configurar um servidor DHCP em cada sub-rede, a menos que outros motivos tornem necessário.

## Slide 6: Servidor DHCP
Servidor DHCP
Retransmissão/Cliente DHCP
Pool de endereços reservados (Segmento 1 do pool de endereços) (Segmento 2 do pool de endereços) ...
Endereços alocados (End. de rede 1, end. de hardware 1) (End. de rede 2, end. de hardware 2) ...
Endereço do servidor DNS Endereço do servidor WINS ...
Notes: Servidor DHCP: um servidor DHCP processa solicitações de alocação de endereço, renovação de concessão e liberação de clientes ou retransmissões e aloca endereços IP e outras configurações de rede a clientes.

## Slide 7: Cliente DHCP
Notes: Cliente DHCP: um cliente DHCP troca pacotes com um servidor DHCP para obter o endereço IP e outras configurações de rede. O protocolo DHCP é usado para obter dinamicamente parâmetros como endereços IP do servidor DHCP, facilitando a configuração do cliente e o gerenciamento centralizado.

## Slide 8: Processo de Solicitação de Endereço
CLIENTE DHCP
SERVIDOR DHCP
DHCP DISCOVER
DHCP REQUEST
DHCP OFFER
DHCP ACK/NAK
Notes: DHCP Discover: Um cliente transmite esse pacote para descobrir servidores DHCP disponíveis.
DHCP Offer: Um servidor envia esse pacote para responder ao pacote DHCP Discover de um cliente e fornece vários parâmetros de configuração para o cliente.
DHCP Request
  Um cliente solicita um endereço e outros parâmetros de configuração de um servidor.
  Um cliente verifica se o endereço original e outros parâmetros de configuração estão corretos após a reinicialização.
  Um cliente se aplica para estender o prazo de concessão do endereço e outros parâmetros de configuração de um servidor.
DHCP ACK: Um servidor envia o endereço a ser alocado e outros parâmetros de configuração para um cliente.
DHCP NAK: Um servidor notifica um cliente de que o endereço solicitado é inválido ou expirou.
DHCP Decline: Um cliente notifica um servidor de que um endereço alocado está sendo usado por outro dispositivo.
DHCP Release: Um cliente libera um endereço usado por ele.
DHCP Inform: Um cliente se aplica a parâmetros de configuração local (após um endereço ter sido alocado) de um servidor.

## Slide 9: Processo DHCP - Discover
Um cliente difunde pacotes DHCP Discover no segmento de rede local para descobrir servidores DHCP na rede.
Rede 2
Rede 1
DHCP DISCOVER
Notes: Fase de descoberta: Um cliente DHCP procura um servidor DHCP.
Na fase de descoberta, um cliente DHCP procura um servidor DHCP enviando um pacote DHCP Discover. Como os endereços IP dos servidores DHCP são desconhecidos para o cliente, o cliente DHCP difunde o pacote DHCP Discover na rede. Todos os servidores DHCP que recebem pacotes DHCP Discover enviam pacotes de resposta. O cliente DHCP pode então saber os locais dos servidores DHCP na rede.

## Slide 10: Processo DHCP - OFFER
O servidor responde ao cliente com um endereço IP disponível. Esse endereço não é realmente alocado e é verificado usando o pacote ICMP Echo Request antes da atribuição.
Rede 2
Rede 1
DHCP OFFER
（192.168.0.1)
ICMP
（192.168.0.1)
Notes: Fase de oferta: O servidor DHCP fornece um endereço IP para um cliente DHCP.
Um servidor DHCP que recebe um pacote DHCP Discover de um cliente DCHP seleciona um endereço IP apropriado de seu pool de endereços e envia um pacote de Oferta DHCP carregando o endereço IP, o termo de concessão de endereço IP e outros parâmetros de configuração (como o endereço do gateway e o endereço do servidor de nomes de domínio) para o cliente DHCP.

## Slide 11: Processo DHCP - REQUEST
Se um cliente receber vários pacotes de Oferta DHCP, o cliente DHCP selecionará um deles com base no conteúdo e responderá a ele. Se o cliente tiver obtido um endereço IP anteriormente, ele gravará o endereço no campo Endereço IP Solicitado do campo Opções no pacote de Solicitação DHCP e o enviará ao servidor.
Rede 2
Rede 1
DHCP REQUEST
（192.168.0.1)
REBOOT
Broadcast
Notes: Fase de seleção: um cliente DHCP seleciona um endereço IP.
Se vários servidores DHCP enviarem pacotes de Oferta DHCP para um cliente DHCP, o cliente DHCP receberá apenas o pacote de Oferta DHCP que chegar primeiro. Em seguida, o cliente DHCP transmite um pacote de solicitação DHCP com a identificação do servidor (Option54), ou seja, o endereço IP do servidor DHCP selecionado pelo cliente.
O pacote de Solicitação DHCP é enviado no modo de difusão para notificar todos os servidores DHCP de que o cliente seleciona o endereço IP fornecido pelo servidor DHCP indicado na Opção54. Outros servidores DHCP podem, portanto, recuperar seus endereços IP pré-alocados.

## Slide 12: Processo DHCP - ACK
Depois de receber o pacote de solicitação DHCP, o servidor vincula o endereço de rede (endereços de rede e hardware) do cliente ao endereço IP alocado e, em seguida, envia o endereço IP para o cliente.
Rede 2
Rede 1
DHCP ACK
（192.168.0.1)
Notes: Fase de confirmação: um servidor DHCP confirma que um endereço IP está alocado a um cliente DHCP.
Depois de receber um pacote de Solicitação DHCP de um cliente DHCP, o servidor DHCP procura o registro de concessão correspondente de acordo com o endereço MAC transportado no pacote de Solicitação DHCP. Se um registro for encontrado, o servidor DHCP enviará um pacote ACK DHCP contendo o endereço IP e outras configurações para o cliente. Depois de receber o pacote ACK DHCP, o cliente DHCP difunde um pacote ARP gratuito para detectar se outro host está usando o endereço IP alocado pelo servidor. Se nenhuma resposta for recebida dentro de um período especificado, o cliente usará o endereço IP.

## Slide 13: Processo DHCP - NAK
Depois de receber o pacote de solicitação DHCP, se o servidor descobrir que o endereço solicitado não está disponível, ele responderá com um pacote NAK DHCP.
Rede 2
Rede 1
DHCP NAK
192.168.0.1
foi atribuído a outro dispositivo.
Notes: Se um servidor DHCP não encontrar um registro de concessão depois de receber um pacote de Solicitação DHCP ou não conseguir alocar um endereço IP devido a determinados motivos, o servidor DHCP enviará um pacote NAK DHCP para notificar o cliente DHCP de que nenhum endereço IP está disponível. Em seguida, o cliente DHCP precisa reenviar o pacote DHCP Discover para solicitar um novo endereço IP.
Depois de obter um endereço IP, um cliente DHCP verifica o status do gateway em uso antes de ficar online. Se o endereço do gateway estiver incorreto ou o gateway estiver com defeito, o cliente DHCP solicitará um novo endereço IP no modo de quatro etapas.

## Slide 14: Processo DHCP - Renovação de Endereço
Quando um endereço de cliente atinge 50% do prazo de concessão (T1), o cliente envia um pacote unicast de solicitação DHCP para renovar a concessão.
Quando um endereço de cliente atinge 87,5% do prazo de concessão (T2), o cliente envia um pacote de difusão de Solicitação DHCP para renovar a concessão.
Rede 2
Rede1
DHCP REQUEST
(192.168.0.1)
Notes: Quando um endereço IP atinge 50% (T1) do prazo de concessão, o cliente DHCP envia automaticamente um pacote de Solicitação DHCP ao servidor DHCP para renovar a concessão. Se um pacote DHCP ACK for recebido, a concessão será renovada com êxito. Se um pacote NAK DHCP for recebido, o processo de aplicativo será iniciado novamente.
Quando um endereço IP atinge 87,5% (T2) do prazo de concessão, se o cliente DHCP não receber nenhuma resposta do servidor DHCP, o cliente DHCP enviará automaticamente um pacote de difusão aos servidores DHCP para renovar a concessão de endereço IP. Se um pacote DHCP ACK for recebido, a concessão será renovada com êxito. Se um pacote NAK DHCP for recebido, o processo de aplicativo será iniciado novamente.
Se um cliente não receber nenhuma resposta de nenhum servidor antes que seu prazo de concessão de endereço IP expire, o cliente para de usar o endereço IP e envia um pacote DHCP Discover para solicitar um novo endereço IP.

## Slide 15
Princípios básicos do DHCP Princípios de retransmissão DHCP
Aplicativo de rede DHCP

## Slide 16: Princípios de retransmissão DHCP
A retransmissão DHCP permite a troca de pacotes entre servidores DHCP e clientes em diferentes segmentos de rede. Usando a retransmissão DHCP, os pacotes DHCP são transmitidos de forma transparente entre segmentos de rede para um servidor DHCP de destino. Dessa forma, os clientes DHCP na rede podem acessar o mesmo servidor DHCP.
Rede 2
DHCP DISCOVER (Broadcast)
DHCP DISCOVER (Unicast)
DHCP OFFER(Unicast)
DHCP OFFER
Rede 1
Notes: Antes da tecnologia de retransmissão DHCP ser implementada, o protocolo DHCP é aplicável somente quando clientes e servidores DHCP estão na mesma sub-rede e não podem funcionar em segmentos de rede. Portanto, um servidor DHCP precisa ser implantado para cada sub-rede, desperdiçando recursos.
A retransmissão DHCP resolve esse problema. Um agente de retransmissão DHCP serve como uma retransmissão entre clientes DHCP e servidores em sub-redes diferentes. Ele pode retransmitir pacotes DHCP para servidores DHCP de destino ou clientes em diferentes segmentos de rede, permitindo que clientes DHCP em segmentos de rede diferentes compartilhem o mesmo servidor DHCP. Esse mecanismo economiza custos e facilita o gerenciamento centralizado.
A rede típica de retransmissão DHCP envolve as seguintes funções::
  Cliente DHCP: um dispositivo que obtém dinamicamente endereços IP ou outros parâmetros de configuração de rede.
  Agente de retransmissão DHCP: um cliente DHCP se comunica com um servidor DHCP por meio de um endereço de difusão local para obter um endereço IP e outros parâmetros de configuração de rede. Se o servidor DHCP e o cliente não estiverem no mesmo segmento de rede, a retransmissão DHCP será necessária para encaminhar pacotes. Isso reduz custos e facilita o gerenciamento centralizado.
  Servidor DHCP: aloca endereços IP e outros parâmetros de configuração de rede para clientes DHCP.

## Slide 17: Processo de retransmissão DHCP
Cliente
DHCP-RELAY
Servidor
DHCP DISCOVER (Broadcast)
DHCP DISCOVER (Unicast)
DHCP OFFER(Unicast)
DHCP OFFER
DHCP REQUEST (Broadcast)
DHCP REQUEST (Unicast)
DHCP ACK(Unicast)
DHCP ACK
Notes: Ao receber um pacote de solicitação de um cliente DHCP para um servidor DHCP, um agente de retransmissão DHCP processa o pacote e o envia para o servidor DHCP especificado em outro segmento de rede no modo unicast. O servidor retorna as informações de configuração para o cliente por meio do agente de retransmissão DHCP de acordo com as informações no pacote de solicitação. Desta forma, a configuração dinâmica do cliente é completa.
Quando um cliente DHCPv4 é iniciado e executa a inicialização DHCPv4, ele transmite um pacote Discover na rede local para procurar um servidor DHCPv4.
  Se existir um servidor DHCPv4 na rede local, o cliente DHCPv4 poderá obter diretamente um endereço IP do servidor DHCPv4.
  Se nenhum servidor DHCPv4 existir na rede local, o agente de retransmissão DHCPv4 conectado à rede local converterá o pacote de descoberta de difusão em um pacote unicast e o encaminhará para um servidor DHCPv4 em outro segmento de rede.
O servidor DHCPv4 retorna um pacote de oferta unicast para o agente de retransmissão DHCPv4 para confirmar que o cliente DHCPv4 pode solicitar um endereço IP. Depois de receber o pacote de oferta, o agente de retransmissão DHCPv4 converte o pacote unicast em um pacote de difusão e o envia para o cliente DHCPv4.
O cliente DHCPv4 envia um pacote de solicitação para solicitar um endereço IP. Depois de receber o pacote de solicitação, o agente de retransmissão DHCPv4 converte o pacote de difusão em um pacote unicast e o encaminha para o servidor DHCPv4.
O servidor DHCPv4 executa as configurações correspondentes de acordo com as informações no pacote de solicitação recebido e envia as configurações para o cliente DHCPv4 por meio do agente de retransmissão DHCPv4 para concluir a configuração dinâmica do cliente DHCPv4.

## Slide 18
Princípios básicos do DHCP Princípios de retransmissão DHCP
Aplicativo de rede DHCP

## Slide 19: Aplicação de rede DHCP
DHCP Servidor2
DHCP Servidor1
Internet
Agente de Retransmissão
DHCP
Nó de acesso
Cliente DHCP
Cliente DHCP
Cliente DHCP
ME60
Notes: Em redes ativas, os endereços IP geralmente são atribuídos a partir de pools de endereços locais e remotos.
O ME60 organiza endereços IPv4 em um pool de endereços IPv4 para gerenciamento em um dos seguintes modos:
  Pool de endereços locais:
    O pool de endereços locais é gerenciado pelo ME60. O ME60 aloca, renova e recupera endereços IP no pool de endereços local.
  Pool de endereços remotos:
    O pool de endereços remotos é uma imagem do servidor DHCP/BOOTP externo. Ele não contém o endereço IP real, mas especifica o servidor DHCP/BOOTP correspondente ao pool de endereços. Quando um pool de endereços remotos é usado, o ME60 pode iniciar solicitações em nome de usuários ou retransmitir solicitações de usuário para solicitar, renovar ou liberar endereços IP do servidor DHCP/BOOTP.
Um máximo de 4096 pools de endereços (incluindo pools de endereços locais e remotos) pode ser configurado no ME60. Um pool de endereços locais pode ser dividido em no máximo oito segmentos de endereço. Cada segmento de endereço pode ser configurado com um máximo de 32768 endereços. Depois que endereços inválidos (como X.0.0.0) são excluídos, cada pool de endereços pode fornecer um máximo de cerca de 192 mil endereços válidos.

## Slide 20
Este capítulo descreve a função DHCP, o formato do pacote, o processo de comunicação de pacotes e a função de retransmissão DHCP.
Compreender a posição e a função da rede de acesso na rede DHCP.