## Slide 1: Interfaces de serviço da ONU

## Slide 2
Uma ONU é um dispositivo de acesso que se conecta a nós de informações do usuário em um sistema PON. Em comparação com um switch Ethernet convencional, uma ONU está mais próxima dos nós de informação e fornece mais tipos de porta de acesso para implementar o acesso de vários serviços em uma rede. Entender o tipo de interface ONU ajuda a entender melhor a aplicação do sistema PON em cenários FTTx e POL.

## Slide 3
Após este curso, você será capaz de descrever:
  Os cenários de aplicação e os tipos de interface de uma ONU.
  As informações básicas sobre as principais interfaces, como interfaces GE, Wi-Fi, PoE e POTS.

## Slide 4
Visão geral dos cenários de implantação da ONU e tipos de interface Descrição da Interface da ONU

## Slide 5: Cenários de implantação da ONU
Cenário | Sub-cenário | Cenário de implantação da ONU | Modelo de Interface da ONU
Acesso da operadora | FTTH | Terminais domésticos (comumente referidos como ONTs) | GE/FE, POTS, Wi-Fi, and RF
Acesso da operadora | FTTB/FTTC | Beira de estrada/corredores | GE/FE, POTS, and xDSL
POL | Educação, saúde e cidade segura | Salas (embutimento e montagem de paredes), corredores e poços de corrente fraca | GE/FE, GE (PoE), POTS, Wi-Fi, and RF
POL | Câmpus de escritórios e hotéis | Salas (embutimento e montagem na parede), sobre e sob as mesas, e dentro de caixas de corrente fraca | 
Notes: Interfaces de RF, ou interfaces de radiofrequência, são usadas para conectar TVs a cabo domésticas.
POTSs são interfaces telefônicas.

## Slide 6
Visão geral dos cenários de implantação da ONU e tipos de interface Descrição da Interface da ONU

## Slide 7: Interfaces Ethernet e Meios de Transmissão (1)
Uma interface Ethernet é o tipo mais comum de interfaces em uma ONU. As interfaces GE são usadas principalmente, seguidas pelas interfaces 2.5GE. Alguns terminais domésticos também têm interfaces FE. Pares trançados são usados para transmissão entre interfaces Ethernet e nós de informação. A tabela a seguir lista os pares trançados principais e orientados para o futuro.
Tipo | Frequência de Transmissão (MHz) | Comprimento máximo do cabo (m) | Largura de banda de transmissão | Característica
Cabo categoria 5 | 100 | 100 | 100 Mbps | Densidade de fio melhorada e revestida com isolante de alta qualidade.
Cabo Super categoria 5 | 100 | 100 | 1000 Mbps | Menor atenuação e menos crosstalk que o cabo categoria 5; maior relação atenuação/crosstalk e maior relação sinal-ruído.
Cabo categoria 6 | 200–250 | 100 | 1000 Mbps | Menos crosstalk e perda de retorno do que o cabo de categoria 5.
Super categoria 6 cabo | 200–250 | 100 | 1000 Mbps | Maior melhoria no crosstalk, atenuação e relação sinal-ruído do que o cabo da categoria 6.
Cabo categoria 7 | 600 | 100 | 10 Gbps | Cabo de par trançado blindado.
Notes: Os conectores magnéticos integrados 2.5G BASE-T podem ser usados para switches, roteadores, servidores e assim por diante.

## Slide 8: Interfaces Ethernet e Meios de Transmissão (2)
Interfaces RJ45 são usadas. Um conector RJ45 tem 8 contatos e tem 2 sequências de fios: EIA/TIA568A e EIA/TIA568B.
Os fios cruzados são usados quando o cabo de rede em uma extremidade difere do tipo de conector RJ45 na outra extremidade. Por exemplo, T568A em uma extremidade e T568B na outra extremidade. Geralmente, os fios cruzados são usados em conexões de emparelhamento, como conexões de PC para PC.
Os fios conectados diretamente são usados quando o cabo de rede em uma extremidade corresponde ao tipo de conector RJ45 na outra extremidade, por exemplo, T568A em ambas as extremidades ou T568B em ambas as extremidades. Geralmente, os fios conectados diretamente são usados em conexões sem emparelhamento, como conexões ONU para PC.
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Códigos de cores da sequência de linhas T568B |  |  |  |  |  |  |  | 
Códigos de cores da sequência de linhas T568A |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: A reversão automática refere-se à situação em que os dispositivos conectados podem ser detectados e as linhas de transmissão e recepção podem ser comutadas automaticamente, o que significa que as linhas cruzadas não são mais necessárias.

## Slide 9: PoE (1)
PoE: Alimentação via Ethernet. É uma tecnologia que alimenta um dispositivo através de um cabo Ethernet enquanto alimenta e transmite dados para dispositivos de baixo consumo de energia a jusante.
Dispositivos terminais como telefones IP, pontos de acesso sem fio (APs), carregadores de dispositivos portáteis, máquina POS, câmeras e coletores de dados são alimentados centralmente usando PoE. Nenhum cabo de alimentação precisa ser implantado em ambientes fechados. O padrão relevante é IEEE802.3af.

## Slide 10: PoE (2)
Um sistema PoE consiste em duas partes:
  Power sourcing equipment (PSE): dispositivos de fonte de alimentação Dispositivo alimentado (PD): dispositivos que são alimentados
Dois modos são usados para o PSE de acordo com a localização: mid-span ou end-point. O modo de ponto final é usado para Huawei ONUs.
Mid-span
End-point
Comutador Ethernet
Mid-span PSE
PD
...
...
End-point PSE
PD
Notes: Mid-span é frequentemente usado entre switches tradicionais, roteadores e PDs. O PSE é apenas para fonte de alimentação e não está integrado no dispositivo de serviço. Para PSEs no modo mid-span, o padrão IEEE802.3af permite apenas pares trançados 4/5 e 7/8 (cabos de rede ociosos) para fonte de alimentação. Além disso, apenas 10/100BASE-T é suportado e 1000BASE-T (GE) não é suportado. O padrão IEEE802.3at permite o uso de cabos de par trançado 4/5, 7/8, 1/2 e 3/6 para fonte de alimentação e suporta 10/100/1000BASE-T.
No modo de ponto de extremidade, um dispositivo com uma fonte de alimentação integrada fornece energia e transmite dados. Para PSEs no modo de ponto de extremidade, o padrão IEEE802.3af permite pares trançados 1/2, 3/6, 4/5 e 7/8 para fonte de alimentação, mas não os quatro pares trabalhando ao mesmo tempo. O padrão IEEE802.3af suporta 10/100/1000BASE-T. O padrão IEEE802.3at não permite que os quatro pares sejam usados ao mesmo tempo, nem.

## Slide 11: PoE (3)
A tabela a seguir lista a evolução do PoE e as especificações relevantes.
Item | PoE | PoE+ | PoE++ (UPoE+)
Padrão | 802.3af | 802.3at | 802.3bt (rascunho)
Corrente máxima | 350 mA | 720 mA | 960 mA
Tensão de saída PSE | 44–57 V DC | 50–57 V DC | 50–57 V DC
Potência de saída PSE | <= 15.4 W | <= 30 W | <= 90 W
Tensão de entrada PD | 36–57 V DC | 42.5–57 V DC | 42.5–57 V DC
Potência máxima PD | 12.95 W | 25.5 W | 81.6 W
Requisitos do cabo | Desestruturado | Categoria 5 ou superior | Categoria 5 ou superior
Pares de cabos de alimentação | 2 | 2 | 4
Principais aplicações | Telefones de rede (3–7 W) e APs WLAN (8–12 W) | Telefones de rede de vídeo (10-20 W), sistemas de vigilância por vídeo PTZ (20 W), etc. | Células de pico, estações base, logotipos e câmeras térmicas externas

## Slide 12: PoE (4)
A figura a seguir mostra como um PD é alimentado por um PSE.
Detecção: O PSE determina se o PD existe verificando a resistência e a capacitância entre os pares de saída de energia. Na fase de detecção, a tensão de saída varia de 2,8 V a 10 V, e a polaridade da tensão é a mesma que a saída de –48 V. O PSE continua o processo de ativação somente depois de determinar que o PD existe.
Classificação: O PSE determina o nível de consumo de energia do PD de acordo com a corrente de saída. Na fase de classificação, a tensão de saída varia de 15,5 V a 20,5 V. A polaridade de tensão é a mesma que a saída de –48 V.
Detecção
Classificação
Ativação
Operação
(PM/RTP)
Desligamento
1
2
3
4
5

## Slide 13: PoE (5)
A figura a seguir mostra como um PD é alimentado por um PSE.
Power-up: O PSE fornece energia para o PD. Depois de detectar que o PD a jusante é válido e classificar o PD, o PSE fornece tensão –48 V para o PD.
RTP e gerenciamento de energia: O PSE fornece monitoramento em tempo real e gerenciamento de energia.
Desligamento: O PSE verifica se o PD está desconectado. Se o PD estiver desconectado, o PSE desligará a porta para parar de fornecer energia. E o processo vai para a detecção. O método de detecção de DC pode ser usado para determinar se um PD está conectado. A desconexão é determinada pela corrente consumida pela carga PD. Conforme definido em 802.3af, um PD deve absorver pelo menos 10 mA de corrente. Se a corrente fornecida pelo PSE cair abaixo do limite mínimo (5 mA a 10 mA) e o tempo exceder o TMPDO (300 ms a 400 ms), o PSE corta a fonte de alimentação.
Detecção
Classificação
Ativação
Operação
(PM/RTP)
Desligamento
1
2
3
4
5
Notes: Para consultar o status da porta PoE em um ONT:
huawei(config-if-gpon-0/3)#display ont port poe 0 0 eth 1
------------------------------------------------------------------------
  Switch : Disable
  Force power switch : Disable
  Mode : Signal
  Priority : High
  Max power class : Class4
  Capability : Capable
  Powered device class : Undefined
  Power supply status : No need to supply power
  Signal error count : 0
  Power denied count : 0
  Power overload count : 0
  Current overload count : 0
  Powered device undetected count : 0
  ------------------------------------------------------------------------

## Slide 14: Wi-Fi (1)
Definição
  Wi-Fi é a tecnologia de rede local sem fio (WLAN) mais popular baseada nos protocolos da série IEEE 802.11.
  A autenticação Wi-Fi é usada para garantir que os dispositivos sejam compatíveis entre si de acordo com o 802.11. A Wi-Fi Alliance (WFA) é uma organização global que certifica produtos Wi-Fi. Seu antecessor é a Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA).
Banda larga
Mobilidade
Modem
ADSL/LAN
2G/3G
WLAN
Wireless, alta largura de banda e baixo custo
Os modos com fio, como xDSL e LAN, não podem atender aos requisitos dos usuários que desejam se livrar das amarras de cabo.
Qual é a relação entre Wi-Fi e WLAN?
？？
Wi-Fi = WLAN adotando a tecnologia 802.11
Notes: A tecnologia WLAN foi desenvolvida em 1997 nos Estados Unidos. A WLAN foi usada principalmente para estender a última milha para redes domésticas. As pessoas pediram acesso sem fio porque o cabeamento era difícil, pois havia apartamentos separados. Além disso, laptops e PDAs eram populares. Por isso, a tecnologia WLAN foi desenvolvida.
Devido à sua mobilidade e capacidade de acesso sem fio, a WLAN tem sido usada em cenários como casas, escritórios, escolas e empresas. À medida que a tecnologia WLAN se desenvolve nos últimos anos, os padrões e produtos WLAN estão maduros e podem ser usados em redes de operadoras.
A WLAN tem as seguintes vantagens em comparação com o acesso com fio: alta largura de banda para suportar acesso sem fio de alta velocidade, produtos econômicos e baixos custos de construção, tecnologias maduras e aplicações ricas.
Esta figura compara as tecnologias WLAN, modem de banda estreita com fio, ADSL/LAN de banda larga com fio e GPRS/CDMA1X/3G sem fio em termos de suporte sem fio e banda larga.
  Em comparação com tecnologias com fio, como ADSL ou LAN, a WLAN suporta acesso sem fio de alta largura de banda, o que ajuda os usuários a se livrar da limitação de cabos.
  Compared with wireless technologies, such as GPRS and CDMA1x, WLAN supports a rate of 300 Mbit/s or higher and its cost is low. GRPS dial-up supports only 54 kbit/s, CDMA1x supports 144 kbit/s, and 3G supports 384 kbit/s to 2 Mbit/s.
Em comparação com o acesso à banda larga com fio, as tecnologias de acesso WLAN têm algumas desvantagens. A potência do rádio é limitada, o que limita a cobertura e a mobilidade da WLAN. WLAN funciona na faixa de frequência livre, que é propensa a interferências. A WLAN impõe riscos de segurança porque suporta largura de banda compartilhada e interfaces ao ar livre. A WLAN não pode substituir completamente o acesso com fio existente. A WLAN fornece uma solução para o acesso "últimos 100 metros" e é um complemento ao acesso de banda larga com fio.

## Slide 15: Wi-Fi (2) Princípios básicos de funcionamento
A WLAN usa o mecanismo CSMA/CA para lidar com conflitos.
Transmissão de data frame
Transmissão de data frame
Workstation 1
Janela de recuo
Janela de recuo
Janela de recuo
10
9
3
5
7
6
9
2
5
4
7
11
1: Um tempo de recuo é selecionado aleatoriamente antes que os quadros de dados sejam enviados.
2: A estação com o menor tempo de recuo envia preferencialmente quadros de dados.
3: O menor tempo é a janela de recuo.
4: Novo tempo de recuo = Tempo de recuo anterior – Janela de recuo
Workstation 2
Workstation 3
Workstation 4
DIFS
DIFS
DIFS
Transmissão de data frame
Notes: Sistema de divisão de tempo half-duplex: Apenas um dispositivo pode enviar mensagens na mesma área, no mesmo ponto/canal de frequência e ao mesmo tempo.
Modo de operação: O compartilhamento de canais é obtido usando a função de coordenação distribuída (DCF), ou seja, acesso múltiplo de sensor de portadora com prevenção de colisão (CSMA/CA).
É semelhante ao carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD) no protocolo Ethernet 802.3, com algum ajuste devido ao Wi-Fi half-duplex.
CSMA/CD detecta, mas não evita conflitos; enquanto CSMA/CA tenta evitar, mas não detecta conflitos durante a transmissão.
Quanto mais dispositivos/terminais Wi-Fi no ambiente, menor será a eficiência geral da transmissão. Quando todo o tempo é usado para transmitir sinalização, a comunicação de dados não pode ser realizada normalmente. Portanto, quanto mais sinais de Wi-Fi podem ser encontrados, mais pobre é o ambiente Wi-Fi. Embora não possamos controlar o número de terminais, devemos implantar o menor número possível de dispositivos Wi-Fi para reduzir a energia (para minimizar o impacto) e evitar a liberação de muitos SSIDs.
Antes que os dados sejam enviados, uma estação detecta primeiro um canal. Se o canal estiver ocioso, a estação não envia dados imediatamente, mas aguarda um tempo de recuo aleatório e, em seguida, envia dados.
O CSMA/CA determina que quanto mais terminais, maior a sobrecarga de prevenção de colisão e menor a largura de banda disponível do canal.
O IEEE 802.11 usa uma política de prevenção de colisão. Especificamente, ele usa um vetor de atribuição de rede (NAV) para indicar o tempo restante livre de mídia. O NAV de cada estação é atualizado pelo tempo em quadros que são transmitidos na mídia. Cada estação determina se deseja enviar dados verificando o NAV.

## Slide 16: Wi-Fi (3)
Evolução dos padrões Wi-Fi
Ano | 1999 | 1999 | 2003 | 2009 | 2013 | 2019
Padrão | 802.11a | 802.11b | 802.11g | 802.11n (Wi-Fi 4) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ax (Wi-Fi 6)
Banda de Frequência | 5 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz e 5 GHz | 5GHz | 2.4 GHz e 5 GHz
Largura de banda de frequência | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz e 40 MHz | 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, e 80+80 MHz | 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, e 80+80 MHz
Taxa | 54 Mbps | 11 Mbps | 54 Mbps | 300 Mbps, 450 Mbps, e 600 Mbps | 433 Mbps, 867 Mbps, e 1730 Mbps | Até 9608 Mbps
Compatibilidade de protocolos | Incompatível com 802.11b/g | Compatível com 802.11g | Compatível com 802.11b | Compatível com 802.11b/a/g |  | Compatível com 802.11b/a/g/n/ac

## Slide 17: Wi-Fi (4)
Múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO)
  O MIMO usa multiplexação espacial para dividir dados em vários subfluxos de dados paralelos que são transmitidos simultaneamente através de várias antenas. Para evitar a inconsistência dos sinais divididos, várias antenas são usadas na extremidade de recepção para restaurar os dados originais com base na diferença de tempo. A eficiência da transmissão é diretamente proporcional ao número de subfluxos de dados (fluxos espaciais).
  Enquanto na tecnologia de diversidade de antenas, várias antenas transmitem os mesmos dados; Na extremidade de recebimento, os dados são combinados e o ganho de diversidade é usado para resistir ao desvanecimento do canal.
  802.11n suporta um máximo de 4 fluxos espaciais. 802.11ac suporta um máximo de 8 fluxos espaciais.

## Slide 18: Wi-Fi (5)
Duas bandas de frequência principais: 2,4 GHz e 5 GHz
2.4 GHz
  Largura de banda de frequência de 83,5 MHz Disponível em todo o mundo
  IEEE 802.11b/g/n/ax
5.1 GHz
  Largura de banda descontínua de 300 MHz Desenvolvimento
  IEEE 802.11a/n/ac/ax
2400
2500
2480
2440
A maior parte da Europa; China
França
Espanha
Japão
2.4GHz
U-NII: Unlicensed National Information Infrastructure
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
5800
5900
U-NII
Europa
HiperLAN1
U-NII
Europa
HiperLAN2*
Japão*
5.1 GHz
Notes: 2.4 GHz
  Na China, 13 canais (2.402 GHz a 2.483 GHz) estão disponíveis. Na América do Norte, apenas 11 canais estão disponíveis. Portanto, os canais 1–11 são recomendados.
  Protocolo aplicável: 802.11b/g/n. 802.11n suporta banda dupla.
  2,4 GHz é um segmento da banda de frequência industrial, científica e médica (ISM), que está disponível em todos os países. Portanto, essa faixa de frequência é usada por muitos produtos sem fio, como fornos de micro-ondas, dispositivos Bluetooth/ZigBee, dispositivos Wi-Fi, controladores de porta de garagem, telefones sem fio, dispositivos de mouse sem fio e alguns dispositivos domésticos sem fio.
  Existem muitas fontes de interferência não Wi-Fi na banda de frequência de 2,4 GHz.
  O espaçamento entre subcanais é de 5 MHz e a largura de banda de frequência de trabalho Wi-Fi é de 22 MHz. Portanto, somente com um espaçamento de pelo menos 5 sub-canais a interferência entre os sinais Wi-Fi dos canais adjacentes pode ser evitada.
5 GHz
  A China abriu duas faixas de frequência: 5,8 GHz e 5,1 GHz.
  5,8 GHz (5,725–5,850 GHz): inclui 5 subcanais (149, 153, 157, 161 e 165) que não interferem entre si e também pertencem à banda de frequência do ISM.
  5,1 GHz (5,150–5,350 GHz): inclui 8 subcanais (36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64) que não interferem entre si. Protocolo aplicável: 802.11a/n/ac. O 802.11n suporta banda dupla. A frequência de trabalho varia de 2.445 GHz a 2.475 GHz na Espanha, e os canais 10 e 11 são suportados. A frequência de trabalho varia de 2,4465 GHz a 2,4835 GHz na França, e os canais 10 a 13 são suportados.

## Slide 19: Wi-Fi (6)
APs e ACs Fat/Fit Os primeiros APs podem funcionar de forma independente, mas não podem se coordenar entre si (por exemplo, canais de trabalho).
  Alguns fornecedores mudaram a função de gerenciamento para um dispositivo de gerenciamento, de modo que os APs são responsáveis apenas pelo acesso sem fio e pelo processamento de dados da Camada 2. Geralmente, um AP que tem funções simplificadas e não pode funcionar independentemente é chamado de AP de ajuste ou de controle centralizado, e um dispositivo que gerencia APs de ajuste é chamado de controlador de AP (AC).
  Correspondentemente, um PA que tem funções completas e pode trabalhar independentemente é referido como um Fat PA.
802.11a/b/g/n/ac/ax
NMS, roaming de camada 2 e segurança
Autenticação 802.1x e QoS 802.11e
Antena
Encriptação
Fat AP
NMS, roaming de camada 3 e segurança
Autenticação 802.1x e QoS 802.11e
802.11a/b/g/n/ac/ax
Antenna
Encryption
AP monitoring
User firewall
Auto-recuperação de rede
RF gestão
Defesa contra falsificação sem fio
Fit AP
AC
Antena

## Slide 20: Wi-Fi (7)
Identificador do conjunto de serviços (SSID)
  Uma WLAN é dividida em diferentes sub-redes. Cada sub-rede fornece serviços diferentes e é identificada por um SSID.
  Não libere muitos SSIDs, porque eles precisam de certas instruções para manter e ocupar recursos sem fio.
  No caso de vários APs, diferentes APs podem liberar o mesmo SSID ou SSIDs diferentes. A principal diferença está na troca de terminais Wi-Fi durante o roaming entre APs.
  A alternância é rápida quando o mesmo SSID é usado. No entanto, os usuários não podem identificar o AP associado.
  Quando diferentes SSIDs são usados, a alternância manual é necessária. No entanto, os usuários podem identificar o ponto de acesso que fornece serviços.
  Se não houver nenhum requisito especial, use o mesmo SSID.
ESS
AP2
SSID=Marketing
Marketing: 0025.9e45.3100
BSSID
AP1
SSID=Marketing
Marketing: 0025.9e45.24a0
BSSID
Notes: SSID é a abreviação de identificador de conjunto de serviços. O SSID pode dividir uma WLAN em várias sub-redes que exigem autenticação de identidade independente. Somente os usuários que passaram pela autenticação podem acessar a sub-rede correspondente.
Um BSSID é o endereço MAC de um AP e identifica o BSS gerenciado pelo AP. O BSSID e o SSID do mesmo AP mapeiam um ao outro. Os SSIDs dentro de um conjunto de serviços estendido (ESS) são os mesmos, mas os BSSIDs de cada AP dentro de um ESS são diferentes. Se um AP puder oferecer suporte a vários SSIDs, ele alocará BSSIDs diferentes para os SSIDs.
Um SSID é o identificador de rede de um ESS.
Um ESS é um BSS virtual de grande escala que consiste em vários BSSs com o mesmo SSID.
Os dispositivos no mesmo ESS podem se comunicar entre si e se mover em vários BSSs no ESS. Um ESS é identificado exclusivamente por um SSID.
Os APs suportam multi-SSID.

## Slide 21: Processo de Ajuste de APs Descobrindo ACs
Nenhuma CA foi encontrada.
O endereço IP de um AP de ajuste pode ser configurado estaticamente ou obtido dinamicamente de um servidor DHCP. Se uma lista de endereços IP AC estáticos estiver pré-configurada, o AP iniciará a descoberta da Camada 3 e associará à CA o endereço IP especificado. Se nenhuma lista de CA estiver disponível, o AP iniciará a descoberta da Camada 2. Se a descoberta for bem-sucedida, a associação será executada. Caso contrário, o AP inicia a descoberta da Camada 3.
Começar
Connect
Descoberta L3
Suspender
Descoberta L2
Sem lista de AC
Nenhuma CA foi encontrada.
Selecione uma CA.
Configure uma lista AC estática.
Reinicie a descoberta.
Selecione uma CA.
Notes: Conexão direta ou conexão de Camada 2:
  O ponto de acesso obtém um endereço IP do servidor DHCP. em seguida, o AP transmite uma mensagem de solicitação de descoberta na Camada 2 para tentar se associar a uma CA.
  Depois de receber a mensagem de solicitação de descoberta, a CA verifica se o ponto de acesso tem a permissão de acesso. Se o ponto de acesso for autorizado, o CA responderá com uma mensagem de resposta de descoberta.
  Depois de receber a resposta de descoberta, o AP baixa a versão e a configuração mais recentes do software da CA. O AP começa a trabalhar e trocar pacotes de dados do usuário com o AC.
Conexão L3 (opção 43):
  O ponto de acesso obtém o endereço IP CA do campo de opção 43 e envia uma solicitação de descoberta de unicast para a CA.
  Depois de receber a mensagem de solicitação, a CA verifica se o AP tem a permissão de acesso. Se o AP for autorizado, o CA responderá com uma mensagem de resposta.
  Depois de receber a resposta de descoberta, o AP baixa a versão e a configuração mais recentes do software da CA.
  O AP começa a trabalhar e trocar pacotes de dados do usuário com o AC.
Conexão L3 (DNS):
  O ponto de acesso obtém o endereço IP, o endereço do servidor DNS e o nome de domínio do servidor DHCP.
  Se o ponto de acesso não receber nenhuma resposta após o envio de várias solicitações de descoberta L2, o ponto de acesso obterá o endereço IP do CA correspondente ao nome de domínio do servidor DNS. O AP envia uma solicitação de descoberta de unicast para a CA.

## Slide 22: POTS (1)
Serviço telefônico antigo simples (POTS)
Geralmente, a porta POTS de uma ONU de pequeno porte usa o conector RJ11.
1
2
3
4
5
6
O conector RJ11 usa tomadas modulares de 6 pinos ou plugues. Este tipo de conectores não possui padrões internacionais e é mencionado no padrão de cabeamento genérico. O conector RJ11 usa apenas um par de contatos no meio e pode se conectar a um par de cabos. As especificações comuns das linhas telefônicas são de dois e quatro núcleos, com diâmetros de núcleo de 0,4 e 0,5, respectivamente. Em alguns casos, os diâmetros do núcleo são 0,8 e 1,0, respectivamente.
Notes: O cabo super categoria 5 ou cabo categoria 6 também pode ser usado para conectar o cabo a um telefone tradicional. Dois dos fios podem ser usados. Para um telefone digital, a sequência de fios em ambas as extremidades deve ser a mesma. Para um telefone analógico, os mesmos fios de 2 núcleos devem ser usados em ambas as extremidades.

## Slide 23: POTS (2)
Quando o telefone interno é usado no campus, os dados de voz acessados pelo ONU POTS são encapsulados como um quadro Ethernet pelo módulo VoIP interno e, em seguida, enviados para o ONU remoto após o encapsulamento GEM. O UNO remoto desencapsula o GEM e o restaura em um quadro Ethernet. Se a extremidade remota for um telefone IP, a ONU envia o quadro Ethernet para o telefone. O telefone desencapsula o quadro Ethernet e extrai dados de voz. Se a extremidade remota for um telefone tradicional, o módulo VoIP da ONU restaura o quadro Ethernet para dados de voz e envia os dados de voz para o telefone.
ONU
PoE
Telefone IP
Telefone tradicional
ONU
Fluxo de mídia de voz
VoMódulo IP
Dados de voz
Encapsulamento Ethernet
Dados de voz
Encapsulamento Ethernet
Encapsulamento GEM
Conversão A/D
Dados de voz
Encapsulamento Ethernet
Dados de voz
Ethernet encapsulation
Encapsulamento GEM
Dados de voz
Encapsulamento Ethernet
Dados de voz
OLT
Notes: Nota: A descrição anterior envolve apenas a interação de fluxos de mídia, não fluxos de sinalização.

## Slide 24: POTS (3)
Para MxUs, a porta POTS usa a porta multi-core e o cabo usa o cabo de par trançado simétrico multi-core. O conector tipo D (conector macho de 68 pinos) é conectado à porta POTS do dispositivo, e o fio desencapado na outra extremidade é conectado à estrutura de distribuição do cabo.

## Slide 25: RF
Interfaces de radiofrequência (RF) são usadas para conectar TVs a cabo domésticas.
Interfaces de RF
Notes: USB: implementa armazenamento de rede doméstica e compartilhamento de arquivos.

## Slide 26
Depois de aprender este documento, você terá uma compreensão preliminar dos tipos de interface e cenários de aplicação de ONUs no sistema PON.
Em ambos os cenários FTTx e POL, os tipos de interface ONU são basicamente os mesmos. A única diferença é que as especificações dos produtos das ONUs variam de acordo com os pontos de informação planejados.