## Slide 1: VLANs e Fluxos de Serviço da Rede de Acesso Huawei

## Slide 2
A VLAN é uma tecnologia utilizada para implementar grupos de trabalho virtuais e limitar os domínios de broadcast. É amplamente utilizada em redes de comutação de camada 2. Os dispositivos de acesso Huawei PON funcionam na segunda camada do modelo TCP/IP e implementam o acesso e o isolamento de um grande número de usuários e o acesso, o isolamento e o encaminhamento de vários tipos de serviços usando VLAN. Este documento descreve as VLANs em execução nos dispositivos PON da Huawei, que são diferentes das VLANs tradicionais.
Os dispositivos de acesso têm um grande número de utilizadores e fornecem múltiplos serviços, como HSI e VoIP. Para permitir que os dispositivos de acesso diferenciem os diferentes serviços dos usuários quando processam os pacotes dos usuários, são definidos fluxos de serviços no nó de acesso.

## Slide 3
Após a conclusão deste curso, será capaz de descrever:
  Tipos, atributos e modos de tradução de VLANs no sistema Huawei PON.
  Planejamento e configuração de VLAN no sistema Huawei PON.
  Como implementar a interoperação da camada 2 para VLANs no sistema Huawei PON.
  Conceito e tipos de fluxos de serviço no sistema Huawei PON.
  Como criar fluxos de serviço no sistema Huawei PON.

## Slide 4
VLAN de Rede de Acesso
  Visão Geral de VLAN
  Tipos de VLAN (VLAN Standard, VLAN Smart, VLAN MUX e Super VLAN)
  Atributos de VLAN (Common, Stacking e QinQ)
  Tradução de VLAN
  Sugestões de Planejamento de VLAN
  Configuração de VLAN
Fluxo de Serviços
Interoperação da Camada 2

## Slide 5: Visão Geral de VLAN (1)
As VLANs de rede de acesso da Huawei são as aplicações estendidas das VLANs tradicionais nos dispositivos de acesso de banda larga da Huawei. Aplicam-se tanto ao acesso por linha de cobre xDSL como ao acesso por fibra PON. As diferentes VLANs utilizadas nos dispositivos de acesso de banda larga da Huawei correspondem a diferentes mecanismos de encaminhamento de pacotes nos dispositivos.
Existem 4 tipos e 3 atributos de VLANs de rede de acesso da Huawei :
Visão Geral
Atributo
Tradução
Planejamento
Tipo
Configuração
Atributos de VLAN
Tipos de VLAN
Standard VLAN
Smart VLAN
MUX VLAN
Super VLAN
Common
Stacking
QinQ

## Slide 6: Visão Geral de VLAN (2)
O modo de comunicação numa VLAN da rede de acesso da Huawei é idêntico ao de uma VLAN tradicional. Os pacotes são encaminhados consultando a tabela de endereços MAC.
MAC | VLAN | Porta
0000-1111-1111 | 2 | GE0
0000-2222-2222 | 2 | GE1
0000-3333-3333 | 2 | GE2
Se uma porta não for encontrada na tabela de endereços MAC, um pacote na porta será considerado unicast desconhecido e será transmitido para todas as portas na VLAN. Se a porta não for encontrada na VLAN, o pacote será descartado.
0000-3333-3333
0000-1111-1111
0x8100
PRI
CFI/DEI
2
…
Endereço MAC de destino
Endereço MAC de origem
VLAN ID
GE0
GE1
GE2
Switch LAN
Visão Geral
Atributo
Tradução
Planejamento
Tipo
Configuração

## Slide 7: Visão Geral de VLAN (3)
Tal como as VLANs tradicionais, as VLANs da rede de acesso da Huawei não podem comunicar diretamente entre si na camada 2, mas podem comunicar através de rotas IP. Uma OLT da Huawei pode funcionar como um comutador da Camada 3 para implementar a comunicação entre VLANs.
A tabela de encaminhamento deve conter entradas de rota corretas para garantir que o primeiro fluxo de dados seja encaminhado adequadamente de acordo com a tabela de encaminhamento. Deve ser implementada uma interface da Camada 3 (interface VLANIF como interface lógica da Camada 3) num switch de Camada 3 e devem ser utilizados protocolos de encaminhamento para garantir rotas da Camada 3 acessíveis.
A comutação de Camada 3 integra as tecnologias de encaminhamento e comutação para implementar o encaminhamento num comutador, melhorando o desempenho geral da rede. Depois de um switch de Camada 3 transmitir o primeiro fluxo de dados de acordo com a tabela de encaminhamento, será gerada uma tabela ARP contendo o mapeamento entre endereços MAC e endereços IP. Quando existe uma entrada na tabela ARP correspondente a um endereço IP de destino, o switch de Camada 3 encontra a porta de saída de acordo com a tabela ARP e traduz o endereço MAC de destino, o endereço MAC de origem e a VLAN.
Visão Geral
Atributo
Tradução
Planejamento
Tipo
Configuração

## Slide 8: Visão Geral de VLAN (4)
Tipo de VLAN | Similaridade | Diferença
VLAN Standard | As portas Ethernet em diferentes VLANs são isoladas umas das outras. As portas Ethernet na mesma VLAN podem comunicar entre si. Uma VLAN pode conter várias portas upstream. | Uma VLAN standard pode conter apenas portas Ethernet e não contém portas de serviço (fluxos de serviço).
VLAN MUX |  | Uma VLAN MUX pode conter apenas uma porta de serviço (fluxo de serviço). As portas de serviço de diferentes VLANs MUX são isoladas umas das outrasr.
VLAN Smart |  | A smart VLAN can contain multiple service ports (service flows). Service ports in the same smart VLAN are isolated from each other.
Super VLAN | Uma super VLAN é baseada na Camada 3. Pode conter várias sub VLANs, que podem ser uma VLAN smart ou uma VLAN MUX. As sub VLANs podem comunicar entre si através de um proxy ARP. Todas as sub VLANs de uma super VLAN encaminham serviços através da interface de Camada 3 da super VLAN. | 
Visão Geral
Atributo
Tradução
Planejamento
Tipo
Configuração

## Slide 9: Visão Geral de VLAN (5)
VLAN Padrão de uma Porta de Upstream
  A VLAN padrão (port VLAN ID ou PVID padrão) de uma porta também é chamada de VLAN nativa. A tabela a seguir descreve como uma porta Ethernet com uma VLAN padrão processa pacotes com diferentes tags de VLAN.
The default VLAN of the upstream port is used to correspond to the upper-layer device connected to the OLT.
Tipo de Pacote | Regra para Processar o Pacote na Porta Ethernet
Pacote não marcado (recebido) | A porta Ethernet adiciona uma tag da VLAN predefinida ao pacote antes de o encaminhar.
Pacote (a ser enviado) com o mesmo VLAN ID que o VLAN ID padrão da porta | A porta Ethernet remove a tag VLAN do pacote antes de o encaminhar.
Pacote (a ser enviado) com um VLAN ID diferente do VLAN ID padrão da porta | A porta Ethernet retém a tag VLAN do pacote, verifica a tag VLAN em relação a uma lista de permissões de passagem e, em seguida, encaminha o pacote (se permitido).
Visão Geral
Atributo
Tradução
Planejamento
Tipo
Configuração

## Slide 10: Visão Geral de VLAN (6)
VLAN padrão e VLAN reservada
 | ID de VLAN padrão | Descrição
VLAN padrão do sistema | 1 | O tipo de VLAN é VLAN Smart por padrão e é configurável. A VLAN padrão não pode ser excluída.
VLANs reservadas padrão do sistema | 4079~4093 | Não podem ser utilizadas como VLANs de serviço. Podem ser modificadas.
huawei(config)# defaultvlan modify { mux | standard | smart }
Alterar o tipo de VLAN padrão.
Quando o tipo de VLAN padrão não atende ao requisito, execute este comando para defini-lo como mux, standard, ou smart.
huawei(config)# vlan reserve start-vlanid
Modificar uma VLAN reservada padrão do sistema.
As VLANs reservadas são VLANs que estão reservadas no sistema para suportar potenciais funções. O valor de start-vlanid varia de 2 a 4079.
Visão Geral
Atributo
Tradução
Planejamento
Tipo
Configuração
Notes: As IDs das VLANs reservadas devem ser sucessivas e não podem ser discretas. Por exemplo, as IDs das VLANs reservadas podem ser de 3 a 18, mas não podem ser 3, 10 e 100.
O ID da VLAN padrão é 1. 4094 e 4095 são os IDs das VLANs reservadas fixas no sistema e não podem ser usados como ID para novas VLANs reservadas.
Uma VLAN que já esteja configurada com serviços não pode ser definida como uma VLAN reservada.
A configuração das VLANs reservadas entra em vigor somente depois que os dados correspondentes são salvos e o dispositivo é reiniciado. Depois de modificar uma VLAN reservada, uma VLAN reservada que está entrando em vigor ou uma VLAN reservada que entrará em vigor após uma reinicialização não poderá ser usada.

## Slide 11: Tipo de VLAN: VLAN Standard
Switch de núcleo
OLT
Placa de controle
Placa Ethernet
10GE/GE
10GE/GE
Uma VLAN standard aplica-se apenas às portas Ethernet e é utilizada para a ligação em cascata de dispositivos e para a gestão da rede.
As portas Ethernet numa VLAN padrão podem comunicar entre si e são logicamente equivalentes. As portas Ethernet em diferentes VLANs são isoladas umas das outras.
NMS
VLAN 100
OLT_1
OLT_2
Placa de controle
Placa de controle
10GE/GE
10GE/GE
VLAN 200
Visão Geral
Atributo
Tradução
Planejamento
Tipo
Configuração

## Slide 12: Tipo de VLAN: VLAN Smart
Contexto :
  De um modo geral, as portas de um dispositivo de acesso são classificadas em (uma ou mais) portas upstream e portas downstream (portas de usuário).
  Cada porta downstream precisa de comunicar com uma porta upstream, mas as portas downstream não precisam de comunicar entre si na Camada 2.
  Para tal, é necessário definir melhor os atributos das portas numa VLAN. Em seguida, é introduzida uma VLAN smart.
Características de uma VLAN smart:
  As portas de uma VLAN smart são classificadas em portas upstream e portas downstream.
  As portas downstream estão isoladas umas das outras na camada física e podem comunicar com as portas upstream. As portas upstream podem comunicar entre si.
  Para além da tabela de endereços MAC, a tabela de interconexão de portas também é utilizada para o encaminhamento de pacotes.
  De certa forma, uma VLAN smart é uma VLAN com um domínio de broadcast menor. É mais segura e poupa recursos de VLAN.
Switch de núcleo
OLT
Placa de controle
Placa Ethernet
10GE/GE
10GE/GE
VLAN 300
ONU
PC
Telefone IP
ONU
PC
Telefone IP
GPON
Placa de serviço
Fluxo de serviço 1/ Porta de serviço 1
Fluxo de serviço 2/ Porta de serviço 2
Visão Geral
Atributo
Tradução
Planejamento
Tipo
Configuração

## Slide 13: Tipo de VLAN: VLAN MUX
Contexto:
  Para fins de segurança, como a prevenção de roubos de contas, os dispositivos de acesso são obrigados a fornecer alguns atributos para identificar exclusivamente um usuário.
  Uma VLAN Smart cumpre o requisito de segurança, mas não tem um atributo para identificar exclusivamente um usuário. Uma VLAN pode ser atribuída a um usuário para cumprir o requisito. A VLAN MUX é utilizada para resolver o problema.
Características de uma VLAN MUX :
  A cada usuário é atribuída uma VLAN, portanto, os usuários são isolados na camada 2.
  Cada usuário é identificado exclusivamente por uma VLAN ID.
  Uma porta upstream deve permitir a passagem de todas as VLANs de usuários.
  As VLANs MUX são simples de usar, mas consomem muitos recursos da VLAN.
Switch de núcleo
OLT
Placa de controle
Placa Ethernet
10GE/GE
10GE/GE
MUX VLAN 401
ONU
PC
Telefone IP
ONU
PC
Telefone IP
GPON
Placa de serviço
Fluxo de serviço 1/ Porta de serviço 1
Fluxo de serviço 2/ Porta de serviço 2
MUX VLAN 402
Visão Geral
Atributo
Tradução
Planejamento
Tipo
Configuração

## Slide 14: Tipo de VLAN: Super VLAN (1)
Contexto: A VLAN é amplamente aplicada devido ao seu controle flexível de domínios de broadcast e à sua implantação conveniente. Em um switch de Camada 3, a interconexão entre domínios de broadcast é implementada por meio de uma VLAN correspondente a uma interface lógica de Camada 3. No entanto, essa implementação pode levar ao desperdício de endereços IP. A agregação de VLAN, também conhecida como super VLAN, pode resolver esse problema.
...
VLAN 100
ONU
OLT
...
VLAN 200
ONU
VLAN 300
ONU
192.168.0.0/28
192.168.0.16/29
192.168.0.24/30
VLANIF 100:
192.168.0.1
VLANIF 200:
192.168.0.17
VLANIF 300:
192.168.0.25
VLAN | Sub-rede | Endereço IP do Gateway | Número de Endereços Disponíveis | Número de Hosts Disponíveis | Necessidade Real
100 | 192.168.0.0/28 | 192.168.0.1 | 14 | 13 | 10
200 | 192.168.0.16/29 | 192.168.0.17 | 6 | 5 | 5
300 | 192.168.0.24/30 | 192.168.0.25 | 2 | 1 | 1
Neste exemplo, muitos endereços IP são usados como endereços de sub-redes, endereços de broadcast direcionado de sub-redes e endereços de gateway padrão de sub-redes e, portanto, não podem ser usados como endereços de host em VLANs. Isso dificulta a flexibilidade de endereçamento e desperdiça muitos endereços. A tecnologia de agregação de VLANs resolve esse problema.
Visão Geral
Atributo
Tradução
Planejamento
Tipo
Configuração
Notes: A VLAN 100 requer 10 endereços de host. A sub-rede 192.168.0.0/28 é atribuída à VLAN. 192.168.0.0 é o endereço de sub-rede e 192.168.0.15 é o endereço de broadcast direcionado, nenhum dos quais pode ser usado como endereço de host. Além disso, como o endereço de gateway padrão da sub-rede, 192.168.0.1 não pode ser usado como endereço de host. Os outros 13 endereços, de 192.168.0.2 a 192.168.0.14, podem ser usados por hosts. Dessa forma, embora a VLAN 100 precise de apenas 10 endereços, 13 endereços são atribuídos a ela de acordo com os princípios de divisão de sub-rede. A mesma regra se aplica à VLAN 200 e à VLAN 300.
Endereço de broadcast direcionado: Em uma rede dividida em diferentes sub-redes, os pacotes de dados são enviados a todos os hosts em uma sub-rede depois que o endereço de destino é especificado como endereço de broadcast direcionado. O broadcast direcionado de sub-rede é normalmente usado para obter dados de um host em uma sub-rede, como dados de vizinhos.
No exemplo, apenas 16 (10 + 5 + 1) endereços são para todas as VLANs, mas 28 (16 + 8 + 4) endereços são necessários mesmo na solução de endereçamento ideal de acordo com o princípio de endereçamento de VLANs comuns. Ou seja, quase metade dos endereços será desperdiçada.
Esse plano de endereçamento é inconveniente para futuras atualizações e expansões da rede. Se a VLAN 300 precisar de mais 2 hosts e não quiser alterar o endereço IP atribuído, e os endereços seguintes a 192.168.0.24 tiverem sido atribuídos a outros hosts, uma nova máscara de sub-rede /29 e uma nova VLAN precisarão ser atribuídas aos novos usuários na VLAN 300. Como resultado, os clientes da VLAN 300 têm apenas três hosts, mas são atribuídos a duas sub-redes diferentes em VLANs separadas, o que dificulta o gerenciamento da rede.

## Slide 15: Tipo de VLAN: Super VLAN (2)
Princípio de implementação: A agregação de VLAN divide uma rede física em vários domínios de broadcast usando VLANs, de modo que diferentes VLANs pertençam à mesma sub-rede. Ela introduz dois conceitos, super VLAN e sub VLAN. Uma super VLAN pode conter uma ou mais sub VLANs, cada sub VLAN com diferentes domínios de broadcast. Uma sub VLAN não ocupa um segmento de sub-rede independente. Dentro da mesma super VLAN, os endereços IP de hosts de diferentes sub VLANs estão no segmento de sub-rede da super VLAN.
VLAN | Sub-rede | Endereço IP do Gateway | Número de Endereços Disponíveis | Número de Hosts Disponíveis | Necessidade Real
100 | 192.168.0.0/24 | 192.168.0.1 | 10 | 192.168.0.2 ~192.168.0.11 | 10
200 |  |  | 5 | 192.168.0.12 ~192.168.0.16 | 5
300 |  |  | 1 | 192.168.0.17 | 1
No exemplo, as sub VLANs compartilham a mesma interface de Camada 3, permitindo o uso de menos IDs de sub-rede, endereços de gateway padrão da sub-rede e endereços de broadcast direcionados da sub-rede. Além disso, diferentes domínios de broadcast podem usar os endereços não utilizados no mesmo segmento de sub-rede. Isso elimina as diferenças entre as sub-redes, aumenta a flexibilidade de endereçamento e reduz o desperdício de endereços IP ociosos.
...
Sub VLAN 100
ONU
OLT
...
Sub VLAN 200
ONU
Sub VLAN 300
ONU
End. IP do host
192.168.0.2-192.168.0.11
Super VLAN 10
VLANIF 10:192.168.0.1/24
End. IP do host
192.168.0.12-192.168.0.16
End. IP do host
192.168.0.17
Visão Geral
Atributo
Tradução
Planejamento
Tipo
Configuração
Notes: Super VLAN: diferente de uma VLAN tradicional. Somente interfaces de camada 3 são criadas para sub-redes e as portas físicas não estão envolvidas. Pode ser considerada como um conjunto lógico da Camada 3 de muitas sub VLANs.
Sub VLAN: usada para isolar domínios de broadcast. Somente as portas físicas estão contidas e as interfaces de VLAN da Camada 3 não podem ser criadas. A comutação de Camada 3 entre uma sub VLAN e uma extranet é implementada por meio da interface de Camada 3 da super VLAN.
Na agregação de VLAN, as sub VLANs não são divididas por sub-redes. Em vez disso, seus endereços são atribuídos de forma flexível entre as sub-redes da super VLAN de acordo com o número necessário de hosts.

## Slide 16: Tipo de VLAN: Super VLAN (3)
A agregação de VLANs resolve o problema do desperdício de endereços IP, mas os hosts em diferentes sub VLANs ainda estão isolados uns dos outros na Camada 2. Como os hosts em diferentes sub VLANs pertencem à mesma sub-rede, eles se comunicam entre si com base no encaminhamento da Camada 2, e não no encaminhamento da Camada 3 por meio de um gateway. Como resultado, os hosts em diferentes sub VLANs não podem se comunicar uns com os outros.
O proxy ARP resolve esse problema.
Comunicação entre sub VLANs
O proxy ARP está ativado no gateway.
1
...
Sub VLAN 100
ONU
OLT
...
Sub VLAN 200
ONU
Sub VLAN 300
ONU
Super VLAN 10
VLANIF 10:192.168.0.1/24
Endereço IP do host A 192.168.0.2
Endereço IP do host B 192.168.0.13
1
2
3
4
5
6
Depois de comparar o endereço IP (192.168.0.13) do host B com seu próprio endereço IP, o host A descobre que ambos os endereços IP estão no mesmo segmento de rede (192.168.0.0/24) e sua tabela ARP não tem nenhuma entrada para o host B.
2
O host A inicia a difusão de ARP para solicitar o endereço MAC do host B.
3
O host B não está no domínio de broadcast da sub VLAN 100 e não pode receber a solicitação ARP do host A. Como o proxy ARP do gateway está ativado entre as sub VLANs, após receber a solicitação ARP do host A, o gateway pesquisa a tabela de roteamento e descobre que o endereço IP (192.168.0.13) do host B na solicitação ARP é uma rota de interface direta. Em seguida, o gateway inicia o broadcast de ARP para as outras interfaces de sub VLAN para solicitar o endereço MAC do host B.
4
Após receber uma solicitação ARP, o host B responde com uma resposta ARP.
5
Após receber a resposta do host B, o gateway responde ao host A com o endereço MAC do gateway. O host A considerará esse endereço MAC como o endereço MAC do host B. As tabelas ARP do gateway e do host A têm entradas para o host B. Para enviar pacotes ao host B, o host A inicialmente envia pacotes ao gateway que, por sua vez, executa o encaminhamento da Camada 3 para implementar a comunicação entre os hosts A e B.
6
Visão Geral
Atributo
Tradução
Planejamento
Tipo
Configuração

## Slide 17: Atributos de VLAN (1)
Visão geral dos atributos de VLAN
Nome do Atributo | Descrição | Serviços suportados por Fluxos de Serviço em uma VLAN | Capacidade de Transmissão Transparente
Common | Somente o atributo de uma VLAN com marcação única pode ser definido como comum. Ela é usada como uma VLAN comum da Camada 2. Se for usada para encaminhamento da Camada 3, precisará de uma interface de VLAN da Camada 3. | Os seguintes serviços são compatíveis: DHCP Option82, retransmissão DHCP de camada 2, retransmissão DHCP de camada 3, PITP (PPPoE+), anti-spoofing de MAC, anti-spoofing de IP, IPTV multicast e proxy ARP. | Há suporte para a transmissão transparente básica por meio de hardware. As placas de serviço não oferecem suporte à transmissão transparente por meio de hardware para fluxos de serviço de VLANs comuns ou de empilhamento, mas capturam pacotes DHCP, PPP e IGMP globalmente (se os recursos relacionados estiverem ativados em uma VLAN).
Stacking | Somente o atributo de uma VLAN com tag dupla pode ser definido como stacking. As tags de VLAN externa e interna de uma VLAN stacking são alocadas pela OLT e são usadas para autenticação pelo BRAS de camada superior para implementar o serviço de atacado multi-ISP. |  | 
QinQ | Uma VLAN QinQ é compatível com VLANs com uma ou várias tags e se aplica a um cenário de transmissão transparente ou de linha privada. Se for usada uma VLAN com várias tags, as tags de VLAN externa e interna serão alocadas na OLT. Se for usada uma VLAN com marcação dupla, os pacotes do lado do usuário carregam uma tag de VLAN e a OLT adiciona uma tag de VLAN. | Os serviços a seguir não são compatíveis: DHCP Option82, retransmissão DHCP de camada 2, retransmissão DHCP de camada 3, PITP (PPPoE+), anti-spoofing de MAC, anti-spoofing de IP, IPTV multicast e proxy ARP. | Há suporte para uma poderosa transmissão transparente por meio de hardware. As placas de serviço suportam a transmissão transparente por meio de hardware para fluxos de serviço de VLANs QinQ.
Visão Geral
Atributo
Tradução
Planejamento
Tipo
Configuração

## Slide 18: Atributos de VLAN (2)
VLAN Stacking (1)
Contexto:
  Os requisitos básicos da VLAN MUX devem ser atendidos.
  Os recursos da VLAN são insuficientes quando o número de usuários aumenta.
  Os usuários conectados ao mesmo dispositivo podem pertencer a diferentes ISPs. O dispositivo de acesso precisa fornecer informações para identificar o ISP ao qual o usuário pertence.
Descrição do atributo :
  O Stacking é baseado no 802.1Q. A ideia central é aumentar o número de usuários (o número de VLANs é aumentado de 4k para 4k x 4k). Os pacotes com duas tags de VLAN 802.1Q atravessam a rede de backbone de um provedor de serviços e chegam ao BRAS para autenticação com base em tags de VLAN duplas. Como alternativa, quando a rede da camada superior funciona no modo L2, os pacotes são encaminhados diretamente com base nas informações de VLAN+MAC para implementar o serviço de atacado multi-ISP.
Visão Geral
Atributo
Tradução
Planejamento
Tipo
Configuração
Notes: ISP: Internet service provider
BRAS: Broadband Remote Access Server

## Slide 19: Atributos de VLAN (3)
VLAN Stacking (2)
Uma VLAN Stacking se aplica a um cenário em que vários ISPs usam a mesma OLT para atender a diferentes usuários. A OLT encaminha pacotes para diferentes operadoras de acordo com a tag de VLAN externa dos pacotes, e os ISPs diferenciam os usuários e fornecem serviços diferentes com base na tag de VLAN interna dos pacotes.
Usuário | Tag de VLAN Interna (Identificação de um Usuário) | Tag de VLAN Externa (Identificação de um ISP)
Usuário 1 | VLAN 100 | VLAN 10
Usuário 2 | VLAN 200 | 
Usuário 3 | VLAN 300 | VLAN 20
O Usuário 1 envia um pacote sem marcação para a OLT.
1
...
Usuário 1
VLAN 100
ONU
OLT
...
Usuário 2
VLAN 200
ONU
Usuário 3
VLAN 300
ONU
ISP 2
ISP 1
VLAN 10
VLAN 20
1
2
3
4
A OLT adiciona duas tags de VLAN (VLAN interna 100 e VLAN externa 10) ao pacote de usuário sem marcação.
2
O switch de LAN encaminha o pacote para o ISP 1 de acordo com a VLAN externa 10.
3
O ISP 1 remove a tag da VLAN externa após receber o pacote e, em seguida, fornece serviços dos usuários de acordo com a tag da VLAN interna..
4
Visão Geral
Atributo
Tradução
Planejamento
Tipo
Configuração
Notes: Procedimento para implementar uma VLAN do tipo stacking:
  Crie uma VLAN de serviço (diferentes tags de VLAN externa para diferentes ISPs) e defina o atributo da VLAN como stacking.
  Crie um fluxo de serviços para cada usuário.
  Configure as tags VLAN interna e externa da VLAN stacking conforme planejado.

## Slide 20: Atributos de VLAN (4)
VLAN QinQ (1)
Contexto:
  Uma empresa ou escola pode ter escritórios ou campi em locais diferentes, e esses escritórios ou campi estão conectados por meio de uma rede de operadora. Alguns usuários da empresa desejam transmitir de forma transparente os serviços de VLAN na intranet da empresa para escritórios ou campi remotos por meio do encaminhamento da Camada 2 em vez da Camada 3 (de modo que os pacotes enviados tenham uma única tag).
  Um túnel VPN de camada 2 é necessário para transmitir de forma transparente as tags de VLAN do usuário, de modo que as tags de VLAN de uma intranet corporativa possam alcançar a rede remota.
Descrição do atributo:
  O QinQ fornece um túnel simples da Camada 2.
  QinQ é um nome vívido do protocolo de tunelamento baseado em 802.1Q. Ele encapsula a tag de VLAN privada de um pacote de usuário em uma tag de VLAN pública, de modo que o pacote que carrega tags duplas de VLAN 802.1Q atravessa a rede de backbone de um provedor de serviços. Dessa forma, o QinQ fornece um túnel VPN de camada 2 simples para os usuários e permite que VLANs e serviços privados sejam transmitidos de forma transparente para a extremidade do par. Ele expande a cobertura da rede privada até certo ponto.
Visão Geral
Atributo
Tradução
Planejamento
Tipo
Configuração

## Slide 21: Atributos de VLAN (5)
VLAN QinQ (2)
...
Grupo de usuários 1
VLAN 100
ONU
OLT_1
...
Grupo de usuários N
VLAN 200
ONU
Campus | VLAN Privada do Campus (Tag VLAN interna) | VLAN Pública (Tag VLAN externa)
Campus 1 | VLAN 100, VLAN200 | VLAN 10
Campus 2 | VLAN 100 | 
Um usuário envia um pacote sem marcação para o upstream.
1
1
A ONU adiciona uma tag VLAN privada (VLAN 100) ao pacote e envia o pacote para a OLT.
2
A OLT_1 adiciona uma tag VLAN externa (VLAN 10) ao pacote e envia o pacote para a rede da camada superior.
3
O dispositivo de rede da camada superior envia o pacote para a OLT_2 de acordo com a tag VLAN pública.
4
...
Grupo de usuários M
VLAN 100
ONU
...
OLT_2
Operadora
Campus 1
Campus
2
2
3
4
5
6
Depois de receber o pacote, a OLT_2 remove a etiqueta de VLAN externa e envia o pacote para a ONU do mesmo lado.
5
Essa ONU identifica e remove a tag da VLAN privada (VLAN 100) e encaminha o pacote sem tag para os usuários da VLAN privada 100.
6
Visão Geral
Atributo
Tradução
Planejamento
Tipo
Configuração

## Slide 22: Atributos de VLAN (6)
Restrições de aplicação da VLAN QinQ e da VLAN Stacking
Uma VLAN com uma interface de Camada 3 ou com funções de Camada 3(como uma super VLAN ou sub VLAN) não podem ser definidas como QinQ ou Stacking.
Uma VLAN QinQ ou Stacking é implementada por meio de várias tags de VLAN. Quando os pacotes na VLAN nativa de uma porta upstream passam pela porta upstream, uma tag de VLAN será removida dos pacotes. Portanto, uma VLAN QinQ ou Stacking não pode ser especificada como a VLAN nativa de uma porta upstream. Além disso, a VLAN nativa de uma porta upstream não pode ser definida como QinQ ou empilhamento.
Portanto, a VLAN padrão (VLAN 1) do sistema não pode ser usada como QinQ ou VLAN de empilhamento.
Visão Geral
Atributo
Tradução
Planejamento
Tipo
Configuração

## Slide 23: Atributos de VLAN (7)
VLAN QinQ vs. VLAN stacking
Tipo de VLAN | Similaridade | Diferença |  | 
VLAN QinQ | Ambos carregam tags duplas de VLAN. O comprimento máximo de um pacote Ethernet em um dispositivo de rede de camada 2 deve ser de 1526 bytes (1518 + 4 + 4 = 1526). Ambos são encaminhados de acordo com a etiqueta de VLAN externa em uma rede de camada 2. A tag da VLAN interna é transparente para os dispositivos na rede de trânsito da Camada 2. | VPN de Camada 2 | Os pacotes de usuários corporativos carregam uma tag de VLAN e os dispositivos adicionam outra tag de VLAN aos pacotes. | A tag de VLAN externa é terminada no dispositivo par e a tag de VLAN interna é transmitida de forma transparente aos usuários.
VLAN Stacking |  | Usado para extensão de VLAN ou atacado de serviços | Os dispositivos adicionam duas tags de VLAN aos pacotes. A tag de VLAN externa identifica um dispositivo ou um ISP, e a tag de VLAN interna identifica um usuário. | As tags de VLAN dupla são terminadas no BRAS.
Visão Geral
Atributo
Tradução
Planejamento
Tipo
Configuração

## Slide 24: Tradução de VLAN: O que é tradução de VLAN?
Cenário FTTH
A tradução de VLAN também é chamada de mapeamento de VLAN. Em um cenário FTTH, ela converte entre VLAN IDs de usuário e VLAN IDs de operadora. Em um cenário POL, ele converte entre uma VLAN ID de rede de campus e uma VLAN ID de rede de operadora e converte entre VLAN IDs em uma rede de campus, permitindo um planejamento flexível de VLAN.
Uma C-VLAN refere-se a uma VLAN de usuário e uma S-VLAN refere-se a uma VLAN de serviço (ou uma VLAN de provedor de serviços). Os pacotes de serviço em uma rede de usuários podem ter (ou não ter) tags de C-VLAN. Os pacotes de serviço em uma rede de operadora devem ter uma tag S-VLAN. Quando os pacotes de serviço são transmitidos upstream de uma rede de usuário para uma rede de operadora, uma tag S-VLAN específica deve ser adicionada aos pacotes de serviço.
Cenário POL
...
VLAN 200
ONU
OLT
Rede da
operadora
VLAN 100
ONT
OLT
Cenário POL
1
Cenário
FTTH
VLAN 20
VLAN 10
2
3
4
5
6
Um usuário doméstico envia um pacote sem marcação.
A ONT adiciona a tag VLAN 100 (tag C-VLAN) ao pacote do usuário.
Quando o pacote com a tag C-VLAN chega à OLT da operadora, a OLT converte a tag C-VLAN em uma tag S-VLAN (VLAN 10).
Um usuário final na rede do campus envia um pacote sem marcação.
A ONU adiciona a tag VLAN 200 (tag C-VLAN) ao pacote recebido.
Quando o pacote com a tag C-VLAN chega à OLT no campus, a OLT converte a tag VLAN do pacote a ser encaminhado para a rede da operadora em uma tag S-VLAN (VLAN 20).
Visão Geral
Atributo
Tradução
Planejamento
Tipo
Configuração
Notes: Em um cenário FTTH, a OLT pertence à operadora. Em um cenário POL, a OLT pertence ao proprietário do campus.
Em um cenário POL, uma S-VLAN pode ser a VLAN da rede da operadora ou uma VLAN de serviço planejada na rede do campus. Ela facilita a convergência e o gerenciamento de serviços em diferentes redes de campus.

## Slide 25: Tradução de VLAN: estrutura de quadro 802.1ad
Endereço MAC de destino
6B
Endereço MAC de origem
S-VLAN
Tag
C-VLAN
Tag
Comprimento
Dados
FCS
6B
4B
4B
2B
46~1500B
4B
TPID
PRI
DEI
S-VLAN ID
2B
3 bits
1 bit
12 bits
TPID
PRI
CFI
C-VLAN ID
2B
3 bits
1 bit
12 bits
O 802.1ad suporta dois tipos de tags de VLAN: tag de VLAN do cliente (tag C-VLAN) e tag de VLAN de serviço (tag S-VLAN).
Tag Type | Name | Value
Customer VLAN Tag | 802.1Q Tag Protocol Type | 0x8100
Service VLAN Tag | 802.1Q Service Tag Type | 0x88a8
Definição do identificador de protocolo de tag (TPID – Tag Protool Identifier)
Visão Geral
Atributo
Tradução
Planejamento
Tipo
Configuração

## Slide 26: Tradução de VLAN: Conversão de VLAN
Políticas de conversão de VLAN
Tradução de N para 1: Na direção de recepção, a OLT traduz os pacotes não marcados recebidos, os pacotes com marcação única ou os pacotes com marcação dupla em pacotes com uma tag de VLAN especificada. Na direção da transmissão, a OLT converte essa tag de VLAN especificada na(s) tag(s) de VLAN original(is) ao enviar pacotes aos usuários.
Tradução de N para 2: Na direção de recepção, a OLT traduz os pacotes não marcados recebidos, os pacotes com marcação única ou os pacotes com marcação dupla em pacotes com duas tags de VLAN especificadas. Na direção da transmissão, a OLT traduz essas tags de VLAN especificadas na(s) tag(s) de VLAN original(is) ao enviar pacotes aos usuários.
N indica o número de tags de VLAN antes da conversão de VLAN. N pode ser 0, 1 ou 2.
OLT
ONU
WAN/
Internet
100
10
100
10
No exemplo a seguir, a tradução de VLAN 1 para 1 é usada, e a OLT traduz a C-VLAN 100 para a S-VLAN 10 e encaminha os pacotes para a extranet.
Sem marcação
Visão Geral
Atributo
Tradução
Planejamento
Tipo
Configuração
Sem marcação

## Slide 27: Tradução de VLAN: Tradução de VLAN Baseada em Fluxos de Serviço
A OLT realiza a classificação do tráfego nos pacotes dos usuários com base nos fluxos de serviço. Portanto, a configuração e a função de tradução de VLAN também são implementadas com base nos fluxos de serviço.
A seguir, a política de conversão de VLAN "add" é usada como exemplo para mostrar como a OLT processa as tags de VLAN.
WAN/
Internet
PC
TV
Telefone IP
STB
ONT
SPL
OLT
HSI
IPTV
VoIP
C-VLAN = 101
Fluxo de serviço 1
C-VLAN = 101
S-VLAN = 10
C-VLAN = 201
Fluxo de serviço 2
C-VLAN = 201
S-VLAN = 20
C-VLAN = 301
Fluxo de serviço 3
C-VLAN = 301
S-VLAN = 30
Classificação do tráfego
Tradução de VLAN
Política: Add
HSI
IPTV
VoIP
Visão Geral
Atributo
Tradução
Planejamento
Tipo
Configuração
Notes: A ONT adiciona diferentes tags de C-VLAN aos pacotes de diferentes serviços.
A OLT classifica o tráfego de acordo com as tags de C-VLAN e usa fluxos de serviço para representar classes diferentes.
A política de tradução de VLAN é especificada como "add" durante a configuração do fluxo de serviço.
A OLT adiciona uma tag S-VLAN aos pacotes que correspondem aos fluxos de serviço e, em seguida, encaminha os pacotes para a rede de camada superior. Por exemplo, a OLT adiciona uma tag de VLAN (com VLAN ID 10) aos pacotes (com uma tag de VLAN com VLAN ID 101) que correspondem ao fluxo de serviço 1.

## Slide 28: Tradução de VLAN: Modos de Tradução (1)
Todas as ações de tradução de tags de VLAN são realizadas na OLT. A seguir, são apresentados 7 modos de conversão de tags de VLAN.
Modo de tradução de VLAN | Descrição | Cenário de aplicação
default | Mantém os pacotes sem marcação ou a marcação C-VLAN dos pacotes do lado do usuário inalterada e adiciona uma marcação S-VLAN. Ou seja, C  S+C, ou untag  S. | As VLANs que distinguem diferentes serviços são configuradas na OLT, e as tags de VLAN dos pacotes do lado do usuário precisam ser mantidas. Ou uma C-VLAN privada é transmitida de forma transparente por meio de uma S-VLAN pública (QinQ VLAN).
transparent | Mantém as tags de VLAN inalteradas. Use diretamente a tag C-VLAN do lado do usuário como uma tag S-VLAN para transmissão upstream. Nesse caso, o ID da S-VLAN do fluxo de tráfego deve ser o mesmo que o ID da C-VLAN. Ou seja, C  S (S = C). | As VLANs que distinguem diferentes serviços na OLT são consistentes com as tags de VLAN nos pacotes do lado do usuário. Os atributos em cascata são configurados para portas GEM em fluxos de serviço.
translate | Traduz a tag C-VLAN do lado do usuário em uma tag S-VLAN. Ou seja, C  S (S ≠ C). | Apenas uma tag de VLAN é usada para identificar os serviços dos usuários, e as VLANs de serviço configuradas na OLT são diferentes das VLANs nos pacotes do lado do usuário.
Visão Geral
Atributo
Tradução
Planejamento
Tipo
Configuração
Notes: Atributo de cascateamento das portas GEM: Em um cenário FTTB, se a OLT precisar apenas agregar o tráfego da ONU, a função de cascateamento das portas GEM que se conectam às ONUs poderá ser ativada na OLT. Quando a função de cascateamento das portas GEM é ativada, a OLT não pode traduzir as tags de VLAN nos pacotes de dados enviados pelas ONUs ou processar pacotes de protocolo (exceto pacotes de retransmissão de camada 3 ARP, IGMP e DHCP) enviados pelas ONUs. A ativação da função reduz a carga de trabalho de processamento de pacotes na OLT.
Você pode executar o comando gem add para configurar a função de cascateamento das portas GEM.
As portas GEM com cascateamento ativado suportam apenas portas de serviço diferenciadas com base na C-VLAN; a ID da C-VLAN deve ser a mesma da ID da S-VLAN..

## Slide 29
Conversão de VLAN: Modos de conversão (2)
Modo de tradução de VLAN | Descrição | Cenário de aplicação
translate-and-add | Traduz a tag de VLAN e adiciona uma tag de VLAN. Traduz a tag C-VLAN do lado do usuário, adiciona uma tag S-VLAN e, em seguida, usa tags VLAN duplas para transmissão upstream. Ou seja, C  S+C'. | As tags VLAN duplas são usadas para identificar diferentes serviços dos usuários (uma tag para identificar os serviços e a outra para identificar os usuários), e as tags VLAN nos pacotes do lado do usuário são diferentes das VLANs do lado do usuário planejadas na OLT.
add-double | Adiciona tags duplas (S+C) aos pacotes do lado do usuário. Ou seja, sem marcação  S+C. | A S-VLAN é uma VLAN QinQ ou stacking, e o fluxo de serviço é um único serviço ou um fluxo de serviço classificado por serviços dos usuários. A S-VLAN é uma VLAN QinQ ou stacking, e o fluxo de serviço é sem marcação.
translate-double | Traduz as tags de VLAN duplas dos pacotes do lado do usuário. Especificamente, traduz a S-VLAN e a C-VLAN dos pacotes do lado do usuário em uma VLAN de serviço e uma VLAN de fluxos de serviço do lado do usuário (S+C  S'+C'). | A VLAN de serviço e a VLAN de usuário nos pacotes do lado do usuário são diferentes das planejadas na OLT..
translate-and-remove | Traduz uma tag VLAN de pacotes do lado do usuário e remove a outra tag VLAN. Especificamente, converta a S-VLAN e a C-VLAN dos pacotes do lado do usuário em VLANs de serviço dos fluxos de serviço (S+C  S'). | As tags de VLAN duplas são transportadas nos pacotes do lado do usuário, e uma tag de VLAN na OLT é suficiente para identificar os serviços dos usuários, mas é diferente da planejada para os pacotes do lado do usuário.
Visão Geral
Atributo
Tradução
Planejamento
Tipo
Configuração

## Slide 30: Planejamento de VLAN (1)
Item do planejamento | Descrição
Selecionando um tipo de VLAN | Uma OLT se conecta a usuários em diferentes modos de acesso por meio de fluxos de serviço. Selecione um tipo de VLAN com base nos requisitos de fluxo de serviço. Uma VLAN standard ou super VLAN não é compatível com a criação de fluxos de serviço. Portanto, utiliza-se uma VLAN inteligente ou MUX. Uma VLAN MUX suporta apenas um fluxo de serviço. Portanto, uma VLAN smart é mais popular. Uma VLAN standard suporta a adição de apenas portas upstream. Portanto, ela é usada para gerenciar dispositivos. Uma super VLAN se aplica na interconexão da Camada 3 com isolamento da Camada 2.
Selecionando um atributo de VLAN | Planeje o número de tags VLAN para uma OLT com base nos requisitos de serviço. Por exemplo, planeje uma tag VLAN para serviços simples ou duas tags VLAN para serviços de atacado (uma tag VLAN para identificar ISPs e a outra tag para identificar usuários). Em seguida, selecione um atributo de VLAN de acordo com o número de tags de VLAN. Se for necessária uma VLAN, selecione uma VLAN comum, mas não uma VLAN QinQ ou stacking. Se forem necessárias duas tags VLAN, selecione uma VLAN QinQ ou stacking, mas não uma VLAN comum. Outras regras de seleção de atributos de VLAN: Selecione uma VLAN QinQ para serviços de linha privada ou de transmissão transparente, pois uma VLAN QinQ garante a transmissão transparente dos pacotes de protocolo por meio do hardware, ao máximo. Selecione uma VLAN comum ou stacking para suporte a recursos seguros, como anti-spoofing de IP, anti-spoofing de MAC, DHCP Option 82, PITP e funções multicast. Uma VLAN QinQ não suporta essas funções.
Visão Geral
Atributo
Tradução
Planejamento
Tipo
Configuração

## Slide 31: Planejamento de VLAN (2)
Cenário de aplicação | Planejamento de VLAN
Comunicação com o NMS e cascata de dispositivos | Tipo de VLAN: standard Atributo de VLAN: comum Modo de encaminhamento de VLAN: VLAN+MAC
Cenário de acesso N:1 | Tipo de VLAN: smart Atributo de VLAN: comum Modo de encaminhamento de VLAN: VLAN+MAC
Cenário de acesso 1:1: Serviço de atacado multi-ISP Serviço de extensão de VLAN ID | Tipo de VLAN: smart Atributo de VLAN: stacking Modo de encaminhamento de VLAN: VLAN+MAC ou S+C
Cenário de serviço de linha privada empresarial | Tipo de VLAN: smart Atributo de VLAN: QinQ Modo de encaminhamento de VLAN: VLAN+MAC ou S+C
Visão Geral
Atributo
Tradução
Planejamento
Tipo
Configuração
Notes: No modo de encaminhamento S+C, o encaminhamento é baseado na relação de mapeamento de encaminhamento da Camada 2 entre S-VLANs e C-VLANs. As entradas de encaminhamento S+C não precisam ser aprendidas dinamicamente. O sistema cria automaticamente uma tabela de encaminhamento durante o estabelecimento dos fluxos de serviço. De acordo com a tabela de encaminhamento, o sistema envia pacotes upstream por meio de portas upstream e pacotes downstream por meio de portas de serviço.
Modo de encaminhamento VLAN+MAC (uma placa de serviço ou placa de controle usada como exemplo)
  Direção Upstream :
    Aprender o endereço MAC de um fluxo de serviço na tabela VLAN+MAC para que o fluxo de serviço possa ser encontrado de acordo com a VLAN+MAC durante o encaminhamento downstream.
    Aprender o endereço MAC de uma porta interna na tabela VLAN+MAC para que a porta interna (placa) possa ser encontrada de acordo com a VLAN+MAC durante o encaminhamento downstream.
    Localize a porta upstream e encaminhe os pacotes de acordo com a tabela de encaminhamento de VLAN+MAC.
  Direção Downstream:
    Aprender o endereço MAC de uma porta upstream na tabela VLAN+MAC para que a porta upstream possa ser encontrada de acordo com a VLAN+MAC durante o encaminhamento upstream.
    Localize uma porta interna (placa) de acordo com a tabela de encaminhamento de VLAN+MAC.
    Localizar um fluxo de serviço e encaminhar pacotes de acordo com a tabela de encaminhamento de VLAN+MAC.

## Slide 32: Configuração de VLAN (1)
huawei(config)#vlan vlan-list [ mux | smart | standard | super ] ou huawei(config)#vlan vlanid [ to end-vlanid ] [ mux | smart | standard | super ]
Criar uma VLAN.
Pré-requisitos: A VLAN a ser adicionada não existe no sistema e a VLAN de serviço não é uma VLAN reservada.
Você pode adicionar uma VLAN ID, várias VLAN IDs consecutivas em lotes ou várias VLAN IDs discretas em lotes, conforme necessário.
Para adicionar uma VLAN de gerenciamento com a VLAN ID como 100 e o tipo como padrão, faça o seguinte:
huawei(config)#vlan 100 standard
Para adicionar as VLANs inteligentes 10 e 50-59 em lotes para transportar o serviço de acesso à Internet, faça o seguinte:
huawei(config)#vlan 10,50-59 smart
  Command: vlan 10,50-59 smart
  It will take several minutes, and console may be timeout, please use command idle-timeout to set time limit
  Are you sure to add VLANs? (y/n)[n]:y
  The total of the VLANs having been processed is 11
  The total of the added VLANs is 11
huawei(config)#vlan 100 to 159 smart
Para adicionar as VLANs inteligentes 100 a 159 em lotes para transportar o serviço de acesso à Internet, faça o seguinte:
Visão Geral
Atributo
Tradução
Planejamento
Tipo
Configuração

## Slide 33: Configuração de VLAN (2)
huawei(config)#vlan desc vlanid description description-value
(Opcional) Criar e excluir uma descrição de VLAN.
Defina uma descrição para a VLAN. Para facilitar o gerenciamento, você precisa especificar um identificador para a VLAN, ou seja, nomear uma VLAN. A descrição de VLAN geralmente inclui as informações de uso e serviços da VLAN.
A descrição é uma cadeia de 1 a 32 caracteres. O ponto de interrogação (?) não é suportado.
Para definir a descrição da VLAN 100 como "management", faça o seguinte :
huawei(config)#vlan desc 100 description management
huawei(config)#undo vlan desc { vlanid | bydesc description-value }
Excluir a descrição de uma VLAN.
Para excluir a descrição da VLAN 100, faça o seguinte :
huawei(config)#undo vlan desc 100
ou
huawei(config)#undo vlan desc bydesc management
Visão Geral
Atributo
Tradução
Planejamento
Tipo
Configuração

## Slide 34: Configuração de VLAN (3)
huawei(config)#vlan attrib vlanid { q-in-q | stacking | common } ou
huawei(config)#vlan attrib vlan-list { q-in-q | stacking | common }
Configurar o atributo VLAN.
O comando vlan attrib é usado para definir o atributo da VLAN. O atributo padrão para uma nova VLAN é "common". No caso de um serviço de linha privada, você precisa definir o atributo de VLAN.
Para definir o atributo da VLAN 100 como stacking, faça o seguinte:
huawei(config)#vlan attrib 100 stacking
huawei(config)#undo vlan attrib vlanid { q-in-q | stacking} ou
huawei(config)#undo vlan attrib vlan-list { q-in-q | stacking}
O comando undo vlan attrib é usado para cancelar o atributo de VLAN. Depois que o atributo de uma VLAN é cancelado com êxito, o atributo da VLAN muda para common.
Para cancelar os atributos das VLANs 10 e 50-59, faça o seguinte:
huawei(config)#undo vlan attrib 10,50-59
Para definir os atributos das VLANs 10 e 50-59 como QinQ, faça o seguinte:
huawei(config)#vlan attrib 10,50-59 q-in-q
Visão Geral
Atributo
Tradução
Planejamento
Tipo
Configuração

## Slide 35: Configuração de VLAN (4)
huawei(config)#port vlan vlanid [ to end-vlanid ] frameid/slotid portlist
Configurar uma porta upstream da VLAN.
O comando port vlan é usado para adicionar uma porta upstream a uma VLAN. Para permitir que uma porta upstream transmita pacotes de usuários marcados com VLAN na direção upstream, é necessário adicionar a porta upstream à VLAN. Depois disso, os pacotes com marcação de VLAN podem ser transmitidos pela porta.
Para adicionar a porta upstream 0/9/0 da placa de controle à VLAN 100, faça o seguinte :
huawei(config)#port vlan 100 0/9 0
Para adicionar as portas upstream 0/9/0 e 0/9/1 da placa de controle às VLANs 100 a 109, faça o seguinte :
huawei(config)#port vlan 100 to 109 0/9 0-1
  Command:
  port vlan 100 to 109 0/9 0-1
  It will take several minutes, and console may be timeout, please use command
  idle-timeout to set time limit
  Are you sure to add standard port(s)? (y/n)[n]:y
  The total of the VLANs having been processed is 10
  The total of the port VLAN(s) having been added is 1
Visão Geral
Atributo
Tradução
Planejamento
Tipo
Configuração

## Slide 36: Configuração de VLAN (5)
huawei(config)#undo port vlan vlanid [ to end-vlanid ] frameid/slotid portlist
Excluir uma porta upstream de uma VLAN.
O comando undo port vlan é usado para excluir uma porta upstream de uma VLAN. Depois disso, os pacotes marcados com VLAN não poderão ser transmitidos pela porta.
Para excluir as portas upstream 0/9/0 e 0/9/1 na placa de controle das VLANs 100 a 109, faça o seguinte:
huawei(config)#undo port vlan 100 to 109 0/9 0-1
  Command:
  undo port vlan 100 to 109 0/9 0-1
  Warning: The operation may cause interruptions of many user services!
  It will take several minutes, and console may be timeout, please use command
  idle-timeout to set time limit
  Are you sure to delete standard port(s)? (y/n)[n]:y
  The total of the VLANs having been processed is 10
  The total of the port VLAN(s) having been deleted is 7
Visão Geral
Atributo
Tradução
Planejamento
Tipo
Configuração

## Slide 37: Configuração de VLAN (6)
huawei(config)#undo vlan vlan-list ou
huawei(config)#undo vlan vlanid [ to end-vlanid ]
Excluir uma VLAN.
O comando undo vlan é usado para excluir uma ou mais VLANs do mesmo tipo em lotes.
Antes de excluir uma VLAN, certifique-se de que sua interface de Camada 3, portas upstream e portas de serviço tenham sido excluídas. Se o MPLS tiver sido ativado para a VLAN, desative-o antes de excluir a VLAN.
Para excluir as VLANs 10 e 50-59 em lotes, faça o seguinte:
huawei(config)#undo vlan 10,50-59
  It will take several minutes, and console may be timeout, please use command
  idle-timeout to set time limit
  Are you sure to delete VLANs? (y/n)[n]:y
  The total of the VLANs having been processed is 11
  The total of the deleted VLAN(s) is 11
Visão Geral
Atributo
Tradução
Planejamento
Tipo
Configuração

## Slide 38: Configuração de VLAN (7)
huawei(config)#display vlan vlanid or
huawei(config)#display vlan vlanid to end-vlanid [ mux | smart | standard | super ] [ vlanattr { sub | common | q-in-q | stacking } ]
Consultar informações de VLAN.
Esse comando é usado para consultar o número de série, o tipo, o atributo, as portas upstream e as portas de serviço de uma VLAN. Você pode consultar as informações da VLAN apenas por VLAN ID ou por VLAN ID + tipo de VLAN + atributo de VLAN
huawei(config)#display vlan number
This command is used to query the number of VLANs.
Visão Geral
Atributo
Tradução
Planejamento
Tipo
Configuração

## Slide 39: Configuração de VLAN (8)
Para consultar informações sobre a VLAN 100, faça o seguinte:
huawei#display vlan 100
  { <cr>|inner-vlan<K>|to<K>||<K> }:
  Command:
  display vlan 100
  VLAN ID: 100
  VLAN name: VLAN_0100
  VLAN type: smart
  VLAN attribute: common
  VLAN description:
  VLAN forwarding mode in control board: VLAN-MAC
  VLAN forwarding mode: VLAN-MAC
  VLAN broadcast packet forwarding policy: forward
  VLAN unknown multicast packet forwarding policy: forward
  VLAN unknown unicast packet forwarding policy: forward
  VLAN bind service profile ID: -
  VLAN bind RAIO profile index: -
  VLAN priority: -
  Standard port number: 0
  ---------------------------------------------------------------------
  INDEX TYPE STATE F /S /P VPI VCI FLOWTYPE FLOWPARA CVLAN
  ---------------------------------------------------------------------
  222 vdl down 0 /3 /0 - - - - -
  ---------------------------------------------------------------------
  Service virtual port number: 1
  Note: F--Frame, S--Slot, P--Port,
Visão Geral
Atributo
Tradução
Planejamento
Tipo
Configuração
Notes: Este exemplo mostra como consultar informações sobre a VLAN 100.

## Slide 40: Configuração de VLAN (9)
Para consultar o número de VLANs, faça o seguinte:
huawei#display vlan number
  { <cr>||<K> }:
  Command:
  display vlan number
  The total of VLAN(s) in system : 13
  Count by the type of VLAN(s) :
  The total of MUX VLAN(s) : 0
  The total of smart VLAN(s) : 12
  The total of standard VLAN(s) : 1
  The total of super VLAN(s) : 0
  Count by the attribute of VLAN(s):
  The total of common VLAN(s) : 13
  The total of QinQ VLAN(s) : 0
  The total of stacking VLAN(s) : 0
  The total of sub VLAN(s) : 0
Visão Geral
Atributo
Tradução
Planejamento
Tipo
Configuração

## Slide 41: Configuração de VLAN (10)
huawei(config)#supervlan supervlanid subvlan vlanid [ to end-vlanid ]
Configurar uma super VLAN.
O comando supervlan é usado para adicionar uma sub VLAN a uma super VLAN especificada.
Somente uma VLAN inteligente ou MUX com o atributo comum pode ser usada como uma sub VLAN. Você pode executar o comando display vlan para consultar o tipo e o atributo de uma VLAN.
As sub VLANs em uma super VLAN são isoladas umas das outras na Camada 2. Você pode executar o comando arp proxy para ativar o proxy ARP para sub VLANs a fim de obter intercomunicação na Camada 3.
Somente uma sub VLAN existente pode ser adicionada a uma super VLAN especificada. Você pode executar o comando vlan para adicionar uma VLAN.
O sistema altera automaticamente o atributo de uma VLAN adicionada a uma super VLAN para "sub". Você pode executar o comando display vlan para consultar as informações da VLAN.
huawei(config)#undo supervlan supervlanid subvlan vlanid [ to end-vlanid ]
O comando undo supervlan é usado para excluir uma sub VLAN de uma super VLAN especificada.
Visão Geral
Atributo
Tradução
Planejamento
Tipo
Configuração

## Slide 42: Configuração de VLAN (11)
Para adicionar a VLAN 200 à super VLAN 10 como uma sub VLAN por meio da interface de camada 3 da super VLAN, faça o seguinte :
huawei(config)#supervlan
  { supervlanid<U><1,4093> }:10
  { subvlan<K> }:subvlan
  { vlanid<U><1,4093> }:200
  { <cr>|to<K> }:
  Command:
  supervlan 10 subvlan 200
  Command is being executed, please wait: 100%
huawei(config)#interface vlanif 10
huawei(config-if-vlanif10)#ip address 10.0.0.254 24
huawei(config)#arp proxy enable
huawei(config-if-vlanif10)#arp proxy enable
huawei(config-if-vlanif10)#arp proxy enable subvlan 200
huawei(config-if-vlanif10)#quit
Visão Geral
Atributo
Tradução
Planejamento
Tipo
Configuração

## Slide 43: Configuração de VLAN (12)
Para excluir as sub VLANs 102-105 da super VLAN 10, faça o seguinte:
huawei(config)#undo supervlan
  { supervlanid<U><1,4093> }:10
  { subvlan<K> }:subvlan
  { vlanid<U><1,4093> }:102
  { <cr>|to<K> }:to
  { end-vlanid<U><1,4093> }:105
  Command:
  undo supervlan 10 subvlan 102 to 105
  It will take several minutes, and console may be timeout, please use command
  idle-timeout to set time limit
  Are you sure to delete subvlans? (y/n)[n]:y
  The total of the VLANs having been processed is 4
  The sum of sub VLAN(s) which has been deleted successfully is: 4
Visão Geral
Atributo
Tradução
Planejamento
Tipo
Configuração

## Slide 44: Configuração de VLAN (13)
VLAN service profile
Definição :
  Um perfil de serviço de VLAN é uma coleção de parâmetros relacionados a serviços para atributos de VLAN. Uma VLAN vinculada a um perfil de serviço de VLAN tem todos os atributos de VLAN definidos no perfil de serviço de VLAN. A vinculação de um perfil de serviço de VLAN é uma maneira eficiente de configurar uma VLAN.
Parâmetros de serviço na configuração de VLAN e cenários de aplicação:
  A configuração da VLAN envolve muitos parâmetros de serviço discretos, inclusive o modo de encaminhamento, o recurso de segurança, o status de ativação/desativação de protocolo, a transmissão transparente de pacotes de protocolo e a política de encaminhamento de pacotes. Os parâmetros de configuração do serviço estão diretamente relacionados a VLANs específicas. Na prática, há um grande número de VLANs, o que causa uma configuração complexa. Nesse contexto, um perfil de serviço de VLAN é introduzido para obter uma configuração simplificada e eficiente. Um perfil de serviço de VLAN é abstraído de VLANs específicas e oferece suporte à configuração centralizada dos parâmetros de serviço relacionados à VLAN. VLANs diferentes com o mesmo atributo podem ser vinculadas (ou desvinculadas) de forma flexível a um perfil de serviço de VLAN para possuir (ou liberar) os atributos definidos no perfil de serviço de VLAN.
Visão Geral
Atributo
Tradução
Planejamento
Tipo
Configuração

## Slide 45: Configuração de VLAN (14)
Configuração do perfil de serviço de VLAN
Criar um perfil de serviço de VLAN.
Configurar parâmetros de serviço.
Confirmar e salvar a configuração do perfil.
Vincular o perfil de serviço de VLAN a uma VLAN.
Parâmetros de serviço :
Modo de encaminhamento
Política de encaminhamento
Status de habilitação do protocolo
Status de transmissão transparente
Status da função de segurança
Para criar o perfil de serviço de VLAN com o ID 10, habilite a transmissão transparente de pacotes de protocolo de ponte da Camada 2 (transmissão transparente de BPDU), mantenha os valores padrão dos parâmetros de serviço da empresa e vincule o perfil de serviço de VLAN à VLAN 100, faça o seguinte :
huawei(config)#vlan service-profile profile-id 10
huawei(config-vlan-srvprof-10)#bpdu tunnel enable
huawei(config-vlan-srvprof-10)#commit
huawei(config-vlan-srvprof-10)#quit
huawei(config)#vlan bind service-profile 100 profile-id 10
Execute o comando vlan service-profile para criar um perfil de serviço de VLAN. Antes de executar o comando undo vlan para excluir uma VLAN, desvincule a VLAN do perfil de serviço.
Execute o comando commit para salvar a configuração.
Execute o comando vlan bind para vincular uma VLAN a um perfil de serviço.
Visão Geral
Atributo
Tradução
Planejamento
Tipo
Configuração

## Slide 46
VLAN de Rede de Acesso
Fluxo de Serviços
Interoperação da Camada 2

## Slide 47: O que é um Fluxo de Serviço
Um fluxo de serviço, também chamado de porta de serviço, resultado da classificação de tráfego por características de pacotes Ethernet em uma porta física ou lógica.
É também um canal lógico da Camada 2 (especificando um caminho de encaminhamento da Camada 2) que transporta serviços entre um dispositivo de acesso (como uma OLT) e os usuários.
Fluxo de serviço:
  Granularidade mínima do tráfego de serviço que precisa ser diferenciado
  O tubo mais fino que transporta serviços
Um fluxo de serviço é a base para a implementação de vários serviços em uma OLT. Além de transportar tráfego, um fluxo de serviço é a granularidade mínima dos serviços dos usuários. O gerenciamento diferenciado e refinado, como processamento de QoS, identificação de linha e políticas de segurança, pode ser implementado com base nos fluxos de serviço.
OLT
ONU
WAN/
Internet
Telefone IP
PC
Fluxo de serviço 1
(HSI)
Fluxo de serviço 2
(VoIP)

## Slide 48: Classificação do tráfego
A classificação de tráfego analisa o tráfego que passa por um dispositivo com base nas características do pacote e em regras específicas. Ela identifica pacotes com características específicas e os classifica em diferentes classes para que diferentes pacotes possam ser processados de forma diferente. O resultado da classificação de tráfego são fluxos de serviço de pacotes que atendem às características especificadas.
Em uma rede com vários serviços e aplicativos, a classificação de tráfego identifica os serviços e executa o processamento específico em fluxos de serviços específicos, incluindo mapeamento de serviços, controle de encaminhamento, policiamento de tráfego e marcação de QoS.
Classificação de tráfego no lado da UNI:
  A classificação da camada 2 é implementada de acordo com a porta do usuário (porta lógica), EtherType ou VLAN do usuário.
  Um resultado de classificação é chamado de porta de serviço.
  Cada porta de serviço representa um tipo de serviço dos usuários.
  É a base do mapeamento de serviços da Camada 2.
Notes: UNI: User-to-Network Interface

## Slide 49: Posição da Classificação de Tráfego em uma Rede
ISP1 BNG
R
Nó de acesso
Tráfego de serviço 1
Tráfego de serviço 2
R
S-VLAN 1
S-VLAN 2
S-VLAN 3
Tráfego de serviço 3
Rede
do cliente
Rede
do cliente
1
1
O tráfego do usuário a ser classificado é enviado ao nó de acesso pelo mesmo canal.
2
1
3
3
3
2
O nó de acesso classifica o tráfego do usuário e mapeia o tráfego para diferentes S-VLANs.
ISP2 BNG
ISP3 BNG
3
O mesmo serviço dos diferentes usuários é enviado para o mesmo provedor de serviços.
Notes: BNG: broadband network gateway

## Slide 50: Tipos de Fluxo de Serviço: Classificados por Modo de Comutação (1)
Fluxo de serviço orientado por switch
PC
Telefone IP
Fluxo de serviço 1 (S-VLAN 10)
Fluxo de serviço 2 (S-VLAN 10)
Fluxo de serviço 3(S-VLAN 20)
Placa de serviço
PC
Chip de comutação principal
Placa de controle
Placa de interface upstream
Origem
Destino
Um fluxo de serviço orientado por switch tem um chip de comutação principal como extremidade de origem e uma porta de borda como extremidade de destino.
É um canal de serviço de camada 2 de uma porta de acesso do usuário para a VLAN principal (também chamada de VLAN de serviço ou S-VLAN para serviços de encaminhamento) do chip de comutação principal. Em uma S-VLAN, é possível estabelecer uma relação de muitos para muitos entre as portas upstream e os fluxos de serviço orientados por switch. As informações dos usuários são encerradas em uma placa de serviço, e a troca no lado da rede é implementada de acordo com a S-VLAN somente na OLT.
WAN/
Internet

## Slide 51: Tipos de Fluxo de Serviço: Classificados por Modo de Comutação (2)
Fluxo de serviço orientado à conexão
PC
Telefone IP
Fluxo de serviço 1 (S-VLAN 10)
Fluxo de serviço 2 (S-VLAN 10)
Fluxo de serviço 3 (S-VLAN 20)
Service board
PC
Control board
Upstream interface board
Origem
Destino
Em um cenário de aplicação de pipe ponto a ponto, ambas as extremidades são portas de borda no sistema e nenhuma comutação é realizada dentro do sistema. Esses fluxos de serviço são orientados para a conexão.
É um canal de serviço ponto a ponto da Camada 2 de uma porta de acesso do usuário ou porta em cascata para uma porta do lado da rede. Um fluxo de serviço orientado por conexão pode ser considerado um canal de transmissão transparente entre uma origem e um destino. Os pacotes são encaminhados de forma transparente por esse canal. Nesse canal, o aprendizado de endereço MAC não é necessário. Portas diferentes podem usar a mesma VLAN sem interferir umas com as outras.
WAN/
Internet

## Slide 52: Tipos de Fluxo de Serviço: Classificados por Modo de Comutação (3)
Cenários de aplicação e recursos dos dois tipos de fluxos de serviço
Fluxo de Serviço | Cenário de Aplicação | Recurso
Fluxo de serviço orientado à conexão | Aplica-se a serviços de transmissão transparentes e serviços de LAN transparentes (TLSs, geralmente serviços de usuários comerciais). A solução é a VLAN QinQ. | Ele transmite de forma transparente vários pacotes sem descartá-los. Em geral, o aprendizado do endereço MAC não é realizado.
Fluxo de serviço orientado ao switch | Aplica-se ao acesso multisserviços, como o serviço triple play (serviços de Internet, VoIP e IPTV) para usuários residenciais e acesso multisserviços em um campus. As soluções são a VLAN Common e a VLAN Stacking. Quando uma única tag de VLAN é necessária no lado da rede, o modelo N:1 é usado e a VLAN Common (VLAN Smart) é usada. Quando são necessárias duas tags de VLAN no lado da rede, o modelo 1:1 é usado e a VLAN Stacking (VLAN inteligente) é usada. | O sistema precisa participar do processamento de serviços, como PPPoE+, retransmissão de DHCP e autenticação 802.1X. (Observe que o sistema não participa do processamento de fluxos de serviço orientados à conexão). O aprendizado de endereço MAC pode ser realizado. Os pacotes podem ser encaminhados de acordo com VLAN+MAC ou S+C.
Notes: TLS: Transparent LAN Service

## Slide 53: Tipos de Fluxo de Serviço: Classificados por Capacidade de Transporte de Serviço (1)
Serviço único
Multisserviços
Pela VLAN do lado do usuário
Pelo tipo de encapsulamento Ethernet do lado do usuário
Pela VLAN do lado do usuário + prioridade do pacote do lado do usuário
Pela VLAN do lado do usuário + tipo de encapsulamento Ethernet do lado do usuário
Serviço TLS

## Slide 54: Tipos de Fluxo de Serviço: Classificados por Capacidade de Transporte de Serviço (2)
Single-service flows
Os serviços em todas as portas de usuário são considerados iguais ou não precisam ser diferenciados. Esses serviços são serviços únicos.
Portas suportadas ou portas lógicas:
  Porta ETH, porta VDSL2 PTM
  Porta VC
  Porta GEM
Suporte a VLAN N:1 e VLAN 1:1
Mapeamento de serviço suportado
  Common: Untagged / Priority Tagged  S-VLAN Tagged
  Stacking: Untagged / Priority Tagged  S-VLAN + C-VLAN
  QinQ: Any  S-VLAN + Any

## Slide 55: Tipos de Fluxo de Serviço: Classificados por Capacidade de Transporte de Serviço (3)
Fluxos de multisserviços classificados por VLAN do lado do usuário
PC
TV
Telefone
STB
IAD
Lan switch
ONU
OLT
Switch de núcleo
PBX
Roteador
1. As VLANs de serviços upstream no lado do usuário são as seguintes:
  PC VLAN 100
  STB VLAN 200
  IAD VLAN 300
1
2
3
2. A OLT traduz a VLAN do usuário.
  PC VLAN 100 VLAN 11
  STB VLAN 200 VLAN 12
  IAD VLAN 300 VLAN 13
3. A OLT e o dispositivo de camada superior encaminham os pacotes de acordo com as tags de VLAN.
Notes: Uma VLAN de usuário identifica um serviço ou um usuário.
A VLAN N:1 e a VLAN 1:1 são suportadas.
Mapeamento de serviço suportado:
  Common: C-VLAN  S-VLAN
  Stacking: C-VLAN  S-VLAN + C'-VLAN (A C'-VLAN pode ser igual ou diferente da C-VLAN)
  QinQ: (matched C-VLAN)  S-VLAN + (matched)
  QinQ: any  S-VLAN + any
  Untagged  S-VLAN tagged
Quando os serviços QinQ (serviços TLS) e os serviços não QinQ coexistem, o sistema primeiro faz a correspondência com os serviços não QinQ. Os pacotes não combinados são transmitidos de forma transparente como serviços QinQ.
STB: Set-Top Box
IAD: Integrated Access Device

## Slide 56: Tipos de Fluxo de Serviço: Classificados por Capacidade de Transporte de Serviço (4)
Fluxos multisserviços classificados por tipo de encapsulamento Ethernet do lado do usuário
Serviços diferenciados por EtherType em uma porta ou porta lógica
  PPPoE (EtherType = 0x8863, 0x8864)
  IPoE (EtherType = 0x0800, 0x0806, 0x8035)
Suporte a VLAN N:1 e VLAN 1:1
Mapeamento de serviço suportado
  Common: Untagged / Priority Tagged  S-VLAN Tagged
  Stacking: Untagged / Priority Tagged  S-VLAN + C-VLAN
  QinQ: Matched EtherType  S-VLAN + (Matched)
Usuário 1
Usuário 2
Modo 1:1
PPPoE
IPoE
PPPoE
IPoE
Modo N:1
S-VLAN 1
S-VLAN 2, C-VLAN 1
S-VLAN 2, C-VLAN 2

## Slide 57: Tipos de Fluxo de Serviço: Classificados por Capacidade de Transporte de Serviço (5)
TLS services
O serviço de LAN transparente (TLS) transmite de forma transparente os serviços dos usuários para a extremidade do par. Nos dispositivos de rede de acesso da Huawei, as VLANs QinQ e os fluxos de serviço TLS são usados.
Aggregation node
Rede de campus corporativa
Internet
/WAN
Rede de campus corporativa
Access node
Access node
TLS private line
Non-TLS private line
1
2
3
4
1
O nó de acesso adiciona uma tag S-VLAN ao serviço TLS.
2
O nó de acesso realiza a conversão de VLAN para outros serviços.
3
Outros serviços são encerrados no dispositivo de camada superior.
4
O nó de acesso retira a tag S-VLAN do serviço TLS.
Notes: O fluxo de serviço TLS pertence ao serviço "other-all" entre os "fluxos multisserviços classificados por VLAN".
Para o serviço de TLS, o sistema não se preocupa com nenhum recurso (como endereço MAC, VLAN e EtherType) dos pacotes de usuários e não captura nenhum pacote de usuário.
TLS: Transparent LAN Service

## Slide 58: Criando um Fluxo de Serviço (1)
Procedimento para criar um fluxo de serviço em uma OLT da Huawei para acesso GPON executando um comando:
A criação de um fluxo de serviço em uma OLT da Huawei é implementada por meio de um comando. As etapas anteriores são partes diferentes da implementação de um comando.
Criar um número de série de fluxo de serviço.
Selecionar um modo de criação de fluxo de serviço.
Selecionar um tipo de fluxo de serviço.
Especificar um modo de tradução de VLAN.
Vincular um perfil de serviço.

## Slide 59: Criando um Fluxo de Serviço (2)
Criação de um número de série de fluxo de serviço: implementa o campo de comando "Service-port index", em que o índice é o ID exclusivo de um fluxo de serviço
Selecionar um modo de criação de fluxo de serviço: Geralmente, o modo de criação de fluxo de serviço orientado por switch é usado para acesso GPON.
vlan vlanid gpon frameid/slotid/portid ont ontid gemport gemindex
Origem (S-VLAN de
comutação principal)
Destino (porta de acesso
do usuário)
Implementa os seguintes campos de comando:
Criar um número de série de fluxo de serviço.
Selecionar um modo de criação de fluxo de serviço
Selecionar um tipo de fluxo de serviço
Especificar um modo de tradução de VLAN.
Vincular um perfil de serviço.
1
2
3
4
5

## Slide 60: Criando um Fluxo de Serviço (3)
Determinar se é criado um fluxo de serviço único ou um fluxo multisserviço.
Se você selecionar o modo de fluxo de multisserviços, selecione um modo de classificação de tráfego específico.
Modo de Classificação de Tráfego | Campo de Comando Implementado | Descrição
VLAN do lado do usuário | multi-service user-vlan { untagged ¦ user-vlanid ¦ priority-tagged ¦ other-all } | user-vlanid: Use-o para diferenciar usuários por ID de VLAN do lado do usuário. untagged: Use esse parâmetro quando um dos fluxos de serviços em uma porta de usuário não precisar carregar uma tag de VLAN, enquanto outros fluxos de serviços na porta de usuário são diferenciados pela VLAN ID do lado do usuário.. priority-tagged: Use esse parâmetro quando os usuários forem diferenciados pela prioridade da VLAN, os pacotes do lado do usuário forem marcados e a ID da VLAN for 0. other-all: use esse parâmetro para transportar fluxos de serviço TLS (principalmente serviços de transmissão transparente QinQ de empresas). Os fluxos de serviço TLS podem transportar todo o tráfego, exceto os fluxos de serviço conhecidos criados no sistema.
Criar um número de série de fluxo de serviço.
Selecionar um modo de criação de fluxo de serviço
Selecionar um tipo de fluxo de serviço
Especificar um modo de tradução de VLAN.
Vincular um perfil de serviço.
1
2
3
4
5

## Slide 61: Criando um Fluxo de Serviço (4)
Se você selecionar o modo de fluxo de multisserviços, selecione um modo de classificação de tráfego específico.
Modo de Classificação de Tráfego | Campo de Comando Implementado | Descrição
Tipo de encapsulamento de serviços dos usuários | multi-service user-encap user-encap | Selecione esse modo quando os usuários precisarem ser diferenciados de acordo com o tipo de encapsulamento dos serviços dos usuários. Opções: ipoe, pppoe, ipv6oe, e ipv4oe.
VLAN do lado do usuário + prioridade de pacote do lado do usuário (802.1p) | multi-service user-8021p user-8021p [ user-vlan user-vlanid ] | Selecione esse modo quando os usuários precisarem ser diferenciados de acordo com a prioridade do lado do usuário + VLAN ID.
VLAN do lado do usuário + tipo de encapsulamento de serviços do lado do usuário | multi-service user-vlan { untagged ¦ user-vlanid ¦ priority-tagged } user-encap user-encap | Selecione esse modo quando os usuários precisarem ser diferenciados de acordo com a VLAN ID do lado do usuário + tipo de encapsulamento do lado do usuário.
Criar um número de série de fluxo de serviço.
Selecionar um modo de criação de fluxo de serviço
Selecionar um tipo de fluxo de serviço
Especificar um modo de tradução de VLAN.
Vincular um perfil de serviço.
1
2
3
4
5

## Slide 62: Criando um Fluxo de Serviço (5)
A tradução de VLAN refere-se à tradução de tag de VLAN (o campo de comando é tag-transform). A OLT processa ou não processa a tag de VLAN do lado do usuário, conforme configurado. A tabela a seguir lista 5 modos de processamento.
Processamento de Tags de VLAN de Pacotes do Lado do Usuário | Campo de Comando Correspondente | Descrição
Não processar as tags de VLAN dos pacotes do lado do usuário | default | Mantenha a tag C-VLAN do lado do usuário inalterada e adicione uma tag S-VLAN.
 | add-double [ inner-vlan vlanid ¦ inner-priority priority ] | Adicione tags duplas de VLAN aos pacotes do lado do usuário.
 | transparent | Mantenha as tags de VLAN inalteradas. Use diretamente a tag C-VLAN do lado do usuário como uma tag S-VLAN para transmissão upstream.
Processamento das tags de VLAN dos pacotes do lado do usuário | translate | Traduza a tag C-VLAN do lado do usuário em uma tag S-VLAN.
 | translate-and-add [ inner-vlan vlanid ¦ inner-priority priority ] | Traduza uma tag de VLAN e adicione uma tag de VLAN.
Criar um número de série de fluxo de serviço.
Selecionar um modo de criação de fluxo de serviço
Selecionar um tipo de fluxo de serviço
Especificar um modo de tradução de VLAN.
Vincular um perfil de serviço.
1
2
3
4
5

## Slide 63: Criando um Fluxo de Serviço (6)
Modos de conversão de VLAN :
Criar um número de série de fluxo de serviço.
Selecionar um modo de criação de fluxo de serviço
Selecionar um tipo de fluxo de serviço
Especificar um modo de tradução de VLAN.
Vincular um perfil de serviço.
1
2
3
4
5
ONT
SPL
OLT
Fluxo de serviço
VLAN translation
C-VLAN = 101
Fluxo de serviço 1
C-VLAN = 101
S-VLAN = 10
untagged
Fluxo de serviço 2
C-VLAN = 201
S-VLAN = 20
C-VLAN = 301
Fluxo de serviço 3
S-VLAN = 301
default
Add-double
transparent
C-VLAN = 401
Fluxo de serviço 4
S-VLAN = 40
translate
C-VLAN = 501
Fluxo de serviço 5
C-VLAN = 601
S-VLAN = 60
Translate-and-add

## Slide 64: Criando um Fluxo de Serviço (7)
Os perfis de tráfego podem ser vinculados à transmissão upstream e downstream de uma OLT.
Direção do Tráfego | Campo de Comando Relacionado
Downstream (tráfego da rede para o usuário) | outbound traffic-table index index
 | outbound traffic-table name name
Upstream (tráfego do usuário para a rede) | inbound traffic-table index index
 | inbound traffic-table name name
Criar um número de série de fluxo de serviço.
Selecionar um modo de criação de fluxo de serviço
Selecionar um tipo de fluxo de serviço
Especificar um modo de tradução de VLAN.
Vincular um perfil de serviço.
1
2
3
4
5
Notes: Um perfil de tráfego é usado para policiamento de tráfego e agendamento de filas. Cada fluxo de serviço está em conformidade com o princípio de programação do perfil de tráfego para garantir que o tráfego seja ordenado e controlável.
O sistema fornece 7 perfis padrão, de 0 a 6. Se quiser personalizar um perfil, você pode configurar um perfil de desejo executando o comando traffic table ip.

## Slide 65: Criando um Fluxo de Serviço (8)
Comando para criar um fluxo multisserviço para acesso GPON em uma OLT (tráfego classificado de acordo com a tag VLAN do lado do usuário):
huawei(config)#service-port [ index ] vlan vlanid gpon frameid/slotid/portid ont ontid gemport gemindex multi-service user-vlan { untagged | user-vlanid | priority-tagged | other-all } [ tag-transform { default | transparent | translate | translate-and-add [ inner-vlan vlanid | inner-priority priority ] * | add-double [ inner-vlan vlanid | inner-priority priority ]* } ] [ bundle bundleid cos cos ] { inbound traffic-table index index | outbound traffic-table index index }
A seguir, um exemplo das configurações usadas para criar um fluxo multisserviços : Porta OLT GPON: 0/1/9 ONT ID: 10 GEM port ID: 2 Tipo de serviço: Serviço de acesso à Internet Modo de classificação de tráfego: de acordo com a VLAN ID do lado do usuário S-VLAN: 1379 C-VLAN: 1379 Modo de tradução de VLAN : transparent Perfil de tráfego Upstream/Downstream: profile 8
huawei(config)# service-port 2 vlan 1379 gpon 0/1/9 ont 10 gemport 2 multi-service user-vlan 1379 tag-transform transparent inbound traffic-table index 8 outbound traffic-table index 8

## Slide 66
VLAN de Rede de Acesso
Fluxo de Serviços
Interoperação da Camada 2

## Slide 67: Interoperação na Camada 2
Por padrão, as portas downstream em uma VLAN inteligente são isoladas umas das outras. Em alguns aplicativos, como a aplicação POL, as portas downstream em uma VLAN precisam se comunicar umas com as outras. Portanto, o isolamento da Camada 2 precisa ser cancelado.
Execute o comando user-bridging para configurar a interoperação da Camada 2 em um perfil de serviços de VLAN. Depois que a interoperação da Camada 2 for ativada, dois usuários na mesma VLAN poderão se comunicar entre si na Camada 2.
Criar um perfil de serviço de VLAN.
Configurar parâmetros de serviço.
Confirmar e salvar a configuração do perfil.
Vincular o perfil de serviço de VLAN a uma VLAN.
- Modo de encaminhamento (interoperação da camada 2)
Para criar o perfil de serviço de VLAN 10, ativar a interoperação da Camada 2 e vincular o perfil de serviço de VLAN à VLAN 100, faça o seguinte:
huawei(config)#vlan service-profile profile-id 10
huawei(config-vlan-srvprof-10)#user-bridging enable
huawei(config-vlan-srvprof-10)#commit
huawei(config-vlan-srvprof-10)#quit
huawei(config)#vlan bind service-profile 100 profile-id 10

## Slide 68
As VLANs e os fluxos de serviço na rede de acesso da Huawei são as funções centrais e básicas do sistema PON para transportar serviços. Este documento fornece uma breve descrição dos conceitos relacionados, dos princípios básicos e dos modos de implementação. Ele tem como objetivo ajudá-lo na implementação da engenharia e no planejamento da rede de acesso da Huawei. Para obter mais informações sobre os recursos de encaminhamento da Camada 2, consulte a documentação do produto Huawei.