## Slide 1: Operações Básicas da OLT GPON

## Slide 2
A rede de acesso refere-se a todos os dispositivos entre a rede de backbone e os terminais do usuário. É a "última milha" da transmissão de comunicação. Atualmente, o sistema GPON é amplamente utilizado.
A OLT pode gerenciar e manter dispositivos em vários modos de conexão e emitir configurações de dados. Para configurar corretamente os serviços e lidar com exceções, você deve entender os parâmetros e os significados dos comandos de configuração da OLT.

## Slide 3
Após a conclusão deste curso, você será capaz de:
  Configurar o ambiente de configuração da CLI
  Gerenciar contas de usuário da CLI
  Dominar a operação e a manutenção das placas.
  Consultar o status do software e do hardware do sistema
  Configurar o endereço IP de gerenciamento e manutenção do dispositivo

## Slide 4
Conexão de dispositivos
Introdução aos Recursos da Linha de Comando
Operações Básicas do Sistema
Configuração do Ambiente de Gerenciamento

## Slide 5: Classificação dos Modos de Manutenção do Dispositivo
Modo de porta
Modo de interface
  Modo GUI
    NCE-FAN/eSight
  Modo CLI
    Console
    Login remoto Telnet
  Manutenção por meio da porta serial
    Console (CLI)
  Modo de manutenção da porta de rede
    Out-band (CLI or GUI)
  Modo de manutenção da porta upstream
    In-band (CLI or GUI)
Notes: Manutenção através da porta serial:
  Um terminal de manutenção comunica com a consola do painel de controle através de uma porta serial para operar e manter dispositivos.
Modo de manutenção da porta de rede :
  Modo Out-band: Um terminal de manutenção comunica com um dispositivo através da porta de manutenção Ethernet no painel de controlo.
  Vantagens: Fornece canais de gestão de dispositivos mais fiáveis. Se um dispositivo gerido estiver avariado, o dispositivo na rede pode ser localizado a tempo.
  Desvantagens: É necessária uma rede separada para fornecer canais de manutenção irrelevantes para os canais de serviço.
Maintenance mode of the upstream port:
  Modo In-band: Um terminal de manutenção comunica com um NE através de uma porta Ethernet de serviço upstream de um dispositivo.
    Vantagens: A ligação em rede é flexível e não são necessários dispositivos adicionais, o que permite poupar nos custos.
    Desvantagens: Quando um canal de serviço está defeituoso, a manutenção não pode ser efectuada.

## Slide 6: Manutenção através da porta serial
Processo de manutenção
Topologia da rede
Conectando um cabo série
Inicie o HyperTerminal.
Definindo os parâmetros do HyperTerminal
Login no sistema
Fim
PC serial port
Cabo serial RS232
Tipos comuns de HyperTerminal: IPOP, SecureCRT e PuTTY
Definir a taxa de transmissão do HyperTerminal para o valor predefinido de 9600 bits /s.
Placa de controle da OLT (Screenshot parcial)
O botão de reset é utilizado para reiniciar manualmente a placa.
Porta serial RS-232
Porta serial de monitoramento RS-485
Porta USB (reservada)
Notes: A taxa de baud do HyperTerminal deve ser a mesma que a taxa de baud da porta serial no EA5800. A taxa de baud padrão da porta serial é 9600 bit/s.
Se forem apresentados caracteres distorcidos no HyperTerminal após o início de sessão, a velocidade de transmissão do HyperTerminal é diferente da do EA5800. Neste caso, inicie sessão no HyperTerminal com outra taxa de baud. O sistema suporta taxas de baud de 9600 bit/s, 19200 bit/s, 38400 bit/s, 57600 bit/s e 115200 bit/s.
Por padrão, mantenha as configurações padrão ao configurar uma conexão com o HyperTerminal.A reinicialização da placa pode causar a interrupção do serviço. Por conseguinte, tenha cuidado ao utilizar este botão.
Porta série RS-232, que está ligada à porta série do terminal de manutenção.
Porta série de monitoramento RS-485, ligada à porta série do dispositivo de monitoramento.

## Slide 7: Manutenção out-band através da porta de rede
Processo de manutenção
Topologia da rede
Configurar o endereço IP de gestão out-band da porta ETH na placa de controle.
Efetuar o login na OLT através de Telnet/SNMP na porta de rede de manutenção ETH.
Manutenção e gestão
Fim
PC terminal
Router
eSight/NCE
OLT Control Board (Partial Screenshot)
Porta de rede de manutenção 10/100/1000M Base-T
Notes: O modo de gestão out-band utiliza canais sem serviço para transmitir informações de gestão, separando o canal de gestão do canal de serviço. Em comparação com o modo de gestão in-band, o modo de gestão out-band fornece canais de gestão de dispositivos mais fiáveis. Quando a ligação a montante da OLT está avariada, a informação sobre os dispositivos na rede pode ser localizada a tempo e monitorizada em tempo real.
The ETH network port on the OLT control board is an adaptive port. When the OLT is directly connected to a PC, the OLT can automatically identify the direct or crossover network cable.

## Slide 8: Manutenção in-band na porta upstream
Processo de manutenção
Topologia da rede
Configurar a porta upstream para implementar a comunicação com a rede da camada superior.
Efetuar o login na OLT utilizando Telnet/SNMP através da porta de upstream.
Manutenção e gestão
concluído
PC terminal
Router
eSight/NCE
OLT Control Board (Partial Screenshot)
Porta upstream ou subtendida (10GE/GE)
Notes: No modo de gestão in-band, as mensagens de interação de gestão são transmitidas através de um canal de serviço de um dispositivo, a ligação em rede é flexível e não é necessário qualquer dispositivo adicional. Isto poupa custos, mas torna a manutenção inconveniente.
A gestão in-band comunica com um terminal de manutenção ou NMS através de um endereço de interface virtual VLAN L3.
Porta de upstream ou de subtração (10GE/GE) ligada ao dispositivo de camada superior ou ao dispositivo de subtração.

## Slide 9
Conexão do dispositivo
Introdução às funcionalidades da linha de comandos
Operações básicas do sistema
Configuração do ambiente de gestão

## Slide 10: Interface de login
Software de terceiros, como o Secure CRT (Telnet+porta serial)
HyperTerminal do Windows e janela CMD
Notes: Manutenção através da porta série:
  Um terminal de manutenção comunica com a consola do painel de controle através de uma porta série para operar e manter dispositivos.
Modo de manutenção da porta de rede :
  Modo Out-band: Um terminal de manutenção comunica com um dispositivo através da porta de manutenção Ethernet na placa de controle.
    Vantagens: Fornece canais de gestão de dispositivos mais confiáveis. Se um dispositivo gerido estiver avariado, o dispositivo na rede pode ser localizado a tempo.
    Desvantagens: É necessária uma rede separada para fornecer canais de manutenção irrelevantes para os canais de serviço.
Modo de manutenção da porta upstream:
  Modo In-band: Um terminal de manutenção comunica com um NE através de uma porta Ethernet de serviço upstream de um dispositivo.
    Vantagens: A ligação em rede é flexível e não são necessários dispositivos adicionais, o que permite poupar nos custos.
    Desvantagens: Quando um canal de serviço está defeituoso, a manutenção não pode ser efetuada.

## Slide 11: Modo CLI e comutação
O sistema fornece o modo de linha de comando multi-nível para implementar a gestão hierárquica dos direitos de operação de comando, gerindo assim a permissão dos usuários de operação do terminal hierarquicamente.
Nota: O modo de linha de comando é aplicável à OLT e a várias MDUs.
interface...
quit
return
quit
BTV mode
huawei(config-btv)#
Interface e modo de interface
huawei(config-if-...)#
quit
quit
enable
disable
config
Global config mode
huawei(config)#
Modo de usuário comum
huawei>
Modo privilégio
huawei#
BTV
Fazer login no sistema.
Notes: Classificação do modo de comando
  A OLT fornece vários modos de comando para implementar uma proteção hierárquica e impedir o acesso não autorizado.
Os modos de comando são os seguintes:
  Modo de Usuário
  Modo de privilegiado
  Modo de configuração global
  Modo de configuração da interface
  Modo OSPF
  Modo MPLS-LDP
  Modo BTVFeatures of command modes
Compatibilidade descendente: Todos os comandos em modo de usuário comum podem ser executados em modo de privilégio. Todos os comandos no modo de usuário comum e no modo de privilégio podem ser executados no modo de configuração global.
Proteção hierárquica: Impede que usuários não autorizados acessem a rede. Os usuários de diferentes níveis podem entrar em diferentes modos de comando. Ao mesmo tempo, os comandos que podem ser executados por usuários de diferentes níveis são diferentes, mesmo que entrem no mesmo modo de comando.
Para sair do modo de comando nível a nível, execute o comando quit. Execute o comando return para sair rapidamente do modo de privilégio. Para regressar ao modo de utilizador comum a partir do modo de privilégio ou do modo de configuração global, execute o comando disable.

## Slide 12: Funcionalidades CLI (1)
Função da tecla de ajuda da linha de comandos "?”
  Indica os comandos que podem ser executados no modo atual.
  Solicita possíveis palavras-chave de comando com base em letras-chave.
huawei(config)#?
huawei(config)#in?
  ---------------------------------------------
  comando do modo de configuração:
  ---------------------------------------------
  info-center especifica a configuração da saída de informações.interface Grupo de comandos
  ---------------------------------------------
  Comando no modo de utilizador:
  ---------------------------------------------
  interativo: Define a função de interação de confirmação para a execução do comando.
Notes: Comprehensive help
  Em qualquer modo de comando, digite um ponto de interrogação (?) para obter todos os comandos no modo de comando atual e breves descrições de comandos. Introduza um comando seguido de um ponto de interrogação (?) separado por um espaço para obter todas as palavras-chave e descrições correspondentes à posição atual.
  Se a posição for um parâmetro, o nome do parâmetro, a descrição do parâmetro, o intervalo de valores, o valor padrão, o formato de entrada e a unidade são listados.
  Se um comando estiver completo e for possível executá-lo sem introduzir qualquer informação, é apresentado <cr>, indicando que o comando pode ser executado premindo Enter.

## Slide 13: Funcionalidades CLI (2)
Palavras-chave de comando ou parâmetros que podem ser seguidos após a apresentação da palavra-chave de comando atual.
Correspondência inteligente da tecla de espaço
huawei(config)#interface?
  eth Entrar no modo de comando ETH.
  GPON: Entrar no modo de comando GPON.
  meth Interface MEth
  vlanif Interface VLAN
  MPU entra no modo de comando MPU.
  ......
huawei>ena < espaço >
huawei>enable
Notes: Pressione <TAB> para complementar a palavra-chave.
  Introduzir uma palavra-chave incompleta e pressione Tab. Se existir uma palavra-chave única que comece com o carácter introduzido, o sistema substitui a entrada original pela palavra-chave completa e apresenta a palavra-chave seguida de um espaço e do cursor numa nova linha.
Pressione a tecla de espaço para complementar a palavra-chave.
  Introduza uma palavra-chave incompleta e pressione a tecla de espaço. Se a palavra-chave correspondente for única, o sistema utiliza a palavra-chave completa seguida de um cursor e espaço para substituir a entrada original. Se existirem várias palavras-chave correspondentes, o sistema espera que o usuário introduza mais caracteres até encontrar uma palavra-chave correspondente única e, em seguida, complementa a entrada com a palavra-chave completa.
O comando interface eth é utilizado para entrar no modo ETH a partir do modo de configuração global. Quando precisar de configurar a porta Ethernet no modo ETH, execute este comando.
O comando interface gpon é utilizado para entrar no modo GPON a partir do modo de configuração global. Quando for necessário configurar uma porta GPON no modo GPON, execute este comando.
O comando interface meth é utilizado para entrar no modo MEth a partir do modo de configuração global. Depois de entrar no modo METH, pode configurar o endereço IP da porta de rede de manutenção, a firewall e a taxa de interface e o modo duplex.
Utilizando o comando interface vlanif, pode criar uma interface VLANIF no modo de configuração global e entrar no modo VLANIF. No modo VLANIF, pode configurar o DHCP, o endereço IP e o servidor DHCP para a interface L3 virtual.

## Slide 14: Funcionalidades CLI (3)
Pressione Enter para visualizar o comando seguinte.
huawei(config)#interface <Enter>
  {cable<K>|emu<K>|epon<K>|eth<K>|gpon<K>|gponnni<K>|loopback|meth|mpu<K>|null|optical-receiver<K>|optical-transmitter<K>|rf-ipreturn<K>|top<K>|tunnel|vlanif}:gpon <Enter>
  {frameid/slotid<S><Length 3-15>}:0/8 <Enter>
  huawei(config-if-gpon-0/8)#
Nota: Pressione Enter para visualizar o próximo comando disponível, um a um.
Notes: Modo de interação
  Quando um usuário introduz um comando incompleto, o sistema de linha de comando fornece o modo de interação de linha de comando por padrão, e exibe a próxima palavra de comando que pode ser introduzida e o tipo de parâmetro da palavra de comando.

## Slide 15: Funcionalidades CLI (4)
Consulta dos comandos do histórico que foram executados.
huawei>display history-command
  --------------------------------------------------
  No. Command
  --------------------------------------------------
  6 disable
  5 quit
  4 display ftp
  3 idle-timeout 255
  2 config
  1 enable
  --------------------------------------------------
Notes: Funções do comando display history-command
  Este comando é utilizado para consultar os registos dos comandos recentemente executados. Depois de o comando ser executado com êxito, a tela apresenta os registos dos comandos recentemente executados.
  Em alguns terminais Telnet, é possível premir ↑ e ↓ para obter os comandos anterior e seguinte do registo de comandos atual e pressionar Enter para executar diretamente o comando selecionado.
  Os registos de comandos são válidos apenas para o utilizador atual. Após o utilizador terminar a sessão, os registos de comandos são apagadosd.
  Pode executar o comando history-command max-size para definir o número de registos de comandos a apresentar. O intervalo de valores é de 1-100. Por padrão, o sistema salva 10 comandos.

## Slide 16
Carácter | Significado
<K> | Tipo de palavra-chave
<U> | Tipo ULONG. A informação que se lhe segue é o intervalo de valores. O valor deve ser um número inteiro maior ou igual a 0 e não pode ser menor que 0.
<S> | cTipo de cadeia de caracteres. O intervalo de comprimento da cadeia de caracteres que pode ser introduzida pelo usuário está contido entre parênteses.
<I> | Tipo de endereço IP
<M> | Tipo MASK, por exemplo, a máscara de um endereço IP.
<P> | Tipo de endereço MAC
<T> | <hh:mm:ss> Tipo de tempo
<D> | <yyyy-mm-dd>Tipo de data
<Cr> | Pressione Enter para terminar a linha de comando e executar o comando.

## Slide 17: Erros comuns no CLI
Nome do erro | Causa do erro
Unknown command | cO comando não foi encontrado, ou a palavra-chave e o tipo de parâmetro não foram encontrados.
Incomplete command | O comando introduzido está incompleto. Para um comando completo, se apenas forem introduzidas algumas palavras-chave e parâmetros e não forem introduzidos alguns parâmetros obrigatórios no formato de comando, é apresentada esta mensagem.
Too many parameters | Existem demasiados parâmetros de entrada. O valor de um parâmetro, como uma cadeia de caracteres, excede o intervalo de valores especificado.
Ambiguous command | O comando introduzido é ambíguo e incompleto. Para uma palavra-chave, se existirem dois ou mais comandos iguais e a palavra-chave não estiver completamente introduzida, é apresentada esta mensagem de erro.
Parameter error | Se o valor do parâmetro introduzido exceder o intervalo de valores especificado, o cursor apresenta a localização do erro.

## Slide 18: Mudança do idioma da CLI
O modo de comando pode ser alternado entre chinês e inglês em qualquer modo.
huawei(config)#switch language-mode
  Comando :
  switch language-mode
  O modo de idioma atual foi alterado para o idioma local.
Nota: Por padrão, o idioma do sistema é o inglês. Pode mudar para uma língua local, se necessário.
Notes: Switch language-mode user guide
  O sistema suporta vários idiomas. Os usuários podem selecionar uma dos idiomas para exibir informações.
  Por padrão, o sistema suporta o ficheiro de recurso de idioma comum (inglês) e um ficheiro de recurso de idioma local. Se o idioma local não for apresentado como idiomas padrão, pode carregar um novo ficheiro de recurso de idioma (utilizando o comando load language) para apresentar informações no idioma necessário.
  O idioma pode ser alterado em todos os modos.

## Slide 19
Conexão do dispositivo
Introdução às funcionalidades da linha de comandos
Operações básicas do sistema
  Gerenciando os usuários da operação
  Configuração básica do sistema
  Operações básicas de hardware
Configuração do ambiente de gestão

## Slide 20: Atualização dos níveis e direitos dos usuários
Nível do operador
Administrador e super usuário
Nível de usuário comum
Pode efetuar todas as operações de configuração. Manter e gerir contas de dispositivos e de usuários e direitos de operação e gestão.
Configurar dispositivos e serviços.
Executar operações básicas do sistema para efetuar operações de consulta simples.
Notes: Os usuários operacionais são classificados em 3 níveis: administrador, operador e usuário comum. Os diferentes níveis de usuários têm diferentes direitos de operação do sistema.
  Os administradores podem adicionar usuários de níveis inferiores. Ou seja, os administradores podem adicionar operadores e usuários comuns.

## Slide 21: Perfis de usuário e usuários
Perfil de assinante 1
Um perfil de usuário é um conjunto de parâmetros. Controla o período de validade do nome de utilizador, o período de validade da palavra-passe, a hora de início e a hora de fim do início de sessão do mesmo tipo de usuários.
É possível vincular usuários a um perfil de usuário para controlar as contas e o tempo de login.
User A
User B
User C
Perfil de assinante 2
User G
User H
User K
Os usuários deste grupo podem iniciar sessão no dispositivo em qualquer momento do dia. O período de validade da conta de utilizador é de 3 meses.
Os usuários deste grupo podem iniciar sessão no dispositivo entre as 8:00-18:00 todos os dias. O período de validade da conta de utilizador é de 1 mês.

## Slide 22: Gestão de usuários baseada em perfis
O sistema fornece 3 perfis predefinidos, que correspondem a 3 níveis de utilizador (administrador, operador e utilizador comum)).
  Apenas o usuário principal e o administrador podem modificar os perfis vinculados a si próprios e os perfis vinculados aos usuários de níveis inferiores.
  Apenas o superutilizador e o administrador podem modificar os direitos dos utilizadores que se encontram num nível inferior ao seu. Além disso, o superutilizador e o administrador só podem modificar os direitos dos usuários que se encontram num nível inferior ao seu.
  O super usuário e o administrador podem modificar as suas próprias informações adicionais e as informações adicionais dos usuários cujo nível é inferior ao seu.
Notes: É possível adicionar um máximo de 12 perfis de utilizador a um utilizador. É necessário configurar os atributos de um perfil de utilizador, incluindo o nome do perfil, o período de validade do nome do utilizador, o período de validade da senha do utilizador, a hora de início e de fim do início de sessão.

## Slide 23: Configuração de um perfil de usuário e manutenção
Adicionar um perfil de usuário de manutenção.
  Por exemplo: O nome do modelo é weihuzu, o período de validade do nome de usuário é de 30 dias, o período de validade da palavra-passe é de 30 dias, a hora de início de sessão é 00:00 e a hora de fim de sessão é 05:00.
huawei(config)#terminal user-profile add
  Nome do modelo (≤ 15 characters): weihuzu
  Período de validade do nome do usuário(0–999 days)[0]:30
  Período de validade de uma palavra-passe de usuário(0–999 days)[0]:30
  Hora de login(hh:mm) [00:00] 00:00:00
  Hora de fim de sessão(hh:mm) [00:00]:05:00
  The template is added successfully.
  Repeat this operation? (y/n)[n]:

## Slide 24: Configuração de contas de usuário de manutenção
Adicionar um usuário de manutenção
  Para adicionar uma conta de usuário (Nome de usuário = huawei1234; Senha = huawei1234; Perfil de usuário = weihuzu; Nível de usuário = USER; Tempo máximo de login = 1), execute o seguinte comando :
huawei(config)#terminal user name
  Introduzir o nome do usuário (length <6,15>): huawei1234
  Introduzir a palavra-passe do usuário(length < 6 to 15).
  Confirmar a palavra-passe (length <6,15>):
  Nome do modelo (<=15 characters)[root]:weihuzu
  Introduzir a permissão do usuário:
  1: common user; 2: operator; 3: administrator
  Introduzir o número de logins repetidos (0--4): 1
  Introduza as informações adicionais sobre o usuário (<=30 dígitos): 13866995555
  The user is added successfully.
  Repeat this operation? (y/n)[n]:n
Notes: Os parâmetros de comando são descritos do seguinte modo:
  Número máximo de vezes de re-login: número de vezes de re-login de um usuário, ou seja, o número de terminais que podem utilizar uma conta de usuário ao mesmo tempo.
  Informações adicionais sobre o utilizador, incluindo as informações de contato e o endereço de um utilizador.
Precauções:
  Por padrão, o sistema tem três modelos: admin, operador e utilizador comum.
  O nome do usuário deve ser único e não pode ser tudo ou online.
  Podem ser adicionados consecutivamente vários usuários da operação. Pode ser adicionado ao sistema um máximo de 127 usuários da operação, incluindo 128 usuários raiz.
  É possível executar o comando max-number da sessão de terminal para definir o número máximo de usuários online suportados pelo sistema. Por padrão, o número máximo é 34.

## Slide 25: Consulta de contas de manutenção
Consulta de todos os usuários no sistema
Os direitos de operação são classificados em três níveis: Usuário, Operador e Administrador.
A função Utilizador é um utilizador comum e a função Operador é um operador que realiza actividades de configuração comuns. O administrador executa uma série de actividades de gestão.
huawei(config)#display terminal user all
  --------------------------------------------------
  Nome do usuário Estado da autorização Nome do modelo reutilizável Informações adicionais
  Inbound
  -------------------------------------------------
  huawei Manager Offline 4 admin -----
  huawei1234 operator offline 4 weihuzu 13866995555
  -------------------------------------------------
  Total number of records: 2 Repeat this operation? (y/n)[n]:
Notes: Introdução aos comandos
  Permissão: Existem 3 níveis: Usuário, Operador e Administrador.
    O usuário é um usuário comum.
    Um operador pode realizar atividades de configuração comuns.
    Um usuário Admin é um administrador e pode realizar uma série de atividades de gestão.
  Status: indica se um usuário está online.
  Número de logins simultâneos: indica o número máximo de terminais que podem ser utilizados por um usuário para iniciar sessão no sistema ao mesmo tempo.
  Informações adicionais: indica informações como o método de contato e o endereço de um usuário.

## Slide 26: Modificar uma conta de manutenção
Modificação de outros atributos de um usuário
  Alterar o nível do usuário. (Apenas os utilizadores de nível superior podem alterar os utilizadores de nível inferior).
  Alterar a palavra-passe
  Alterar o número de logins repetidos.
  Modificar a descrição.
huawei(config)#terminal user level
huawei(config)#terminal user password
huawei(config)#terminal user reenter
huawei(config)#terminal user apdinfo
Notes: Funções do comando ao nível do utilizador do terminal
  This command is used to modify the rights of a user. When you need to reduce or improve the operation rights of a user to ensure the system security, run this command. After the rights of a user are reset, the user can perform operations on the system according to the preset rights.
    Um administrador pode alterar os direitos de operação de vários usuários consecutivamente até confirmar que a operação está completa.
    Executar o comando display terminal user para obter o nome do utilizador e, em seguida, executar o comando terminal user level para modificar os direitos de operação do utilizador.
    Apenas um administrador pode executar este comando para alterar o nível de um usuário para usuário comum ou operador.
Funções do comando de reintrodução do utilizador do terminal
  Este comando é utilizado para modificar o número de terminais que podem ser utilizados por um usuário para iniciar sessão no sistema simultaneamente. Quando uma conta precisa de iniciar sessão no sistema em vários terminais ao mesmo tempo, execute este comando para definir o número máximo de terminais.
    Geralmente, para garantir a segurança do dispositivo, o número máximo de logins simultâneos de uma conta de usuário é definido como 1.
    Apenas os administradores podem executar este comando.
    Execute o comando display terminal user para consultar o nome do usuário e, em seguida, execute o comando terminal user reenter para alterar o número máximo de logins simultâneos.

## Slide 27: Manutenção de usuários online
Forçar um usuário online a ficar offline
  Consultar o ID de usuário online.
  O usuário é forçado a ficar offline.
huawei(config)#display client
  ----------------------------------------------
  ID User name Domain name IP address Login time
  ----------------------------------------------
  1 huawei1234 -- -- 10.11.117.55 2019-08-02 10:03:09
  ----------------------------------------------
huawei(config)#client kickoff
  {clientID<U><1,10>}:1
  Are you sure you want to kick out the user? (y/n)[n]: y
Notes: display client:
  Este comando pode ser executado para consultar informações sobre um usuário de login, como o ID do usuário, o endereço IP e a hora de login, para facilitar a gestão da segurança.
client kickoff:
  Quando se verificar que a operação de um usuário de terminal ou de um tipo de usuários de terminal ameaça a segurança do sistema e for necessário desconectar o usuário ou um tipo de usuários de terminal à força, execute este comando. Depois de um usuário ser desconectado, ele não pode realizar nenhuma operação no sistema.

## Slide 28: Eliminar uma conta de manutenção
Eliminar um usuário de manutenção
huawei(config)#undo terminal user name
  Introduzir o nome do usuário(≤ 15 characters): huawei1234
  Are you sure you want to delete the user? (y/n)[n]:
Precautions:
Apenas um administrador tem o direito de eliminar usuários de um nível inferior.
Um usuário não pode apagar a sua própria.
Os usuários online não podem ser eliminados. Para eliminar um utilizador online, é necessário desligar o utilizador primeiro.
É possível eliminar vários usuários de cada vez.

## Slide 29
Conexão do dispositivo
Introdução às funcionalidades da linha de comandos
Operações básicas do sistema
  Gerenciamento de usuários de operação
  Configuração básica do sistema
  Operações básicas de hardware
Management Environment Configuration

## Slide 30: Consulta e definição de informações básicas do sistema (1)
Consulta da versão do Software Host
huawei(config)#display language
  Local language:
  Language name: simplified Chinese (default language)
  Version: EA5800V100R017C10
  Universal language:
  Language: English (default language)
  Version: EA5800V100R017C10
    Nota: As versões de software do NE e da placa devem cumprir os requisitos de implementação no local.
    Caso contrário, contacte o apoio técnico da Huawei para obter ajuda. Se necessário, actualize o software Host.

## Slide 31: Consulta e definição de informações básicas do sistema(2)
Para consultar a versão do software da placa de controle
huawei(config)#display version 0/9
  Main Board: H901MPLB
  ---------------------------------------
  PCB Version: H901MPLB VER C
  Base Version: 043
  Extended BIOS Version: 063
  Software Version: EA5800V100R017C10
  Logic Version: (U44)116
  MAB Version: 0001
Notes: display version 0/9
  0/9indica a ID de sub-rack e a ID do slot. Quando precisar de consultar a versão da placa num slot especificado, utilize este parâmetro.
Descrição dos parâmetros
  Version: informações sobre a versão
  PRODUCT: nome do produto
  Uptime: tempo de funcionamento

## Slide 32: Consulta e definição de informações básicas do sistema (3)
cConsultar a versão de software de uma placa de serviço
huawei(config)#display version 0/2
  The board version query message is successfully sent. Querying the board version...
  Main Board: H901GPHF
  ---------------------------------------
  Pcb Version: H901GPHF VER B
  Mab Version: 0000
  Logic Version: (U104)002
  Main CPU:
  CPU Version: (U101)ARMA9
  APP Version: 230(2017-1-7)
  BIOS Version: (U102)139

## Slide 33: Consulta e definição de informações básicas do sistema (4)
Consulta da hora do sistema
Definir a hora do sistema local
Configurar a hora da rede
Alterar o nome do sistema
huawei(config)#display time
  2019-11-12 15:37:45+08:00
huawei(config)#time 9:30:59 2019-11-12
huawei(config)#ntp-service unicast-server 10.11.1.1 source-interface meth 0
huawei(config)#sysname OLT_Hangzhou
OLT_Hangzhou(config)#
Notes: O Network Time Protocol (NTP) é um protocolo da camada de aplicação do protocolo TCP/IP. É utilizado para a sincronização de relógios entre um servidor de tempo distribuído e um cliente. Os dispositivos de rede que suportam o NTP podem trocar pacotes NTP para sincronizar os relógios entre eles. Desta forma, várias aplicações de serviço (como o sistema de gestão da rede e o sistema de tarifação da rede) são implementadas com base numa hora unificada.
O NTP suporta 4 modos de funcionamento: modo cliente/servidor, modo peer, modo broadcast e modo multicast.
  Um cliente e um servidor devem ter interfaces L3 e endereços IP que possam comunicar entre si.
    No modo cliente/servidor, só é necessário configurar o cliente NTP. No servidor NTP, só é necessário configurar o relógio mestre NTP.
    No modo cliente/servidor, a hora só pode ser sincronizada do servidor NTP para um cliente NTP, e não de outra forma.
  A camada de relógio do dispositivo de sincronização deve ser menor do que a do dispositivo sincronizado. Caso contrário, a sincronização do relógio não pode ser efectuada.
  Um dispositivo que execute NTP pode receber sincronização de outras fontes de relógio ou sincronizar a hora com outros dispositivos. Os dispositivos podem sincronizar a hora uns com os outros. Quando um dispositivo funciona no modo de cliente, não é necessário definir a hora do sistema e o dispositivo sincroniza automaticamente a hora do sistema a partir de um servidor remoto.

## Slide 34
Conexão do dispositivo
Introdução às funcionalidades da linha de comandos
Operações básicas do sistema
  Gerenciamento de usuários de operação
  Configuração básica do sistema
  Operações básicas de hardware
Configuração do ambiente de gestão

## Slide 35: Estado de funcionamento da placa
1. Quando uma placa é inserida na prateleira, o dispositivo descobre automaticamente a placa. Neste caso, o quadro não pode fornecer serviços.
2. Depois de a placa ser confirmada, o estado da placa é normal após um breve processo de configuração.
3. A placa está com defeito.
4. O quadro é proibido e os serviços são interrompidos.
Placa | Status
Placa de controle principal | Active-Normal
 | Standby-Normal
Placa de serviço | Automatic discovery
 | Configuring
 | Normal
 | Fault
 | Disable

## Slide 36: Operações de sub-bastidores
Este tópico descreve como definir a descrição de um sub-bastidor para facilitar a manutenção.
Consulta das informações do sub-bastidor
huawei(config)#frame set
  {frameid<U><0,32>}:0
  {desc<K>}:desc
  {description<S><1,32>}:Hangzhou-OLT-1
huawei(config)#display frame info 0
  ------------------------------------------------
  Shelf type: H901BPMB
  Shelf status: Normal
  Shelf description: Hangzhou-OLT-1
  EMU ID: 0 Subnode:30 State: Communication is normal.
  EMU ID: 1 Subnode:1 State: Communication is normal.
------------------------------------------------
Notes: Funções de commando
  O comando frame set é usado para definir a descrição de um sub-rack. Quando for necessário identificar um sub-rack pela descrição do sub-rack, execute este comando. Depois que a configuração for bem sucedida, pode-se consultar o número do sub-rack pela descrição do sub-rack, e então executar outras operações em dispositivos baseados no número do sub-rack.
  O comando undo frame desc é usado para eliminar as descrições de sub-rack existentes no sistema. Quando for necessário limpar a descrição de um sub-rack, execute este comando.
Guia do usuário
  Depois que a descrição de um sub-rack é definida com sucesso, se o comando frame set for executado para redefinir a descrição do sub-rack, a descrição do sub-rack é modificada.
  Depois que a descrição de um sub-rack é definida com sucesso, se for executado o comando undo frame desc, a descrição é apagada.
  Se a descrição do sub-rack contiver espaços, utilize "" para incluir os caracteres.

## Slide 37: Consultar todas as placas num sub-bastidor
Consultar todas as placas no sub-bastidor.
huawei(config)#display board 0
  -------------------------------------------------------
  Slot No. Board Name Status Subboard 0 Subboard 1 Online Status
  ------------------------------------------------------
  0
  1. The H901GPHF board is normal.
  .........
  7. The H901XGHD is normal.
  8
  9. The active H901MPLB board is normal.
  10. The standby H901MPLB board is normal.
  11 The H901PILA board is normal.
  ------------------------------------------------------
Notes: Funções de commando
  Este comando é usado para consultar as informações sobre todas as placas em um sub-rack ou placa em um slot especificado. Quando for necessário consultar o número do slot, o nome, o status, as informações da placa filha, as informações da porta ou o status online de uma placa após realizar uma operação na placa, execute este comando.
Guia do usuário
  Se for especificado apenas o número do sub-rack, o sistema consulta as informações sobre todas as placas em todo o sub-rack. As seguintes informações podem ser consultadas: número do slot, nome da placa, status da placa, nome da placa filha e status online da placa
  Se você especificar o ID do sub-rack e o ID do slot, o sistema consultará as informações detalhadas sobre a placa com o ID do sub-rack e o ID do slot especificados. As seguintes informações podem ser consultadas: nome da placa, status da placa e informações da porta da placad
  Ao consultar as informações de ativação sobre placas de serviço e portas, é possível consultar o número total de portas activadas e inactivas.

## Slide 38: Consulta de um quadro especificado
Consulta as informações sobre uma placa num slot especificado.
huawei(config)#display board 0/1
  -----------------------------------------
  Board name: H901GPHF
  Board status: Normal
  ------------------------------------------
  -------------------------------------------------------------------------
  Subrack/slot/port ONT SN control Running configuration matching Protection side
  No. Flag Flag Status Status
  ------------------------------------------------------------------------
  0/ 1/0 0 485754432E396341 Activated Online Configuration Initial Status No
  0/ 1/0 1 485754432E396A41 Activated Online Configuration Initial Status No
  0/ 1/0 2 485754432E395441 Activated Online Normal Matched No
  -------------------------------------------------------------------------
  Total number of ONTs connected to port 0: 3

## Slide 39: Adicionar e confirmar quadros
Adicionar um quadro offline
Confirmar uma placa que é descoberta automaticamente.
huawei(config)#board add
  {frameid/slotid<S><1,15>}:0/4 {H901CGCD<K>|H901CGID<K>|H901CIUA<K>|H901CRED<K>|H901CVEC<K>|H901EDSH<K>|H901EPHF<K>| H901GPHD<K>| H901GPHF<K>| H901GPSD<K>|H901GPSF<K>|H901NXED<K>|H901OGHK<K>|H901OXEG<K>|H901OXHD<K>|H901PILA<K>|H901PILB<K>|H901PIMA<K>|H901TWED<K>}:H901GPHF {<cr>|sub1<K>}:
huawei(config)#board confirm 0 // Confirmar todos os quadros.
huawei(config)#board confirm 0/4 // Confirmar o quadro especificado.
Notes: Pode adicionar um quadro de uma das seguintes formas:
  Adicionar uma placa offline. Ou seja, execute o comando board add para adicionar uma placa num slot vazio. O sistema reporta um alarme indicando que a placa está com defeito. Em seguida, insira manualmente a placa no slot correspondente. Se o tipo da placa inserida for o mesmo que o tipo da placa adicionada offline, o sistema reporta um alarme de recuperação de falha de placa (ID de alarme: 0x02310000). Se os tipos forem inconsistentes, é comunicado um alarme com a ID 0x02300082.
  Descobrir automaticamente a placa. Insira a placa em um slot inativo. O sistema exibe uma mensagem indicando que a placa foi descoberta automaticamente. Neste caso, é necessário executar o comando board confirm para confirmar a placa descoberta automaticamente.

## Slide 40: Atualização de placas
Eliminar um quadro
Reiniciar a placa.
Proibição/não-proibição de placa
huawei(config)#board delete
huawei(config)#board reset
huawei(config)#board prohibit
huawei(config)#undo board prohibit
Notes: board delete
  Este comando é usado para excluir uma placa de um sub-rack. Execute este comando para colocar um slot no estado inativo se a placa no slot estiver com defeito e for removida, e nenhuma outra placa estiver registrada no slot. Depois que a placa for excluída com sucesso, você pode adicionar uma nova placa no slot ocioso.
board reset
  Este comando é usado para reinicializar uma placa em um sub-rack ou slot especificado. Execute este comando quando localizar uma falha ou quando um serviço estiver defeituoso e não puder ser recuperado pela reinicialização do chipset na placa. Por exemplo, se você precisa definir o valor de algumas estatísticas de desempenho para 0, a configuração tem efeito somente depois que a placa é reinicializada. Depois de uma placa ser reiniciada com êxito, todos os dados configurados na placa são repostos a 0.
    Nota: Tenha cuidado ao executar este comando. Não reinicialize a placa, a menos que seja necessário. Caso contrário, os serviços podem ser afectados.
  Para reiniciar a placa de controle ou o sistema, execute o comando reboot em vez do comando board reset.
board prohibit
  O comando Board prohibit é utilizado para desativar uma placa. Execute esse comando quando precisar localizar, diagnosticar e corrigir uma placa de serviço com defeito. Depois que uma placa é desativada, os serviços na placa são interrompidos até que a placa seja ativada.
    Nota: A desativação de uma placa interrompe os serviços. Tenha cuidado ao executar este comando.
  O comando undo board prohibit é usado para habilitar uma placa que tenha sido desabilitada. Depois que uma placa é ativada, os serviços na placa são restaurados.

## Slide 41
Conexão do dispositivo
Introdução às funcionalidades da linha de comandos
Operações básicas do sistema
Configuração do ambiente de gestão

## Slide 42: Síntese do ambiente de gestão e manutenção
Configuração da interface de gestão
  Canal de gestão out-band
    Endereço IP da porta de rede de manutenção ETH no painel de controle
  Canal de gestão in-band
    Endereço IP da porta upstream GE/10GE
OLT control board
Fibra ótica
Cabo Ethernet

## Slide 43: Exemplo de manutenção de porta de rede Out-band
Item de configuração | Planejamento de dados
Endereço IP do terminal remoto | 10.10.21.1/24
Endereço da interface do router da camada superior | 10.10.20.254/24
Endereço de gestão out-band da OLT | 10.10.20.1
PC terminal
Router
OLT control board (partial screenshot)
Nota: Para a gestão baseada em NMS, os parâmetros SNMP devem ser configurados tanto na OLT como na NMS.
eSight/NCE
Topologia da rede
Planejamento de endereços IP
Notes: O modo de gestão out-band utiliza canais sem serviço para transmitir informações de gestão, separando o canal de gestão do canal de serviço. Em comparação com o modo de gestão in-band, o modo de gestão out-band fornece canais de gestão de dispositivos mais fiáveis. Quando o EA5800 está com defeito, as informações sobre os dispositivos na rede podem ser localizadas a tempo e monitorizadas em tempo real.
O EA5800 é ligado à LAN através de um cabo direto. O endereço IP da porta de rede de manutenção do EA5800 deve estar no mesmo segmento de rede que o endereço IP do terminal de manutenção. Nota: É possível ligar diretamente a porta de rede do terminal de manutenção à porta de rede de manutenção da placa de controlo do EA5800 para realizar a gestão fora de banda. Neste caso, é necessário usar um cabo cruzado.

## Slide 44: Processo de configuração Out-band
ip address ip-addr {mask-length | mask-ipaddr} [sub] [description text]
ip route-static ip_addr {mask-ip-addr | mask-length} {gateway-addr | interface-type interface-number | gateway-addr} [preference preference-value]
Entrar no modo de interface de out-band.
Configurar o endereço IP da porta de manutenção out-band.
WAN?
Adicionar uma rota.
Login Telnet remoto
Yes
No

## Slide 45: Procedimento de gestão Out-Band
Passo 1: Entrar no modo de porta de rede de manutenção.
Passo 2: Definir o endereço IP da porta de rede de manutenção.
Passo 3: Adicionar uma rota de gestão Out-band
huawei(config)#interface meth 0
huawei(config-if-meth0)#ip address 10.10.20.1 255.255.255.0
huawei(config-if-meth0)#quit
huawei(config)#ip route-static 10.10.21.0 24 10.10.20.254
Notes: interface meth:
  Este comando é utilizado para entrar no modo MEth a partir do modo de configuração global. Quando for necessário configurar os parâmetros, como o protocolo IP da porta de rede de manutenção, a firewall e o estado duplex da porta, execute este comando.
ip route-static:
  O comando ip route-static é utilizado para configurar a rota estática unicast. Numa rede simples, apenas é necessário configurar rotas estáticas. Após a criação das rotas estáticas, os dispositivos de rede podem comunicar entre si na Camada 3.
  O comando undo ip route-static é utilizado para eliminar uma rota estática unicast. Quando ocorre uma falha na rede ou a topologia da rede muda, a rota estática não muda automaticamente. Neste caso, é necessário executar este comando para eliminar a rota estática.
Guia de utilização do comando ip route-static:
  Se tanto o endereço IP de destino como a máscara forem 0.0.0.0, a rota configurada é uma rota padrão. Se a rota não for correspondida, a rota padrão é utilizada para encaminhar os pacotes.
  Podem ser configuradas diferentes prioridades para implementar diferentes políticas de gestão de rotas. Por exemplo, se estiverem configuradas várias rotas para o mesmo destino e for especificada a mesma prioridade, é implementado o equilíbrio de carga entre as rotas. Se forem especificadas prioridades diferentes, é implementado o backup de rotas.

## Slide 46
Notes:   Ao configurar uma rota estática, pode especificar a interface de transmissão ou o endereço do salto seguinte, conforme necessário. Para a interface ou interface ponto-a-ponto que suporta a resolução do endereço de rede para o endereço da camada de ligação, pode ser especificada a interface de transmissão ou o endereço do salto seguinte.
  Em alguns casos, por exemplo, quando a camada de link é encapsulada com PPP, é possível especificar a interface de saída no router, mesmo que o endereço da extremidade do par seja desconhecido. Desta forma, a configuração do router não necessita de ser alterada, mesmo que o endereço do par seja alterado.

## Slide 47: Exemplo de manutenção de porta de rede in-band
Item de configuração | Planejamento de dados
Endereço IP do terminal remoto | 10.10.21.1/24
Endereço da interface do router da camada superior | 10.10.30.254/24
Porta upstream do dispositivo | 0/9/0
VLAN de gestão in-band | 4000
Endereço de gestão in-band da OLT | 10.10.30.1/24
Topologia da rede
eSight/NCE
PC terminal
Router
Nota: Para a gestão baseada em NMS, os parâmetros SNMP devem ser configurados tanto na OLT como na NMS.
OLT control board (partial screenshot)
Planejamento de endereços IP
Notes: No modo de gestão in-band, as mensagens de interação de gestão são transmitidas através de um canal de serviço de um dispositivo, a rede é flexível e não é necessário qualquer dispositivo adicional. Isto poupa custos, mas torna a manutenção inconveniente.

## Slide 48: Processo de configuração da gestão em banda
vlan vlanid [to end-vlanid] {mux | smart | standard}
port vlan vlanid [to end-vlanid] frameid/slotid portlist
Configurar a VLAN de gestão.
Adicionar uma porta upstream à VLAN de gestão.
Configurar o endereço IP de gestão
WAN?
Adicionar uma rota.
Login Telnet remoto
No
Entrar no modo de interface VLAN.
Yes

## Slide 49: Procedimento de gestão in-band
Passo 1: Criar uma VLAN de gestão.
Passo 2: Adicionar uma porta upstream.
Passo 3: Introduzir a interface VLAN do NMS.
Passo 4: Definir o endereço IP da interface VLAN de gestão.
Passo 5: Definir a rota de gestão.
huawei(config)#vlan 4000 standard
huawei(config)#port vlan 4000 0/9 0
huawei(config)#interface vlanif 4000
huawei(config-if-vlanif4000)#ip address 10.10.30.1 255.255.255.0
huawei(config-if-vlanif4000)#quit
huawei(config)#ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.30.254
Notes: VLAN Standard: Uma VLAN Standard contém apenas várias portas upstream. As portas Ethernet numa VLAN podem comunicar entre si, e as portas Ethernet em diferentes VLANs estão isoladas umas das outras.
O comando interface vlanif é utilizado para criar uma interface VLAN no modo de configuração global e aceder ao modo de interface VLAN. Quando for necessário configurar a interface L3 virtual no modo VLANIF, executar este comando.
  No modo VLANIF, é possível configurar o grupo de comandos DHCP, o firewall, o grupo de comandos IP, o grupo de comandos MPLS, o grupo de servidores DHCP e o grupo de comandos ARP de uma interface VLAN.
  Só é possível criar uma interface VLAN ou entrar no modo de interface VLAN correspondente depois de a VLAN ter sido criada.
  O sistema suporta um máximo de 32 interfaces VLAN L3.
As VLANs no sistema devem ser únicas. Uma VLAN existente não pode ser criada novamente.
Antes de eliminar uma VLAN, é necessário eliminar as interfaces L3, as portas upstream e as portas de serviço da VLAN. Se a função MPLS estiver activada na VLAN, é necessário desativar a função MPLS antes de eliminar a VLAN.
  Execute o comando undo port vlan para eliminar as portas upstream.
  Executar o comando undo service-port vlan para eliminar as portas de serviço.
  Executar o comando undo interface vlanif para eliminar as interfaces L3.
  Execute o comando undo mpls para desativar a função MPLS.
O sistema suporta um máximo de 4000 VLANs. O ID de VLAN padrão é 1 e não pode ser criado ou eliminado.

## Slide 50: Consulta de configurações relacionadas (1)
Verificar o endereço IP do dispositivo
  Verifique todos os endereços IP do dispositivo.
  Visualizar um endereço IP do dispositivo.
huawei(config)#display ip interface brief
  Interface IP Address Physical Protocol Description
  meth0 10.10.20.1 up up HUAWEI, SmartAX
  vlanif4000 10.10.30.1 up up HUAWEI, SmartAX
huawei(config)#display ip interface meth 0
huawei(config)#display ip interface vlanif 4000
Notes: Funções do comando display ip interface
  Este comando é utilizado para consultar a configuração IP e as estatísticas de uma interface. Execute este comando quando precisar de consultar o número de pacotes, bytes e pacotes multicast recebidos e enviados por uma interface, e o número de pacotes de broadcast recebidos, enviados, reencaminhados e rejeitados pela interface.

## Slide 51: Consulta de configurações relacionadas (2)
  Verificar o endereço de gestão Out-band
huawei(config)#display interface meth 0
  Current status of meth0: UP
  Current status of the link layer protocol: Up
  Description: HUAWEI, SmartAX Series, meth0 Interface
  The maximum transmission unit is 1500 bytes.
  The IP address of this interface is 10.10.20.1/25.
  IP packet sending frame format: PKTFMT_ETHNT_2; hardware address: 0018-82d0-d104
  Auto-duplex(Full), Auto-speed(100M)
  5-minute input rate: 39 bytes/s, 0 packets/s
  5-minute output rate: 36 bytes/s, 0 packets/s
  Received packet: 606629, byte: 44990194
  Transmitted packet: 28431, byte: 1972007

## Slide 52: Consulta de configurações relacionadas (3)
  Verificar o endereço de gestão in-band.
huawei(config)#display interface vlanif 4000
  vlanif4000 current status: UP
  Current status of the link layer protocol: Up
  Description: HUAWEI, SmartAX Series, vlanif4000 Interface
  The maximum transmission unit is 1500 bytes.
  The IP address of the interface is 10.10.30.1/24.
  IP packet sending frame format: PKTFMT_ETHNT_2; hardware address: 0018-82d0-d105

## Slide 53: Gestão de dispositivos Segurança
Como impedir que usuários não autorizados iniciem sessão no dispositivo?
  Ativar a firewall.
  Definir a ACL
    Definir a política de reencaminhamento de acordo com o endereço de origem e o endereço de destino do pacote IP.
  Configurar o modo de acesso e o segmento de rede.
Notes: Existem vários métodos para impedir que utilizadores não autorizados façam o login no dispositivo. Por exemplo, é possível definir uma lista de controle de acesso ou configurar o modo de acesso e o segmento de rede. Também é possível ativar vários modos ao mesmo tempo.
Configurar a firewall do sistema para controlar os pacotes que acedem à interface de gestão do dispositivo para impedir que usuários não autorizados acedam ao sistema no modo in-band ou out-band.

## Slide 54: Configuração de uma política de segurança
Ativar o firewall (desativado por predefinição).
Adicionar uma ACL.
  Permitir que o terminal de gestão remota 10.10.21.0/24 acesse o dispositivo.
huawei(config)#firewall enable
huawei(config)#acl 3000
huawei(config_acl_adv_3000)#rule 5 permit ip source10.10.21.0 0.0.0.255 destination 10.10.20.1 0
huawei(config-acl-adv-3000)# rule10 deny ip source10.10.21.10 // Proibir o acesso de outros endereços IP ao dispositivo
Notes: Máscara de curinga: 0 indica uma correspondência rigorosa e 1 indica uma correspondência aleatória. No exemplo de permissão da fonte ip 10.10.21.0 0.0.0.255, os terminais cujos endereços IP estão no intervalo 10.10.21.0-255 podem acessar o sistema.

## Slide 55: Configuring a Security Policy
Ativar a ACL na direção in-bound da interface.
  Ativar a função na interface in-band.
  Ativar a função na interface de saída de banda.
huawei(config)#interface vlanif 4000
huawei(config-if-vlanif4000)#firewall packet-filter 3000 inbound
huawei(config)#interface meth 0
huawei(config-if-meth0)#firewall packet-filter 3000 inbound

## Slide 56: Configuração de uma política de segurança Telnet
Adicione um segmento de rede que tenha permissão para acessar o dispositivo por Telnet.
huawei(config)#sysman ip-access
  {protocol-type<E><telnet,ssh,snmp>}:telnet
  {start-ipaddress<I><X.X.X.X>}:10.10.21.1
  {end-ipaddress<I><X.X.X.X>}: 10.10.21.2
huawei(config)#display sysman ip-access telnet
  allowable table
  --------------------------------------------
  Sequence number Start IP address End IP address
  --------------------------------------------
  1 10.10.21.1 10.10.21.2
---------------------------------------------
Notes: Funções do comando sysman ip-accessEste parâmetro especifica o segmento de endereço IP que tem permissão para acessar o dispositivo através de um protocolo especificado. Execute este comando quando precisar de definir uma firewall para os usuários que acedem ao dispositivo para evitar que usuários não autorizados façam login no dispositivo. Após a configuração, os usuários que não cumprirem os requisitos de endereço e protocolo de acesso terão o acesso negado ao dispositivo.

## Slide 57
Quais são as vantagens e desvantagens da manutenção in-band e da manutenção Out-band?
Quais são os métodos comuns para configurar políticas de acesso a dispositivos?
Quais dos seguintes modos de manutenção são suportados pelo dispositivo?
Notes: As vantagens e desvantagens são as seguintes:
  Modo In-band (O terminal de manutenção comunica com o dispositivo através da porta Ethernet upstream.)
    Vantagens: A conexão em rede é flexível e não é necessário nenhum dispositivo adicional, o que reduz o custo.
    Desvantagem: Quando o canal de serviço está danificado, a manutenção não pode ser realizada.
  Modo Out-band (O terminal de manutenção comunica com o dispositivo através da porta de manutenção Ethernet na placa de controle do dispositivo.)
    Vantagens: Este método proporciona um canal de gestão de dispositivos mais fiável e pode localizar as informações sobre os dispositivos na rede a tempo quando os dispositivos geridos estão danificados.
    Desvantagem: É necessário um dispositivo adicional de conexão em rede para fornecer canais de manutenção independentes dos canais de serviço.
Aplicar a ACL à interface in-band (out-band). Use o sysman ip-access para filtrar endereços e serviços acessados. Configuração de políticas de acesso usando firewalls
Os métodos de manutenção mais comuns são os seguintes:
  Por interface de manutenção
    GUI mode: NCE-FAN/eSight、CLI mode: Console/Telnet remote login
  Por porta de manutenção
    Manutenção através da porta serial: CONSOLE console (CLI)
    Modo de manutenção da porta de rede: out-band (CLI or GUI)
    Modo de manutenção da porta upstream: in-band (CLI or GUI)

## Slide 58
Modo de manutenção da OLT: CLI (porta serial, porta de rede out-band e porta upstream in-band) e GUI (porta de rede out-band e porta upstream in-band)
Características do comando:
Prima a barra de espaços para corresponder automaticamente.
  Pressione Enter para visualizar o comando seguinte.
  Utilize um ponto de interrogação (?) para obter informações de ajuda.
Adição/Configuração de um serviço e eliminação/cancelamento da configuração
  terminal user name ->undo terminal user name
  board add ->board delete

## Slide 59
Conta de manutenção do sistema OLT: Existem três níveis de usuários. Os usuários de diferentes níveis têm diferentes âmbitos de operação. Os direitos dos três níveis são: administrador, responsável pela manutenção e utilizador comum, por ordem decrescente.
As placas da OLT podem funcionar nos seguintes estados: ativo normal, standby normal, standby defeituoso, auto-descoberta, configuração, normal, defeituoso e desativado.
O endereço IP da porta Ethernet de manutenção está configurado para o canal de gestão outband. Indica o endereço IP da interface L3 da VLAN de gestão do canal de gestão inband. A porta upstream correspondente tem permissão para passar a VLAN de gerenciamento.