## Slide 1: Operações básicas da ONU GPON

## Slide 2
ONU é a abreviatura de unidade de rede ótica. Trata-se de um dispositivo do lado do usuário, que inclui a MDU, normalmente instalada no corredor do armário de rua, e a ONT, normalmente instalada na casa do usuário.
Depois de a ONU estar vinculada ao perfil de configuração de serviço criado na OLT e adicionado com sucesso, a ONU pode acessar vários terminais de usuário ao mesmo tempo para fornecer aos usuários serviços de voz, dados e multimídia.

## Slide 3
Após a conclusão deste curso, será capaz de :
  Compreender os tipos de perfis necessários para adicionar ONUs.
  Estar familiarizado com a forma de adicionar ONUs
  Familiarizar-se com as configurações de serviço de dois tipos de ONUs.
  Saber como consultar o status da ONU.
  Estar familiarizado com as operações de manutenção da ONU.

## Slide 4
Tipos de perfis ONU
Processo de adição de uma ONU
Exemplo de implantação de serviço de ONU
Manutenção e consulta de ONU

## Slide 5: Funções e características da ONU
A ONU implementa principalmente as seguintes funções: receber seletivamente os dados enviados pela OLT, responder ao comando de gestão enviado pela OLT, realizar o ajuste correspondente, armazenar em buffer os dados Ethernet do usuário e enviar os dados na direção upstream na janela de envio alocada pela OLT.
A ONU trabalha com a OLT para implementar funções Ethernet de Camada 2 e Camada 3. A ONU pode ser ligada a várias terminações de utilizadores ao mesmo tempo para fornecer aos utilizadores serviços de voz, dados e multimédia.
A ONU pode receber dados da OLT e fornecer vários tipos de serviços para os terminais dos usuários somente depois que a ONU for adicionada com sucesso à OLT e ficar on-line.
Notes: As ONUs incluem MDUs e ONTs. As MDUs são adicionadas no modo de gestão SNMP, e as ONTs são adicionadas no modo de gestão OMCI. Diferentes tipos de ONUs precisam de ser adicionados e ficar online em diferentes modos de gestão.

## Slide 6: Modo de gestão da ONU
Classificação dos modos de gestão da ONU
  A série de modos de gestão da OMCI.
    Por exemplo, EG8145V5 ( conectado diretamente através de um cabo de rede, abrir a página web em http://192.168.18.1).
  O modo de gestão SNMP.
    Por exemplo, EA5821 (pode fazer telnet à ONU a partir da OLT no modo CLI).

## Slide 7: Tipo de perfil ONU
Um perfil de ONU GPON é um conjunto de parâmetros que devem ser configurados para o serviço de acesso GPON.
Define os parâmetros de tráfego GPON upstream e controla o tráfego upstream ligando o DBA.
1. Perfil do DBA
Define os parâmetros de linha da camada inferior da ONU, como o perfil DBA usado pelo T-CONT, ID da porta GEM, modo de mapeamento de serviço, tipo de serviço, QoS e se a criptografia FEC está ativada.
2. Perfil da linha
Define o tipo e o número de portas ONU, o número da porta e o mapeamento de VLAN, a VLAN multicast e o método de conversão de VLAN.
Este perfil é utilizado para adicionar uma ONT no modo de gestão OMCI. A MDU não necessita de ser configurada com um perfil de serviço.
3. Perfil do serviço
4. Perfil SNMP
Quando a rede da camada superior gere a MDU através do servidor NMS, é necessário configurar os parâmetros SNMP relacionados, incluindo a versão SNMP, o nome da community e o endereço IP do servidor NMS.
Notes: As ONUs são implantadas em grande número. Se forem configurados vários parâmetros para cada ONU, a carga de trabalho é pesada e a eficiência é baixa. Nesse caso, é possível vincular um perfil ONU para simplificar a configuração.
DBA: atribuição dinâmica da largura de banda
GEM: Modo de encapsulamento GPONContentores de transmissão (TCONTs)
OMCI: interface de gestão e controle do terminal de rede ótica
SNMP: Protocolo de gestão de rede simples

## Slide 8: Consultando o perfil padrão do DBA
Consulta de um perfil DBA existente
huawei(config)#display dba-profile all
  --------------------------------------------------------
  Profile type Fixed bandwidth Guaranteed maximum binding
  No. Compensation Bandwidth (kbps) Bandwidth (kbps) Bandwidth (kbps) Times
  0 3 No 0 8192 20480 1
  1 1 No 5120 0 0 0
  2 1 No 1024 0 0 0
  3 4 No 0 0 32768 0
  4 2 No 0 1024 0 1
  5 1 No 32768 0 0 0
  6 1 No 102400 0 0 0
  7 2 No 0 32768 0 0
  8 2 No 0 102400 0 0
  9 3 No 0 32768 65536 8
  Note: O sistema fornece 10 perfis padrão, cujos IDs são de 0 a 9.
Notes: Função do comando display DBA-profile all:
  Este comando é utilizado para consultar todos os perfis de atribuição dinâmica de largura de banda (DBA) no sistema.
  Guia do usuário:
    Por padrão, o sistema tem 10 perfis DBA, numerados de 0 a 9. Estes perfis fornecem valores típicos de parâmetros de tráfego.
    É possível consultar e modificar o perfil DBA padrão, mas não é possível eliminá-lo.
    Quando se consulta um perfil DBA específico, especificando o ID ou o nome do perfil, o sistema apresenta as informações detalhadas sobre o perfil. Quando se consultam todos os perfis DBA, o sistema apresenta-os numa lista.

## Slide 9: Adicionando um perfil DBA
Adicionar um perfil DBA.
  Uma ONT pode transportar serviços somente depois de estar vinculada a um perfil DBA. Quando o perfil DBA padrão não puder atender aos requisitos de serviço, execute este comando para adicionar um perfil DBA.
huawei(config)#dba-profile add profile-id
  {profile-id<U><10,512>}:22
  {profilename<K>|type1<K>|type2<K>|type3<K>|type4<K>|type5<K>}:profile-name
  {profile-name<S><Length 1-33>}:2M
  {type1<K>|type2<K>|type3<K>|type4<K>|type5<K>}:type3
  {assure<K>}:assure
  {assure-bandwidth<U><128,1235456>}:2048
  {max<K>}:max
  {max-bandwidth<U><128,1235456>}:4096
Notes: O comando DBA-profile add fornece as seguintes funções:
  Este comando é utilizado para adicionar um perfil de atribuição dinâmica de largura de banda (DBA). Uma T-CONT é um recurso físico em uma ONT. Um T-CONT pode transportar serviços somente depois de estar vinculado a um perfil DBA. Quando o perfil DBA padrão não puder atender aos requisitos de serviço, execute este comando para adicionar um perfil DBA.
  Guia do usuário:
    Por padrão, um T-CONT está vinculado ao perfil 1 do DBA.
    Por padrão, o sistema tem 10 perfis DBA numerados de 0 a 9. Estes perfis fornecem valores típicos de parâmetros de tráfego.
    É possível consultar e modificar o perfil DBA padrão, mas não é possível eliminá-lo.
    Quando um perfil DBA é adicionado, o valor da largura de banda de entrada é modelado para um múltiplo de 64. Por exemplo, se a largura de banda introduzida for 1022 kbit/s, a largura de banda atual é 960 kbit/s.

## Slide 10: Adicionar um perfil de linha ONU (1)
Adicionar um perfil de linha ONU com o nome XiaoYuanKuanDai.
  Criar um perfil e entrar no modo de configuração do perfil.
huawei(config)#ont-lineprofile gpon profile-id
  {profile-id<U><1,8192>}:66
  {<cr>|profile-name<K>}:profile-name
  {profile-name<S><Length 1-32>}:xiaoyuankuandai
huawei(config-gpon-lineprofile-66)#
Nota: Quando se cria um perfil de linha ou um perfil DBA, se não se especificar o ID do perfil, o sistema atribui automaticamente o ID do perfil.
Notes: Funções do comando ont-lineprofile:
  O comando ont-lineprofile é utilizado para entrar no modo de perfil de linha ONU. Quando for necessário configurar os atributos de um perfil de linha ONU, execute este comando. Depois de o comando ser executado com êxito, o sistema entra no modo de configuração do perfil de linha ONU correspondente. Se o sistema entrar no modo pela primeira vez, é gerado um perfil padrão.
  Guia do usuário:
    Se não for especificado o ID do perfil, o sistema atribui automaticamente um ID de perfil e entra no modo de perfil de linha.
    Quando um perfil de linha ONU é criado, todos os parâmetros do perfil utilizam os valores padrão do tipo de perfil atual. Neste caso, é possível executar o comando display ont-lineprofile para consultar os parâmetros.
    Por padrão, o perfil de linha da ONU é denominado ont-lineprofile_x. "x" é o ID do perfil atual.
    A função FEC ONU do perfil está desativada.
    Definir o modo de mapeamento de perfis para VLAN.
    Indica que o modo QoS do perfil é PQ.
    Por padrão, o T-CONT 0 é criado e vinculado ao perfil DBA 2.

## Slide 11: Adicionar um perfil de linha ONU (2)
  Vincular um perfil DBA a um T-CONT (obrigatório)
    Exemplo: Definir T-CONT 2 no perfil de linha 66 e ligar T-CONT 2 ao perfil DBA 22.
huawei(config-gpon-lineprofile-66)#T-CONT
  {T-CONT-list<S><Length 1-13>}:2
  {dba-profile-id<K>|dba-profile-name<K>}:dba-profile-id
  {profile-id<U><1,512>}:22
Notes: Função de comando T-CONT:
  O comando T-CONT é utilizado para vincular um T-CONT a um perfil DBA. Um T-CONT é um recurso físico em uma ONU. Um T-CONT pode transportar serviços somente após ser vinculado a um perfil DBA. Após a vinculação ser bem sucedida, o T-CONT pode fornecer esquemas flexíveis de alocação dinâmica de largura de banda de acordo com diferentes configurações no perfil DBA.
  Guia do usuário:
    Por padrão, o T-CONT 0 é vinculado ao perfil DBA 2 juntamente com o perfil de linha da ONU. A vinculação não pode ser cancelada, mas pode ser modificada.
    É possível executar o comando display ont-lineprofile para consultar as informações sobre o perfil de linha da ONU.
O comando gemport add suporta as seguintes funções:
  Este comando é usado para adicionar uma porta GEM. Antes de configurar o serviço de acesso GPON, é necessário executar este comando para adicionar um canal de transmissão de serviço, ou seja, uma porta GEM. Depois disso, execute o comando ont gemport bind para vincular a porta GEM ao T-CONT da ONU e execute o comando ont gemport mapping para criar o mapeamento entre a porta GEM e o fluxo de tráfego do usuário. Em seguida, a porta GEM pode ser usada para transportar serviços.
  Guia do usuário:
    Ao adicionar uma porta GEM, é necessário selecionar o atributo correto de acordo com o tipo de serviço. Quando a porta GEM é utilizada para transportar o serviço TDMoGEM, o atributo deve ser TDM.

## Slide 12: Adicionar um perfil de linha ONU (3)
  Adicionar uma porta GEM e mapeá-la para o T-CONT correspondente (obrigatório))
    A porta GEM é a menor porta lógica da ONU. A porta GEM no canal upstream da ONU deve estar vinculada a um T-CONT.
    Durante a criação de um fluxo de serviço, a porta GEM é a porta identificadora mínima da extremidade de destino do fluxo de serviço. A seguir, são listados alguns campos dos comandos para implementar o fluxo de serviço orientado por comutação.
PON
ONU
ONU
ONU
T-CONT
T-CONT
T-CONT
T-CONT
GEM Port
GEM Port
GEM Port
GEM Port
GEM Port
GEM Port
vlan vlanid gpon frameid/slotid/portid ont ontid gemport gemindex
Fim da origem
(comutação primária S-VLAN)
Fim do destino
(porta de acesso do usuário)
GEM Port
GEM Port
Notes: O comando gemport add suporta as seguintes funções:
  Este comando é usado para adicionar uma porta GEM. Antes de configurar o serviço de acesso GPON, é necessário executar este comando para adicionar um canal de transmissão de serviço, ou seja, uma porta GEM. Depois disso, execute o comando ont gemport bind para vincular a porta GEM ao T-CONT da ONU e execute o comando ont gemport mapping para criar o mapeamento entre a porta GEM e o fluxo de tráfego do usuário. Em seguida, a porta GEM pode ser usada para transportar serviços.
  Guia do usuário:
    Ao adicionar uma porta GEM, é necessário selecionar o atributo correto de acordo com o tipo de serviço. Quando a porta GEM é utilizada para transportar o serviço TDMoGEM, o atributo deve ser TDM.

## Slide 13: Adicionar um perfil de linha ONU (4)
Exemplo: Adicionar a porta GEM 20 que transporta serviços Ethernet ao perfil de linha 66. A porta GEM está ligada ao T-CONT 2 e a sua prioridade é 3.
huawei(config-gpon-lineprofile-66)#gem
  {add<K>|delete<K>|mapping<K>|modify<K>}:add
  {gem-index<U><0,1023>}:20
  {service-type<E><eth,tdm>}:eth
  {T-CONT<K>}:T-CONT
  {T-CONT-id<U><0,127>}:2
  {<cr>|cascade<K>|encrypt<K>|gem-car<K>|priority-queue<K>}:priority-queue
  {priority-queue<U><0,7>}:3

## Slide 14: Adicionar um perfil de linha ONU (5)
  Configurar o modo de mapeamento.
    A ONU precisa encapsular os quadros Ethernet upstream da porta de serviço em quadros GEM. Primeiro, determine a relação de mapeamento entre o lado de serviço e a porta GEM. Ou seja, determinar se o mapeamento é baseado na porta física ou na VLAN ID.
huawei(config-gpon-lineprofile-66)#mapping-mode-{iptos<K>|port-priority<K>|port-vlan-priority<K>|port-vlan<K>|port<K>|priority<K>|vlan-priority<K>|vlan<K>}:vlan
Porta PON upstream
Interface de serviço downstream
Encapsulamento GEM
Ethernet
encapsulamento
GEM Port
ONU
Notes: O comando mapping-mode suporta.
  Este comando é utilizado para configurar o mapeamento entre a porta GEM e o serviço do lado da ONU, ou seja, para configurar o mapeamento entre a porta GEM e o fluxo de dados da porta de utilizador da ONU. A porta GEM só pode transportar serviços depois que o mapeamento for criado pela execução deste comando.
  Por padrão, a ONU suporta o modo de mapeamento de VLAN.
  Atualmente, só pode ser configurado um modo de mapeamento de cada vez.
  É possível executar o comando display ont-lineprofile para consultar o modo de mapeamento suportado pela ONU.
O comando gem mapping é suportado.
  O comando gem mapping é utilizado para configurar o mapeamento entre a porta GEM e o serviço do lado da ONU, ou seja, o mapeamento entre a porta GEM e o fluxo de dados a montante da porta de utilizador da ONU. Depois de este comando ser executado com êxito, o mapeamento é estabelecido. Em seguida, a porta GEM correspondente pode ser usada para transportar serviços.
  Ao configurar o mapeamento entre a porta GEM e o serviço do usuário, se não for introduzido o ID da tabela de tráfego vinculado e o modo QoS do perfil de linha da ONU for FLOW-CAR, vincular a tabela de tráfego 6 à porta GEM.

## Slide 15: Adicionar um perfil de linha ONU (6)
  Configuração do mapeamento entre portas GEM e VLANs (obrigatório)
    Por exemplo, para criar a relação de mapeamento 0 para a porta 20 do GEM e mapear a porta para a VLAN 10, faça o seguinte
huawei(config-gpon-lineprofile-66)#gem mapping
  {gem-index<U><0,127>}:20
  {mapping-index<U><0,7>}:0
  {e1<K>|eth<K>|flow-car<K>|iphost<K>|moca<K>|priority<K>|vlan<K>}:vlan
  {vlan-id<U><0,4095>}:10
  {<cr>|flow-car<K>|priority<K>}:
Notes:   Quando o fluxo de tráfego da porta E1 é mapeado para a porta GEM especificada, o atributo da porta GEM deve ser TDM.
  No mesmo perfil de linha da ONU, o mapeamento entre a porta GEM e o serviço do usuário deve corresponder ao modo de mapeamento suportado pela ONU configurada no perfil.
  Um grupo de pacotes só pode ser usado nos modos de mapeamento de porta, mapeamento de porta+VLAN, mapeamento de prioridade de porta+802.1p e mapeamento de prioridade de porta+VLAN+802.1p. As portas em grupos de pacotes e grupos de pacotes e não-grupos não podem ser mapeadas para a mesma porta GEM nos quatro modos de mapeamento anteriores.

## Slide 16: Adicionar um perfil de linha ONU (7)
  Configurar o modo QoS.
  Confirmar as definições dos parâmetros de ativação.
huawei(config-gpon-lineprofile-66)#qos-mode {flow-car<K>|gem-car<K>|priority-queue<K>}:priority-queue
huawei(config-gpon-lineprofile-66)#commit
huawei(config-gpon-lineprofile-66)#quit
Nota: Todas as definições de parâmetros só têm efeito depois de executar o comando de confirmação.
Notes: As funções do comando qos-mode são as seguintes:
  Este comando é utilizado para configurar o modo QoS no perfil de linha da ONU, ou seja, o modo de controlo de tráfego a montante da ONU. Quando for necessário fornecer a garantia de qualidade fim-a-fim para o usuário controlar o tráfego, execute este comando.
  Guia do usuário:
    Execute o comando config para entrar no modo de configuração global e, em seguida, execute o comando ont-lineprofile para entrar no modo de perfil de linha da ONU.
    Por padrão, o modo QoS de um perfil de linha ONU é o agendamento de filas de prioridade.
    É possível executar o comando display ont-lineprofile para consultar o modo QoS do perfil.
Função de comando Commit:
  O comando commit é utilizado para submeter a configuração de parâmetros do perfil de serviço ou perfil de linha atual. Quando a configuração de parâmetros do perfil de serviço ou perfil de linha atual é submetida, o sistema verifica a validade dos parâmetros no perfil de serviço ou perfil de linha. Se os parâmetros passarem na verificação, a nova configuração de parâmetros é utilizada para renovar os dados de execução do sistema.

## Slide 17: Consulta de um perfil de linha ONU
Consultar o perfil de linha configurado.
huawei(config)#display ont-lineprofile gpon profile-id 66
  -------------------------------------------------------
  Profile ID: 66
  profile name: xiaoyuankuandai
  Access type: GPON
  ------------------------------------------------------
  Upstream FEC switch: disabled
  QoS mode: PQ
  Mapping mode: VLAN
  ------------------------------------------------------
  <T-CONT 0> DBA profile ID: 1
  <T-CONT 2> DBA profile ID: 22
  <GEM Index 20>
  -----------------------------------------------------
  |Service type: ETH |Downstream encryption: off |Cascading attribute: off |Priority: 0 |GEM-CAR:-
  -----------------------------------------------------
  Mapping index VLAN priority Port type Port index Flow-CAR
  ------------------------------------------------------
  0 10 - - - -
  ------------------------------------------------------

## Slide 18: Adicionar um perfil de serviço ONU (1)
Adicionar um perfil de serviço ONU com o nome eg8145v5.
  Criar um perfil de serviço e entrar no modo de configuração do perfil.
huawei(config)#ont-srvprofile
  {epon<K>|gpon<K>}:gpon
  {<cr>|profile-id<K>|profile-name<K>}:profile-id
  {profile-id<U><1,4096>}:88
  {<cr>|profile-name<K>}:profile-name
  {profile-name<S><Length 1-32>}:eg8145v5
  huawei(config-gpon-srvprofile-88)#
Notes: Funções do comando ont-srvprofile:
  O comando ont-srvprofile é utilizado para entrar no modo de perfil de serviço ON. Quando for necessário configurar os atributos de um perfil de serviço ONU, execute este comando. Após o comando ser executado com sucesso, o sistema entra no modo de configuração do perfil de serviço ONU correspondente. Se o utilizador entrar no modo de configuração pela primeira vez, é gerado um perfil padrão.
  Guia do usuário:
    Se não for especificado um ID de perfil, o sistema atribui automaticamente um ID de perfil e entra no modo de configuração do perfil de serviço correspondente.
    Quando um perfil de serviço da ONU é adicionado, todos os parâmetros do perfil são os valores padrão do tipo de perfil atual. Neste caso, é possível executar o comando display ont-srvprofile para consultar os parâmetros.
    Por padrão, a configuração do perfil de serviço da ONU é a seguinte:
    Ativar a aprendizagem de endereços MAC.
    Desativar a transmissão transparente na ONU.
    O modo de reencaminhamento multicast é indiferente.
    A descrição do perfil é ont-srvprofile_x, em que x indica o ID do perfil.
    Para as portas ONU, este parâmetro é deixado em branco por padrão.
    Quando o modo de gestão da ONU é OMCI, o perfil de serviço da ONU deve ser vinculado.

## Slide 19: Adicionar um perfil de serviço ONU (2)
  Configuração da capacidade da porta ONU (obrigatória)
  Definir a VLAN da porta ONU
huawei(config-gpon-srvprofile-88)#ont-port
  {catv<K>|eth<K>|moca<K>|pots<K>|tdm-srvtype<K>|tdm-type<K>|tdm<K>}:eth
  {eth-port<U><0,8>}:4
  {<cr>|catv<K>|moca<K>|pots<K>|tdm-srvtype<K>|tdm-type<K>|tdm<K>}:pots
  {adaptive<K>|pots-port<U><0,32>}:2
  {<cr>|catv<K>|moca<K>|tdm-srvtype<K>|tdm-type<K>|tdm<K>}:
huawei(config-gpon-srvprofile-88)#port
  {car<K>|dscp<K>|e1<K>|eth<K>|igmp-forward<K>|priority-policy<K>|q-in-q<K>|vlan<K>}: vlan
  {eth<K>|iphost<K>|moca<K>}:eth
  {ont-portlist<S><Length 1-128>}:1
  {q-in-q<K>|translation<K>|transparent<K>|vlanid<U><0,4095>}:10
Notes: Funções do comando ont-port:
  Este comando é usado para definir a capacidade de porta definida em um perfil de serviço ONU, ou seja, o número de portas de cada tipo em uma ONU. Quando for necessário definir o número de cada tipo de porta em uma ONU, execute este comando.
    Ao definir os atributos da porta ONU no perfil de serviço ONU, é necessário verificar se a porta existe de acordo com o número de portas definido. Se o utilizador não executar este comando para definir o número de portas ONU, o número de todos os tipos de portas na ONU é 0 por padrão.
Função do comando port vlan:
  O comando port vlan é usado para configurar a VLAN da porta da interface de rede do utilizador (UNI) no perfil de serviço da ONU. Quando o sistema precisa gerenciar os atributos da porta UNI da ONU no modo de gerenciamento remoto e adicionar a porta UNI à VLAN, execute este comando.
  Guia do usuário:
    Suporta a configuração de VLAN para portas Ethernet e portas MOCA. Definir a VLAN de uma porta ONU, incluindo adicionar uma porta a uma VLAN e excluir uma porta de uma VLAN.
    O modo transparente da porta ONU e ETH pode ser configurado. Não é necessário especificar a VLAN ID e apenas é necessário introduzir a palavra-chave transparent.
    Para configurar a tradução de VLAN para uma ONU ou porta Ethernet, introduza a palavra-chave translation e especifique as VLAN IDs, as prioridades e os tipos de encapsulamento de pacotes antes e depois da tradução.
    Suporta a eliminação da transmissão transparente e da comutação de VLAN da ONU e da porta ETH.

## Slide 20: Adicionar um perfil de serviço ONU (3)
  Configurar o modo de encaminhamento de etiquetas VLAN para pacotes multicast. Este passo só é necessário quando os serviços multicast estão configurados.
  Configurar o modo de encaminhamento de pacotes IGMP (necessário apenas quando o serviço multicast está disponível).
  Commit a configuração.
huawei(config-gpon-srvprofile-88)#multicast-forward
  {tag<K>|unconcern<K>|untag<K>}:untag
huawei(config-gpon-srvprofile-88)#igmp-forward
  {translation<K>|transparent<K>|unconcern<K>}:unconcern
huawei(config-gpon-srvprofile-88)#commit
huawei(config-gpon-srvprofile-88)#quit
Notes: O comando multicast-forward é utilizado para:
  Este comando é utilizado para definir o modo de encaminhamento multicast da ONU e a VLAN de encaminhamento multicast num perfil de serviço ONU. Quando for necessário modificar os parâmetros de um perfil de serviço ONU, execute este comando.
  Guia de utilização
    Execute o comando config para entrar no modo de configuração global e, em seguida, execute o comando ont-srvprofile para entrar no modo de perfil de serviço da ONU.
O comando igmp-forward é suportado.
  Este comando é usado para configurar o modo de encaminhamento de pacotes IGMP upstream de uma ONU GPON em um perfil de serviço ONU. Os três modos de encaminhamento a seguir são suportados: transmissão transparente, tradução de VLAN e despreocupação.
  Guia do usuário:
    Execute o comando config para entrar no modo de configuração global e, em seguida, execute o comando ont-srvprofile para entrar no modo de perfil de serviço da ONU.
    Execute este comando para definir o modo de encaminhamento de pacotes IGMP upstream de uma ONU GPON.
    O modo de reencaminhamento padrão é indiferente. Se o modo de tradução de VLAN for especificado, também é necessário introduzir o VLAN após a tradução.

## Slide 21: Consulta de um perfil de serviço ONU
Consultar o perfil de serviço configurado.
huawei(config)#display ont-srvprofile gpon profile-id 88
  ---------------------------------------------------------------------
  Profile ID: 88
  Profile name: eg8145v5
  Access type: GPON
  ---------------------------------------------------------------------
  Port Type Number of ports
  ---------------------------------------------------------------------
  POTS 2
  ETH 4
  TDM 0
  MOCA 0
  CATV 0
  ---------------------------------------------------------------------
  TDM type: E1
  TDM service type: TDMoGem
  MAC address learning: enabled
  ONT transparent transmission: disabled
  Multicast forwarding mode: Untag
  Multicast forwarding VLAN: -

## Slide 22: Adicionar um perfil SNMP
Adicionar um perfil SNMP.
huawei(config)#snmp-profile
  {add<K>|delete<K>|modify<K>}:add
  {profile-id<K>|profile-name<K>|version<E><v1,v2c>}:profile-id
  {profile-id<U><1,64>}:1
  {profile-name<K>|version<E><v1,v2c>}:profile-name
  {profile-name<S><Length 1-32>}:esight
  {version<E><v1,v2c>}:v2c
  {readgroup<S><Length 1-32>}:public
  {writegroup<S><Length 1-32>}:private
  {des-ip<I><X.X.X.X>}:192.168.48.250
  {source-port<U><1,65535>}:162
  {securityname<S><Length 1-32>}:private
Notes: Funções do comando snmp-profile add:
  Este comando é usado para adicionar um perfil de gerenciamento SNMP. Depois que o perfil SNMP é adicionado com sucesso, os parâmetros entram em vigor quando a ONU é vinculada ao perfil de gerenciamento SNMP.
  Quando o modo de gestão da ONU é SNMP, é possível associar o perfil de gestão SNMP à ONU.

## Slide 23
Tipos de perfis ONU
Processo de adição de uma ONU
Exemplo de implantação de serviço ONU
Manutenção e consulta da ONU

## Slide 24: Processo de adição de uma ONU
Existe um perfil de perfil de DBA？
Adicionar um perfil DBA
Iniciar
Fim
Existe um perfil da linha?
Existe um perfil de
serviço adequado?
Adicionar um perfil de linha
Adicionar um perfil de serviço
Adicionar e vincular um
Perfil relacionado com a ONU
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Que tipo de ONU?
ONT
MDU
A ONT necessita de um perfil de linha e de um perfil de serviço.
A MDU requer apenas o perfil de linha. Se pretender gerir a MDU através do NMS, é necessário criar um perfil SNMP e associá-lo à MDU.

## Slide 25: Modo de adição de ONU
Método 1: Adicionar uma ONU em modo de detecção automática
  Processo :
    Conectar uma ONU à fibra e ligá-la.
    Ativar a função de descoberta automática de portas PON.
    Adicionar a ONU à OLT: Confirmar o SN da ONU descoberta automaticamente.
    Registar a ONU.
Método 2: Adicionar uma ONU manualmente
  Processo :
    Conectar uma ONU à fibra e ligá-la.
    Adicionar a ONU na OLT: Adicionar manualmente o SN da ONU.
    Registar a ONU.

## Slide 26: Adição de uma ONU no modo de deteção automática (1)
Ativar a função de auto-descoberta da porta PON.
huawei(config)#interface gpon 0/8
huawei(config-if-gpon-0/8)#port
  {portid<U><0,15>}:0
  {fec<K>|ont-auto-find<K>|ont-password-renew<K>|range<K>}:ont-auto-find
  {switch<E><enable,disable>}:enable
Nota: Após a função de descoberta automática da porta PON ser ativada, as novas ONUs descobertas na porta PON podem ser automaticamente apresentadas.
Notes: Funções do comando port ont-auto-find:
  Este comando é usado para habilitar ou desabilitar a função de busca automática de ONU de uma porta GPON. Depois que a função de descoberta automática de ONU é ativada, a OLT verifica periodicamente se novas ONUs ficam on-line.
  Guia do usuário:
    Execute o comando config para entrar no modo de configuração global e, em seguida, execute o comando interface gpon para entrar no modo GPON.
    Por padrão, a função de detecção automática da ONU de uma porta GPON está desativada.
    Depois de uma nova ONU ficar online, a placa reporta um grupo de informações da ONU a serem confirmadas para o terminal CLI e guarda as informações no buffer de registo da ONU para confirmação.
    É possível executar o comando ont add para adicionar uma ONU offline ou executar o comando ont confirm para confirmar uma ONU descoberta automaticamente.

## Slide 27: Adição de uma ONU no modo de deteção automática (2)
Consultar as ONUs descobertas.
huawei(config-if-gpon-0/8)#display ont autofind 0
  ------------------------------------------------
  Number: 1
  F/S/P: 0/8/0
  Ont SN: 4857544363C8959A (HWTC-63C8959A)
  Password: 0x00000000000000000000
  Loid:
  Checkcode:
  VendorID: HWTC
  Ont Version: E64.A
  Ont SoftwareVersion: V8R016C10S200
  Ont EquipmentID: MA5671-GP4
  Ont Customized Info: COMMON
  Ont autofind time: 2020-01-09 07:37:51+08:00
  The number of GPON autofind ONT is 1

## Slide 28: Adição de uma ONU no modo de deteção automática (3)
Confirmação das ONUs descobertas
huawei(config-if-gpon-0/8)#ont confirm
  {portid<U><0,15>}:0
  {all<K>|ontid<K>|password-auth<K>|sn-auth<K>}:ontid
  {ontid<U><0,127>}: 8
  {password-auth<K>|sn-auth<K>}:sn-auth
  {sn<S><Length 13-16>}: 4857544363C8959A
  {omci<K>|password-auth<K>|snmp<K>}:omci
  {ont-lineprofile-id<K>|ont-lineprofile-name<K>}:ont-lineprofile-id
  {profile-id<U><1,4096>}:66
  {ont-srvprofile-id<K>|ont-srvprofile-name<K>}:ont-srvprofile-id
  {profile-id<U><1,4096>}:88
  {<cr>|desc<K>}:
Nota: Se o modo de gestão OMCI for selecionado, o perfil de linha e o perfil de serviço têm de ser ligados ao mesmo tempo.
Notes: Função do comando de confirmação ont:
  Este comando é utilizado para confirmar uma ONU que está no estado de auto-descoberta. Se a função de descoberta automática de ONU estiver habilitada na OLT, a OLT obtém as informações de registro sobre a ONU descoberta automaticamente após a ONU ficar on-line. Nesse caso, a ONU está no estado de descoberta automática. Depois de executar este comando para confirmar a ONU, a ONU funciona no estado normal.
  Guia do usuário:
    Execute o comando config para entrar no modo de configuração global e, em seguida, execute o comando interface gpon para entrar no modo GPON.
    Ao confirmar uma ONU descoberta automaticamente, é necessário especificar o perfil do conjunto de capacidades da ONU.
    Certifique-se de que a ONU utiliza o perfil ONU correto. O perfil ONU define as especificações e capacidades da ONU. Se as especificações e capacidades estiverem incorretas, a ONU ficará online e não corresponderá ao perfil. O perfil selecionado deve existir.
    Recomenda-se que adicione a descrição, como a localização e a hora de cada ONU, para facilitar a localização de falhas e a manutenção da ONU.
    TSN de uma ONU configurada no mesmo sistema deve ser único.

## Slide 29
Notes:     A OLT pode gerenciar as ONUs no modo SNMP ou OMCI. O modo de gerenciamento depende do modo de gerenciamento da ONU. Se a ONU funciona como um NE independente e é gerenciada pelo NMS em modo SNMP, selecione o modo SNMP. Se a ONU não for gerida como um NE independente e todas as suas configurações forem geridas pela OLT através do protocolo OMCI, selecionar o modo de gestão OMCI.
    Para a ONU que utiliza o modo de gerenciamento SNMP, basta configurar os parâmetros da linha GPON e os parâmetros do canal de gerenciamento na OLT.
    Se a ONU for gerida através de OMCI, é necessário configurar todos os parâmetros (incluindo parâmetros de linha, parâmetros de porta UNI e parâmetros de serviço) exigidos pela ONU na OLT.

## Slide 30: Adição de uma ONU em modo de detecção manual
Adicionar uma ONU.
huawei(config-if-gpon-0/8)#ont add
  {portid<U><0,15>}:0
  {ontid<U><0,127>|password-auth<K>|sn-auth<K>}:8
  {password-auth<K>|sn-auth<K>}:sn-auth
  {sn<S><Length 13-16>}: 4857544363C8959A
  {omci<K>|password-auth<K>|snmp<K>}:omci
  {ont-lineprofile-id<K>|ont-lineprofile-name<K>}:ont-lineprofile-id
  {profile-id<U><1,4096>}:66
  {ont-srvprofile-id<K>|ont-srvprofile-name<K>}:ont-srvprofile-id
  {profile-id<U><1,4096>}:88
  {<cr>|desc<K>}:
Notes: A função do comando ont add é a seguinte:
  Este comando é usado para adicionar uma ONU e especificar os dados de configuração para a ONU. Esta função é usada para adicionar uma ONU offline e configurar serviços quando a ONU estiver offline. Depois que a ONU fica on-line, os dados de configuração são emitidos para a ONU através do protocolo de gerenciamento da ONU. Desta forma, o processo de configuração é concluído. Depois de uma ONU ser adicionada com sucesso, é possível configurar vários serviços para a ONU. Quando a ONU não está em posição, a configuração é armazenada na placa de serviço.
  Guia do usuário:
    Execute o comando config para entrar no modo de configuração global e, em seguida, execute o comando interface gpon para entrar no modo GPON.
    Por defeito, os perfis 1 a 7 do conjunto de capacidades da ONU são os perfis padrão do conjunto de capacidades da ONU nas portas GPON.
    Ao adicionar uma ONU, é necessário especificar o perfil do conjunto de capacidades da ONU.
    Para adicionar uma ONU no modo de gestão OMCI, é necessário selecionar um perfil de serviço ONU correto. O perfil define as especificações e capacidades da ONU. Se o perfil for definido incorretamente, a ONU não corresponde ao perfil de serviço quando fica online. O perfil selecionado deve existir.
    Recomenda-se que adicione a descrição, como a localização e a hora de cada ONU, para facilitar a localização de falhas e a manutenção da ONU.
    O SN de uma ONU configurada no mesmo sistema deve ser único.

## Slide 31: Verificar o status da ONU
Verificar o status da ONU adicionada.
huawei(config-if-gpon-0/8)#display ont info 0 all
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Subrack/slot/port ONT SN control Running configuration matching Protection side
  No. Flag Flag Status Status
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  0/ 8/0 8 4857544363C8959A Activated Online Normal Matched No
Parâmetro | Descrição dos parâmetros
Control flag | Indica a flag de controle da ONU. Pode ser ativado ou desativado.
Running flag | Indica o estado de funcionamento da ONU. Pode estar online ou offline. Quando a ONU está online, ela é exibida como online.
Configuration Status | Depois de a ONU ficar online, este estado indica se a configuração da ONU foi restaurada e se a restauração da configuração foi concluída. Existem quatro estados: Inicial, Normal, Falha e Configurando.
Matching Status | Indica se a capacidade da ONU é consistente com a do perfil de serviço da ONU vinculado. Indica o status de correspondência da ONU, que pode ser Inicial, Correspondência ou Incompatibilidade.O estado não afeta o encaminhamento normal do fluxo de serviço. Ele reflete apenas a correspondência entre a capacidade real da ONU e o perfil de serviço da ONU.
Notes: O comando display ont info é usado para consultar as informações sobre a ONU conectada a uma porta GPON. É possível consultar o status atual e as configurações relacionadas da ONU.
O estado de funcionamento de uma ONU indica o estado de funcionamento atual da ONU, ou seja, se a ONU está online e se pode transportar serviços.
Se o estado de funcionamento da ONU estiver offline, a ONU não suporta a consulta das informações de versão, estatísticas de FE da ONU ou estatísticas de porta GEM. Além disso, a ONU não pode transportar serviços.
Se o estado de funcionamento da ONU for online, isso indica que a ONU está online. Se o serviço pode ser encaminhado normalmente neste caso depende do estado de configuração da ONU.
O estado de configuração de uma ONU indica se a configuração da ONU foi restaurada e se a restauração da configuração está completa. Os seguintes estados estão disponíveis: estado inicial, estado normal e estado de configuração. Quando a capacidade real da ONU que não foi configurada é consistente com a configuração do perfil de conjunto de capacidades, a ONU entra na fase de restauração da configuração.

## Slide 32
Notes: O estado inicial termina em breve e o sistema entra no estado de configuração.
Na fase de "configuração", os dados de capacidade da ONU e os dados de configuração são restaurados. A duração da "configuração" é determinada pela quantidade de dados configurados na ONU.
O estado de correspondência da ONU indica se a capacidade efectiva da ONU no modo de gestão OMCI é consistente com o perfil do conjunto de capacidades ligado ao perfil de serviço. O estado de correspondência pode ser inicial, incompatível ou compatível. Em certa medida, o estado de correspondência depende do estado de funcionamento e do estado de configuração da ONU.
Apenas quando o estado de funcionamento da ONU estiver online e o estado de configuração for normal, e a capacidade do hardware for consistente com o perfil do conjunto de capacidades vinculado à ONU, o estado de correspondência é correspondente. Caso contrário, o status de correspondência é incompatível.
O estado de correspondência da ONU não afecta o encaminhamento normal do fluxo de serviço. Reflecte apenas o estado de correspondência entre a capacidade real da ONU e o perfil do conjunto de capacidades vinculado à ONU.

## Slide 33
Tipos de perfis ONU
Processo de adição de uma ONU
Exemplo de implantação de serviço ONU
  Exemplo de configuração de serviços numa ONU em modo de gestão OMCI
  Exemplo de configuração de serviços numa ONU em modo de gestão SNMP
Manutenção e consulta da ONU

## Slide 34: Planejamento do perfil da ONU
Tipo de dispositivo | EG8240H
OLT PON port | 0/8/0
ONT_ID | 1
SN | 4857544363C8958A
Management Mode | OMCI
ont-lineprofile | ID 91,Name eg8240h
ont-srvprofile | ID 91,Name eg8240h
 | Ports: 4 Ethernet ports and 2 POTS ports
Note: If the OMCI management mode is selected, the line profile and service profile need to be bound at the same time.

## Slide 35: Planejamento de dados da ONU
Tipo de serviço | Porta do usuário | User VLAN ID | GEM Port ID | TCONT ID | DBA | 
 |  |  |  |  | ID e nome | Largura de banda
Voz | IP HOST | 172 | 1 | 1 | 21,voip | Tipo 1, fixo 1Mbps
Acesso à Internet | ETH 1 | 11 | 2 | 2 | 22,hsi | Tipo 2, Garantido 2 Mbps
Videovigilância | ETH 2 | 12 | 3 | 3 | 23,vid | Tipo 3, 4 Mbps garantidos; Máximo 8 Mbps

## Slide 36: Criar um perfil ONU
Criar um perfil de linha ONU
Criar um perfil de serviço ONU
huawei(config)#ont-lineprofile gpon profile-id 91 profile-name eg8240h
huawei(config-gpon-lineprofile-91)#commit
huawei(config-gpon-lineprofile-91)#quit
Nota: Uma ONU em modo de gestão OMCI tem de estar associada a um perfil de linha e a um perfil de serviço.
huawei(config)#ont-srvprofile gpon profile-id 91 profile-name eg8240h
huawei(config-gpon-srvprofile-91)#ont-port eth 4 pots 2
huawei(config-gpon-srvprofile-91)#commit
huawei(config-gpon-srvprofile-91)#quit

## Slide 37: Configurações de serviço da ONU (1)
Configuração de um perfil DBA
  Configuração do DBA para o serviço de voz
  Configuração do DBA para o serviço de Internet
  Configuração do DBA para o serviço de vídeo
    Configuração de um perfil de linha ONU
huawei(config)#dba-profile add profile-id 21 profile-name voip type1 fix 1024
huawei(config)#dba-profile add profile-id 22 profile-name hsi type2 assure 2048
huawei(config)#dba-profile add profile-id 23 profile-name vid type3 assure 4096 max 8112
huawei(config)#ont-lineprofile gpon profile-id 91

## Slide 38: Configurações de serviço da ONU (2)
  Vinculação do perfil DBA ao T-CONT
  Acrescentar a porta GEM e mapeá-la para o T-CONT correspondente
  Configurar a relação de mapeamento entre a porta GEM e a VLAN de serviço
huawei(config-gpon-lineprofile-91)#tcont 1 dba-profile-id 21
huawei(config-gpon-lineprofile-91)#tcont 2 dba-profile-id 22
huawei(config-gpon-lineprofile-91)#tcont 3 dba-profile-id 23
huawei(config-gpon-lineprofile-91)#gem add 1 eth tcont 1
huawei(config-gpon-lineprofile-91)#gem add 2 eth tcont 2
huawei(config-gpon-lineprofile-91)#gem add 3 eth tcont 3
huawei(config-gpon-lineprofile-91)#gem mapping 1 1 vlan 172
huawei(config-gpon-lineprofile-91)#gem mapping 2 2 vlan 11
huawei(config-gpon-lineprofile-91)#gem mapping 3 3 vlan 12
huawei(config-gpon-lineprofile-91)#commit
huawei(config-gpon-lineprofile-91)#quit

## Slide 39: Configurações de serviço da ONU (3)
Configuração de um perfil de serviço ONU
huawei(config)#ont-srvprofile gpon profile-id 91
huawei(config-gpon-srvprofile-91)#port vlan iphost 172
huawei(config-gpon-srvprofile-91)#port vlan eth 1 11
huawei(config-gpon-srvprofile-91)#port vlan eth 2 12
huawei(config-gpon-srvprofile-91)#commit
huawei(config-gpon-srvprofile-91)#quit
Nota: Para uma ONU em modo de gestão OMCI, é necessário associar um perfil de serviço. Para uma ONU no modo de gestão SNMP, não é necessário configurar nenhum perfil de serviço.

## Slide 40: Adição de ONU e configuração da porta Ethernet
Adicionar uma ONU após a descoberta automática
Configurar a VLAN nativa para uma porta ethernet da ONU
  Definir a VLAN ID nativa da porta ETH 1 para 11.
  Definir a VLAN ID nativa da porta ETH 2 para 12.
huawei(config)#interface gpon 0/8
huawei(config-if-gpon-0/8)#port 0 ont-auto-find enable
huawei(config-if-gpon-0/8)#ont confirm 0 ontid 1 sn-auth 4857544363C8958A omci ont-lineprofile-name eg8240h ont-srvprofile-name eg8240h
huawei(config)#interface gpon 0/8
huawei(config-if-gpon-0/8)#ont port native-vlan 0 1 eth 1 vlan 11
huawei(config-if-gpon-0/8)#ont port native-vlan 0 1 eth 2 vlan 12
huawei(config-if-gpon-0/8)#quit

## Slide 41: Adição de uma porta upstream e de uma porta de serviço (1)
Crie uma VLAN de serviço de vigilância por vídeo e Internet e configure sua porta upstream.
  Adicionar a porta upstream 0/9/0 às VLANs 11 e 12.
Criar uma porta de serviço.
  Defina a ID da VLAN do serviço de Internet para 11, a ID da porta GEM para 2 e a ID da C-VLAN para 11.
  Defina a VLAN ID do serviço de vigilância por vídeo como 12, a GEM port ID como 3 e a C-VLAN ID como 12.
huawei(config)#vlan 11 to 12 smart
huawei(config)#port vlan 11 to 12 0/9 0
huawei(config)#service-port vlan 11 gpon 0/8/0 ont 1 gemport 2 multi-service user-vlan 11 tag-transform translate
huawei(config)#service-port vlan 12 gpon 0/8/0 ont 1 gemport 3 multi-service user-vlan 12 tag-transform translate

## Slide 42: Adição de uma porta upstream e de uma porta de serviço (2)
Criar uma VLAN de serviço de voz e configurar a sua porta upstream.
  Adicionar a porta de upstream 0/9/0 à VLAN 172.
Criar uma porta de serviço.
  Defina a VLAN do serviço de voz para 172, a ID da porta GEM para 1 e a C-VLAN para 172.
huawei(config)#vlan 11 to 12 smart
huawei(config)#port vlan 11 to 12 0/9 0
huawei(config)#service-port vlan 11 gpon 0/8/0 ont 1 gemport 2 multi-service user-vlan 11 tag-transform translate
huawei(config)#service-port vlan 12 gpon 0/8/0 ont 1 gemport 3 multi-service user-vlan 12 tag-transform translate

## Slide 43
Tipos de perfis ONU
Processo de adição de uma ONU
Exemplo de implantação de serviço ONU
  Exemplo de configuração de serviços numa ONU em modo de gestão OMCI
  Exemplo de configuração de serviços numa ONU em modo de gestão SNMP
Manutenção e consulta da ONU

## Slide 44: Perfil da ONU e planejamento da gestão in-band
Tipo de dispositivo | EA5821
OLT PON port | 0/8/0
ONU_ID | 2
SN | 4857544363B7958A
Modo de gerenciamento | SNMP
Endereço IP de gerenciamento in-band | VLAN de gestão da OLT: 4000; porta upstream: 0/9/0 Endereço IP estático: 192.168.2.254/24
 | VLAN de gerência da ONU: 4000; endereço IP estático: 192.168.2.2/24
ont-lineprofile | ID 92,Name ea5821
 | Gerenciamento em banda: ID TCONT 0
 | Gerenciamento in-band: A porta GEM ID 0 está ligada ao T-CONT 0.
 | Gerenciamento in-band: A porta GEM ID 0 é mapeada para a VLAN 4000.
Nota: Para adicionar uma ONU no modo de gestão SNMP, basta associar o perfil de linha.

## Slide 45: Planejamento de dados da ONU
Tipo de serviço | Porta do usuário | SVLAN | User CVLAN | GEM Port ID | TCONT ID | DBA | 
 |  |  |  |  |  | ID and Name | Largura de banda
Internet | ETH 1-4 | 100 | 11 | 5 | 2 | 22,hsi | Tipo 2, 2Mbps
Videovigilância | ETH 5-8 | 100 | 12 | 6 | 3 | 23,vid | Tipo 3, 4 Mbps garantidos; Máximo 8 Mbps
Nota: Neste exemplo, o tipo de dispositivo é SmartAX EA5821-8GE.

## Slide 46: Processo de configuração da gerência in-band
Configurar a VLAN de gerenciamento in-band.
Configurar o endereço de gerenciamento in-band na OLT.
Testar a conectividade.
Efetuar remotamente o login na ONU.
Configurar o endereço de gerenciamento in-band da ONU.
Configurar o canal de serviço de gerenciamento in-band para uma ONU.

## Slide 47: Configuração de gerenciamento in-band (1)
Configurar a VLAN de gerenciamento in-band na OLT.
Configurar o endereço IP de gerenciamento in-band na OLT.
Configurar o canal de serviço de gerenciamento in-band da ONU
  Criação e configuração de um perfil de linha ONU
huawei(config)#vlan 4000
huawei(config)#port vlan 4000 0/9 0
huawei(config)#interface vlanif 4000
huawei(config-if-vlanif4000)#ip address 192.168.2.254 24
huawei(config)#ont-lineprofile gpon profile-id 92 profile-name ea5821
huawei(config-gpon-lineprofile-92)#gem add 0 eth tcont 0
huawei(config-gpon-lineprofile-92)#gem mapping 0 0 vlan 4000
huawei(config-gpon-lineprofile-92)#commit
huawei(config-gpon-lineprofile-92)#quit
Notes: Função do comando vlan:
  Adiciona uma ou mais VLANs do mesmo tipo em lotes. Quando precisar de utilizar uma VLAN para comunicar com o dispositivo par, execute este comando. Depois de uma VLAN ser criada com êxito, pode utilizar a VLAN.
  Guia do usuário:
    Uma VLAN que já existe no sistema não pode ser criada.
    O sistema suporta um máximo de 4094 VLANs. O ID de VLAN padrão é 1 e não pode ser criado ou eliminado.
Função do comando port vlan:
  Usado para adicionar uma porta upstream a uma VLAN. Para permitir que os pacotes do usuário com etiquetas de VLAN sejam transmitidos através da porta upstream, é necessário adicionar a porta upstream à VLAN. Depois disso, os pacotes com esta etiqueta de VLAN podem ser transmitidos upstream através desta porta.

## Slide 48: Configuração de gerenciamento in-band (2)
Consulta de uma ONU descoberta automaticamente
Adicionar uma ONU após a descoberta automática
huawei(config)#interface gpon 0/8
huawei(config-if-gpon-0/8)# ont confirm 0 ontid 2 sn-auth 4857544363B7958A snmp ont-lineprofile-id 92
huawei(config-if-gpon-0/8)# display ont info 0 all
  -----------------------------------------------------------------
  Subrack/slot/port ONT SN control Running configuration matching Protection side
  No. Flag Flag Status Status
  -----------------------------------------------------------------
  0/ 8/0 2 4857544363B7958A Activated Online Normal Matched No
  -------------------------------------------------------------------
huawei(config)#display ont autofind all
  Number : 1
  F/S/P : 0/8/0
  Ont SN : 4857544363B7958A (HWTC-63B7958A)

## Slide 49: Configuração do gerenciamento in-band (3)
  Configurar o endereço IP de gerenciamento in-band da ONU.
  (Opcional) Vincular um perfil SNMP (apenas quando o servidor NMS é necessário)
  Configurar uma porta de serviço in-band para a ONU.
huawei(config-if-gpon-0/8)#ont ipconfig 0 2 static ip-address 192.168.2.2 mask 255.255.255.0 gateway 192.168.2.254 vlan 4000
huawei(config-if-gpon-0/8)#ont snmp-profile 0 2 profile-id 1
huawei(config)#service-port vlan 4000 gpon 0/8/0 ont 2 gemport 0 multi-service user-vlan 4000
Nota: Pode executar o comando snmp-profile add para adicionar um perfil de gestão SNMP. Depois de um perfil de gestão SNMP ser adicionado com êxito, os parâmetros de configuração entram em vigor quando o perfil de gestão SNMP é ligado.
Notes: Função do comando service-port:
  O comando service-port é utilizado para criar uma porta virtual de serviço. A porta virtual de serviço é utilizada para o acesso do equipamento do usuário. O equipamento do usuário é conectado à porta virtual de serviço para formar fluxos de serviço. Desta forma, o usuário pode aceder a vários fluxos de serviço. Depois de o comando ser executado com êxito, os serviços são transportados para a porta virtual.
A função do comando ont ipconfig é a seguinte:
  O comando ont ipconfig é utilizado para configurar o endereço IP de uma unidade de rede ótica (ONU). Quando o modo de gestão da ONU é SNMP, para manter e gerir a ONU, execute este comando para especificar o endereço IP da ONU e configurar o gateway e a VLAN de gestão.

## Slide 50: Teste do canal de gerenciamento in-band
Testar o canal In-band
Efetuar o login na ONU remotamente através da OLT.
huawei(config)#ping 192.168.2.2
    PING 192.168.2.2:56 bytes, interrupted by pressing Ctrl+C.
    Reply from 192.168.2.2: Number of bytes = 56 Sequence number = 1 Time to live = 63 Time to live = 10 ms
    Reply from 192.168.2.2: Number of bytes = 56 Sequence number = 5 Time to live = 63 Time to live = 20 ms
huawei(config)#telnet 192.168.2.2
    {<cr>|service-port<U><0,4294967295>}:
    Command:
    telnet 192.168.2.2
    Press CTRL_] to exit the telnet mode.
    Connecting to 192.168.2.2...
    Connecting to 192.168.2.2 succeeded.
    >>User name: root
    >>User password:
Notes: O comando ping fornece as seguintes funções:
  Este comando é utilizado para enviar pacotes de ping para um anfitrião remoto para verificar se o anfitrião da rede está acessível. Quando for necessário verificar se a ligação de rede está com defeito ou verificar a qualidade da linha de rede, execute este comando. Quando o anfitrião de destino está acessível, o sistema devolve o número de pacotes enviados, o número de pacotes de resposta recebidos, a percentagem de pacotes sem resposta e o tempo de resposta mínimo, máximo e médio. Quando o anfitrião de destino está inacessível, a ligação de rede ou a falha da linha de rede não pode ser detectada.
  Guia do usuário:
    Se não for recebido nenhum pacote de resposta dentro do período de tempo limite, é apresentada a mensagem "Request time out". Caso contrário, é apresentado o número de bytes, o número de sequência, o TTL e o tempo de resposta do pacote de resposta.
    As estatísticas finais incluem o número de pacotes enviados, o número de pacotes de resposta recebidos, a percentagem de pacotes sem pacotes de resposta e o tempo de resposta mínimo, máximo e médio.
    Se a velocidade de transmissão da rede for lenta, pode aumentar o período de tempo limite para aguardar o pacote de resposta.
    O comando ping não permite que os usuários enviem pacotes ping para um endereço de difusão, por exemplo, XX.XX.XX.255.
Funções do comando Telnet:
  Este comando é utilizado para iniciar sessão num servidor ou anfitrião remoto. Depois de o comando ser executado com êxito, pode iniciar sessão remotamente no dispositivo através da rede para configurar e manter o dispositivo.

## Slide 51: Configurações de serviço da ONU
Configuração de um perfil de linha ONU
  Vinculação de um perfil DBA a um T-CONT
  Adicionar uma porta GEM e mapeá-la para o T-CONT correspondente.
  Configuração da relação de mapeamento entre portas GEM e VLANs
huawei(config)#ont-lineprofile gpon profile-id 92
huawei(config-gpon-lineprofile-92)#tcont 2 dba-profile-id 22
huawei(config-gpon-lineprofile-92)#tcont 3 dba-profile-id 23
huawei(config-gpon-lineprofile-92)#gem add 5 eth tcont 2
huawei(config-gpon-lineprofile-92)#gem add 6 eth tcont 3
huawei(config-gpon-lineprofile-92)#gem mapping 5 5 vlan 11
huawei(config-gpon-lineprofile-92)#gem mapping 6 6 vlan 12
huawei(config-gpon-lineprofile-92)#commit
huawei(config-gpon-lineprofile-92)#quit

## Slide 52: Adição de uma porta de upstream e de uma porta de serviço
Criar uma S-VLAN e configurar a sua porta upstream.
Adicionar a porta upstream 0/9/0 à S-VLAN 100.
Criar uma porta de serviço.
  A S-VLAN do serviço de Internet é 100, a ID da porta GEM é 5 e a C-VLAN é 11.
  Para o serviço de vigilância por vídeo, defina a S-VLAN ID como 100, a GEM port ID como 6 e a C-VLAN ID como 12.
huawei(config)#vlan 100
huawei(config)#vlan attrib 100 stacking
huawei(config)#port vlan 100 0/9 0
huawei(config)#service-port vlan 100 gpon 0/8/0 ont 2 gemport 5 multi-service user-vlan 11 tag-transform translate
huawei(config)#service-port vlan 100 gpon 0/8/0 ont 2 gemport 6 multi-service user-vlan 12 tag-transform translate
Nota: No lado da ONU, continua a ser necessário iniciar sessão no dispositivo remotamente para configurar parâmetros como o fluxo de serviço e a VLAN upstream.

## Slide 53
Tipos de perfil de ONU
Processo de adição de uma ONU
Exemplo de implantação de serviço ONU
Manutenção e consulta da ONU

## Slide 54: Consulta de informações da ONU (1)
Consultar as informações sobre todas as ONUs conectadas à porta GPON 0/8/0.
huawei(config-if-gpon-0/8)#display ont info
    {portid<U><0,15>}:0
    {ontid<U><0,127>|all<K>}:all
    -------------------------------------------------------------------------------------------
    Subrack/slot/port ONT SN control Running configuration matching Protection side
    No. Flag Flag Status Status
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    0/ 8/0 0 4857544363C8949A Activated Online Normal Matched No
    0/ 8/0 1 4857544363C8939B Activated Online Normal Matched No
    0/ 8/0 2 4857544363C8927A Activated Online Normal Matched No
    --------------------------------------------------------------------------------------------
Notes: exibir informações sobre a ont:
  Este comando é utilizado para consultar as informações sobre uma ONU. Quando for necessário consultar o estado atual da ONU e a respectiva configuração da ONU, execute este comando.
  Guia do usuário:
    Execute o comando config para entrar no modo de configuração global e, em seguida, execute o comando interface gpon para entrar no modo PON.
    O estado da ONU é classificado em três tipos: Estado de funcionamento da ONU, estado de configuração da ONU e estado de correspondência da ONU.
    O estado de funcionamento de uma ONU indica se a ONU está online e se pode transportar serviços. Se o estado de funcionamento da ONU estiver offline, a ONU não suporta a consulta da versão da ONU, a consulta das estatísticas FE ou GE da ONU e a ONU não pode transportar serviços. Se o estado de funcionamento da ONU estiver online, isso indica que a ONU está online. Se o serviço pode ser encaminhado normalmente depende do estado de configuração da ONU.

## Slide 55: Consulta de informações da ONU (2)
Consulta da ID de uma ONU específica ligada à porta GPON 0/8/0
huawei(config-if-gpon-0/8)#display ont info 0 1
  ---------------------------------------------------------
  Shelf/slot/port: 0/8/0
  ONT ID: 1
  Control flag: activated
  Running flag: offline
  Configuration status: initial status
  Matching status: initial status
  DBA mode: SR
  ONT ranging distance (m): -
  ONT battery status: -
  Authentication mode: SN authentication
  Serial number: 4857544363C8939B(HWTC-63C8939B)
  Management mode: OMCI
  Isolation status: Normal
  Description: ONT_NO_DESCRIPTION
  Cause of the last logout: LOS
  Last go-live time: 2019-09-11 11:03:02
Notes: Dying-gasp: O dispositivo fica offline depois de ser desligado.
Los: A fibra ótica é removida ou quebrada.
O status da ONT pode ser classificado em três tipos: Estado de funcionamento da ONT, status de configuração da ONT e status de correspondência da ONT. O status de funcionamento da ONT refere-se ao status atual de funcionamento da ONT.
  offline: indica que a ONT está offline. Neste caso, a autenticação da ONT falha. Neste caso, a versão da ONT, as estatísticas FEC da ONT não podem ser consultadas e a ONT não pode transportar serviços.
  online: A ONT está online e passa a autenticação. Neste caso, três indicadores amarelos na ONT ficam acesos. Neste caso, o facto de a ONT poder encaminhar serviços depende do estado de configuração da ONT.
O estado de configuração de uma ONT refere-se ao estado de recuperação da configuração da ONT. Existem quatro estados: um estado inicial (initial), um estado de configuração (config), um estado normal (normal) e um estado de falha de configuração (failed). Depois que a ONT fica on-line, a OLT emite os dados de configuração da ONT para a ONT e entra na fase de recuperação da configuração.
  Primeiro, estado "inicial", o estado "inicial" termina em breve e entra no estado "config".
  Na fase config, a OLT emite os dados de configuração da ONT para a ONT para recuperação da configuração. A duração da "config" depende da quantidade de dados configurados na ONT.
  Se a configuração da ONT for restaurada com sucesso, a ONT entra no estado normal e pode encaminhar serviços normalmente.
  Se a configuração da ONT não for restaurada, o status da configuração será alterado para failed. Nesse caso, a ONT não poderá encaminhar serviços normalmente.

## Slide 56
Notes: O status de correspondência de uma ONT indica se o perfil de serviço vinculado à ONT é consistente com a capacidade real da ONT. incluindo um estado inicial (initial), uma incompatibilidade (mismatch) e uma correspondência (match).
  Primeiro, o "estado inicial (inicial)".
  Se o status da configuração for "normal", o perfil de serviço da ONT vinculado à ONT é consistente com a capacidade real do hardware da ONT. Neste caso, o estado de correspondência muda para "match". Caso contrário, o estado de correspondência muda para "mismatch".

## Slide 57: Consulta de capacidade da ONU (1)
Consulta da capacidade real de uma ONU online ligada à porta GPON 0/8/0
huawei(config-if-gpon-0/8)# display ont capability 0 2
    -------------------------------------
    Informações sobre a capacidade/status do hardware da ONT
    ------------------------------------
    PON port ID: 0
    ONT ID: 2
    Device ID: EG8240H
    Number of upstream PON ports: 1
    Number of POTS ports: 8
    Number of Ethernet ports: 5
    Number of TDM ports: 8
    Number of MOCA ports: -
    Number of CATV ANI ports: -
    Number of CATV UNI ports: -
Notes: display ont capability:
  Este comando é utilizado para consultar a capacidade efectiva de uma ONU. Depois de consultar a capacidade real da ONU, pode criar um perfil de conjunto de capacidades da ONU adequado de acordo com a capacidade real.
  Guia do usuário:
    Execute o comando config para entrar no modo de configuração global e, em seguida, execute o comando interface gpon para entrar no modo GPON.
    A ONU deve estar online. Caso contrário, a consulta falha.
    Quando uma ONU está no status de incompatibilidade, você pode executar este comando para consultar os parâmetros de capacidade de hardware da ONU, de modo que você possa aprender os parâmetros de capacidade de hardware da ONU e vincular um perfil de conjunto de capacidades da ONU correto à ONU.
    Este comando é utilizado para consultar os parâmetros de capacidade de hardware de uma ONU, incluindo o tipo de porta ONU, o número de portas ONU e o número de filas de portas ONU.

## Slide 58: Consulta da capacidade da ONU (2)
Consulta da capacidade real das ONUs em linha ligadas à porta GPON 0/8/0
    Number of GEM ports: 32
    IP configuration: support
    Number of Traffic Schedulers: 8
    Number of T-CONTs: 8
    The type of flow control: PQ
    ONT optical module power
    control capability: support
    ONT type: HGU
    Extended OMCI message format: -
    VoIP configuration method: OMCI/Configuration file/TR069
    VoIP signalling protocol: SIP/H.248
    ETHOAM: not support
    --------------------------------------------------------------------------

## Slide 59: Consulta da capacidade da ONU (3)
Consultar a capacidade de configuração da ONU da porta GPON 0/8/0.
huawei(config-if-gpon-0/8)#display ont config-capability 0 1
  -------------------------
  Port ID: 0
  ONT ID: 1
  Management mode: OMCI
  Number of POTS ports: 2
  Number of Ethernet ports: 4
  TDM port type: E1
  TDM service type: TDMoGem
  Number of TDM ports: 0
  Number of MOCA ports: 0
  Number of user-side CATV ports: 0
  Number of GEM ports: 3
  IP configuration: -
  Mapping mode: VLAN
  Number of T-CONTs: 4
  Flow control type: PQ
  --------------------------
Notes: Funções do comando display ont config-capability:
  Este comando é utilizado para consultar a capacidade da ONU configurada. Pode comparar o conjunto de capacidades da ONU consultado com o conjunto de capacidades da ONU atual para verificar se as capacidades coincidem.

## Slide 60: Consulta da versão da ONU
Consulta da versão da ONU
huawei(config-if-gpon-0/8)#display ont version 0 3
  --------------------------------------------------
  Shelf/slot/port: 0/8/0
  ONT ID: 3
  Vendor code: HWTC
  ONT version: 153D.A
  Product No.: 153
  Device ID: EG8247Q
  Active software version: V5R019C00S110
  Standby software version:
  --------------------------------------------------
Notes: Funções do comando display ont version:
  Este comando é utilizado para consultar as informações sobre a versão de uma ONU, incluindo as versões de software e hardware e o fabricante da ONU.
  Só é possível consultar as informações sobre a versão quando a ONU está online.

## Slide 61: Consulta da potência ótica Rx e Tx de uma ONU
Consultar a potência ótica Rx e Tx da ONU.
huawei(config-if-gpon-0/8)#display ont optical-info 0 1
  display ont optical-info 0 1
  -------------------------------------------------------------
  Rx Optical Power(dBm): -17.14
  RX power current Warning Threshold(dBm) :(-5.00, 6.00)
  RX power current Alarm Threshold(dBm) :(-10.00, 8.00)
  Tx Optical Power(dBm): 2.49
  TX power current Warning Threshold(dBm) :(-5.00, 6.00)
  TX power current Alarm Threshold(dBm) :(-10.00, 8.00)
  Laser Bias Current(mA): 10
  TX bias current Warning Threshold(mA) :(30.00, 90.00)
  TX bias current Alarm Threshold(mA) :(10.00, 100.00)
  Temperature(C): 50
  Temperature Warning Threshold(C) :(-10.00, 60.00)
  Temperature Alarm Threshold(C) :(-20.00, 70.00)
  Voltage(mV): 3246
  Supply voltage Warning Threshold(V) :(2000, 5000)
  Supply voltage Alarm Threshold(V): :(1000, 60000)
  OLT Rx ONT Optical Power(dBm): -29.21
Notes: Funções do comando de visualização ont optical-info:
  Este comando é utilizado para consultar as informações sobre o transcetor ótico da ONU, incluindo a potência ótica de receção, a potência ótica de transmissão, a corrente de polarização, a temperatura e a potência ótica recebida pela porta PON da ONU.
  Só podem ser consultadas as informações do módulo ótico de uma única ONU.

## Slide 62: Modificar a VLAN padrão de uma porta ONU
Para a ONU gerida pela OMCI, executar o seguinte comando:
huawei(config-if-gpon-0/8)#ont port
  {attribute<K>|native-vlan<K>}:native-vlan
  {portid<U><0,15>}:0
  {ontid<U><0,127>}:1
  {eth<K>|iphost<K>|moca<K>}:eth
  {ont-portid<U><1,8>}:1
  {priority<K>|vlan<K>}:vlan
  {vlanid<U><0,4095>}:11
  {<cr>|priority<K>}:
Quando a porta ONT está diretamente ligada a um PC, a tag VLAN do usuário precisa ser removida dos dados encaminhados pela ONT. Nesse caso, execute o comando ONT native-vlan=ONT port vlan.
Notes: O comando ONT port native-vlan é suportado.
  Este comando é utilizado para configurar a VLAN nativa de uma porta ONT no modo de perfil GPON. Quando for necessário especificar novamente a VLAN nativa de uma porta ONT, execute este comando. Depois que a VLAN nativa da porta ONT for configurada com êxito, as seguintes informações serão exibidas:
  Quando o ID da VLAN à qual a porta ONT pertence é o mesmo que o ID da VLAN nativa, os pacotes da porta ONT não contêm a tag VLAN (ou seja, untag).
  Quando a VLAN ID da porta ONT é diferente da ID da VLAN nativa, os pacotes da porta ONT contêm a tag VLAN.
  Guia do usuário:
    Execute o comando config para entrar no modo de configuração global e, em seguida, execute o comando interface gpon para entrar no modo GPON.
    Por padrão, todas as portas ONT pertencem à VLAN 1 e a VLAN nativa é a VLAN 1.
    Antes de configurar a VLAN nativa, certifique-se de que a porta foi adicionada à VLAN. É possível executar o comando ont port vlan para adicionar uma porta a uma VLAN.
    Se a VLAN nativa for configurada repetidamente, a última configuração tem efeito.
    Quando se configura uma porta de serviço e a VLAN do lado do usuário especificada muda:
    Se forem transmitidos pacotes não marcados a partir da porta ONT, a VLAN nativa da porta deve ser a mesma que a VLAN do lado do usuário.
    Se os pacotes transmitidos pela porta ONT correspondente forem pacotes marcados, a VLAN nativa da porta não precisa ser redefinida.

## Slide 63: Manutenção de rotina da ONU (1)
Atributos da ONU que podem ser modificados
huawei(config-if-gpon-0/8)#ont modify
  {portid<U><0,15>}:0
  {ontid<U><0,127>}:1
  {authtype<K>|desc<K>|discovery-mode<K>|manage-mode<K>|
  ont-lineprofile-id<K>|ont-lineprofile-name<K>|ont-srvprofile-id<K>
  |ont-srvprofile name<K>|password<K>|sn<K>}:
Se uma ONU estiver defeituosa e precisar de ser substituída por uma nova ONU, quais dos seguintes parâmetros precisam de ser modificados?Se for necessário alterar a VLAN de utilizador da ONU, qual dos seguintes parâmetros tem de ser alterado?
Notes: A função do comando ont modify é a seguinte:
  Este comando é utilizado para modificar os dados de configuração de uma ONT. Quando os dados de configuração da ONT (como o modo de autenticação, o número de série e a senha) são inconsistentes com o valor real da ONT, a ONT não pode ficar on-line. Nesse caso, execute este comando para modificar os dados de configuração da ONT para garantir que os dados de configuração sejam consistentes com o valor real da ONT.
  Guia do usuário:
    Execute o comando config para entrar no modo de configuração global e, em seguida, execute o comando interface gpon para entrar no modo GPON.
    A configuração da ONT que pode ser modificada inclui o número de série, o modo de autenticação, a senha de autenticação e a descrição. O perfil do conjunto de recursos vinculado à ONT não pode ser modificado.
    Apenas um número de série, modo de autenticação, palavra-passe de autenticação e descrição podem ser modificados de cada vez.
Resposta:
  1. SN
  2. ont-srvprofile

## Slide 64: Manutenção de rotina da ONU (2)
Configurar a rota SNMP na ONU (quando o servidor NMS e o dispositivo se encontram em segmentos de rede diferentes).
Redescoberta da ONU
Eliminação de uma ONU descoberta automaticamente
Novo registo da ONU
Desativar uma ONU
Reinício da ONU
huawei(config-if-gpon-0/8)# ont snmp-route
huawei(config-if-gpon-0/8)# ont re-discovery
huawei(config-if-gpon-0/8)# ont cancel
huawei(config-if-gpon-0/8)# ont re-register
huawei(config-if-gpon-0/8)# ont deactivate
huawei(config-if-gpon-0/8)# ont reset

## Slide 65: Eliminação e substituição de ONU
Processo de eliminação da ONU
  Se não estiver configurado nenhum serviço, pode apagar diretamente a ONU.
  Se estiverem configurados serviços numa ONU, só pode apagar a ONU depois de apagar os fluxos de serviços configurados na ONU.
Processo de substituição da ONU
  Conectar uma nova ONU à OLT e alterar o SN da ONU a ser substituída.
huawei(config-if-gpon-0/8)#ont delete
  - {portid<U><0,15>}:0
  - {ontid<U><0,127>}:1
  - <cr>
huawei(config-if-gpon-0/8)#ont modify 0 1 sn 485754435C3A8D9C
Notes: A função do comando ont delete é a seguinte:
  Este comando é usado para excluir uma ONU. Quando uma ONU é eliminada, as informações de configuração sobre a ONU também são eliminadas e a ONU online é forçada a ficar offline. Se a configuração da ONU, como o perfil de conjunto de capacidades vinculado e o modo de autenticação, estiver incorrecta, execute o comando para eliminar a ONU e, em seguida, adicione-a novamente.
  Guia do usuário:
    Execute o comando config para entrar no modo de configuração global e, em seguida, execute o comando interface gpon para entrar no modo GPON.
    O T-CONT da ONU foi vinculado a um perfil T-CONT. Ou seja, a ONU não pode ser apagada quando estiver configurada com serviços. Para excluir o perfil T-CONT, execute o comando tcont bind-profile.

## Slide 66
Qual é a função de um perfil DBA?
Quais são as consequências de configurações incorretas do perfil de linha e do perfil de serviço?
Como determinar se a ONU fica offline devido a uma falha de energia ou a uma fibra partida?
Qual é o processo de substituição de uma ONU defeituosa?
Notes: Resposta de referência:
  Ajusta dinamicamente a largura de banda upstream da ONU para melhorar a utilização da largura de banda.
  Se o perfil de linha estiver incorreto, a ONU não pode ser registada. Se o perfil de serviço estiver incorreto, os serviços da ONU no modo de gestão OMCI podem ficar indisponíveis.
  Consultar a informação de dying-gasp através da ONU. A informação de morrer-gasp indica que a ONU é desligada e fica offline ； Los: A fibra ótica é removida ou quebrada.
  Conectar uma nova ONU à OLT e alterar o SN da ONU a ser substituída.

## Slide 67
Para adicionar uma ONU, é necessário associar os seguintes perfis :
  Perfil DBA
    Um perfil DBA descreve os parâmetros de tráfego upstream de uma porta PON e precisa de ser configurado para cada ONU.
  Perfil da linha
    Cada ONU deve ser configurada com um perfil DBA, ID de porta GEM, modo de mapeamento de serviço (VLAN ou 802.1P), tipo de serviço (Ethernet ou TDM) e modo QoS (PQ ou CAR).
  Perfil do serviço
    Tipo e quantidade de porta ONU, número de porta e mapeamento de VLAN,
    É referenciado quando uma ONU em modo de gestão OMCI é adicionada.
  Perfil SNMP
    Quando a rede da camada superior gere o dispositivo através do servidor NMS, é necessário configurar os parâmetros SNMP relacionados, incluindo a versão SNMP, o nome da community e o endereço IP do NMS.
    É referenciado quando se adiciona uma ONU cujo modo de gestão é SNMP.