## Slide 1
V500R002
V100R001
Li Duntao/wx478771
2020.07.13
Yuan Changlong/00544555
Novo
Yu Yingni/wx18657
2020.08.10
Yuan Changlong/00544555
Atualizar
Atualizar
Atualizar
Atualizar
Atualizar

## Slide 2: Fundamentos de SDH

## Slide 3
Uma rede de transmissão é a portadora de várias redes de serviços. A qualidade de uma rede de transmissão afetará inevitavelmente o desenvolvimento de outras redes de serviços , bem como o crescimento dos serviços .
Uma rede que consiste em dispositivos SDH é chamada de rede SDH, que é uma parte importante de uma rede de transmissão. Quais são os princípios de funcionamento do SDH? Como um dispositivo SDH transmite dados?
Depois de aprender este curso, você terá uma compreensão básica dos princípios SDH.

## Slide 4
Ao concluir este curso, você será capaz de:
  Compreender os cenários de aplicação das redes SDH.
  Descrever a estrutura do quadro SDH e as funções de cada componente.
  Familiar-se com o procedimento de multiplexação de sinais SDH.
  Descrever os principais bytes e alarmes de overhead da estrutura do quadro SDH.
  Descrever os ponteiros e funções da estrutura do quadro SDH.
  Compreender a composição dos módulos funcionais lógicos dos dispositivos SDH.
  Entender a tecnologia PCM e suas soluções.

## Slide 5
Visão geral do SDH
Estrutura do quadro SDH e procedimento de multiplexação
Despesas gerais e ponteiros
Módulos Funcionais Lógicos
Aplicação de camadas de trilha SDH e cabeçalhos
Tecnologia PCM

## Slide 6: Desenvolvimento de Redes SDH
MSTP híbrido = SDH + PTN
MS-OTN = SDH + PTN + OTN
Vantagens do SDH: portas padronizadas, multiplexação síncrona, funções abundantes de operação, administração e manutenção (OAM) e boa compatibilidade de interconexão
Maior capacidade e serviços diversificados
Início da década de 1990
1998
2003
2009
2002
2007
1994
OTN
MSTP/ASON
O SDH gradualmente se tornou o principal dispositivo de transmissão.
PTN
DWDM
Os padrões SDH foram concluídos.
MS-OTN
2014
SDN
século 21
MSTP híbrido
Notes: História de desenvolvimento de redes de transmissão óptica:
  Em 1966, Charles K. Kao propôs a teoria da transmissão óptica.
  Em 1976, começaram a surgir equipamentos de transmissão comercial.
  Na década de 1980, os produtos de hierarquia digital plesiocrônica (PDH) eram amplamente utilizados.
  Na década de 1990, a hierarquia digital síncrona (SDH) surgiu e passou nas especificações ITU-T, sendo amplamente implantada no mundo.
  No final da década de 1990, a tecnologia de multiplexação por divisão de comprimento de onda densa (DWDM) com taxa mais elevada começou a ser aplicada em larga escala. A tecnologia DWDM pode ser usada para transmitir informações de múltiplos comprimentos de onda ao mesmo tempo através de uma fibra, melhorando assim a utilização dos recursos de fibra e reduzindo os custos de investimento em construção.
  No início do século 21, aumentar a capacidade de transmissão para Tbit/s ou mesmo mais de 10 Tbit/s e implementar o processamento de sinais (como adição, eliminação e multiplexação de sinais ópticos e conversão/comutação de comprimento de onda óptico) em na camada óptica, a tecnologia de rede de transporte óptico (OTN) foi introduzida e aplicada.
Atualmente, o sistema principal é o SDH/WDM, que integra novas tecnologias, como plataforma de transmissão multisserviço (MSTP) e rede óptica de comutação automática (ASON).
SDN, abreviação de rede definida por software, permite que as redes sejam ajustadas rapidamente e que novos serviços sejam rapidamente provisionados, como aplicativos de TI. Ele permite que mais aplicativos sejam implantados rapidamente nas redes e ajusta os recursos da rede, como encaminhamento, controle e dissociação em camadas de aplicativos, permitindo assim a competição independente entre camadas, promovendo o desenvolvimento da indústria e mudando o modo de integração vertical dos fornecedores para o isolamento horizontal .

## Slide 7: Cenários de aplicação de redes SDH
VC12
L3
Móvel
Conecta estações base GSM-R ao centro de controle da estação base, simplificando a O&M da rede.
VC4
STM-N
Banda larga
Implementa agregação L2 na borda e conexão direta ao BNG.
A rede é mais plana e fácil de expandir.
L2
Linha privada
As linhas privadas FE baseadas em conteinerização VC são mais seguras.
As linhas privadas GE/10GE são mais flexíveis e eficientes.
VC4-4C/8C/16C/64C
VC12/3/4
<GE
>GE
L2
GSM-R
Sinal Wi-Fi
Empresa
DC
STM-16/64
WDM/OTN
Nuvem DC
Internet
BSC
Notes: DC: centro de dados
GSM-R: Sistema Global para Comunicações Móveis - Ferrovias
BSC: controlador de estação base
BNG: gateway de rede de banda larga
VC - Virtual Container

## Slide 8: Definição de SDH
Hierarquia digital síncrona (SDH)
  SDH é uma hierarquia de sinal digital padrão completa que fornece transmissão digital síncrona, multiplexação e conexão cruzada.
Pacote
Pacote
PDH/ATM/IP
PDH/ATM/IP
Empacotar
Desempacotar
Demultiplexação
Rede SDH
Multiplexação
Notes: Antecedentes técnicos do SDH:
  óptica com recursos de largura de banda baratos tornou-se o método de transmissão principal para redes de comunicação.
  A rede PDH herdada não pode se adaptar ao desenvolvimento de redes de comunicações modernas.
Limitações do PDH :
  Padrões de interface:
    Os padrões para interfaces elétricas são regionais e não mundiais. Existem definições de séries europeias, séries norte-americanas e séries japonesas de níveis de taxa de sinal PDH. Eles utilizam diferentes estruturas de quadros e modos de multiplexação, o que dificulta a interconexão.
    mundiais para portas ópticas estão ausentes. Os fornecedores desenvolvem seus próprios formatos de modulação de linha para dispositivos monitorarem o desempenho de transmissão nos links ópticos. O formato de modulação e a taxa de interfaces ópticas de diferentes fornecedores na mesma taxa são diferentes. Como resultado, dispositivos de diferentes fornecedores não podem ser compatíveis horizontalmente.
  de multiplexação : Sinais de baixa taxa são multiplexados ou demultiplexados de sinais de alta taxa nível por nível, o que danifica os sinais e degrada o desempenho da transmissão.
  Operação e manutenção: Os quadros de sinal PDH não possuem cabeçalhos para melhores funções OAM, como gerenciamento em camadas, monitoramento de desempenho, agendamento de serviço em tempo real, controle de largura de banda e identificação de causa de alarme.
  Falta de uma interface NMS unificada: É difícil formar uma rede unificada de gerenciamento de telecomunicações .

## Slide 9: Características do SDH
Compatibilidade
Funções OAM
Modo multiplexação
Interfaces
Se os dispositivos de um sistema antigo podem ser reutilizados.
Se os dispositivos podem ser conectados a um novo sistema.
A taxa STM-N é N vezes a taxa STM-1 (N = 4n: 1, 4, 16, 64 ou 256).
As interfaces ópticas usam o código NRZ embaralhado.
Muitas despesas gerais são usadas para OAM.
As funções OAM são poderosas. Esta é a razão pela qual códigos redundantes não precisam ser adicionados aos códigos de linha.
A multiplexação síncrona intercalada por bytes é implementada.
A estrutura de mapeamento é flexível.
Notes: A taxa STM-1 é de 155,520 Mbit/s.
A taxa STM-N é N vezes a taxa STM-1 (N = 4n: 1, 4, 16, 64 ou 256).
As interfaces ópticas usam o código codificado sem retorno a zero (NRZ) de acordo com os padrões internacionais.

## Slide 10
Visão geral do SDH
Estrutura do quadro SDH e procedimento de multiplexação
Despesas gerais e ponteiros
Módulos Funcionais Lógicos
Aplicação de camadas de trilha e cabeçalhos SDH
Tecnologia PCM

## Slide 11: Quadro estrutural
4
3
1
9
5
270x _
N
colunas (byte)
9×
N
(3 para STM-0)
261×
N
(87 para STM-0)
Carga útil STM-N (incluindo POH)
9 linhas
AU-PTR
(90 colunas para STM-0)
9x270xN bytes
Cabeçalho de seção RSOH
Cabeçalho de seção MSOH
Notes: Uma estrutura de bloco retangular com 8 bits como unidade. A taxa de quadros é de 8.000 quadros/s e o período de quadros é de 125 μs . O quadro é transmitido linha por linha.
Carga útil:
  Transporta dados de serviço em um quadro STM-N.
  Uma cabeçalho de caminho (POH) é adicionada com blocos de dados como parte da cabeçalho para detectar danos aos dados de serviço (sinais de baixa taxa) durante a transmissão. Ou seja, ele realiza monitoramento, gerenciamento e controle de desempenho em tempo real sobre sinais de baixa taxa.
cabeçalho de seção (SOH):
  Bytes usados para operação, administração e manutenção (OAM) para garantir a transmissão adequada e flexível de dados de carga útil.
  Monitora o fluxo do sinal STM-N.
Ponteiro da unidade de administração (AU-PTR):
  É usado para localizar sinais de baixa taxa em um quadro STM-N (carga útil), ou seja, para tornar previsível a posição dos sinais de baixa taxa.
  Para sinais de baixa taxa, como E1 e E3, é necessário um ponteiro de dois níveis. Um TU-PTR localiza um pacote pequeno em um pacote médio. Um AU-PTR localiza um pacote de tamanho médio em um pacote de grande porte.
STM-0 é uma estrutura de informação usada para suportar a conexão camada-seção em SDH. Sua taxa é de 51,84 Mbit/s, que é o equivalente SDH (SONET) do OC-1.

## Slide 12: Carga útil e cabeçalho de seção
RSOH
Ponteiro UA
MSOH
270
Área de carga útil STM-N (incluindo POH)
2430
1
9
RSOH
MSOH
AU-PTR
POH
POH
Sinal de baixa
taxa
Sinal de baixa
taxa
Empacotamento e localização
Pacote
Pacote
Empacotamento
Empacotamento
Empacotamento e localização
Notes: Payload: transporta dados de serviço em um quadro STM-N.
  Uma carga útil contém sinais PDH encapsulados (por exemplo, 2 Mbit/s, 34 Mbit/s e 140 Mbit/s), sinais ATM e pacotes IP. É transportado por um sinal STM-N e transmitido pela rede SDH. Comparando um chassi STM-N a um caminhão, as cargas úteis são carruagens.
  Um POH é adicionado quando sinais de baixa taxa são encapsulados para monitorar mercadorias durante o transporte.
SOH: monitora fluxos de sinal STM-N. Isso significa que os overheads de seção monitoram todas as mercadorias embaladas em um carro STM-N.
  do regenerador (RSOH): monitora a estrutura geral de informações do STM-N.
  multiplex (MSOH): monitora a estrutura de informações da camada de seção multiplex no STM-N.
  RSOH , MSOH e POH formam um sistema de monitoramento em camadas para transmissão SDH .

## Slide 13: AU-PTR e TU-PTR
TU-PTR
Posicionamento de ordem inferior
2M
34M
AU-PTR
Posicionamento de ordem superior
Ponto de transmissão: AU-PTR posiciona o primeiro pacote de informações em um carro.
Ponto de recepção: Encontre o pacote de informações de acordo com o valor AU-PTR recebido, e então posicione outros pacotes de informações de acordo com a regularidade do byte intercalação.
Notes: AU-PTR:
  É usado para localizar sinais de baixa taxa em um quadro STM-N (carga útil), ou seja, para tornar previsível a posição dos sinais de baixa taxa.
  Ao empacotar o sinal em uma carga útil STM-N, a extremidade de transmissão adiciona AU-PTR para indicar a posição do pacote de sinal na carga útil. Isto é, o pacote de mercadorias a ser carregado no carro recebe um valor de coordenada de posição.
  A extremidade de recepção divide o sinal tributário de baixa taxa necessário da carga útil do quadro STM-N de acordo com o valor do ponteiro AU. Ou seja, de acordo com as coordenadas de posição da embalagem da mercadoria, a embalagem necessária é obtida diretamente do transporte.
  Como o pacote de mercadorias no transporte é colocado de acordo com uma determinada regra – multiplexação intercalada por bytes, apenas o primeiro pacote de mercadorias no transporte precisa ser localizado.
Ponteiro de unidade tributária (TU-PTR):
  Para sinais de baixa taxa, como 2M e 34M, o pacote após a embalagem é muito pequeno e, portanto, é necessário o posicionamento do ponteiro de dois níveis. Um TU-PTR localiza um pacote pequeno em um pacote médio. Um AU-PTR localiza um pacote de tamanho médio em um pacote de grande porte.

## Slide 14: Procedimento de Multiplexação (Modo e Estrutura)
SDH de ordem inferior -> SDH de ordem superior: multiplexação síncrona intercalada por bytes
Sinal PDH -> STM-N: multiplexação síncrona e mapeamento flexível
  140M -> STM-N
  34M -> STM-N
  2M -> STM-N
A multiplexação prossegue de acordo com um roteiro de multiplexação específico selecionado por um país ou região a partir de vários roteiros especificados pela ITU-T.
Notes: O que é multiplexação intercalada de bytes?
Vejamos um exemplo. Existem três sinais e cada quadro possui três bytes.
Se os três sinais forem multiplexados no sinal D no modo de multiplexação intercalada por bytes, D será uma estrutura de quadro com nove bytes. A figura a seguir mostra a sequência dos nove bytes.
Este modo de multiplexação é a multiplexação intercalada de bytes .
A1
A2
A3
B1 _
B2
B3
C1
C2
C3
A
B
C
A1
B1
C1
A2
B2
C2
A3
B3
C3

## Slide 15: Estrutura básica de multiplexação e mapeamento de SDH
STM-N
AUG-1
AU-4
VC-4
TU-3
VC-3
C-3
C-4
TUG-2
TU-12
VC-12
C-12
TUG-3
Mapeamento
Posicionamento
Multiplexação
AUG-N
X 3
X 7
X 3
X 1
XN
X 1
E4=139264 kbit /s
E1=2048 kbit /s
E3 = 34368 kbit /s
T3 = 44736 kbit /s
Notes: G.707 – tipo e capacidade VC
VC Tipo | VC Largura de banda | VC Carga útil
VC-11 | 1664kbit/s | 1600 kbps
VC-12 | 2.240 kbps | 2.176 kbps
VC-2 | 6.848 kbps | 6.784 kbps
VC-3 | 48.960 kbps | 48.384 kbps
VC-4 | 150 3 36 kbit/s | 149.760 kbps
VC-4-4c | 601 344 kbps | 599.040 kbps
VC-4-16c | 2.405.376 kbit/s | 2.396.160 kbit/s
VC-4-64c | 9.621.504 kbps | 9.584.640 kbit/s
VC-4-256c | 38.486.016 kbps | 38.338.560 kbps

## Slide 16: Estrutura básica de multiplexação e mapeamento de SDH
Fonte: Teleco
Notes: G.707 – tipo e capacidade VC
VC Tipo | VC Largura de banda | VC Carga útil
VC-11 | 1664kbit/s | 1600 kbps
VC-12 | 2.240 kbps | 2.176 kbps
VC-2 | 6.848 kbps | 6.784 kbps
VC-3 | 48.960 kbps | 48.384 kbps
VC-4 | 150 3 36 kbit/s | 149.760 kbps
VC-4-4c | 601 344 kbps | 599.040 kbps
VC-4-16c | 2.405.376 kbit/s | 2.396.160 kbit/s
VC-4-64c | 9.621.504 kbps | 9.584.640 kbit/s
VC-4-256c | 38.486.016 kbps | 38.338.560 kbps

## Slide 17: Procedimento de multiplexação de 140M
AU-PTR
Posicionamento
de ponteiro
Adicione um cabeçalho de seção.
270
10
1
9
RSOH
MSOH
AU-PTR
Carga útil
1
270
9
1
C-4
POH
Adicionar POH
monitoramento/
Empacotamento
Adaptação de taxa
/Empacotamento
125 μs
140M
1
260
1
1
9
1
125 μs
261
9
AU-4
VC-4
Notes: C-4: contêiner 4. É a estrutura de informação padrão correspondente a 140M e implementa a função de adaptação de taxa.
VC-4: contêiner virtual 4. É a estrutura de informação padrão correspondente ao C-4 e monitora o desempenho dos sinais carregados de 140 Mbit/s em tempo real.
AU-4: unidade de administração 4. É a estrutura de informação correspondente ao VC-4.
Caminho de multiplexação: 140M -> C-4 -> VC-4 -> AU-4 -> STM-1. Portanto, os sinais STM-1 podem ser multiplexados em apenas um sinal de 140 Mbit/s.

## Slide 18: Procedimento de multiplexação de 34M
C-3
VC-3
POH
TUG-3
H1
H2
H3
R
VC-4
POH
R
R
H1
H2
H3
ATU-3
Adaptação de taxa
/Empacotamento
Adicionar POH
monitoramento.
/Empacotamento
Posicionamento
do ponteiro de
Nível 1
Preenchi
mento
Intercalação
de byte
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34M
9
9
84
86
86
9
9
9
261
125 μs _
125 μs _
85
×3
Notes: C-3: contêiner 3. É a estrutura de informação padrão correspondente a 34M e implementa adaptação de taxa.
VC-3: contêiner virtual 3. É a estrutura de informação padrão correspondente ao C-3 e monitora o desempenho dos sinais carregados de 34 Mbit/s em tempo real.
TU-3: unidade tributária 3. É a estrutura de informação padrão correspondente ao VC-3 e implementa o posicionamento do ponteiro de nível 1.
TUG-3: grupo de unidades tributárias 3. É a estrutura de informação padrão correspondente ao TU-3.
Caminho de multiplexação: 34M -> C-3 -> VC-3 -> TU-3 -> TUG-3; três TUG-3 -> VC-4 -> STM-1. Portanto, um sinal STM-1 suporta apenas a multiplexação de apenas três sinais de 34 Mbit/s.

## Slide 19: Procedimento de multiplexação de 2M
Adaptação de taxa
Adicionar POH
monitoramento.
Posicionamento do Ponteiro de Nível 1
Intercalação de Byte
Intercalação de Byte
TU-12
TUG-2
TUG-3
R
R
VC-12
C-12
2M
125 μs
Quadro básico
POH
1
4
1
4
1
4
1
12
1
86
×7
9
×3
9
1
9
1
9
1
1
Notes: C-12: contêiner 12. É a estrutura de informação padrão correspondente a 2M e implementa adaptação de taxa. Quatro quadros básicos formam um multiframe.
VC-12: contêiner virtual 12. É uma estrutura de informação padrão correspondente a 2M e monitora um sinal de 2M em tempo real.
TU-12: unidade tributária 12. É a estrutura de informação padrão correspondente ao VC-12 e localiza o ponteiro de primeiro nível do VC-12.
TUG-2: grupo de unidades tributárias 2; TUG-3: grupo de unidades tributárias 3.
Caminho de multiplexação: 2M -> C-12 -> VC-12 -> TU-12; três TU-12 -> TUG-2; sete TUG-2 -> TUG-3; três TUG-3 -> VC-4 -> STM-1.
Um STM-1 pode transportar 63 (3 x 7 x 3) sinais 2M. A estrutura de multiplexação 2M é "3-7-3".

## Slide 20: Multiquadro
Multiquadro
  Quatro quadros básicos C-12 formam um multiquadro.
  O quadro básico e o multiquadro são carregados com o mesmo sinal de 2 Mbit/s.
  O quadro básico é carregado com informações sobre o segmento de tempo de 125 µs de sinais de 2 Mbit/s, e o multiquadro é carregado com informações sobre o segmento de tempo de 500 µs de sinais de 2 Mbit/s .
STM-1
STM-1
STM-1
Multiplexador SDH
C-12
1#
2#
3#
4#
63 x 2 Mbit/s
1#
2#
3#
4#
...
C-12
C-12
C-12
STM-1

## Slide 21
(Pergunta de resposta única) A cabeçalho de seção do STM-4 é ( ) bytes/frame ?
  9 linhas x 9 colunas x 4
  8 linhas x 9 colunas x 4
  9 linhas x 9 colunas
  9 linhas x 8 colunas
Notes: Resposta:B

## Slide 22
Visão geral do SDH
Estrutura do quadro SDH e procedimento de multiplexação
Despesas gerais e ponteiros
Módulos Funcionais Lógicos
Aplicação de camadas de trilha e cabeçalhos SDH
Tecnologia PCM

## Slide 23: Despesas gerais
RSOH, MSOH, HPOH e LPOH implementam funções de monitoramento em ordem decrescente do escopo de monitoramento.
Cabeçalho
Cabeçalho de Seção (SOH)
Cabeçalho de Seção de Regeneração (RSOH)
Cabeçalho de Seção de Multiplexação (MSOH)
Cabeçalho de Caminho (POH)
Cabeçalho de caminho de ordem superior (HPOH)
Cabeçalho de caminho de ordem inferior (LPOH)
Notes: A função de cabeçalho é usada para monitorar e gerenciar sinais SDH camada por camada. O monitoramento pode ser classificado em monitoramento da camada de seção e monitoramento da camada de caminho. O monitoramento da camada de seção é classificado em monitoramento da camada de seção de regeneração (RS) e monitoramento da camada de seção de multiplexção (MS), e o monitoramento da camada de caminho é classificado em monitoramento da camada de caminho de ordem superior e monitoramento da camada de caminho de ordem inferior. Desta forma, os sinais STM-N podem ser monitorados camada por camada. Por exemplo, para o monitoramento de um sistema 2,5G, o RSOH monitora todo o sinal STM-16, o MSOH monitora qualquer um dos 16 sinais STM-1 no STM-16, o HPOH monitora os sinais VC-4 em cada STM-1 e O LPOH monitora ainda qualquer um dos 63 sinais VC-12. Desta forma, o monitoramento multicamadas é implementado de 2,5 Gbit/s a 2 Mbit/s.

## Slide 24: Cabeçalho de Seção (SOH – Section Overhead)
A1
A1
A1
A2
A2
A2
J0
*
*
*
*
B1
E1
F1
D1
D2
PTR da UA
9 colunas
B2
B2
B2
K1
K2
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
S1
M1
E2
△
△
△
△
△
△
D3
9 linhas
RSOH
Ponteiro UA
MSOH
270
Carga útil (incluindo POH)
2430
9 colunas
270 colunas
Byte não embaralhado
*
Byte reservado para uso nacional
Byte de indicação do meio de transmissão
△
Notes: Cabeçalho de Seção de Regeneração (RSOH – Regenerator Section Overhead)
  A1 e A2 são bytes de multiquadro, que utilizam uma palavra de alinhamento de quadro (FAW). Esses bytes são usados para separar quadros STM-1 em um fluxo de sinal.
  J0 é um byte de rastreamento da seção de regeneração. Este byte é usado para transmitir repetidamente um identificador de ponto de acesso de seção, para que a extremidade receptora possa verificar sua conexão contínua com a extremidade de transmissão especificada.
  B1 é paridade 8 intercalada de bits (BIP-8). Este byte é usado para monitorar erros de bits na camada da seção de regeneração.
  E1 e E2 são bytes de comunicação de serviço (orderwire bytes). Esses bytes são usados para fornecer um canal de voz para conexões orderwire.
  F1 é um byte do canal do usuário.
  Os bytes D1 a D12 são bytes do canal de comunicação de dados (DDC) para transmissão de mensagens OAM.
Cabeçalho de Seção de Multiplexação (MSOH – Multiplex Section Overhead)
  B2 é um byte de verificação de paridade intercalado de bits N x 24 (BIP-N x 24), usado para monitorar erros de bits na camada de seção multiplex.
  K1 e K2 (b1 a b5) são bytes de canal de comutação automática de proteção (APS – Automatic Protection Switching). Esses bytes são usados para transmitir sinalização APS.
  K2 (b6 a b8) é um byte de indicação remota de defeito de seção de multiplexação (MS-RDI – Multiplex Section Remote Defect Indication). Este byte é enviado de volta por uma extremidade de recepção (sink) para uma extremidade de transmissão (fonte), indicando que a extremidade de recepção detectou um defeito ou recebeu um sinal de indicação de alarme de seção multiplex.

## Slide 25: Cabeçalho de Seção (SOH – Section Overhead)
A1
A1
A1
A2
A2
A2
J0
*
*
*
*
B1
E1
F1
D1
D2
PTR da UA
9 colunas
B2
B2
B2
K1
K2
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
S1
M1
E2
△
△
△
△
△
△
D3
9 linhas
RSOH
Ponteiro UA
MSOH
270
Carga útil (incluindo POH)
2430
9 colunas
270 colunas
Byte não embaralhado
*
Byte reservado para uso nacional
Byte de indicação do meio de transmissão
△
Notes: Cabeçalho de Seção de Multiplexação (MSOH – Multiplex Section Overhead)
  M1 é um byte de indicação remota de erro de seção multiplex (MS-REI – Multiplex Section Remote Error Indication). Ele é retornado pela extremidade receptora para a extremidade transmissora para transmitir o número de blocos com erros detectados pelo BIP-N x 24 (B2) na extremidade receptora. Com base neste número, o terminal de transmissão aprende os erros de bit recebidos no terminal de recepção.
  S1 (b5 a b8) é um byte de status de sincronização. Este byte é usado para transportar mensagens de status de sincronização (SSMs – Synchronization Status Messages).

## Slide 26: A1 e A2
Bytes de alinamento de quadro: A1, A2
  Procura o cabeçalho do quadro de um fluxo de sinal contínuo.
  A1 = f6H, A2 = 28H
Nenhum A1 ou A2 é encontrado em cinco quadros consecutivos.
R-OOF
R-LOF
STM-N
STM-N
STM-N
STM-N
STM-N
STM-N
Fluxo de sinal contínuo
Procurar
A1 e A2.
Gerar
Esperar por
3 ms.
Inserir
todos 1s.
Notes: A extremidade receptora localiza e separa os quadros STM-N do fluxo de informações através de A1 e A2 e, em seguida, localiza um sinal de baixa taxa no quadro através do ponteiro para encontrar o cabeçalho do quadro do fluxo de sinal contínuo.
A1 e A2 possuem valores fixos, que são padrões de bits fixos. A1: 11110110 (f6H); A2: 00101000 (28H). Na extremidade receptora, cada byte no fluxo do sinal é detectado. Quando 3N bytes f6H consecutivos e 3N bytes 28H consecutivos são detectados (há três bytes A1 e três bytes A2 em um quadro STM-1), é determinado que um quadro STM-N é recebido. Na extremidade receptora, diferentes quadros STM-N são distinguidos pela localização do ponto inicial de cada quadro STM-N para separar diferentes quadros. Quando N é 1, os quadros STM-1 são diferenciados.

## Slide 27: D1 a D12
Bytes do canal de comunicação de dados (DCC): D1 a D12
  Fornece canais de comunicação OAM entre NMS e NEs e entre diferentes NEs.
  Os bytes D1 a D3 são usados para DCCR e a largura de banda é de 3 x 64 kbit/s.
  Os bytes D4 a D12 são usados para DCCM e a largura de banda é de 9 x 64 kbit/s.
SMN
Gateway NE
NE
NE
NE
Canal DCC
Informações OAM: monitoramento de desempenho, consulta de alarme e comandos de operação
Notes: O NMS e o gateway NE (GNE) são conectados através de cabos Ethernet e se comunicam entre si através do protocolo TCP/IP. Os NEs são conectados por meio de fibras ópticas e se comunicam entre si pelo protocolo ECC ou canal DCC.
Os bytes D1 a D12 fornecem o canal geral de comunicação de dados que pode ser acessado por todos os NEs SDH. Como camada física do canal de controle embarcado (ECC - Embedded Control Channel), este canal transmite informações de operação, administração e manutenção (OAM) entre NEs para formar o canal de transmissão de uma rede de gerenciamento SDH (SMN – SDH management network).

## Slide 28: B1
Byte de monitoramento de erro de bit da seção de regeneração: B1
  Monitora o fluxo do sinal da seção de regeneração no modo de verificação de paridade par BIP8.
  Se o terminal receptor detectar erros de bloco B1, ele reportará o evento de desempenho RS-BBE.
1#STM-N
Obtém o resultado (B) da verificação de paridade par do BIP-8.
Coloca B no byte B1 do quadro 2#.
Obtém o resultado (B') da verificação de paridade par do BIP-8.
Executa a operação lógica OR exclusiva entre o resultado da verificação (B) e o byte B1 no quadro 2#.
A1 00110011
A2 11001100
A3 10101010
A4 00001111
B 01011010
BIP-8
2#STM-N
1#STM-N
2#STM-N
Notes: Byte B1 de monitoramento de erro de bit da seção de regeneração: Monitora o fluxo do sinal da seção de regeneração no modo de verificação de paridade par BIP8.
  Mecanismo de verificação de paridade par BIP8: Verifique a coluna de bits correspondente (bloco de bits) na unidade de 8 bits (um byte). Se o número da coluna 1 for par, o resultado da verificação será 0. Se o número da coluna 1 for ímpar, o resultado da verificação será 1.
O mecanismo de funcionamento do byte B1 é descrito a seguir:
  A extremidade transmissora executa uma verificação de paridade par BIP-8 para o último quadro embaralhado (1#STM-N) e coloca o resultado da verificação no byte B1 do quadro atual (2#STM-N).
  A extremidade receptora executa uma verificação de paridade par BIP-8 para o quadro não embaralhado atual (1#STM-N) e executa a operação lógica OR exclusiva entre o resultado da verificação (B1') e o byte B1 no próximo quadro embaralhado (2 #STM-N).
  Se o valor obtido for 0, nenhum erro de bloco será gerado. Se o valor obtido for 1, o número de 1s indica o número de erros de bloco.
  Se o terminal de recebimento detectar erros de bloco B1, ele relatará o evento de desempenho RS-BBE (Regenerator Section-Background Block Error).

## Slide 29: B2
Byte de monitoramento de erro de bit de seção de multiplexação: B2
  Monitora o fluxo do sinal da seção multiplex no modo de verificação de paridade par BIP24.
  Se o terminal de recebimento detectar erros de bloco B2, ele relatará o evento de desempenho MS-BBE.
A extremidade transmissora reporta o alarme MS-REI e o evento de desempenho MS-FEBBE.
A extremidade receptora detecta blocos de erro B2 e relata o evento de desempenho MS-BBE.
Retorna o byte M1.
Notes: Byte B2 de monitoramento de erro de bit de seção multiplex: Monitora o fluxo do sinal da seção multiplex no modo de verificação de paridade par BIP24.
  Mecanismo de verificação de paridade par BIP24: Na unidade de 24 bits (três bytes; cada quadro STM-1 possui três bytes B2), é verificada a coluna de bits correspondente (bloco de bits), conforme mostrado abaixo.
Mecanisno de funcionamento do byte B2:
  A extremidade transmissora executa uma verificação de paridade par BIP-24 para todos os bytes, exceto o RSOH no último quadro não embaralhado, e coloca o resultado da verificação nos três bytes B2 consecutivos do quadro atual.
  A extremidade receptora executa uma verificação de paridade par BIP-24 para todos os bytes, exceto o RSOH no quadro embaralhado atual, e executa a operação lógica OR exclusiva entre o resultado da verificação (B2';) e o byte B2 no próximo quadro embaralhado.
  Se o valor obtido for 0, nenhum erro de bloco será gerado.
  Se o valor obtido for 1, o número de 1s indica o número de erros de bloco.
  Se o terminal de recebimento detectar erros de bloco B2, ele relatará o evento de desempenho MS-BBE (Multiplexing Section-Background Block Error).
11001100
11001100
11001100
01011101
01011101
01011101
11110000
11110000
11110000
BIP24
01100001
01100001
01100001
Exemplo: Um quadro de um sinal possui nove bytes. A verificação de paridade par BIP24 é realizada no sinal, conforme mostrado nesta figura .

## Slide 30: M1
Byte de indicação de bloco de erro remoto da seção de multiplexação: M1
  Retorna informações do receptor para a origem.
  Informa extremidade receptora o número de blocos de erro B2 recebidos no final do recebimento e reporta o evento de desempenho MS-FEBBE.
  Ao mesmo tempo, o alarme MS-REI é reportado na extremidade receptora.
A extremidade transmissora reporta o alarme MS-REI e o evento de desempenho MS-FEBBE.
A extremidade receptora detecta blocos de erro B2 e relata o evento de desempenho MS-BBE.
Retorna o byte M1.
Notes: O byte M1 é usado para transmitir o número de blocos com erros detectados pelo BIP-N x 24 (B2) na extremidade de recepção. Com base neste número, o terminal de transmissão aprende os erros de bit recebidos no terminal de recepção.
Para STM-0/1, o intervalo de valores é (0, 24). Para STM-4, o intervalo de valores é (0, 96). Para STM-16, o intervalo de valores é (0, 255). Para os sinais com taxas mais altas, os bytes M0 e M1 são utilizados para contagem. Para STM-64, o intervalo de valores é (0, 1536). Para STM-256, o intervalo de valores é (0, 6144).
MS-FEBBE: Multiplexing Section Far-End Background Block Error
MS-REI: Multiplexing Section-Remote Error Indication

## Slide 31: E1, E2
Bytes de ordem: E1 e E2
  Implementa comunicação orderwire quando as fibras estão conectadas, mas os serviços estão indisponíveis ou quando os serviços estão disponíveis.
  Fornece um canal telefônico digital de 64 kbit/s.
  O byte E1 é usado para comunicação orderwire no RS.
  O byte E2 é usado para comunicação orderwire no MS.
TM
TM
REG
REG
Notes: Os bytes E1 são usados como bytes orderwire para implementar a comunicação orderwire entre NEs A, B, C e D. Como o multiplexador terminal (TM) multiplexa RSOH e MSOH, o regenerador REG regenera sinais e processa apenas o RSOH. Portanto, os bytes E1 permitem a comunicação orderwire entre os NEs A, B, C e D.
Se apenas o byte E2 for usado como byte orderwire, apenas os NEs A e D poderão se comunicar entre si, porque os NEs B e C não processam o byte MSOH ou E2.

## Slide 32: K1 e K2
Bytes do canal de comutação automática de proteção (APS): K1 e K2 (b1 a b5)
  Transmite sinalização APS, permitindo a autocorreção da rede.
  Aplica-se à comutação MSP.
K2 (b6 a b8): Indica o alarme da seção multiplex.
A extremidade transmissora detecta que o valor de K2 (b6 a b8) é 110 e reporta o alarme MS_RDI localmente.
A extremidade receptora detecta que o valor de K2 (b6 a b8) é 111 e reporta o alarme MS-AIS localmente.
Retorna o byte K2 (b6 a b8).
Notes: O byte K2 (b6 a b8) pode ser utilizado para indicar o alarme da seção multiplex.
  b6 a b8 = 111: A extremidade local gera o alarme MS-AIS quando o sinal da seção multiplex recebido é de 1s.
  b6 a b8 = 110: MS-RDI é recebido, indicando que os sinais recebidos na extremidade oposta são inválidos (como R-LOS, R-LOF e MS-AIS) .
  MS-RDI: Multiplexing Section-Remote Degradation Indication
  R-LOS: Loss Of Signal
  R-LOF: Loss Of Frame
  MS-AIS: Multiplexing Section-Alarm Indication Signal

## Slide 33: S1
Byte de status de sincronização: S1 (b5 a b8)
  Transmite mensagem de status de sincronização (SSM) para comutação de proteção de relógio.
  O byte S1 indica a informação de qualidade da fonte de sincronização do relógio. Um valor menor indica uma qualidade de clock superior.
Notes: Em um sistema de transmissão óptica SDH, o byte S1 é usado para transmitir as informações de qualidade e uso das fontes de relógio. Ao utilizar a informação de bytes, a unidade de temporização de sincronização pode implementar proteção de comutação automática em fontes de relógio. A tabela a seguir lista os códigos de informação do byte S1 (b5 a b8).
S1 (b5-b8) | S1 Byte | Nível de qualidade de sincronização SDH
0000 | 0x00 | Qualidade de sincronização desconhecida (rede síncrona existente)
0001 | 0x01 | Reservado
0010 | 0x02 | Sinal de relógio recomendado pelo G.811
0011 | 0x03 | Reservado
0100 | 0x04 | Sinal de relógio de trânsito recomendado pelo G.812
0101 | 0x04 | Reservado
0110 | 0x06 | Reservado
0111 | 0x07 | Reservado
1000 | 0x08 | Sinal de relógio local recomendado pelo G.812
1001 | 0x09 | Reservado
1010 | 0x0A | Reservado
1011 | 0x0B | Sinal de fonte de temporização de equipamento SDH (SETS)
1100 | 0x0C | Reservado
1101 | 0x0D | Reservado
1110 | 0x0E | Reservado
1111 | 0x0F | Não usado para sincronização

## Slide 34: Cabeçalho de caminho de ordem superior (HPOH)
1
261
9
VC-4/VC-3
POH
J1
B3
C2
G1
F2
H4
F3
K3
N1
  J1: byte de rastreamento de caminho
  B3: byte BIP-8 do caminho
  C2: byte do rótulo do sinal
  G1: byte de status do caminho
  F2 e F3: caminho dos bytes do canal do usuário
  H4: byte de indicação de posição da unidade tributária (TU)
  K3 (b1 a b4): byte do canal APS
  K3 (b5 a b8): bits reservados
  N1: byte da operadora de rede
Notes: VC-4/VC-3 HPOH
  J1 : byte de rastreamento de caminho
  B3 : byte BIP-8 do caminho
  C2 : byte do rótulo do sinal
  G1 : byte de status do caminho
  F2 e F3: caminho dos bytes do canal do usuário. Esses bytes são usados para fornecer comunicações orderwire (relacionadas à carga útil) entre caminhos
  H4 : byte de indicação de posição da unidade tributária (TU)
  K3 (b1 a b4): byte do canal APS
  K3 (b5 a b8): byte reservado
  N1 : byte da operadora de rede. Este byte é usado para um propósito de gerenciamento específico

## Slide 35: J1
Byte de rastreamento de caminho: J1
  Indica o primeiro byte do VC-4, que é o byte especificado pelo AU-PTR.
  A extremidade de transmissão envia continuamente esse byte, que é o identificador do ponto de acesso do caminho de ordem superior, para que a extremidade de recepção possa confirmar a conexão contínua com a extremidade de transmissão especificada.
  O byte J1 a ser transmitido deve corresponder ao byte J1 a ser recebido. Ou seja, o valor real recebido pelo dispositivo é igual ao valor esperado.
  Quando a incompatibilidade J1 for detectada na extremidade de recepção, o caminho VC-4 correspondente gerará o alarme HP-TIM.
Notes: Quando ocorre uma incompatibilidade de bytes J1, um alarme HP_TIM é gerado. Neste caso, os serviços são interrompidos. Os mecanismos de processamento de diferentes dispositivos são diferentes.
O valor de byte J1 padrão do equipamento Huawei SDH é Huawei SBS.
Durante a aplicação de rede na China, o identificador do ponto de acesso do canal pode ser um formato de numeração E.164 de 16 bytes ou um fluxo de código de formato livre de 64 bytes recomendado pelo CCITT. Se o formato de 16 bytes for transferido para a área com o formato de 64 bytes para transmissão, o formato de 16 bytes será repetido quatro vezes.
O quadro de 16 bytes (ou seja, o quadro de multiplexação de identificação de rastreamento de caminho PT) que transmite o número E.164 contém 16 bytes J1, que possuem o mesmo método de codificação dos bytes J0.

## Slide 36: B3
Byte de monitoramento de erro de bit de caminho de ordem superior: B3
  Monitora o desempenho de erro de bit de VCs de ordem superior.
  O modo de monitoramento é a verificação de paridade par BIP-8, que possui um mecanismo semelhante com B1 e B2.
  Se a extremidade receptora detectar erros de bloco B3 nos caminhos VC, ele reportará o evento de desempenho Higher-order Path Background Block Error (HP-BBE) no caminho associado.
Notes: O byte B3 é usado para monitorar o desempenho do erro de bit da transmissão VC-4 em quadros STM-N. O mecanismo de monitoramento da B3 é semelhante ao de B1 e B2. Porém, B3 realiza a verificação BIP-8 nos quadros VC-4.
Se blocos com erros forem detectados na extremidade de recebimento, o evento de monitoramento de desempenho HP-BBE na extremidade local indicará o número de blocos com erros e o caminho de ordem superior O evento de monitoramento de desempenho de indicação remota de erro (HP-REI) do caminho VC-4 correspondente na extremidade de transmissão indica o número de blocos com erros recebidos pela extremidade de recepção.
Quando o número de erros de bit na extremidade de recepção excede um determinado limite, o dispositivo reporta um alarme indicando que os erros de bit excedem o limite (B3-OVER).

## Slide 37: C2
Byte de rótulo de sinal: C2
  Indica a estrutura de multiplexação dos quadros VC e a natureza da carga útil de informações.
  O byte C2 a ser transmitido deve corresponder ao byte C2 a ser recebido. Se uma incompatibilidade C2 for detectada, o caminho VC-4 correspondente na extremidade local reportará um alarme HP_SLM e poderá inserir todos os 1s na estrutura de informação de nível inferior TUG3/C-4.
  C2=00H indica que o caminho VC-4 não está carregado. A extremidade local reporta um alarme HP-UNEQ e pode inserir todos os 1s na estrutura de informação de nível inferior C-4.
Notes: C2 é um byte de rótulo de sinal. Este byte é usado para indicar a estrutura de multiplexação dos quadros VC e a propriedade da carga útil. O byte C2 a ser enviado deve corresponder ao byte C2 a ser recebido. Quando uma incompatibilidade C2 é detectada, o caminho VC-4 correspondente na extremidade local gera um alarme HP_SLM.
Mapeamento entre os tipos de serviço e valores do byte C2
tipo de serviço | Configuração de parâmetros do Byte C2 (Hexadecimal)
Estrutura do TUG | 02
34M/45M mapeados de forma assíncrona em um C-3 | 04
140M mapeados de forma assíncrona em um C-4 | 12
Não carregado | 00

## Slide 38: G1
Byte de status do caminho: G1
  Retorna informações do receptor para a origem.
  b1 a b4: Retorna o número de blocos de erros de bit detectados por B3. A extremidade da transmissão reporta o evento de desempenho HP-FEBBE e o alarme HP-REI.
  b5: Quando a extremidade de recepção detecta incompatibilidade de AU-AIS, J1/C2 e descarga de VC-4, ela retorna b5 no caminho VC-4 correspondente. Então, o alarme HP-RDI é reportado no final da transmissão.
b1 a b4: A extremidade da transmissão reporta o alarme HP-REI e o evento de desempenho HP-FEBBE.
b5: A extremidade da transmissão reporta o alarme HP-RDI.
A extremidade receptora detecta HP-BBE e AU-AIS/HP-TIM/HP-SLM/HP-UNEQ
Retorna o byte G1.
Notes: b6 a b8 do byte G1 não são usados temporariamente. A faixa de valores de b1 a b4 no byte G1 é de 0 a 15. No entanto, B3 só pode detectar no máximo oito blocos de erro em um quadro. Ou seja, os valores 0 a 8 de b1 a b4 no byte G1 indicam que apenas 0 a 8 blocos de erros são detectados, e os outros sete valores (9 a 15) são considerados blocos livres de erros.
O alarme HP-RDI é reportado quando o sinal de indicação de alarme AIS ou alarme AU-AIS/HP-TIM/HP-SLM/HP-UNEQ é gerado.

## Slide 39: H4
Byte de indicação de posição TU: H4
  Indica o tipo de multiquadro da carga útil efetiva e a posição da carga útil.
  Quando os sinais PDH são multiplexados em sinais SDH, o byte H4 é válido apenas para sinais de 2 Mbit/s. Indica o número de sequência do quadro base atual em um multiquadro, para que a extremidade receptora possa encontrar o TU-PTR e dividir o sinal de 2 Mbit/s.
  O valor H4 varia de 00H a 03H.
  Se o byte H4 recebido pela extremidade receptora exceder este intervalo ou não for o valor esperado, a extremidade receptora gera o alarme HP-LOM (perda de multiquadro) no caminho correspondente e insere todos os 1s na estrutura de informação de nível inferior do caminho correspondente.

## Slide 40: Cabeçalho de caminho de ordem inferior (LPOH)
1
1
9
Multiquadro VC-12 de 500 μs
V5
J2
N2
VC-12
VC-12
VC-12
4
K4
VC-12
Byte V5
BIP-2
REI
RFI
Etiqueta única
RDI
Notes: LPOH
  V5 : status do caminho e byte do rótulo do sinal
  J2 : byte de rastreamento do caminho VC-12. Este byte é usado para transmitir repetidamente um identificador de ponto de acesso de caminho de ordem inferior para que um coletor possa verificar sua conexão contínua com uma fonte em um caminho. Um quadro de 16 bytes é definido em especificações internacionais para transmitir identificadores de caminho de acesso com formato de quadro idêntico ao do byte J0.
  N2 : byte da operadora de rede. Este byte é usado para uma finalidade de gerenciamento específica. Por exemplo, ele pode fornecer monitor de conexão tandem (TCM) para caminhos de ordem inferior, que é semelhante à função de bytes N1 em cabeçalhos de caminho de ordem superior.
  K4 : b1 a b4 são usados para transmitir o protocolo APS de caminho de ordem inferior. b5 a b7 são usados para transmitir o RDI aprimorado em caminhos de ordem inferior e b8 é reservado.
V5: status do caminho e byte do rótulo do sinal (semelhante ao byte G1 ou C2). É o primeiro byte localizado por um TU-PTR em um multiframe e realiza monitoramento de erros de bit VC-12, indicação remota de falhas e defeitos VC-12 e rotulagem de sinal.
  b1 a b2 : alocado para monitoramento de erro de bloco de fundo de caminho de ordem inferior (LP-BBE) usando o esquema BIP-2
  b3 : indicação de erro remoto de caminho de ordem inferior (LP-REI)
  b4 : indicação remota de falha no caminho de ordem inferior (LP-RFI). Este bit é definido como 1 se uma falha for declarada. Para bytes V5 em VC-12 e VC-2, este bit não foi definido.
  b5 a b7: rótulo de sinal indicando informações do caminho. Por exemplo, indica se o caminho está carregado. Se sim, indica o modo de mapeamento utilizado. Se b5 a b7 forem definidos como 000, um alarme LP-UNEQ será reportado no caminho associado.
  b8 : usado para retornar um sinal de alarme LP-RDI para a fonte com o valor do bit definido como 1 quando a extremidade local recebe um sinal TU-AIS, LP-TIM ou LP-SLM .

## Slide 41: Ponteiro
Ponteiro
AU-PTR
TU-PTR
O ponteiro da unidade de administração (AU-PTR) é usado para indicar a posição de um VC-4 em um AU-4.
O ponteiro da unidade tributária (TU-PTR) é usado para indicar a posição de um VC-12 em um TU-12.
Juntamente com os bytes de enquadramento A1 e A2, os ponteiros são usados para eliminar diretamente sinais de baixa velocidade de sinais STM-N de alta velocidade.
Notes: O ponteiro é usado para posicionamento e indica a posição inicial de VC-n no quadro AU ou TU correspondente. Dessa forma, a extremidade receptora pode remover corretamente o VC correspondente do STM-N e, em seguida, dividir o encapsulamento VC e C para separar sinais de baixa taxa, como PDH. Ou seja, sinais tributários de baixa taxa podem ser retirados diretamente do sinal STM-N.
  O ponteiro da unidade de administração (AU-PTR) é usado para indicar a posição de um VC-4 em um AU-4.
  O ponteiro da unidade tributária (TU-PTR) é usado para indicar a posição de um VC-12 em um TU-12.
  Juntamente com os bytes de enquadramento A1 e A2, os ponteiros são usados para retirar diretamente sinais de baixa velocidade de sinais STM-N de alta velocidade.
Quando a rede está no estado de funcionamento síncrono, o ponteiro é usado para calibrar as fases entre os sinais de sincronização.
Quando a sincronização da rede falha, o ponteiro é usado para calibração de frequência e fase.
Quando a rede funciona de forma assíncrona, o ponteiro é usado para calibração de rastreamento de frequência.
O ponteiro também pode ser usado para acomodar oscilações e oscilações de frequência na rede .

## Slide 42
(Pergunta de resposta única) Qual dos seguintes bytes é usado para monitoramento de erros de bit em um caminho de ordem superior?
  B2
  B3
  B1
  V5
Notes: Resposta:B

## Slide 43
Visão geral do SDH
Estrutura do quadro SDH e procedimento de multiplexação
Despesas gerais e ponteiros
Módulos Funcionais Lógicos
Aplicação de camadas de trilha SDH e cabeçalhos
Tecnologia PCM

## Slide 44: Módulos Funcionais Típicos de um Dispositivo TM
STM
A
B
C
D
E
F
F
F
G
G
H
H
I
N
P
G.703
G.703
140Mbps
2 Mbit/s
34Mbps
Nota: 2 Mbit/s é usado como exemplo.
SPI
RST
TTF
MSA
HPC
PPI
PPI
LPA
LPA
HPT
HPT
LPT
LPC
HPA
OHA
Interface OHA
SEMF
FCM
Interface Q
Interface F
D4—D12
D1—D3
Sincronização externa
HOA
HOI
LOI
c
L
J
K
M
SETS
MST
MSP
SETPI
Notes: Nomes de todos os módulos funcionais
A figura anterior mostra o diagrama de blocos funcionais de uma TM. O fluxo do sinal é o seguinte: Um sinal STM-N na linha entra em um dispositivo no ponto de referência A do dispositivo. Depois de percorrer o caminho A → B → C → D → E → F → G → L → M, o sinal é dividido em sinais PDH de 140 Mbit/s. Depois de percorrer o caminho A → B → C → D → E → F → G → H → I → J → K, o sinal é dividido em sinais PDH de 2 Mbit/s ou 34 Mbit/s (o sinal de 2 Mbit/s é usado como exemplo aqui). Esta direção é definida como a direção de recepção do dispositivo. Na direção oposta, os sinais PDH de 140 Mbit/s, 34 Mbit/s e 2 Mbit/s são multiplexados em quadros de sinal STM-N na linha ao longo da direção inversa dos dois caminhos. As funções do dispositivo são implementadas em conjunto por todos os módulos funcionais básicos.
SPI: SDH physical interface | TTF: transport terminal function | RST: regenerator section terminal | HOI: higher-order interface
MST: multiplex section terminal | LOI: lower-order interface | MSP: multiplex section protection | HOA: high-order assembler
MSA: multiplex section adaptation | HPC: higher-order path connection | PPI: PDH physical interface | OHA: overhead access
LPA: lower-order path adaptation | SEMF: synchronous equipment management | LPT: lower-order path terminal | MCF: message communication function
LPC: lower-order path connection | SETS: synchronous equipment timing source | HPA: higher-order path adaptation | SETPI: synchronous equipment timing physical interface
HPT: higher-order path terminal |  |  | 

## Slide 45: Módulos funcionais de um fluxo de sinal de ordem superior
STM
A
B
C
D
E
F
SPI
RST
TTF
MSA
w
MST
MSP
SDH physical interface
Regenerator section terminal
Multiplex section terminal
Multiplex section protection
Multiplex section adaptation
Notes: SPI: Módulo funcional de interface física SDH. SPI é a interface entre o dispositivo e o caminho óptico. Ele realiza a conversão O/E e a conversão E/O, extrai sinais de temporização dos tributários para o sistema.
RST: módulo funcional terminal da seção de regeneração. RST é a fonte e o sumidouro do RSOH. Ou seja, o módulo funcional RST gera o RSOH (na direção de transmissão) ao constituir o sinal do quadro SDH, e processa (termina) o RSOH na direção reversa (na direção de recepção).
MST: módulo funcional terminal de seção multiplex. MST é a fonte e o sumidouro do MSOH. Ou seja, o módulo funcional MST gera o MSOH na direção de transmissão e processa (termina) o MSOH na direção de recepção.
MSP: módulo funcional de proteção de seção multiplex. MSP é usado para proteger sinais STM-N na seção multiplex e evitar falhas associadas ao canal. Ao monitorar os sinais STM-N e avaliar o status do sistema, o módulo funcional MSP comuta os sinais do canal defeituoso para o canal de proteção (comutação de seção multiplex). De acordo com as recomendações da ITU-T, o tempo de comutação da proteção deve estar dentro de 50 ms.
MSA: módulo funcional de adaptação de seção multiplex. A MSA processa e gera o AU-PTR e monta ou desmonta todo o quadro STM-N. Ou seja, ele monta ou desmonta AUGs em VC-4s.

## Slide 46: Módulos Funcionais de um Fluxo de Sinal de Ordem Inferior (140M)
HPT
F
G
G.703
140 Mbit/s
SPI
RST
MS
HPC
PPI
LPA
HOA
HOI
LOI
L
M
MST
PDH physical interface
Lower-order path adaptation
Higher-order path terminal
Higher-order path connection
HPT
Notes: PPI: Módulo funcional de interface física PDH. O PPI funciona como interface entre o dispositivo PDH e o meio de transmissão físico que transporta sinais tributários. O módulo funcional PPI realiza conversão de formato de modulação e extrai sinais de temporização tributários.
LPA: módulo funcional de adaptação de caminho de ordem inferior. LPA é usado para adaptar sinais PDH em sinais C através de mapeamento e desmapeamento, ou para desmapear sinais C em sinais PDH. Ou seja, o módulo funcional LPA encapsula/desencapsula sinais PDH em/de contêineres C4. É equivalente ao processo de embalagem/desembalagem de mercadorias: 140 Mbit/s <-> C-12.
HPT: módulo funcional de terminal de caminho de ordem superior. Os sinais de saída do HPC são divididos em dois tipos de rotas. Em um tipo de rota, os sinais entram no módulo funcional composto HOI e os sinais PDH de 140 Mbit/s são emitidos. No outro tipo de rotas, os sinais entram no módulo funcional composto HOA e passam pelo módulo funcional composto LOI e, finalmente, os sinais PDH de 2 Mbit/s são emitidos. Independentemente da rota utilizada, o módulo funcional HPT é necessário. As funções HPT dos dois tipos de rotas são iguais.
HPT é a fonte e o destino do POH de ordem superior. É usado para formar e encerrar contêineres virtuais de ordem superior.
HPC: módulo funcional de conexão de caminho de ordem superior.

## Slide 47: Módulos Funcionais de um Fluxo de Sinal de Ordem Inferior (2M/34M)
F
G
H
H
I
G.703
2 Mbit/s
34 Mbit/s
HPC
PPI
PPI
LPA
HPT
LPT
LPC
HPA
MCF
HOA
LOI
J
K
PDH physical interface
Higher-order path adaptation
Higher-order path terminal
Lower-order path adaptation
Lower-order path terminal
Notes: PPI: Módulo funcional de interface física PDH. Como na descrição anterior, o módulo funcional PPI implementa principalmente a função de interface de conversão de formato de modulação e extrai sinais de temporização tributários para o sistema.
LPA: módulo funcional de adaptação de caminho de ordem inferior. Como na descrição anterior, o módulo funcional LPA encapsula/desencapsula os sinais PDH (2 Mbit/s) de/para contêineres C-12. É equivalente ao processo de embalagem/desembalagem de mercadorias: 2 Mbit/s <-> C-12. Neste momento, o sinal no ponto J é na verdade o sinal PDH de 2 Mbit/s.
LPT: módulo funcional terminal de caminho de ordem inferior. LPT é a fonte e o destino do POH de ordem inferior. Para o VC-12, o módulo funcional LPT processa e gera os bytes POH V5, J2, N2 e K4.
LPC: módulo funcional de conexão de caminho de ordem inferior. Semelhante ao HPC, o LPC também é uma matriz de conexão cruzada. No entanto, o LPC implementa a função de conexão cruzada para VCs de ordem inferior (VC-12/VC-3) e alocação e conexão flexíveis entre VCs de ordem inferior.
Para ter recursos de conexão cruzada em todos os níveis, um dispositivo deve ter recursos de HPC e LPC. Por exemplo, DXC4/1 pode implementar conexões cruzadas nos níveis VC-4, VC-3 e VC-12. Ou seja, DXC4/1 deve conter os módulos funcionais HPC e LPC. O fluxo do sinal é transmitido de forma transparente no módulo funcional LPC. (Portanto, os pontos de referência em ambas as extremidades do LPC são H.)
HPA: módulo funcional de adaptação de caminho de ordem superior. Neste caso, o sinal no ponto G é na verdade um sinal C-4 formado pelo TUG3 através de intercalação de bytes, o TUG-3 é formado pelo TUG-2 através de intercalação de bytes, e o TUG-2 é formado pelo TUG- 12 através de multiplexação, e o TU-12 consiste em um VC-12 e um TU-PTR. A função do HPA é semelhante à do MSA. A diferença é que o HPA realiza processamento/geração de TU-PTR em nível de caminho e split/divide a estrutura de informação C-4 em TU-12s (sinais de 2 Mbit/s).

## Slide 48: Módulos Funcionais Auxiliares
N
P
OHA
OHA interface
SEMF
MCF
Q interface
F interface
D4—D12
D1—D3
Sincronização Externa
SETS
SETPI
OHA: overhead access
SEMF: synchronous equipment management
SETS: synchronous equipment timing source
SETPI: synchronous equipment timing physical interface
MCF: message communication function
Notes: OHA: módulo funcional de acesso ao cabçalho. OHA é usado para extrair/gravar os bytes orderwire E1, E2 e F1 de/para o RST e MST para processamento.
SETS: módulo funcional de fonte de temporização de equipamento síncrono. Cada rede digital requer um relógio de tempo para garantir a sincronização da rede e o funcionamento normal dos dispositivos. O módulo funcional SETS fornece sinais de relógio de tempo para o SDH NE e até mesmo para o sistema SDH.
SETPI: interface física de temporização de equipamento síncrono. É a interface física entre o módulo funcional SETS e a fonte de relógio externa. O módulo funcional SETS recebe ou fornece sinais de relógio externos através desta interface.
SEMF: módulo funcional de gerenciamento de equipamentos síncronos. É usado para coletar informações de status de outros módulos funcionais e realizar operações de gerenciamento correspondentes. Ou seja, o site local emite comandos para cada módulo funcional, coleta os alarmes e eventos de desempenho de cada módulo funcional, transmite informações OAM para outros NEs através de DCCs, relata os alarmes e dados de desempenho dos dispositivos para o terminal de gerenciamento de rede e responde a os comandos emitidos pelo terminal de gerenciamento de rede.
MCF: módulo funcional de comunicação de mensagens. MCF é na verdade uma interface de comunicação entre o SEMF e outros módulos funcionais e o terminal de gerenciamento de rede. Através do MCF, o SEMF realiza comunicação de mensagens (interface F e interface Q) com o NMS e troca informações OAM com os DCCs no RST e MST através da interface N e da interface P, respectivamente. Desta forma, as informações OAM podem ser trocadas entre NEs.

## Slide 49
(Pergunta de resposta única) Qual dos seguintes módulos funcionais lógicos gera o alarme R-LOS?
  SPI
  RST
  PPI
  MST
Notes: Resposta: A

## Slide 50
Visão geral do SDH
Estrutura do quadro SDH e procedimento de multiplexação
Despesas gerais e ponteiros
Módulos Funcionais Lógicos
Aplicação de camadas de trilha e cabeçalhos SDH
Tecnologia PCM

## Slide 51: Camadas de trilha SDH
Seção de regeneração (RS) e seção multiplex (MS)
MST
RST
SPI
SPI
RST
MST
...
...
...
RS
MS
Notes: Uma seção de regeneração (RS) refere-se à seção de manutenção entre os RSTs de dois dispositivos (incluindo dois RSTs e os cabos ópticos entre eles).
Uma seção multiplex refere-se à seção de manutenção entre os MSTs de dois dispositivos (incluindo dois MSTs e os cabos ópticos entre eles).
O RS processa apenas o RSOH dos quadros STM-N, e o MS processa tanto o RSOH quanto o MSOH dos quadros STM-N.

## Slide 52: Trilhas de rede SDH
STM-N
RS
MS
VC-4
VC-12
STM-N
STM-N
STM-N
RS
RS
RS
MS
VC-4
VC-4
VC-12
VC-12
A
B
C
D
E

## Slide 53: Processo de geração de alarme TU-AIS
R-LOS
R-LOF
MS-AIS
MS-EXC
B2-OVER
HP-SLM
HP-TIM
HP-UNEQ
AU-AIS
AU-LOP
TU-AIS
Notes: O TU-AIS é frequentemente encontrado durante a manutenção da rede. Ao analisar o fluxograma de geração de alarmes do TU-AIS, você pode localizar facilmente os pontos de falha e as causas do TU-AIS e outros alarmes relacionados.
  LOS: perda de sinal. Como não há potência óptica de entrada ou a potência óptica de entrada é muito baixa ou muito alta, o BER é pior que 10 -3 .
  LOF: perda de quadro. O OOF dura mais de 3 ms.
  MS-AIS: sinal de indicação de alarme da seção multiplex. Mais de três quadros com o valor K2[6 – 8] 111 são recebidos.
  MS-EXC: A seção multiplex possui erros de bits excessivos, que são detectados pelo byte B2.
  AU-AIS: sinal de indicação de alarme da unidade de administração. Toda a UA é composta por 1s (incluindo o AU-PTR).
  AU-LOP: O ponteiro AU foi perdido. São recebidos oito quadros consecutivos com ponteiros inválidos ou NDF.
  HP-TIM: incompatibilidade de identificador de rastreamento de caminho de ordem superior. O byte J1 a ser recebido é inconsistente com o byte J1 realmente recebido.
  HP-SLM: incompatibilidade de identificador de sinal de caminho de ordem superior. O byte C2 a ser recebido é inconsistente com o byte C2 realmente recebido.
  HP-UNEQ: caminho de ordem superior não equipado. Mais de cinco quadros com valor C2 00H são recebidos.
  TU-AIS : sinal de indicação de alarme da unidade tributária. A TU inteira é composta por 1s (incluindo o ponteiro da TU).
No caso de manutenção de rede, uma causa comum é o TU-AIS. Por exemplo, se o intervalo de tempo de serviço estiver configurado incorretamente ou se os intervalos de tempo de serviço de um caminho não corresponderem nas extremidades de transmissão e recepção, o alarme TU-AIS será relatado.

## Slide 54: Aplicação de monitoramento de desempenho de erros de bits durante a manutenção
Geralmente, erros de bits de ordem superior podem desencadear erros de bits de ordem inferior. Por exemplo, se ocorrerem erros de bit B1, também ocorrerão erros de bit B2, B3 e V5. No entanto, erros de bits de ordem inferior não são acompanhados de erros de bits de ordem superior. Se houver erros de bit V5, os erros de bit B3, B2 e B1 não ocorrerão.
V5
B1
B2
B3
RST
MST
RST
MST
HPT
HPT
LPT
LPT

## Slide 55: Aplicação da função de verificação de alarme em módulos funcionais
LOS/LOF
RS-TIM
Erro BIP.
MS-AIS
Erro MS-BIP.
MS-REI
MS-RDI
AU-AIS
AU-LOP
HP-UNEQ
HP-TIM
Erro HP-BIP.
HP-REI
HP-RDI
TU-AIS
TU-LOP
HP-SLM
LP-UNEQ
LP-TIM
Erro LP-BIP.
LP-REI
LP-RDI
LP-SLM
"1"
AIS
"1"
AIS
"1"
"1"
AIS
"1"
"1"
AIS
"1"
AIS
(J0)
(B1)
(K2)
(B2)
(M1)
(K2)
(J1)
(B3)
(G1)
(G1)
(C2)
(V5)
(J2)
(V5)
(V5)
(V5)
(V5)
RST
HPA
LPT
Indica que o alarme ou sinal correspondente foi gerado.
Indica que o alarme correspondente foi detectado.
HPT
MSA
MST
(V1-V3)
Notes: A figura anterior mostra o fluxograma detalhado de geração de alarmes de cada módulo funcional de um dispositivo SDH. Você pode visualizar as informações de eventos de alarme e desempenho geradas por cada módulo funcional do dispositivo SDH e o relacionamento entre os alarmes e eventos de desempenho.
As recomendações da ITU-T definem os significados dos sinais de alarme da seguinte forma:
  LOS: perda de sinal. Como não há potência óptica de entrada ou a potência óptica de entrada é muito baixa ou muito alta, o BER é pior que 10 -3 .
  OOF: out of frame. O tempo durante o qual os bytes A1 e A2 não podem ser encontrados excede 625 μs.
  LOF: perda de quadro. O OOF dura mais de 3 ms.
  RS-BBE: erro de bloco de segundo plano da seção de regeneração. O erro do bloco STM-N da seção regeneradora é detectado no byte B1.
  MS-AIS: sinal de indicação de alarme da seção multiplex. Mais de três quadros com o valor K2[6–8] 111 são recebidos.
  MS-RDI: indicação remota de defeito em seção multiplex. Ele é enviado de volta pelo K2[6–8] quando o alarme MS-AIS ou MS-EXC é detectado no ponto final.
  MS-REI: indicação remota de erro na seção multiplex. A extremidade par envia de volta o número de erros de bloco de seção multiplex detectados pelo byte B2 através do byte M1.
  MS-BBE: erro de bloco de fundo da seção multiplex, que é detectado pelo byte B2
  MS-EXC: A seção multiplex possui erros de bits excessivos, que são detectados pelo byte B2.
  AU-AIS : sinal de indicação de alarme da unidade administrativa. Toda a UA é composta por 1s (incluindo o AU-PTR).

## Slide 56: Aplicação da função de verificação de alarme em módulos funcionais
LOS/LOF
RS-TIM
Erro BIP.
MS-AIS
Erro MS-BIP.
MS-REI
MS-RDI
AU-AIS
AU-LOP
HP-UNEQ
HP-TIM
Erro HP-BIP.
HP-REI
HP-RDI
TU-AIS
TU-LOP
HP-SLM
LP-UNEQ
LP-TIM
Erro LP-BIP.
LP-REI
LP-RDI
LP-SLM
"1"
AIS
"1"
AIS
"1"
"1"
AIS
"1"
"1"
AIS
"1"
AIS
(J0)
(B1)
(K2)
(B2)
(M1)
(K2)
(J1)
(B3)
(G1)
(G1)
(C2)
(V5)
(J2)
(V5)
(V5)
(V5)
(V5)
RST
HPA
LPT
Indica que o alarme ou sinal correspondente foi gerado.
Indica que o alarme correspondente foi detectado.
HPT
MSA
MST
(V1-V3)
Notes:   AU-LOP: perda de ponteiro da unidade de administração. São recebidos oito quadros consecutivos com ponteiros inválidos ou NDF.
  HP-RDI: indicação remota de defeito de caminho de ordem superior, indicando que HP-TIM ou HP-SLM foi recebido.
  HP-REI: indicação remota de erro de caminho de ordem superior, que é enviada de volta ao terminal de transmissão e indica o número de blocos de erro detectados pelo byte B3 no terminal de recepção.
  HP-BBE: erro de bloco de fundo de caminho de ordem superior, indicando o número de blocos de erro detectados pelo byte B3 na extremidade local.
  HP-TIM: incompatibilidade de identificador de rastreamento de caminho de ordem superior. O byte J1 a ser recebido é inconsistente com o byte J1 realmente recebido.
  HP-SLM: incompatibilidade de identificador de sinal de caminho de ordem superior. O byte C2 a ser recebido é inconsistente com o byte C2 realmente recebido.
  HP-UNEQ: caminho de ordem superior não equipado. Mais de cinco quadros com valor C2 00H são recebidos.
  TU-AIS: sinal de indicação de alarme da unidade tributária. A TU inteira é composta por 1s (incluindo o ponteiro da TU).
  TU-LOP: perda de unidade tributária do ponteiro. São recebidos oito quadros consecutivos com ponteiros inválidos ou NDF.
  TU-LOM: perda de unidade tributária do multiframe. São recebidos 2 a 10 quadros consecutivos cujos bytes H4 não correspondem à sequência multiframe ou os bytes H4 são inválidos.
  LP-RDI: indicação remota de defeito no caminho de ordem inferior, indicando que TU-AIS, LP-SLM ou LP-TIM foi recebido.
  LP-REI: indicação de erro remoto de caminho de ordem inferior, que é detectada por V5[1–2]

## Slide 57: Aplicação da função de verificação de alarme em módulos funcionais
LOS/LOF
RS-TIM
Erro BIP.
MS-AIS
Erro MS-BIP.
MS-REI
MS-RDI
AU-AIS
AU-LOP
HP-UNEQ
HP-TIM
Erro HP-BIP.
HP-REI
HP-RDI
TU-AIS
TU-LOP
HP-SLM
LP-UNEQ
LP-TIM
Erro LP-BIP.
LP-REI
LP-RDI
LP-SLM
"1"
AIS
"1"
AIS
"1"
"1"
AIS
"1"
"1"
AIS
"1"
AIS
(J0)
(B1)
(K2)
(B2)
(M1)
(K2)
(J1)
(B3)
(G1)
(G1)
(C2)
(V5)
(J2)
(V5)
(V5)
(V5)
(V5)
RST
HPA
LPT
Indica que o alarme ou sinal correspondente foi gerado.
Indica que o alarme correspondente foi detectado.
HPT
MSA
MST
(V1-V3)
Notes:   LP-TIM: incompatibilidade de identificador de rastreamento de caminho de ordem inferior, que é detectada por J2
  LP-SLM: incompatibilidade de rótulo de sinal de caminho de ordem inferior, que é detectada por V5[5–7]
  LP-UNEQ : caminho de ordem inferior não equipado. Mais de cinco quadros com valor V5[5–7] 000 são recebidos.

## Slide 58
(Pergunta de resposta múltipla) Qual das seguintes causas pode acionar o alarme TU-AIS?
  Existe um alarme de nível superior (por exemplo, R-LOS).
  A configuração do serviço está incompleta.
  A configuração do intervalo de tempo de serviço está incorreta.
  O dispositivo peer está desligado.
Notes: Resposta: ABCD

## Slide 59
Visão geral do SDH
Estrutura do quadro SDH e procedimento de multiplexação
Despesas gerais e ponteiros
Módulos Funcionais Lógicos
Aplicação de camadas de trilha SDH e cabeçalhos
Tecnologia PCM

## Slide 60: Antecedentes do PCM
Antes da invenção do telefone, as pessoas enviavam mensagens através de carteiros.
Em meados do século XIX, após o surgimento do telefone, as pessoas começaram a usar fios metálicos para transmitir sinais analógicos e trocar informações.
Desde meados do século XX, com a maturidade das tecnologias de fibra óptica, as pessoas perceberam o uso de fibras ópticas para transmitir sinais digitais para troca de informações .
Como os sinais digitais são gerados?
Notes: PCM: modulação de código de pulso

## Slide 61: Tecnologia PCM (1)
Um novo sinal gerado por amostragem, quantização e codificação de sinais analógicos em constante mudança é chamado de sinal digital.
Amostragem
Quantização
Codificação
t
0
t
0
Xs(nTs)
t
0
q
2q
3q
4q
5q
Xs(nTs)
Sinal analógico
Notes: Na quantização não linear, desde a magnitude dos sinais de entrada amostrados até os dados de saída quantizados, dois algoritmos estão disponíveis:
  A compactação de lei A aplica-se à comunicação telefônica digital (principalmente na Europa e na China continental). As expressões matemáticas relacionadas são as seguintes:
    Y = (A x X)/(1 + lnA) (0 ≤ X ≤ 1/A)
    Y = (1 + ln(A x X))/(1 + lnA) (1/A ≤ X ≤ 1)
    A lei A usa aproximação linear parcial de 13 segmentos (A = 87,6) para fácil implementação em circuitos digitais.
  O companding μ-law se aplica à comunicação telefônica digital (principalmente na América do Norte e no Japão). A expressão matemática relacionada é a seguinte: Y = ln(1 + μ x X)/ln(1 + μ) (0 ≤ X ≤ 1)
    Na codificação do sinal de voz, μ geralmente assume o valor 255 para uma melhoria de 24 dB na quantização OSNR (Optical Signal-to-Noise Ratio).
Na expressão matemática anterior, "X" representa o valor normalizado de um sinal de entrada e "Y" representa o sinal após a compressão .

## Slide 62: Tecnologia PCM (2)
Conceito : Modulação por Código de Pulso
Princípio: Em um sistema de comunicação de fibra óptica, as fibras ópticas transmitem pulsos ópticos binários 0s e 1s, que são gerados depois que uma fonte de luz é ligada e desligada com sinais digitais binários. Um sinal digital é gerado por amostragem, quantização e codificação de sinais analógicos em constante mudança. Este mecanismo é chamado de modulação por código de pulso (PCM).
Hoje em dia, todos os sistemas de transmissão digital utilizam o mecanismo PCM.

## Slide 63: Cenários de aplicação do PCM
A tecnologia PCM é amplamente utilizada em sistemas de energia elétrica, sistemas ferroviários, sistemas de trânsito ferroviário urbano e sistemas de transmissão de energia.
Com o desenvolvimento das tecnologias, os dispositivos PCM expandiram-se do acesso puro ao serviço de voz para o acesso integrado a vários serviços de dados de baixa taxa.
Sistema de energia elétrica
Sistema ferroviário
Sistema de trânsito ferroviário urbano
Sistema de transmissão de energia
Dispositivo SDH
Dispositivo PCM
RTU
Notes: RTU: Remote Terminal Unit. Um dispositivo eletrônico controlado por microprocessador que conecta objetos no mundo físico a um sistema controlado por computador ou SCADA.

## Slide 64: Solução PCM na Indústria
Atualmente, os dispositivos PCM e os dispositivos SDH estão separados na indústria.
Desvantagens
  Um grande número de dispositivos ocupa um grande espaço na sala de equipamentos.
  As conexões de rede são complexas e inconvenientes para manutenção e gerenciamento unificados.
Rede SDH
Dispositivo PCM
Dispositivo PCM
Dispositivo SDH
Dispositivo SDH

## Slide 65: Solução PCM integrada da Huawei
A tecnologia PCM integrada da Huawei integra dispositivos MSTP e PCM, satisfazendo os requisitos de acesso multisserviço das comunicações empresariais.
Vantagens
  Menor espaço necessário e custos de investimento reduzidos
  Alta confiabilidade e operação e manutenção simples
Rede SDH
Dispositivo OptiX OSN
Dispositivo OptiX OSN
Notes: Os dispositivos OptiX OSN fornecem a solução PCM incorporada. Especificamente, as placas PCM são usadas em dispositivos OptiX OSN para fornecer portas de estação de câmbio (FXS - Foreign Exchange Station), portas de escritório de câmbio (FXO - Foreign Exchange Office), áudio de 2 ou 4 fios e portas de sinalização de troca e multiplex (E&M) e portas de subtaxa. Usando essas portas, os dispositivos OptiX OSN podem receber serviços de circuito de baixa velocidade e transmiti-los de forma transparente em redes SDH. Além disso, os serviços podem ser configurados e gerenciados utilizando o NMS.

## Slide 66
(Pergunta de múltiplas respostas) Quais das etapas a seguir são executadas para converter sinais analógicos em sinais digitais?
  Amostragem
  Quantização
  Codificação
  Modulação
Notes: Resposta: ABC

## Slide 67
Conceitos de SDH
Estrutura do quadro SDH e procedimento de multiplexação
Despesas gerais e ponteiros
Módulos funcionais lógicos
Aplicação de camadas de trilha SDH e cabeçalhos
Tecnologia PCM