Roteiro de Laboratório Detalhado: Implementação do Protocolo IS-IS no Cisco Packet Tracer
Prof. Wendell Rodrigues

Objetivos do Laboratório:
- Compreender o funcionamento básico do protocolo IS-IS (Intermediate System to Intermediate System).
- Aprender a configurar o IS-IS em roteadores Cisco dentro do ambiente do Packet Tracer.
- Verificar a configuração do IS-IS e a conectividade entre dispositivos na rede.
Equipamentos Necessários:
- Software: Cisco Packet Tracer (versão mais recente).
- Dispositivos Virtuais:
  - 3 Roteadores (Cisco 2911)
  - 3 Switches (Cisco 2960)
  - 3 PCs
Topologia Sugerida:
1. Conecte os três roteadores (R1, R2, R3) formando um triângulo.
2. Conecte cada roteador a um switch.
3. Conecte um PC a cada switch.
  PC1 ----- Switch1 -------- R1-\
        | \
        R2 — R3
        / \
        PC2 ----- Switch2 Switch3 ----- PC3

Endereçamento IP e Configurações
Roteadores
- R1
  - GigabitEthernet0/0: 10.0.12.1/24 (para R2)
  - GigabitEthernet0/1: 10.0.13.1/24 (para R3)
- R2
  - GigabitEthernet0/0: 10.0.12.2/24 (para R1)
  - GigabitEthernet0/1: 10.0.23.2/24 (para R3)
- R3
  - GigabitEthernet0/0: 10.0.13.3/24 (para R1)
  - GigabitEthernet0/1: 10.0.23.3/24 (para R2)
Acrescente pelo menos uma nova porta GigabitEthernet em cada roteador para se conectar aos switches.
PCs
- PC1: IP: 10.1.10.10, Subnet: 255.255.255.0, Gateway: 10.1.12.1
- PC2: IP: 10.2.10.10, Subnet: 255.255.255.0, Gateway: 10.1.23.2
- PC3: IP: 10.3.10.10, Subnet: 255.255.255.0, Gateway: 10.1.13.3
Configuração dos Dispositivos
Passo 1: Configuração Básica dos Roteadores
Para cada roteador (R1, R2, R3), configure o hostname, desabilite a busca de domínio e configure as interfaces de rede com os endereços IP apropriados.
Exemplo para R1:
enable
configure terminal
hostname R1
no ip domain-lookup
interface GigabitEthernet0/0
ip address 10.0.12.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
interface GigabitEthernet0/1
ip address 10.0.13.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
interface GigabitEthernet1/0
ip address 10.1.10.1 255.255.255.0 #mudar para 10.2.10.1 em R2….
no shutdown
exit
exit
Passo 2: Configuração do IS-IS
Habilite o IS-IS e configure cada interface para participar do processo IS-IS.
Exemplo para R1:
configure terminal
router isis
net 49.0001.0000.0000.0001.00
exit
interface GigabitEthernet0/0
ip router isis
exit
interface GigabitEthernet0/1
ip router isis
exit
interface GigabitEthernet1/0
ip router isis
exit

Passo 3: Verificação da Configuração
Após configurar todos os roteadores, verifique o estado do IS-IS e a conectividade entre os dispositivos.
Verificar a tabela de roteamento IS-IS em R1:
show isis database
- Testar a conectividade entre PCs usando ping:
  - De PC1 para PC2 e PC3.
  - De PC2 para PC1 e PC3.
  - De PC3 para PC1 e PC2.
Solução de Problemas
Se a conectividade falhar, verifique:
- Se todas as interfaces estão configuradas corretamente e estão em estado “up”.
- Se o protocolo IS-IS está habilitado e configurado corretamente em todas as interfaces relevantes.
As adjacências IS-IS usando o comando show isis neighbors.
Conclusão
Este laboratório oferece uma experiência prática com o protocolo de roteamento IS-IS, desde a configuração básica dos roteadores até a verificação da conectividade entre redes. Ao seguir este roteiro, os alunos ganharão compreensão sobre a implementação e o funcionamento do IS-IS em um ambiente controlado.